Ing. arch. Stanislav Kristiník, PROKRIST, Klemensova 29/36, 010 01 Žilina

IČO :17787271, DIČ: SK 1020530192

Ing. arch. Peter Krajč, M. Šinského 943/9, 010 07 Žilina

# Ateliér: AUT, Žitná 13,

Územný plán mesta Rajec

Textová časť

Tento dokument bol vytvorený s finančnou pomocou európskej únie.

Žilina 04/2008

Riešiteľský kolektív :

Hlavný riešiteľ	Ing. arch. Stanislav Kristiník

Ing. arch. Peter Krajč

Urbanizmus	Ing. arch. Stanislav Kristiník

Ing. arch. Peter Krajč

Ing. arch. Marián Pivarči

Doprava	Ing. Stanislav Tabaček

Ing. Roman Tiso

Vodné hospodárstvo	Július Leštach

Ing. Michal Leštach

Elektrická energia	Anton Ondák

Telekomunikácie	Anton Ondák

Plyn	Július Leštach

Ing. Michal Leštach

Vykurovanie  	Ing. Ján Daniš

Životné prostredie	Ing. arch. Peter Krajč

Ing. arch. Stanislav Kristiník

Krajinná ekológia	RNDr. Pavel Auxt

Poľnohospodárstvo	Daniela Tomanová

Demografia a sociál. Infraštruktúra	Ing. arch. Marián Pivarči

Ing. arch. Stanislav Kristiník

Ochrana prírody a krajiny	Ing. arch. Peter Krajč

Ing. arch. Stanislav Kristiník

Kultúrne a historické hodnoty	Ing. arch. Peter Krajč

Ing. arch. Stanislav Kristiník

Urbanistická ekonómia	Ing. arch. Peter Krajč

Obsah:

Základné údaje	3

a)	Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši	5

b)	Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu mesta	7

c)	Údaje o súlade riešenia so zadaním	7

B)	Riešenie územného plánu	8

a)	Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis	8

b)	Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu (vúc)	15

c)	Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta	22

d)	Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy	25

e)	Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania	27

f)	Funkčné využitie územia s určením prevládajúcich funkčných území	34

g)	Riešenie bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie	38

h)	Vymedzenie zastavaného územia mesta	62

i)	Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov	63

j)	Riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami	67

k)	Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov úses a ekostabilizačných

opatrení, ochrana kultúrneho dedičstva	71

l)	Riešenie verejného dopravného a technického vybavenia	85

m)	Koncepcia starostlivosti o životné prostredie	114

n)	Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a

dobývacích priestorov	120

o)	Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu	120

p)	Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde	121

q)	Hodnotenie riešenia	124

r)	Záväzná časť	132

C)	DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE	172

D)	DOKLADY	173

# Základné údaje

Názov:	Územný plán mesta Rajec

Obstarávateľ:	Mesto Rajec

Osoba spôsobilá na obstarávanie:	Ing. arch. Ferdinand Buček

Okres:	Žilina

Spracovateľ dokumentácie :	Ing. arch. Stanislav Kristiník - autorizovaný architekt Klemensova 29/36, 010 01 Žilina

IČO: 17787271, IČ DPH:  SK 1020530192

Ing. arch. Peter Krajč – autorizovaný architekt

Ul M. Šinského 9,

010 07 Žilina, IČO: 33339121, IČ DPH:  SK 1022949994

Spracovateľ KEP	RNDr Pavel Auxt – autorizovaný architekt

Územný plán mesta Rajec  –  obsahuje:

Rozsah a obsah územného plánu mesta Rajec (ďalej len ÚPN – M Rajec) bol upravený na základe schváleného zadania a vyhodnotenia pripomienkového konania k zadaniu (apríl 2007),  ku konceptu ÚPN – M Rajec (nov. 2007) a ku návrhu ÚPN – M Rajec (jan. 2008), spracovaných Ing. arch. F. Bučekom a je v súlade s vyhláškou č.55/2001 Z.z. a aktuálnou metodikou.

Členenie dokumentácie:

I. Textová časť :

- základné údaje

- riešenie územného plánu

- doplňujúce údaje

- doklady

II. Výkresová časť :

- Širšie vzťahy	m 1:50 000

- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia 	m 1:10 000

- Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia 	m. 1:5 000

- Výkres verejného dopravného vybavenia	m. 1:5 000

- Výkres verejného technického vybavenia - Vodné hospodárstvo	m. 1:5 000

- Výkres verejného technického vybavenia - Energetika, telekomunikácie	m. 1:5 000

- Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES 	   m. 1:10 000

- Výkres perspektívneho použitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely	m. 1:5 000

Podklady použité pri spracovaní tejto dokumentácie:

- zadanie  pre vypracovanie ÚPN – M Rajec – apríl 2007, ing. arch. F. buček, schválené Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 28.6.2007 pod č.71/2007

- vyhodnotenie  pripomienok  fyzických  osôb  k  návrhu  zadania  pre úpn – M Rajec – apríl 2007

- vyhodnotenie  pripomienok dotknutých orgánov  štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu zadania pre ÚPN – M Rajec – apríl 2007

- Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých právnickych osôb a verejnosti s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach z 10.11.2007

- Súborné stanovisko ku konceptu riečenia ÚPN – M Rajec a pokyny pre vypracovanie návrhu ÚPN – M Rajec (nov. 2007)

- Vyhodnotenie pripomienkového konania „Návrh riešenia ÚPN M Rajec“ s návrhom na rozhodnutie o námietkach a pripomienkach z 02. 2008

- Prieskumy a rozbory pre ÚPN – M Rajec (Ing.arch Kristiník, Ing.arch. Krajč október 2006)

- Krajinnoekologický plán pre ÚPN – M Rajec (RNDr. Pavel Auxt, október 2006)

- Prípravné práce pre ÚPN – M Rajec (Ing.arch. Barčiak, máj 2006)

- Grantová schéma miestneho a regionálneho rozvoja, formulár žiadosti o grant – Spracovanie Územného plánu mesta Rajec

- ÚPN SÚ Rajec P+R (URBION 1990)

- Priemyselná zóna Rajec – Piesky – urbanistická štúdia (Ing.arch. Krajč)

- I/64 Kľače – Šuja (Dopravoprojekt Bratislava, marec 2005)

- Doplnok aktualizácie ÚPN SÚ Rajec – Golfové ihrisko Charubina (Ing.arch. Krajč)

- Aktualizácia ÚPN SÚ Rajec (Ing.arch Hanzalík)

- ÚPN Z Historického centra mesta Rajec (URBION 1992)

- ÚPN CMZ Rajec (Stavoprojekt 1988)

- Rajecká cyklomagistrála (Ing. Mateček 2002)

- Zastavovacia štúdia IBV Rajec – Sever, stanovenie uličnej – stavebnej čiary (PROMA 2001)

- Trasy káblovej televízie zakreslené do mapy mesta

- Situácia elektrickej siete

- Situácia plynovodov

- Situácia vodovodov a kanalizácie

- ÚPN VÚC Žilinského kraja 1998, zmeny a doplnky 2005 (Ing. arch. Kropitz, Ing. arch. Pivarči)

- Regionálny územný systém ekologickej stability krajiny, okres Žilina (Topercer j., Mederly p., kartusek v., halada ľ., krautschneider j., 1993)

- Implementácia územných systémov ekologickej stability (ÚSES) Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto (Slovenská agentúra životného prostredia, Ing. J. Králik, Ing. M. Hajniková, RNDr. P. Prokša, Ing. A. Kovaľová,... 12/2006)

- Miestny územný systém ekologickej stability krajiny Rajec (textová a grafická časť)

- digitalizovaný polohopis a výškopis vo formáte VGI – transformovaný do formátu CDR

- výškopis – digitalizovaný z mapových podkladov v m 1:10 000

- Štátne mapy odvodené v mierke 1:5000

- základné mapy Slovenska v mierke 1:10 000, skenované - formát TIF, JPG

- súpis parciel evidencie nehnuteľností

- súpis vydaných územných rozhodnutí a stavebných povolení

- zoznam chránených častí územia a historických pamiatok

- inventarizácia objektov pamiatkovej zóny

- rozhodnutie MK SR

- vyhláška č. 2/1995

- Sčítanie ľudu, domov a bytov z roku 2001

- Údaje o demografii mesta (ŠU SR 2001 – 2005)

- Súpis pamiatok na Slovensku (1967)

- Program odpadového hospodárstva

- Lesohospodársky plán (LESOTAXÁCIA, v súčasnosti platí do r. 2007)

- zakreslenie meliorácii do mapy

- hranice BPEJ na celé katastrálne územie v digitálnej podobe

- zoznam majiteľov a užívateľov pozemkov

- zoznam chát na území katastra

- konzultácie s organizáciami a správcami sietí

##### Dôvody obstarania ÚPN

Dôvodom pre obstaranie Územného plánu mesta Rajec (ÚPN - M) je potreba získania základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie mesta, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovovať regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Ďaľším dôvodom pre obstaranie ÚPN – M Rajec je získanie právne záväzného dokumentu, usmerňujúceho rozvoj mesta na základe odborných kritérií a dohody všetkých zainteresovaných (občanov mesta, mestskej samosprávy, štátnej správy a p.),

Súčasný územný plán, spracovaný v r. 1994 je neaktuálny a neumožňuje realizáciu rozvojových zámerov mesta. Rozsah potrebných zmien je natoľko široký, že nie je možné zapracovať ich do existujúceho plánu vo forme zmien a doplnkov. Doplnok aktualizácie Územného plánu sídelného útvaru Rajec – Golfové ihrisko Charubina  schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 34/2006 z 24.5.2006, je v novom územnom pláne  akceptovaný.

## Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

ÚPN M Rajec – bol vypracovaný na základe Zadania pre  územný  plán  mesta  Rajec, vyhodnotenia pripomienok dotknutých obcí, samosprávneho kraja, orgánov a právnickych osôb k návrhu zadania pre vypracovanie ÚPN – M Rajec, vyhodnotenia pripomienok občanov, fyzických a právnickych osôb... k návrhu zadania pre vypracovanie ÚPN – M Rajec. Tež na základe Vyhodnotenia stanovísk a pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých právnickych osôb a verejnosti ku konceptu a návrhu riešenia ÚPN – M Rajec a Súborného stanoviska ku konceptu riešenia ÚPN – M Rajec a pokynov pre vypracovanie návrhu ÚPN – M Rajec. Čiastočne boli využité aj všetky horeuvedené podklady, najmä Krajinnoekologický plán pre ÚPN – M Rajec, Doplnok aktualizácie ÚPN SÚ Rajec – Golfové ihrisko Charubina (Ing.arch. Krajč), Priemyselná zóna Rajec – Piesky – urbanistická štúdia (Ing.arch. Krajč), riešenie R ÚSES okresu Žilina, M ÚSES Rajec a aktualizácia ÚPN VÚC ŽK.

### Hlavné ciele a problémy riešenia

- zabezpečenie ďalšieho rozvoja a bezkolízneho fungovania mesta a jeho strategickej funkcie v rámci hierarchie osídlenia kraja – centra štvrtej skupiny, ako centra osídlenia regionálneho významu v rámci rozvojovej osi Žilina – Rajec a ako centra rekreačného krajinného celku Rajecká kotlina vytipovaním a schválením najvhodnejších rozvojových plôch, určením koncepcie usporiadania mesta,

- stanovenie zásad funkčného využitia plôch mesta tak, aby nedochádzalo k nežiadúcim kolíziám jednotlivých funkcií,

- stanovenie limitov využitia plôch katastrálneho územia v súlade s prírodnými danosťami a potrebou vytvoriť podmienky pre trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny, dosiahnutie a udržanie ekologickej stability,

- stanovenie regulatívov, zabezpečujúcich vytváranie harmonického prostredia v meste a vo voľnej krajine,

- vzájomná koordinácia činností v území, zabezpečujúca účelné a perspektívne vynakladanie prostriedkov na technickú infraštruktúru,

- vytvorenie ponuky využiteľných voľných plôch, napomáhajúcej rozvoju všetkých funkcií,

- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia

# Ekologický princíp

# Princíp autoregulačného a sebapodporného vývoja

# Efektívnostný princíp (Efficiency principle)

# Princíp rozumnej dostatočnosti (Sufficiency principle)

# Princíp preventívnej opatrnosti a predvídavosti

# Princíp rešpektovania potrieb a práv budúcich generácií

# Princíp vnútrogeneračnej, medzigeneračnej a globálnej rovnosti práv obyvateľov Zeme

# Princíp kultúrnej a spoločenskej integrity

# Princíp nenásilia

# Princíp emancipácie a participácie

# Princíp solidarity

# Princíp spoluzodpovednosti (zdieľanej zodpovednosti) a diferencovanej zodpovednosti

# Princíp prijateľných chýb

# Princíp optimalizácie a medzisektorovej spolupráce

# Princíp environmentálne, sociálne a eticky priaznivého hospodárenia, rozhodovania, riadenia a správania sa,

- odstrániť funkčné a priestorové disproporcie,

- koordinovať záujmy v území,

- regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy,

- definovať opatrenia na skvalitnenie životného prostredia mesta,

- zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt,

- dobudovať verejnú dopravnú, občiansku a technickú vybavenosť mesta,

- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby,

- vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj individuálnej a hromadnej bytovej výstavby prednostne intenzifikáciou zastavaného územia stanoveného k 1.1.1990, ale aj návrhom nových plôch v extraviláne, vhodných pre rozvoj uvedenej funkcie pri zohľadnení záujmov poľnohospodárskej výroby a ochrany poľnohospodárskej pôdy,

- stanoviť podmienky pre rozvoj občianskej vybavenosti,

- stanoviť podmienky pre rozvoj priemyslu, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

- vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj rekreácie a turizmu, s ohľadom na funkciu mesta ako centra rekreačného krajinného celku Rajecká kotlina, prírodné danosti a rekreačné zariadenia nachádzajúce sa v katastrálnom  území obce, so zameraním na športovo rekreačné aktivity (golf, termálne kúpalisko, rybolov), agroturistiku, podhorskú rekreáciu a všetky formy turistiky,

- vytvoriť podmienky pre dobudovanie technickej infraštruktúry v návrhovom období,

- vytvoriť predpoklady a podmienky pre optimalizáciu automobilovej, cyklistickej a pešej dopravy, vrátane návrhu smerových a šírkových úprav komunikácií, návrhu peších plôch, chodníkov a vyriešenia parkovísk vo väzbe na plochy rekreácie a športu, ale aj občianskej vybavenosti a výroby,

- vytvoriť predpoklady pre napĺňanie environmentálnej politiky a globálnych environmentálnych cieľov mesta zvýšením podielu zelených plôch v meste, opatreniami smerujúcimi k zvyšovaniu biodiverzity, využívaním alternatívnych druhov palív, podporou nízkoenergetickej architektúry.

Hlavným cieľom územného plánu bude zabezpečenie uvedených územných a technických podmienok pre ďalší rozvoj mesta a jeho záujmového územia  v etapách do roku 2010 a do roku 2020 najmä pre predpokladaný rozvoj bytovej výstavby, hospodárskej základne mesta, rekreačnej funkcie, pri rešpektovaní a napĺňaní environmentálnych cieľov (zvýšený podiel zelených plôch, využívanie alternatívnych palív a pod.). Mesto Rajec vo svojom rozvoji nechce byť budované ako izolované centrum, ale ako centrum celej Rajeckej doliny. Mesto Rajec je jediným mestom v Slovenskej republike a jedným z piatich európskych miest, ktoré majú prívlastok brundtlandské. Cieľom projektu brundtlandských miest je riešenie úspor energie a následné zlepšenie životného prostredia. Projekt sa začal v Rajci realizovať v r. 1992 postupným vykonávaním opatrení a investícií. Dosiahnuté výsledky dokazujú, že je možné dosiahnuť úspory energie 30 – 50% oproti východiskovému stavu. Nový územný plán bude plne rešpektovať tieto zámery vhodným riešením technickej infraštruktúry.

Špecifickými cieľmi sú vytvorenie koncepčného dokumentu územného rozvoja, odstránenie zásadných prekážok plánovania územnej politiky zabezpečením dostatočnej nadväznosti medzi strategickými dokumentami (ÚPN a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta), vytvorenie predpokladov, východísk a podmienok pre činnosti územného plánovania v ďalšom období, vytýčenie nosných rozvojových oblastí (ochrana životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu).

## Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu mesta

Doterajší Územný plán mesta Rajec bol aktualizovaný v roku 1994 Ing.arch. Hanzalíkom. Aktualizácia bola schválená uznesením MZ v Rajci č. 146/94 z 26.10.1994. V tom čase nebola v platnosti súčasná vyhláška č.55/ 2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, tiež stavebný zákon č.50/1976 Zb. bol od roku 1994 niekoľkokrát novelizovaný. Z uvedeného vyplýva, že územný plán mesta z roku 1994 v súčasnosti nespĺňa požiadavky, vyplývajúce z platných právnych predpisov a pri jeho využívaní vznikali problémy (nedostatočne sformulované regulatívy, jednotlivé funkčné plochy nemajú presnú identifikáciu a pod.). Pôvodný územný plán vytváral silné podmienky pre rozvoj výroby v meste, kde výroba v klasickom slova zmysle zaznamenala úpadok a z druhej strany nedocenil potrebu rozvoja mesta výrazne postaviť na rozvoji cestovného ruchu. Rozsah potrebných zmien je natoľko široký, že nie je možné zapracovať ich do existujúceho plánu vo forme zmien a doplnkov.

Vzhľadom k časovému odstupu od jeho spracovania, novým požiadavkám a zmenám v právnych predpisoch je pre usmerňovanie ďalšieho rozvoja mesta nepoužiteľný. Doplnok aktualizácie Územného plánu sídelného útvaru Rajec – Golfové ihrisko Charubina  schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 34/2006 z 24.5.2006, je v novom územnom pláne  akceptovaný.

## Údaje o súlade riešenia so zadaním

Riešenie ÚPN – M Rajec je v súlade so schváleným zadaním z apríla  2007. Výnimkou sú požiadavky, ktoré nebolo možné akceptovať v rámci vlastného riešeného územia teda katastrálneho územia Rajec a sú navrhované v priestore záujmového územia mesta.

1.	Vzhľadom k danostiam priestoru Porubskej doliny nachádzajúceho sa v katastrálnom území Rajec nebolo tu možné z hľadiska ochrany prírody a charakteru krajiny navrhnúť plochy  na rekreačné využitie. Plochy pre rekreačnú výstavbu (rekreačné chaty) sú preto navrhnuté len smerne v k. ú. Kamenná Poruba vo väzbe na zastavané územie obce.

2.	Z podobného dôvodu a s rovnakým dôsledkom je pri vstupe do Porubskej doliny vyčlenená vhodná odstavná plocha pre automobily so súvisiacim vybavením (odpadkové koše, lavičky, ohnisko), v katastri obce Kamenná Poruba na odbočke k strelnici.

3.	Požiadavka na nerozširovanie golfového ihriska do údolia Hlboká, nie je v plnej miere akceptovaná. Požiadavkou zadania bolo nezozširovanie golfu do doliny Hlboká z dôvodu ochrany európsky významného druhu korýtka riečneho. Z hľadiska ochrany prírody je preto podmienkou riešenia tejto časti územného plánu minimálizácia zásahov do vodného toku a vodného režimu potoka Čierňanka a všeobecne dôsledná ochrana biotopu korýtka riečneho. To si vyžaduje zabezpečiť rozvoj golfového ihriska v doline Hlboká tak, aby nedošlo ku

-  	zasahovaniu do brehového porastu a koryta potoka Čierňanka v jeho ktorejkoľvek časti

-	odberu vody z potoka Čierňanka a k žiadnym úpravám jeho koryta

-	 pri aplikácii chemických prostriedkov pri ošetrovaní golfového ihriska a jeho    okolia ku kontaminácii potoka Čierňanka a rybníka Košiare

-	k rozptylu návštevníkov do oblasti brehových porastov potoka.

Je potrebné zabezpečiť praktickým manažmentom kosenie a odstránenie biomasy v priestoroch vyčlenených S – NP Malá Fatra. Tiež je požadované zachovanie práva rybolovu na rybníku Košiare a okolia rybníka ako tichej zóny.

# Riešenie územného plánu

## Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

### Vymedzenie záujmového územia

Záujmové územie tvorí katastrálne územie Rajec a časti katastrálnych území obcí Veľká Čierna v súvislosti s návrhom smerných častí doplnku aktualizácie Územného plánu sídelného útvaru Rajec – Golfové ihrisko Charubina, Jasenové vzhľadom k zámeru budovania priemyselnej zóny v náväznosti na existujúce plochy - UŠ Rajec – Piesky, Šuja vzhľadom k zámeru rozvoja bytovej výstavby a Ďurčiná vzhľadom k úzkym väzbám s mestom už teraz presahujúcim rámec katastra (obecné futbalové ihrisko v k. ú. Rajec).

### Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie je vymedzené katastrálnou hranicou mesta Rajec a v ÚPN – M Rajec je spracované v mierke 1 : 10 000.

V rámci riešeného územia je v mierke 1 : 5 000 spracované ťažiskové územie mesta vymedzené súčasným zastavaným územím, doplneným o rozvojové plochy bývania, výroby, rekreácie a športu.

Celková výmera katastrálneho územia mesta predstavuje plochu 31,46 km², z čoho poľnohospodárska pôda tvorí 11,19 km², ostatné nepoľnohospodárske plochy 2,82 km² a lesné pozemky 17,45 km².

### Prírodné podmienky

#### Geologické podmienky

Riešené územie patrí do provincie Západných Karpát, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty. Leží vo fatransko - tatranskej oblasti, v južnej časti celku Žilinská kotlina, podcelku Rajecká kotlina.

Katastrálne územie Rajec I. patrí do celku Žilinská kotlina, podcelku Rajecká kotlina ako aj do celku Strážovské vrchy, podcelku Zliechovská hornatina, časti Strážov.

Katastrálne územie Rajec II. v severnej časti ešte patrí do celku Žilinská kotlina, podcelku Rajecká kotlina. Ostatná časť patrí do celku Malá Fatra, podcelku Lúčanské Fatra, časti Kýčery.	Katastrálne územie Rajec I. leží zväčša na aluviálnej nive toku Rajčianky, ale aj Čierňanky. Na nivu z oboch strán (západ, východ) sú napojené jej rozerodované riečne terasy a spolu s nivou vytvárajú vnútrokotlinovú pahorkatinu.

Katastrálne územie Rajec II. tvorí v severnej časti vrchovinová časť Lúčanskej Fatry a južnú časť tvorí jej hornatinová časť. Priestor je vymodelovaný eróznou činnosťou Porubského potoka.

Riešené územie zaberajú v rámci geomorfologických jednotiek tri celky : Strážovské vrchy, Malá Fatra a Žilinská kotlina, štyri podcelky: Zliechovská hornatina, Lúčanská Fatra,  Rajecká kotlina a Domanižská kotlina a dve časti: Strážov a Kýčery.

Do riešeného katastrálneho územia zasahujú Strážovské vrchy druhohorami krížňanského a chočského príkrovu. Samotná Rajecká kotlina je synklinálnou panvou vyplnenou paleogénnymi sedimentami. Sú to najmä pestré a zvlnené bazálne zlepence a brekcie, vyskytujúce sa v západnej časti katastrálneho územia Rajec I. po oboch stranách Hlbokej doliny. Na južných svahoch Cibuľkovej  na styku s mezozoikom sa vyskytujú vložky bauxitových rúd. Menší výskyt bazálnych zlepencov je na kontakte mezozoika s flyšom (Vraniny smerom k Šuji). V nadloží týchto bazálnych súvrství je flyš, ktorý tvorí podstatnú výplň kotliny. Striedajú sa polohy ílovcov a pieskovcov. Miestami sa vo flyši vyskytujú organogénne vápence až brekcie s riasami a machovkami. Vyskytujú sa aj vložky mangánových rúd (svah nad cestou Rajec – Ďurčiná). Mocnosť flyšového súvrstvia je cca 1000 m, teda, paleogénna výplň kotliny má značnú mocnosť.

Z hľadiska stavebných elementov je k. ú. Rajec I. budované centrálno-karpatským pásmom, kde sa vyskytujú horniny rôzneho pôvodu a veku. Vyskytujú sa tmavé masívne, alebo hrubolavicovité vápence a dolimity, rôzne fácie prevažne lavicových vápencov a slieňov, slienitých bridlíc s vložkami vápnitých pieskovcov križňanskej série, ďalej sú to svetlé masívne, alebo hrubolavicovité dolomity a vápence chočskej série a napokon bazálne súľovské vrstvy karbonatických zlepencov, flyšové súvrstvia ílovcov a pieskovcov, lokálne zlepencov.

Za veľmi odolné komplexy sú považované vápence a dolomity križňanskej a chočskej jednotky. Za stredne odolné sa považujú zlepence centrálnokarpatského paleogénu, slienité vápence a pieskovce križňanskej série. Málo odolné sú flyšové súvrstvia ílovcov a pieskovcov, sliene a bridlice križňanskej série.

Podstatnú časť riešeného územia zaberá niva Rajčianky, vyvinutá po oboch stranách toku. Jej šírka sa pohybuje od 500 do 1400 m. Hrúbka kolíše okolo 3 m, je malá. Rajčianka má svoje koryto zahĺbené až do podložných sérií centrálnokarpatského paleogénu. Je to územie bez výškových anomálií, rovné. V strednom toku Rajčianky je vyvinutá aj stredná terasa, ktorá je prekrytá sprašovými hlinami. Viditeľná je terasa na ľavom brehu, tiahnúca sa pozdĺž toku od lokality Stráň až do oblúka cestnej komunikácie na Považskú Bystricu. Ďalšia je terasa v lokalite Bukovina. Menšie zbytky terás sa nachádzajú na pravom brehu potoka Rybná (lokalita Dubie).

Pravobrežné prítoky majú bystrinný charakter, prevláda erózna činnosť nad akumuláciou. Z ľavobrežných prítokov je významná hlavne Čierňanka, ktorá preteká územím s malým sklonom, má teda pomalé prúdenie, vytvára meandre, aj tu prevažuje akumulačná činnosť nad eróznou.

Nivu Rajčianky tvoria prevažne štrky strednozrnné, tvorené vápencovými a pieskovcovými zrnami. Výplň medzi štrkmi sa mení od ílovitej cez hlinitú až po piesčitú – premenlivá priepustnosť štrkov. Štrky sú prekryté tenkou vrstvou jemnozrnných naplavenín (hlinitopiesčité kaly).

Úzke a plytké nivy si vytvorili aj prítoky Rajčianky. Pomerne širokú nivu si vytvoril potok Rybná (dolný tok), podobne ako Hvojtová.

Ďalej sa v riešenom území vyskytujú svahové deluviálne hliny, prípadne sute. Vyskytujú sa prevažne na styku strmších svahov a nivy Rajčianky a jej prítokov. Vypĺňajú depresie. Vyskytujú sa najmä vo východnej časti k. ú. Rajec I. Viditeľné sú pri päte Bukoviny, Predného vŕšku, nad pravým brehom Rybnej, na Požehoch. V poslednej lokalite obsahujú balvany kremencov zo svahov nad Ďurčinou. Na západných svahoch sa delúviá vyskytujú menej (len úzke pruhy). Výraznejšie sú len južne od terasy Rajčianky (lokalita Stráň).

#### Hydrologické pomery

Hydrologicky katastrálne územie leží v povodí rieky Váh, do ktorej sa vlieva významný tok Rajčianka, predstavujúci hydrologickú os územia. Odvodňuje so svojimi prítokmi celé riešené územie. Druhohorné vápencovo-dolomitické komplexy sú značne rozpukané a dostatočne priepustné. Pri prevahe ílovcov v centrálnokarpatskom paleogéne sú prakticky nepriepustné. Keďže dominantne tvoria výplň kotliny, podzemná voda sa akumuluje pomerne plytko pod povrchom a štrkové kvartérne nánosy sú pomerne tenké, ide o vododajnú vrstvu. Tok Rajčianky aluviálnu nivu i dotuje i drénuje, v závislosti od hĺbky zarezania do podložia, ale aj od prietokov v rieke. Na nive sa podzemná voda vyskytuje v hĺbke 1,5 až 2 m, tvorí súvislú hladinu, ktorá je v hydraulickej závislosti so stavom v rieke. Režim v meste ovplyvňuje regulácia Rajčianky (obmedzovanie dotačného vplyvu).

Na svahoch je výskyt podzemnej vody podmienený nepriepustnosťou horninového masívu. V rozpukaných a zvetralých polohách voda rýchlo presakuje do hĺbky, v nepriepustných vrstvách ílovcov a neporušených pieskovcov stečie po povrchu, alebo sa akumuluje nad nepriepustnými vrstvami. V lokalitách, kde je nepriepustné prostredie blízko povrchu, vytvára zamokreniny. V území pravobrežne priberá Porubský potok, ktorý odvodňuje jednu časť katastrálneho územia. Významný je ľavostranný prítok Čierňanka.

Podstatnú časť riešeného územia zaberá niva Rajčianky, vyvinutá po oboch stranách toku. Pravobrežné prítoky majú bystrinný charakter, z ľavobrežných prítokov Čierňanka preteká územím s malým sklonom, má teda pomalé prúdenie, vytvára meandre.

Z vodohospodárskeho hľadiska je riešené katastrálne územie dlhodobo pozitívna oblasť. Suma zrážok v priebehu roka i počas vegetačného obdobiam je vyššia ako potenciálny výpar z územia. Väčšina územia má počas vegetačného obdobia prebytok vlahy 50 – 150 mm.

Režim väčšiny tokov v území je typický stredohorský snehovo – dažďový, s akumuláciou vody s nízkymi stavmi v decembri až februári, vysokou vodnatosťou v marci až máji (maximálnymi stavmi prevažne v apríli) a priemernými stavmi v septembri až októbri.

#### Fyzikálne vlastnosti pôd

V riešenom katastrálnom území, najmä na nivách tokov Rajčianka a Čierňanka sa prevažne vyskytujú fluvizeme typické, ale aj glejové. Na svahových a sprašových hlinách sa v menších plochách vyskytujú čiernice typické a glejové, častejšie luvizeme pseudoglejové, alebo pseudogleje luvizemné. Na flyši a jeho zvetralinách sa prevažne vyskytujú kambizeme typické a kambizeme luvizemné. Vápence a dolomity pokrývajú rendziny a na slieňoch sú to regozeme.

Skeletnatosť pôd je v riešenom území zastúpená najmä pôdami slabo až stredne skeletnatými, sú zväčša stredne hlboké až hlboké a ich zrnitosť je prevažne stredne ťažká až ťažká.

V riešenom katastrálnom území sa vyskytujú tieto bonitované pôdno-ekologické jednotky:

0729012 – pôdy stredne ťažké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

čiernice typické a glejové na sprašových a svahových hlinách

0771012 – pôdy stredne ťažké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0799012 – pôdy stredne ťažké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

regozeme na neogénnych piesočnatých substrátoch

0799013 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

regozeme na neogénnych piesočnatých substrátoch

0800892 – pôdy stredne ťažké (hlinité), všetky skeletnatosti, všetky hĺbky

pôdy na zrázoch (bez rozlíšenia typu pôdy)

0802012 – pôdy stredne ťažké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

fluvizeme typické karbonátové

0806012 – pôdy stredne ťažké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

fluvizeme typické

0806022 – pôdy stredne ťažké (hlinité), stredne skeletnaté, hlboké

fluvizeme typické

0811002 – pôdy stredne ťažké (hlinité), bez skeletu, hlboké

fluvizeme glejové

0811012 – pôdy stredne ťažké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

fluvizeme glejové

0814062 – pôdy stredne ťažké (hlinité), stredne až silno skeletnaté, plytké

fluvizeme /typ/

0856202 – pôdy stredne ťažké (hlinité), bez skeletu, hlboké luvizeme pseudoglejové

až pseudogleje luvizemné na sprašových a polygénnych hlinách

0857212 – pôdy stredne ťažké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

pseudogleje typické na sprašových a polygénnych hlinách

0863202 – pôdy stredne ťažké (hlinité), bez skeletu, hlboké

kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša

0863215 – pôdy stredne ťažké-ľahšie (piesočnatohlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša

0864443 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), stredne skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša

0865242 – pôdy stredne ťažké (hlinité), stredne skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme typické a luvizemné na svahových hlinách

0865442 – pôdy stredne ťažké (hlinité), stredne skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme typické a luvizemné na svahových hlinách

0869235 – pôdy stredne ťažké-ľahšie (piesočnatohlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme pseudoglejové na flyši

0870413 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme pseudoglejové na flyši

0871203 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), bez skeletu, hlboké

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0871205 – pôdy stredne ťažké-ľahšie (piesočnatohlinité), bez skeletu, hlboké

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0871212 – pôdy stredne ťažké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0871213 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0871242 – pôdy stredne ťažké (hlinité), stredne skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0871433 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0872225 – pôdy stredne ťažké-ľahšie (piesočnatohlinité), stredne skeletnaté, hlboké

kambizeme pseudoglejové (podz. voda 0,6 – 0,8 m) na rôznych substrátoch

0882673 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky

kambizeme (typ) na flyši

0883672 – pôdy stredne ťažké (hlinité), bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky

kambizeme (typ) na ostatných substrátoch

0883682 – pôdy stredne ťažké (hlinité), stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky

kambizeme (typ) na ostatných substrátoch

0887213 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

rendziny typické a kambizemné na vápencoch a dolomitoch

0888232 – pôdy stredne ťažké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodované na

slieňoch alebo íloch

0888233 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodobané na

slieňoch alebo íloch

0888243 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), stredne skeletnaté, stredne hlboké

regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodované na

slieňoch alebo íloch

0888432 – pôdy stredne ťažké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodované na

slieňoch alebo íloch

0888443 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), stredne skeletnaté, stredne hlboké

regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodované na

slieňoch alebo íloch

0890262 – pôdy stredne ťažké (hlinité), stredne až silno skeletnaté, plytké

rendziny typické na vápencoch a dolomitoch

0890462 – pôdy stredne ťažké (hlinité), stredne až silno skeletnaté, plytké

rendziny typické na vápencoch a dolomitoch

0892672 – pôdy stredne ťažké (hlinité), bez až slabo skeletnaté, všetky hĺbky

rendziny typické na vápencoch a dolomitoch

0892682 – pôdy stredne ťažké (hlinité), stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky

rendziny typické na vápencoch a dolomitoch

0894002 – pôdy stredne ťažké (hlinité), bez skeletu, hlboké

gleje

0894003 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), bez skeletu, hlboké

gleje

0896682 – pôdy stredne ťažké (hlinité), stredne až silno skeletnaté, všetky hĺbky

solčanky a slance

0971212 – pôdy stredne ťažké (hlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

kambizeme pseudoglejové na svahových hlinách

0988443 – pôdy ťažké (ílovitohlinité), stredne skeletnaté, stredne hlboké

regozeme typické až pelické, ojedinele hnedozeme alebo kambizeme erodované na

slieňoch alebo íloch

0990235 – pôdy stredne ťažké-ľahšie (piesočnatohlinité), slabo skeletnaté, stredne hlboké

rendziny typické na vápencoch a dolomitoch

#### Klimatické pomery

Predstavujú dôležitý určujúci faktor pri konečnom optimálnom priestorovom usporiadaní a funkčnom využití katastrálneho územia. Pri klimatickej charakteristike sme vychádzali z publikovaných materiálov: ročenky SHMÚ Bratislava, Petrovič a kol. (1964), Atlas podnebia ČSSR (1958), Atlas SSR (1980).

Kotlinová časť a okraje Strážovských vrchov a Lúčanskej Malej Fatry patria do mierne teplej klimatickej oblasti, najvyššie partie Lúčanskej Malej Fatry do studenej až veľmi studenej.

Z hľadiska zrážok patria najnižšie časti riešeného územia (kotlina) do mierne vlhkej klimatickej oblasti.

Pre naše potreby dôležitú vypovedaciu charakteristiku predstavuje oslnenie reliéfu ako rámcová klimatická charakteristika riešeného priestoru. Pre dokreslenie klimatických podmienok poslúžia vybrané hodnoty:

##### Teplota vzduchu

I        II       III        IV      V        VI        VII        VIII        IX       X       XI        XII     Rok    A

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-4,1   -2,6     1,7      7,2    12,4   15,4     17,0      16,2     12,7    7,7     3,2      -1,0     7,1   21,1

##### Vlhkosť vzduch v %

I       II       III       IV      V       VI       VII       VIII       IX       X       XI       XII      Rok    IV - IX

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

86    85     81      75      74      77       78        79       80      83      87      90        81          77

##### Priemerná oblačnosť v %

I       II       III       IV      V       VI        VII        VIII       IX       X        XI        XII       Rok

77    72     63      63      60      60        58         55        54     69       77       79          66

##### Priemerný počet dní s hmlou (dohľadnosť menšia ako 1 km)

I        II       III     IV       V       VI        VII        VIII       IX       X        XI         XII      Rok

6,0    3,4    2,9    2,1     2,1     2,0       2,0        5,8      5,9     6,3      4,8       6,6      49,9

##### Priemerný úhrn zrážok v mm

I      II      III     IV      V     VI     VII      VIII      IX      X       XI       XII      Rok    IV – IX      X – III

53   53    62     62     87   107   124     101     67     73      62      56       907      548           359

Analytické poznatky o klimatických podmienkach územia katastra tvorili v ďalších procesných častiach spracovania „krajinnoekologického plánu“ katastrálneho územia mesta dôležitý limitujúci faktor, zohľadnený najmä v rozhodovacom procese.

Rajec  sa nachádza v mierne teplej klimatickej oblasti, okrsku mierne teplom, vlhkom s chladnou alebo studenou zimou. Niektoré charakteristické údaje:

- teplota vzduchu v januári	 -4,1° C

- teplota vzduchu v júli	17°C

- počet letných dní v roku	30-40

- počet mrazových dní v roku	88

- priemerná oblačnosť v decembri	77%

- priemerná oblačnosť v septembri	50%

- vodné zrážky za rok	852 mm

- trvanie obdobia so snehovou pokrývkou	96 dní

- maximum snehovej pokrývky	75-90 cm

- počet dní so zrážkami nad 10 mm	26 dní

- relatívny slnečný svit		 42-44 %

- dĺžka vykurovacieho obdobia	213 dní

- prevládajúci smer vetra 		 S, J,

- obdobie bez vetra		41%

#### Súčasná (druhotná) krajinná štruktúra

Krajinnú štruktúru tvoria súbory prirodzených a človekom čiastočne, alebo úplne pozmenených dynamických systémov. Pre naše potreby, pri komplexnom chápaní krajiny je to priestorové rozloženie a vzťahy medzi základnými (tiež komplexnými) jednotkami krajiny a ich súbormi (geobiokomplexy, geobiocenózy, ekosystémy). Súčasná krajinná štruktúra, t.j. priestorové rozmiestnenie jej prvkov nám poskytlo rámcovú predstavu o ekologických predpokladoch územia so zreteľom na ich súčasné využívanie. Súčasnú krajinnú štruktúru riešeného katastrálneho územia sme charakterizovali k určitému časovému obdobiu (august 2006), teda vyjadrili sme v nej vnútorné a vonkajšie vzťahy medzi krajinnými zložkami a ekologickými faktormi v podobe krajinných prvkov v tomto čase. Krajinná štruktúra nám slúžila ako jeden zo základných analytických podkladov, jej hodnotenie bolo významným podkladom pre typizáciu biologických komplexov a premietli sme ho aj do krajinnoekologickej typizácie a regionalizácie krajiny katastrálneho územia.

Určujúcim prvkom súčasnej organizácie štruktúry krajiny sú morfologické podmienky riešeného územia.

Katastrálne územie Rajec II., ležiace v pohorí Lúčanskej Malej Fatry, dominantne zaberajú lesné spoločenstvá s prevahou buka (Fagus). Ich druhová skladba je graficky zobrazená v prílohe (časť Rajec II). Plošne menšiu prímes predstavuje javor (Acer).

Organizácia (usporiadanie) štrukturálnych prvkov krajiny je naviazaná na morfologický charakter Rajeckej kotliny (rovina, zvlnená pahorkatina). Prevládajú prevažne prvky s poľnohospodárskym využívaním. Sídlo Rajec leží v nive toku Rajčianka (na oboch brehoch), zaberá jej celú plochu. Obklopené je (východ – zvlnená pahorkatina a západ predhorie Strážovských vrchov) členitejším reliéfom. Organizácia prvkov štruktúry je optimálna, plniaca viacero dôležitých funkcií – ekostabilizačná, diverzifikačná, krajinnotvorná, estetická a v neposlednom rade protipovodňová. Sídlo je vhodne obklopené plochami sadov a záhrad, ale aj dostatočnými plochami záhumienok. Východnú časť katastra tvoria zväčša trvalo trávne porasty (pasienky, kosné lúky), prechádzajúce do lesného komplexu. Západnú časť prevažne zaberá orná pôda, severovýchodný kontakt so sídlom predstavujú trvalo trávne porasty (pasienky, kosné lúky) s lokalitou záhradkárskej osady. Plošne väčšia záhrádkárska osada je lokalizovaná v severnej časti katastálneho územia. Na ľavobrežnej strane toku Rajčianka, v doline Hlboká je zriadená vodná nádrž (rybník). V juhozápadnom cípe katastrálneho územia je plocha využívaného kameňolomu.

Súčasná organizácia (usporiadanie) prvkov štruktúry krajiny je z hľadiska zachovania a podporenia územnej (krajinnej) stability vysoko účinná.

#### Základná fytogeografická charakteristika

Podľa fytogeografického členenia územia Slovenska patrí riešené územie do oblasti Západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale). Katastrálne územie Rajec I. spadá do obvodu predkarpatskej flóry (Praecarpaticum), okresu 13 – Strážovské a Súľovské vrchy a katastrálne územie Rajec II. spadá do obvodu flóry vysokých (centrálnych) Karpát (Eucarpaticum), okresu 21a – Lúčanská Fatra.

V lesných komplexoch (najmä v Lúčanskej Malej Fatre) prevláda buk (Fagus). Ako prímes je javor (Acer). Plošne sú najviac zastúpené bukové lesy kvetnaté (Eu-Fagetion). Sú to klimaxové eutrofné bukové a zmiešané jedľovo-bukové lesy s bohatým, zvyčajne viacvrstvovým bilinným podrastom. Buk je v nich blízko svojho ekologického optima, pri väčšej vlhkosti a dostatku tepla je jedľa na tom podobne. Na dolnej hranici výskytu je sporadický výskyt duba zimného (Quercus petraea), zriedkavo hrab obyčajný (Carpinus betulus). Stálou prímesou je javor horský (Acer pseudoplatanus), javor mliečny (Acer platanoides), brest horský (Ulmus glabra), jaseň štíhly (Fraxinus exelsior), lipa malolistá (Tilia cordata), zriedkavo a vzácne aj smrek obyčajný (Picea abies). Kvetnaté bučiny bývajú dvojetážovými, alebo trojetážovými porastami, alebo majú ráz jednotlivo výberkových lesov.

Plošne dostatočne sú zastúpená aj bukové kyslomilné lesy horské (Luzulo-Fagetion p.p.maj.). Výškové rozpätie výskytu je veľké (500 – 1300m). Ekologické optimum má v jedľovo-bukovom a smrekovo-jedľovo-bukovom vegetačnom stupni. Najčastejšie zaberá vlhkostne priaznivejšie, chladnejšie plochy na severných úbočiach svahov a na dne dolín. V nižších polohách sa vyskytuje v susedstve kvetnatých jedľovo-bukových lesov.

Vrcholové polohy formou lesných kompaktných enkláv zaberajú javorové horské lesy (Aceri-Fagetion). Vyskytujú sa v horskom až vyššom horskom stupni v nadmorskej výške nad 900 – 1000 m. V nich sú zahrnutú javoriny vyskytujúce sa na sutinách v jedľovo-bukovom a jedľovo-smrekovom stupni. Významný podiel na zložení stromového poschodia majú zo sutinových listnáčov predovšetkým javor horský (Acer pseudoplatanus), brest horský (Ulmus glabra), k nim pristupuje jedľa biela (Abies alba) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), zriedkavo buk (Fagus  sylvatica).Javor horský je v porovnaní s bukom vitálnejší a viac odoláva náporu smreka.

V ostatnom území (k. ú. Rajec I.) príchodom človeka do územia pôvodné lesy ustúpili - vznik lúk pasienkov a polí. Bučiny a jedliny boli postupne premenené na smrekové monokultúry. V ich podraste sa lokálne nachádzajú bučinové a smrečinové druhy: chlpaňa lesná, jarmanka väčšia, podbelica alpínska, ostružina malina, zubačka cibuľkonosná veronika horská, kyslička obyčajná a pod. Na živiny chudobné stanovištia upozorňuje metlica krivoľaká. Miestami sa zachovali aj pôvodné lesy s bukom, jedľou, smrekom a jarabinou vtáčou. Vodné toky sprevádzajú brehové porasty s jelšou sivou, jaseňom štíhlym, rôznymi druhmi vŕb a topoľom osikovým. Lipy, jasene, bresty a duby a ich skupiny boli do územia umelo donesené. Na trvalo trávnych porastoch, najmä v západnej časti porasty tvoria traslica prostredná, tomka voňavá, kostrava lúčna, ovsík obyčajný, timotejka lúčna, reznačka laločná, psiarka lúčna, mätonoh trváci, psica tuhá a hrebienka obyčajná. Typicky lúčne druhy sú margaréta biela, ďatelina lúčna, skorocel kopijovitý, štiav kyslý, zvonček rozkladitý. Na nekosené lúky nastupujú jednoliate porasty ľubovníka škvrnitého. V jeseň sa na lúkach vyskytuje jesienka obyčajná. Častá je aj snežienka jarná.

#### Urbanistická štruktúra

Kataster mesta Rajec je rozčlenený na dve časti. Západná časť, kde sa nachádza mesto Rajec je tvorené kompaktným osídlením, východná časť je zónou lesnej krajiny. Centrálna zastavaná časť mesta Rajec tvorí ucelenú kompaktnú urbanistickú štruktúru bohatú na funkčne využitie a rôznorodú čo do architektúry objektov.

Kataster mesta Rajec je aj z hľadiska zastavanosti územia členený na dve časti: územie zastavané a územie nezastavané – extravilán. Z hľadiska funkčného zónovania môžeme územie katastra rozdeliť na tieto zóny:

- Zmiešaná zóna bývania a vybavenosti – celé mesto – intravilán bez zóny výroby

- Zóny poľnohospodárskej a priemyselnej výroby

- zóna voľnej poľnohospodárskej krajiny

- zóna lesnej krajiny - lesy

- zóna ochrany prírody – genofondové lokality

Zástavba v meste je situovaná okolo historického jadra, cesty I/64 a toku Rajčianky. Tvorí ju rôznorodá zástavba, čo do podlažnosti a funkčného využitia. Koridor Rajčianky lemuje miestami krovitá a stromová zeleň. Zastavané územie mesta má dĺžku cca 2,5 km a šírku 1,5 km.

Mesto má jednoznačne definované jadro, ktoré je historické a je pamiatkovou zónou, kde je okrem jednotlivých objektov predmetom ochrany aj historický šachovnicový pôdorys a štvorcové námestie s jeho hmotovou skladbou a mestským interiérom.

Rajec je z hľadiska funkčného členenia rozmanitejší v intraviláne, kde sú zastúpené viaceré funkčné plochy. Náznak zónovania – zoskupovania jednotlivých rovnakých, alebo príbuzných funkcií je možné postrehnúť v celej zastavanej časti mesta. Bývanie tvorí ucelené funkčné zóny, doplnené vybavenosťou, ktorá je v ťažisku vygradovaná vyššou občianskou vybavenosťou. Vybavenosť sa sústreďuje v historickom jadre mesta a v polohách, ktoré naň priamo nadväzujú. Zóna kompaktnej hromadnej bytovej výstavby sa nachádza v severnej, viac rozptýlenej v južnej časti mesta. Priemyselná zóna tvorí prstenec zo severu a východu. Poľnohospodárske farmy sa nachádzajú na západnom a juhovýchjodnom okraji osídlenia. Významným prvkom rekreácie je kúpalisko Veronika v severovýchodnej časti mesta, sekunduje rybník Košiare, oba základné prvky rekreácie a CR zosiluje zámer ich preľnutia a prepojenia s investíciou Charubina - golfové ihrisko v spojení s hypoterapiou v susednom katastri. (Využitie poľnohospodárskeho dvora Hvojtová na agroturistiku, zriadenie lesoparkov, nadregionálna cyklomagistrála Žilina – Rajec a na ňu nadväzujúce miestne okruhy previazanie jednotlivých prvkov turizmu a rekreácie umocňujú.) Futbalové ihrisko je v severnej časti na rozhraní obytnej a priemyselnej zóny. Cintoríny sú umiestnené na okrajoch obytnej zástavby.

## Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu (vúc)

Pre priestor regiónu je základným dokumentom koncepčného riadenia územných plánov miest a obcí ÚPN VÚC Žilinského kraja.

Nasledujúce citácie sa vzťahujú k územiu mesta Rajec a sú vybraté z kapitoly 2.20 Záväzné regulatívy územného rozvoja ÚPN VÚC Žilinského kraja a Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja  číslo 6/2005 o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja.

Pri spracovaní ÚPN – M Rajec sú rešpektované nasledovné výstupy z návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie regiónu a jej záväznej časti, týkajúcej sa riešeného územia mesta :

#### V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

- vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja

- formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni na území Žilinského kraja prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov

- podporovať rozvoj sídelných centier Žilinského kraja, ktoré tvoria základné terciálne centrá osídlenia, rozvojové centrá hospodárskych, obslužných a sociálnych aktivít ako aj pre priliehajúce zázemie, tak aj pre príslušný regionálny celok, a to hierarchickým systémom, pozostávajúcim z nasledovných skupín centier:

- podporovať rozvoj centier štvrtej skupiny ako centier osídlenia regionálneho významu a to miest: Rajec, Rajecké Teplice, Trstená, Vrútky a v nich rozvoj týchto zariadení:

- správy okresného významu

- stredné školy s maturitou a špecifické školy

- inštitúty vzdelávania dospelých

- zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia

- kultúrnych zariadení okresného (regionálneho) a nadregionálneho významu

- nákupných a obchodných stredísk

- voľného času a rekreácie s dostatočnými plochami zelene

- priemyslu

- vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej štruktúry

- 	podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa

e)  rajeckú rozvojovú os: Žilina - Rajec

- napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom   a vidiekom na základe nového partnerstva založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami:

- vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území  a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka

- rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr, a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene, národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území, národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany a medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA).

#### V oblasti sociálnej infraštruktúry

- zriaďovať zariadenia sociálnych služieb a rozširovať ich sieť v závislosti od konkrétnych potrieb občanov najmä v každom sídle okresu

- podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškolovacích zariadení na území kraja

- znižovať regionálne rozdiely v úrovni vzdelávania podporou vzdelávacích centier v prirodzených sídelných centrách a prispôsobovať sieť stredných škôl trhu práce, podporovaným ekonomickým aktivitám

- zriadiť vyššie odborné školy poskytujúce pomaturitné vzdelávanie v oblastiach vyžadujúcich podporu regionálneho rozvoja

- rozvíjať zariadenia liečebnej starostlivosti v záujme ich optimálneho využitia v rovnocennej prístupnosti pre všetkých obyvateľov kraja

- podporovať malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva a to najmä v územiach vzdialenejších od sídelných centier

- rozšíriť kapacitu odborných liečebných ústavov a liečební v súlade s potrebami           obyvateľstva v regiónoch

- riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a zaostalosť priestorovej vybavenosti v regiónoch

- podporovať vybrané zariadenia sociálnej starostlivosti na regionálnej úrovni

- podporovať rovnomerne prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu.

#### V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

- vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny – funkčno – priestorový subsystém turistiky, rekreácie a cestovného ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja hlavne z miest a vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú, poznávaciu, športovú a relaxačnú

- podporovať diferencované regionálne potreby využitia rekreácie, turistiky a cestovného ruchu pre zlepšenie hospodárskej stability a zamestnanosti, najmä na Kysuciach, Orave a v Turci, pre upevňovanie zdravia a rekondíciu obyvateľstva, predovšetkým miest Žiliny, Ružomberka, Martina a Liptovského Mikuláša a pre zachovanie a využitie kultúrneho dedičstva vo všetkých okresoch kraja

- preferovať kvalitatívny rozvoj a vysokoštandardnú vybavenosť pre horský turizmus, klimatickú liečbu a vrcholové športy na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Malá Fatra a Národného parku Veľká Fatra, v kapacitách stanovených podľa schválených územných plánov obcí a podľa výsledkov posudzovania v zmysle zákona č.127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; v chránených krajinných oblastiach Kysuce, Strážovské vrchy a Horná Orava podporovať aj kvantitatívny rozvoj budovania vybavenosti pre turistiku v mestách a vidieckych sídlach

- pre všetky mestá v kraji dobudovať jestvujúce a založiť nové prímestské rekreačné zóny, s rekreačnými lesmi a vybavenosťou pre pohybové a relaxačné aktivity; sledovať pri tom potrebu znížiť tlak na najatraktívnejšie turistické a kúpeľné centrá, ako je Vrátna dolina a Rajecké Teplice pri Žiline, Martinské hole pri Martine, Malinô Brdo pri Ružomberku a Demänovská dolina pri Liptovskom Mikuláši

- dobudovať na medzinárodných cestných trasách E-50, E-75,a E-77 zariadenia na zachytenie a využitie turistického tranzitu na území kraja dobudovaním motoristických a cyklistických trás a okruhov cez Rajeckú kotlinu, Turiec a Liptov.

#### V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdy

Rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriach:

- biocentrá nadregionálneho významu - .... Šujské rašelinisko...,

- biocentrá regionálneho významu podľa schváleného územného plánu

- biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného územného plánu

- rešpektovať v rámci ekologickej siete Slovenska začlenenie území:

- časť územia ...Lúčanská Malá Fatra..., medzi jadrové územia národného významu

- dodržiavať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky

- pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany

- pre lesné ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia

- pre poľnohospodárske ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskej pôdy v kategóriách podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty)

- pre ekosystémy mokradí vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná

- pre navrhované chránené vtáčie územia a dodržiavať ochranné podmienky, stanovované samostatne osobitným predpisom pre každé chránené vtáčie územie

- pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania tak, aby nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany

- zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory, chrániť existujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi

- zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami – trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia a vylúčiť všetky aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.)

- stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les – bezlesie

- podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou

- zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene

- prispôsobovať trasy dopravnej a technickej infraštruktúry prvkom ekologickej siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť

- eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných exhalácii, znečisťovanie vodných tokov a pod.)

- rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj kraja, definovaný v záväznej časti územného plánu; osobitne chrániť ornú pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, ornú pôdu na ktorej boli vybudované hydromelioračné zariadenia, ako aj poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti

- rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti podľa schválených územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia Žilinského kraja

- zabezpečiť ochranu prirodzených ekosystémov podporou rozvoja komplexnej vybavenosti (vrátane  zvyšovania lôžkových kapacít v OP NP) a taktiež rozvojom obcí v podhorských oblastiach s dôrazom na vyzdvihnutie miestnych zvláštností a folklóru. Uvedenú vybavenosť riešiť komplexne s dôrazom na limity prírodných zdrojov

- vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany priestoru riečnych alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov a ich stanovíšť v alúviách vodných tokov

- zabezpečiť pri ochrane pamiatkových území ich primerané funkčné využitie, zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, vylúčenie veľkoplošných asanácií, zachovanie objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, uličného parteru, zachovania charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, rešpektovanie historických a architektonických dominánt, zachovanie archeologických nálezísk

- vykonávať obnovu kultúrnych pamiatok a nehnuteľností nachádzajúcich sa na pamiatkovo chránenom území a ich ochrannom pásme v súlade s podmienkami rozhodnutia krajského pamiatkového úradu podľa ustanovení zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

- pri príprave stavieb a inej hospodárskej činnosti na pamiatkových územiach a územiach, kde sa predpokladá ohrozenie pamiatkových hodnôt (veľkoplošné a líniové stavby) je nevyhnutné posúdenie nutnosti vykonania archeologického výskumu krajským pamiatkovým úradom.

#### V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry

- zabezpečiť územnú rezervu a k výhľadovému horizontu homogenizovať cestu I/64  v trase a úsekoch:

- dialničná križovatka D1 Lietavská Lúčka – obchvat Porúbka – Rajecké Teplice – obchvaty Kľače, Rajec až Šuja – Rajecká Lesná – obchvat Fačkov – hranica Žilinského a Trenčianského kraja v kategórii C 9,5/70-60, cesta nadregionálneho významu;

- zabezpečiť územnú rezervu a k výhľadovému horizontu homogenizovať cestu II/517 (cesta regionálnoho významu v kategórii C 9,5/70-60) v trase a úsekoch:

- preložka Rajec – hranica Žilinského a Trenčianskeho kraja

- chrániť existujúci územný koridor nasledovných železničných tratí IV kategórie

regionálneho významu:

-	železničná trať č. 126 Žilina – Rajec

- chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy celoštátneho významu) v nasledujúcich trasách a úsekoch:

-	Rajecká cyklomagistrála, v trase cyklistických komunikácii mesta Žiliny

Žilina/Budatínsky zámok – Žilina/Solinky, v trase telesa cyklistickej komunikácie    Žilina/Solinky- Žilina/Bytčica – Lietavská Lúčka – Rajecké Teplice – Rajec, v trase cesty I/64 Rajec – Fačkov, v trase cesty III/51818 Fačkov – Čičmany, v trase lesnej cesty Čičmany – Javorinka – hranica Žilinského a Trenčianskeho kraja (pokračovanie po lesnej ceste a ceste III/51822 Tužina ako Hornonitrianska cyklomagistrála), prepojenia Rajeckej cyklomagistrály s Vážskou cyklomagistrálou v trase cesty II/517 Rajec – Domaniža – Považská Bystrica a v trase cesty III/51818 Čičmany – hranica Žilinského a Trenčianskeho kraja – Zliechov – Ilava – Pruské.

#### V oblasti vodného hospodárstva

- podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov a uvažovaný územný rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb:

- Rajecká Lesná, Ďurčiná napojenie obcí na SKV Žilina na prívod z vodárenských zdrojov Fačkov

- postupne znižovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácii s čistiarňami odpadových vôd za rozvojom verejných vodovodov výstavbou ČOV v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia, výstavbou skupinových kanalizácií s využitím kapacít jestvujúcich ČOV, výstavbou skupinových kanalizácií s ČOV s prioritným riešením v mestách ležiacich v OP vodárenských zdrojov, OP prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd, CHVO a povodí vodárenských tokov,

- Prednostne zabezpečiť výstavbu týchto stavieb:

- Z hľadiska čistenia odpadových vôd v súlade s NV SR č.49/2002 Z.z.

- rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Rajec,

- 	z hľadiska ochrany vôd:

-	skupinová kanalizácia obcí: Kunerád, Rajecké Teplice, Kamenná Poruba, Konská, vo výhľade Kľače, Jaseňové, Zbyňov s napojením na verejnú kanalizáciu mesta Žilina a s čistením na ČOV Žilina

-	napojenie obcí Ďurčiná a Rajecká Lesná na kanalizačný zberač Kofola a.s. Rajec so spoločným čistením na ČOV Rajec

- zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať protipovodňové opatrenia na tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi s dôrazom na ochranu intravilánov miest a obcí

- na ochranu územia pred povodňami:

- komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie erózneho účinku vody.

#### V oblasti energetiky

- zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja

- zabezpečiť zvýšenú výrobu elektrickej energie:

- využitím zemného plynu v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie v paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách

- v energetickej náročnosti spotreby:

- realizovať opatrenia na zníženie spotreby elektrickej energie v priemysle a energeticky náročných prevádzkach

- minimalizovať využívanie elektrickej energie na výrobu tepla

- zvýšiť percento plynofikácie obcí v kraji v ekonomicky efektívnych oblastiach a v územiach so zvýšenými požiadavkami na ochranu životného a prírodného prostredia. (Národné parky, ich OP, CHKO a p.)

- zamerať sa v spotrebe zemného plynu na jeho využívanie:

- v kombinovanej výrobe tepla a elektrickej energie v paroplynových cykloch a kogeneračných jednotkách

- ako alternatívne palivo pre pohon motorových vozidiel hlavne v hromadnej (MHD, prímestská doprava) a individuálnej doprave

- vytvoriť územné podmienky pre realizáciu plynárenských zariadení, prípadne ich rekonštrukciu a pri využívaní územia chrániť vybudované plynárenské zariadenia predpísanými ochrannými pásmami

- presadzovať v oblasti zásobovania teplom uplatnenie energetickej politiky SR a regionálnej energetickej politiky Žilinského samosprávneho kraja. S využitím kompetencie miestnych orgánov samosprávy, budovanie kogeneračných zdrojov na výrobu elektriny a tepla tam, kde je to ekonomicky a environmentálne zdôvodniteľné, udržať a inovovať už vybudované systémy s centralizovaným zásobovaním obyvateľstva teplom

- vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,

- podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami využitie miestnych energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb

- znižovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát.

#### V oblasti odpadového hospodárstva

- zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých environmentálnych záťaží do roku 2005

- sanovať prednostne skládky, lokalizované v územiach prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability a v územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia

- zabezpečiť lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s triedením, recykláciou, využívaním a zneškodňovaním odpadov v mestách určených v územnom pláne,

- zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených regionálnych skládkach odpadov obcí určených v ÚPD

- zabezpečiť na území kraja plochy pre plánovaný systém kontajnerizácie pre nakladanie s nebezpečným odpadom a sieť recyklačných stredísk nebezpečných odpadov v etape rokov 1997 – 2000

- vytvoriť systémové podmienky pre rozvoj podnikateľskej sféry v oblasti využívania a spracovania odpadov v zmysle navrhovaných opatrení vyšpecifikovaných v textovej časti návrhu územného plánu veľkého územného celku Žilinský kraj.

#### V oblasti usporiadania územia z hľadiska hospodárskeho rozvoja

- zamerať hospodársky rozvoj jednotlivých okresov v kraji na zvýšenie počtu pracovných príležitostí v súlade s kvalifikačnou štruktúrou obyvateľstva s cieľom znížiť vysokú mieru nezamestnanosti vo väčšine okresov kraja

- podporovať budovanie priemyselných parkov.

#### Verejnoprospešné stavby

Stavby na sledovanie stavu životného prostredia – sieť sledovacích, dokumentačných a výskumných staníc (stanovíšť) v blízkosti, resp. v areáloch nadregionálnych biocentier a biokoridorov a lokalít medzinárodného významu.

Dopravné stavby

Dopravné stavby cestné

cesta I/64 obchvaty a stavebné úpravy Porúbka, Kľače – Jasenové – Rajec   –  Šuja, Fačkov, hranica Žilinského a Trenčianského kraja

cesta II/517 preložka a stavebná úprava Rajec

výstavba cyklomagistrál na segregovaných komunikáciach, Rajecká        cyklomagistrála Žilina – Rajec, ...

Technická infraštruktúra

Vodohospodárske stavby

skupinové vodovody na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a s nimi súvisiace stavby :

#### Rajecká Lesná, Ďurčiná, napojenie obcí na SKV Žilina, prívod z vodárenských zdrojov Fačkov

kanalizácie a čistiarne odpadových vôd a s nimi súvisiace stavby:

stavby z hľadiska čistenia odpadových vôd:

rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Rajec

stavby z hľadiska ochrany vôd, vodných zdrojov, prírodných liečivých  zdrojov,a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd:

skupinová kanalizácia obcí: Kunerád, Rajecké Teplice, Kamenná Poruba, Konská, vo výhľade Kľače, Jasenové, Zbyňov s napojením na verejnú kanalizáciu mesta Žilina a s čistením na ČOV Žilina

napojenie obcí Ďurčiná a Rajecká Lesná na kanalizačný zberač    Kofola a.s. Rajec so spoločným čistením na ČOV Rajec.

Energetické stavby

stavby, súvisiace s plynofikáciou v okresoch Žilinského kraja

stavby, súvisiace s inováciou už vybudovaných CZT a kogeneračnými zdrojmi na výrobu elektriny a tepla.

Stavby na zneškodňovanie, využívanie a spracovanie odpadov,

plochy a zariadenia regionálnych veľkokapacitných skládok odpadov

stavby a zariadenia na zneškodňovanie, dotrieďovanie, kompostovanie a recykláciu odpadov.

Verejná vybavenosť, dopravná a technická infraštruktúra v strediskách cestovného ruchu a kúpeľníctva, vymenovaných v kapitole 2.9 Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo a vyznačených v grafickej časti Za D ÚPN VÚC ako :

strediská turizmu regionálneho významu.

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb je možné podľa § 108 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

## Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta

### Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta.

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 malo mesto Rajec 6 074 trvalo bývajúcich obyvateľov. K 1.1.2005 malo mesto podľa údajov ŠÚ SR Krajskej správy v Žiline 6074 obyvateľov, k 1.1.2006 žilo v Rajci 6078 obyvateľov.

tabuľka B-1 Základné údaje o obyvateľstve mesta Rajec podľa demografie z r. 2005 :

| Počet trvalo bývajúcich obyvateľov | Veková štruktúra obyvateľov |
| --- | --- |
| Muži | Ženy | Celkom | Predproduktívny vek | Produktívny vek | Poproduktívny vek |
| 3 005 | 3 073 | 6 078 | 1 100 | 4 108 | 870 |
| 49,4 % | 50,6 % | 100 % | 18,1 % | 67,6 % | 14,3 % |

Index vitality =   Počet obyvateľov v predproduktívnom veku : počet obyvateľov v poproduktívnom veku x 100   =      1 100 :  870 x 100 = 126,44

Na základe výpočtu indexu vitality je zrejmé, že obec má progresívny typ populácie, ktorá je schopná narastať prirodzenou menou.

tabuľka B-2 Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 1961 – 2006:

| Rok / ukazovateľ | 1961 | 1970 | 2000 | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov | 3 525 | 3 672 | 6 130 | 6074 | 6 074 | 6 078 | 6 101 |
| Prírastok / úbytok | - | + 147 | +2 458 | -56 | ±0 | +4 | +23 |
| Index rastu | 100 | 104,2 | 173,9 | 172,3 | 172,3 | 172,4 | 173,1 |

V sledovanom období rokov 1961 až 2006 počet obyvateľov mesta spočiatku narastal  až do roku 2000, potom došlo k úbytku v roku 2001 a odvtedy do roku 2005 počet obyvateľov stagnoval, v roku 2006 vzrástol. Posledné roky predstavujú pozitívny signál.  Uvedený vývoj bol spôsobený predovšetkým prvotným rastom obyvateľstva prirodzenou menou, vďaka indexu vitality miestnej populácie. Zníženie počtu pracovných príležitostí v meste spôsobilo pasívne migračné saldo v pohybe obyvateľstva najmä v roku 2001. V poslednom  období počet obyvateľov prirodzenou menou narastá, migráciou klesa, celkove počet obyvateľov prechádza z obdobia stagnácie do rastu. Predpokladané kladné číslo v  bilancii pohybu za prácou je zdôvodnené predpokladaným rastom počtu pracovných príležitostí v meste, kvalitným životným prostredím, priaznivej dochádzkovej vzdialenosti do Žiliny a Rajeckých Teplíc a vybudovanej technickej infraštruktúre. Táto skutočnosť spolu s posledným trendom narastania počtu obyvateľov prirodzenou menou (za rok 2006 spolu 9 obyvateľov) ako aj prisťahovaním (za rok 2006 spolu 14 obyvateľov) vytvárajú predpoklad významnejšieho rastu počtu obyvateľov mesta.

### Prognóza demografického vývoja

Analýza vekovej štruktúry obyvateľstva a vývoja počtu obyvateľov mesta Rajec  poukazuje na možnosti rastu mesta na základe prirodzeného prírastku, avšak značné možnosti rozvoja počtu obyvateľov je možné vidieť v migrácii do mesta z okolitých sídiel.

Na základe uvedených skutočností a pretrvávajúceho záujmu o bývanie v meste je možné do návrhového obdobia roku 2020 uvažovať s celkovým nárastom počtu obyvateľov o cca 577 obyvateľov, z čoho prevažujúci bude nárast obyvateľstva prirodzenou menou.

Predpoklad vývoja počtu obyvateľov v časovom horizonte k roku 2020

Východiskový stav obyvateľstva v roku 2006..............................................          6 101

Prirodzený prírastok v rokoch 2006-2020 ..................................................	+377

Migračný prírastok v rokoch 2006-2020 predpoklad...................................	+200

Celkový prírastok v rokoch 2006-2020 ..........................................................	+577

Stav obyvateľstva v roku 2020.......................................................................       6 678

### Ekonomicky aktívne obyvateľstvo, nezamestnanosť a ich predpokladaný vývoj.

Počet ekonomicky aktívnych obyvateľov podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 bol 3115 osôb, čo je  51,3 % z celkového počtu obyvateľov bývajúcich v meste. Uvedená hodnota je o 0,7 % vyššia ako priemer okresu Žilina.

Index ekonomického zaťaženia  = ( Obyvateľstvo predproduktívneho veku + obyvateľstvo poproduktívneho veku ) : obyvateľstvo v produktívnom veku  x 100  =

=  ( 1100 + 870 ) : 4108 x 100 = 47,96

Index ekonomického zaťaženia je o 10,48 % nižší ako celookresný priemer.

Z celkového počtu 3115 ekonomicky aktívnych osôb v roku 2005 bolo zamestnaných 2550 osôb, 994 odchádzalo za prácou mimo územia mesta, čo predstavuje 31,9 % z ekonomicky aktívnych a na území mesta pracovalo 1556 osôb čo je 50,0% z ekonomicky aktívnych, nezamestnaných bolo 18,1%. Miera nezamestnanosti v meste sa však výrazne zmenila a predstavuje v júni 2007 podľa údajov Mestského úradu v Rajci hodnotu 3,75 %, čo je hodnota významne a podstatne nižšia ako celoštátne, krajské a okresné priemery.

Vychádzajúc zo štatistiky v roku 2004 v skladbe obyvateľstva je predpoklad pri predpokladanom zachovaní štruktúry v roku 2020 nasledujúci:

tabuľka B-3 Vývoj skladby obyvateľov a zamestnanosti v rokoch 2004 – 2020 pri vyrovnanej odchádzke a dochádzke za prácou a pri zachovanej miere nezamestnanosti z roku 2007:

| Rok / ukazovateľ | 2004 abs. | 2004 2020 % | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov celkom | 6 074 | 100,0 | 6 678 |
| Počet obyvateľov vo veku 0 – 14 rokov | 1 400 | 23,0 | 1 536 |
| Počet obyvateľov v poproduktívnom veku | 766 | 12,6 | 841 |
| Obyvateľstvo ekonomicky aktívne | 3 115 | 51,3 | 3 426 |
| Potreba pracovných príležitostí | 2 998 | 49,4 | 3 299 |

Podmienky pre zmenu súčasného stavu v pohybe za prácou budú korigované realizáciou golfového ihriska Charubina a pozitívny trend bude posilnený aj navrhovaným vytváraním ďalších podmienok pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu, ale aj sekundárneho sektoru, čo môže následne vytvoriť predpoklady pre vznik nových pracovných miest v oblasti priamo či nepriamo súvisiacich služieb na území mesta.

### Bytový fond

Podľa sčítania obyvateľstva, bytov a domov v r. 2001 bolo v meste 949 domov, z toho 823 trvalo  obývaných a 125 neobývaných. Z uvedeného počtu neobývaných domov boli 4 určené na rekreáciu. Z celkového počtu 1 655 trvalo obývaných bytov v meste bolo 761 bytov v rodinných domoch a 880 v bytových domoch.

Stav bytového fondu je na dobrej úrovni, čo okrem iného vyplýva aj zo skutočnosti, že 92,2 % z celkového počtu trvalo obývaných bytov bolo postavených po roku 1945. Úroveň bývania v meste je vo väčšine ukazovateľov vyššia ako úroveň celého okresu Žilina. Priemerná obložnosť bytov je však až 3,67 obyvateľa na byt, čo je o 0,38 obyvateľa na byt viac ako celookresný priemer.

tabuľka B-4 Trvalé obývané byty podľa druhu budovy, podľa obdobia výstavby:

| Obdobie výstavby | Rodinné domy | Bytové domy | Ostatné budovy | Domový fond spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Úhrn- 1899 a nezistené | 43 | 0 | 0 | 43 |
| 1900 - 1919 | 20 | 4 | 0 | 24 |
| 1920 - 1945 | 96 | 8 | 1 | 105 |
| 1946 - 1970 | 292 | 126 | 9 | 427 |
| 1971 - 1980 | 152 | 281 | 1 | 434 |
| 1981 - 1990 | 113 | 299 | 0 | 412 |
| 1991 - 2001 | 45 | 162 | 3 | 210 |
| Spolu | 761 | 880 | 14 | 1655 |
| % | 46 | 53,2 | 0,8 | 100 |
| Úhrn - z toho 1996 – 2001 | 27 | 0 | 0 | 27 |

#### Projekcia bytového fondu pre návrhový rok 2020

V návrhovom období je možné predpokladať odpad bytového fondu v počte 50 bytov, z toho 45 z dôvodov nevyhovujúceho technického stavu a 5 z dôvodu zmeny funkcie obytnej na rekreačnú.

Pôjde v prvom rade o staršie jednotraktové rodinné domy na úzkych pozemkoch, bez možnosti podstatného rozšírenia, ktoré svojim dispozičným riešením nemôžu plnohodnotne spĺňať nároky na trvalé bývanie, na rekreačné účely však vyhovujú.

tabuľka B-5 Predpokladaný vývoj bytového fondu

| Stav bytového fondu v roku 2001 | 1 655 bytov |
| --- | --- |
| Úbytok bytov z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu | 45 bytov |
| Úbytok bytov z dôvodu rekreačného využitia | 5 bytov |
| Zostatok bytového fondu z roku 2001 v r. 2020 | 1 605 bytov |
| Potreba v roku 2020 pre počet obyvateľov (6 678) pri obložnosti 2,9 osoby na jeden byt | 2 303 bytov |
| Potreba výstavby nových bytov do roku 2020 | 698 |

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že v návrhovom období je potrebné vytvoriť podmienky pre výstavbu 698 nových bytov.

Časť prírastku bytov v počte 203 dosiahnúť stavbami v prelukách, prestavbami v rámci neobývaného bytového fondu, nadstavbami existujúcich obytných domov, využitím podkroví a hospodárskych budov. Výstavbou nových domov na nových ucelených plochách dosiahnúť počet 495 bytov. Predpokladaný počet domov v roku 2020 je iba teoretický a naplnenie počtu bude závislé na ekonomickej sile obyvateľov a podmienkach vytvorených pre výstavbu.

## Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy

Mesto Rajec je centrom južnej časti Rajeckej kotliny s prirodzenou spádovitosťou okolitých vidieckych obcí. Mesto sa nachádza 21 km južne až juhozápadne od krajského mesta Žilina, je na trase cesty I/64 Žilina – Rajec – Prievidza. Významné dopravné prepojenia tvorí aj cesta II/517 Rajec – Považská Bystrica a jednokolajová železničná trať č. 126 Žilina – Rajec. Prírodné danosti a výskyt termálnych vôd mesto predurčujú predovšetkým na rozvoj cestovného ruchu. Podľa Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja je mesto Rajec centrom 4. skupiny teda centrom osídlenia regionálneho významu v rámci rozvojovej osi tretieho stupňa rajecká rozvojová os Žilina - Rajec. Zároveň je centrom rekreačného krajinného celku Rajecká kotlina.

Mesto Rajec sa geomorfologicky nachádza v provincii Západných Karpát, subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, vo fatransko-tatranskej oblasti, v južnej časti celku Žilinská kotlina, v oddieli Rajecká kotlina. Jeho katastrálne územie je členené na dve časti, urbanizovaná časť patrí geomorfologicky ešte do celku Žilinská kotlina, oddielu Domanižská kotlina, celku Súľovské vrchy oddielu Súľovské skaly, celku Strážovské vrchy, oddielu Zliechovská hornatina, poddodielu Strážov. Východná časť katastrálneho územia v povodí Porubského potoka patrí do celku Žilinská kotlina oddielu Rajecká kotlina , najmä do celku Malá Fatra, podcelku Lúčanská Fatra, oddielu Kýčery. Údolná časť riešeného územia na severe susedí s katastrálnym územím obce Kľače, Jasenové, Malá Čierna, Veľká Čierna, na juhu Šuja, Ďurčiná, na východe Kamenná Poruba a na západe s obcami Považskobystrického okresu Malé Lednice, Kardošova Vieska. Časť katastrálneho územia v povodí Porubského potoka na západe susedí s katastrom Kamennej Poruby, na severe  s obcou Kunerád, na východe s katastrami obcí Martinského okresu Valča, Kláštor pod Znievom, na juhu Rajecká Lesná, Ďurčiná.

Katastrálna hranica v priestore povodia Porubského potoka vo východnom, severnom a južnom smere a katastrálna hranica údolnej časti katastra v západnom smere je väčšinou vedená hrebeňovitými úsekmi lesných masívov, oddeľujúcich osídlené doliny, v ostatných prípadoch ide zväčša o údolnú polohu katastrálnej hranice teda aj hranice riešeného územia.

Kataster mesta má výmeru 3 146 ha.

Záujmové územie tvorí katastrálne územie Rajec a časti katastrálnych území obcí Veľká Čierna v súvislosti s návrhom smerných častí doplnku aktualizácie Územného plánu sídelného útvaru Rajec – Golfové ihrisko Charubina, Jasenové vzhľadom k zámeru budovania priemyselnej zóny v náväznosti na existujúce plochy - UŠ Rajec – Piesky, Šuja vzhľadom k zámeru rozvoja bytovej výstavby a Ďurčiná vzhľadom k úzkym väzbám s mestom už teraz presahujúcim rámec katastra (obecné futbalové ihrisko v k. ú. Rajec).

Mesto je aj prirodzeným centrom pre ostatné okolité obce v južnej časti Rajeckej kotliny. Pre ich obyvateľov ÚPN - M Rajec navrhuje v meste umiestniť zodpovedajúce kapacity vyššej vybavenosti (štátna správa, stredné školstvo, zdravotníctvo, kultúrno- spoločenské zariadenia a pod.). Patrí sem ešte 15 obcí (Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerád, Malá Čierna, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Stránske, Šuja, Veľká Čierna, Zbyňov)  s celkovým počtom 19 733 obyvateľov k 1.1.2004, 20 011 k 1.1.2006 a 20 027 k 1.1.2007. Mierny nárast počtu obyvateľov oprávňuje počítať k návrhovému obdobiu s celkovým počtom cca 21 000 obyvateľov. Na území mesta sú tiež regionálne významné zdroje a priestorový potenciál pracovných príležitostí v sekundárnej a terciálnej sfére.

### Technická infraštruktúra - širšie vzťahy

#### Doprava

Územie mesta je veľmi dobre napojené na hlavné dopravné trasy Slovenska vedúce Považím prostredníctvom cesty I/64 Žilina – Prievidza a jednokoľajnej železničnej trate č.126 Žilina – Rajec. V blízkej budúcnosti by mala byť vybudovaná diaľnica D1 v úseku Sverepec - Žilina a Žilina smer Vrútky a cesta I/64 bude plniť aj funkciu diaľničného privádzača ku križovatke medzi Lietavskou Lúčkou a Bytčicou. Údolím Rajčianky vedie navrhnutá významná cyklomagistrála spájajúca Rajec zo Žilinou a rekreačnými priestormi v Malej Fatre a Strážovských vrchoch. Významnou dopravnou trasou je aj cesta II/517 Rajec – Považská Bystrica.

Pokiaľ význam železničnej trate je regionálny, význam cesty I/64 presahuje a bude aj v budúcnosti presahovať rámec regiónu a zostane najdôležitejšou cestou v regióne. Prostredníctvom nej bude Rajec napojený na obe diaľnice prechádzajúce priestorom Žiliny.

Zásobovanie vodou

V meste Rajec je vybudovaný vodovodný systém s príslušným obecným vodovodom napojeným na vlastný vodojem s obsahom 2x250 m3.

Odkanalizovanie

V súčasnosti je v meste Rajec fungujúci  kanalizačný systém jednotnej kanalizácie. Pripravuje sa intenzifikácia stokovej siete a čistenia odpadových vôd.

Plynovodné siete

Zdrojom zemného plynu pre riešené územie mesta Rajec je VTL plynovod Severné Slovensko o parametroch DN 500  PN 64, ktorý prechádza južnou časťou intravilánu mesta a bol uvedený do prevádzky v roku 1979. V blízkosti  mesta sa nachádzajú dve regulačné stanice plynu VTL/STL lokalizované južne a východne od zastavaného územia.

#### Elektrická energia

Cez časť katastrálneho územia mesta Rajec prechádza VVN linka vyššieho významu 400 kV, V415.

Záujmové územie mesta Rajec a jej miestne  časti  sú zásobované elektrickou energiou  z transformovní  22 kV, ktoré sa napájajú z existujúcich vzdušných liniek VN č. 118, 223, 253, 293 a z existujúcich zemných liniek VN č. 131 a 1312.

#### Pošta

Poskytovanie poštových služieb pre obyvateľstvo zabezpečuje poštová prevádzka, ktorá je organizačne začlenená  pod Regionálne poštové centrum RPC Žilina riadené ústredím Slovenskej pošty a.s.. Poštová prevádzka je umiestnená v  objekte na námestí.

#### Telefonizácia

Telekomunikačné služby, podľa súčasnej štruktúry Slovak Telecom a. s. zabezpečuje Centrum sieťovej infraštruktúry Žilina, prislúchajúce do Regionálneho centra RCSI Žilina.

V objekte pošty je zriadená digitálna ústredňa RSU. Miestna telefónna sieť je prevedená v kombinácii káblový rozvod v zemi a vzdušný závesný kábel po drevených stĺpoch .

#### Diaľkové káble

Riešeným územím v  prechádzajú trasy miestnych a diaľkových káblov

- metalický kábel DK Žilina - B. Bystrica, odbočka Rajec pošta

- koaxialný kábel  DK Žilina - P. Bystrica

- optický Žilina - Rajec pošta

- optický Rajec pošta - Rajecká Lesná

- Rajec pošta – Rajecké Teplice

## Urbanistická koncepcia priestorového usporiadania

### Priestorové usporiadanie územia- stav

#### Kultúrnohistorický vývoj mesta

Rajec sa spomína ako obec od roku 1193 ako Raich, 1358 Raych, 1393 castrum Raycz, Rayecz, 1407 Rajecz, 1808 Rajec; maďarsky Rajec. Tá patrila nitrianskej kapitule a biskupstvu, koncom 13. storočia ostrihomskému arcibiskupstvu, v 14. storočí panstvu Lietava. Od 14. storočia sa vyvíjala ako mestečko – prvýkrát spomínané v roku 1397 – podľa žilinského práva. Pôvodnými obyvateľmi boli Slováci, ktorí sa prevážne venovali roľníctvu, ale po Tatárskom vpáde r. 1241 došlo ku kolonizácii nemeckými prisťahovalcami. V erbe malo sv. Ladislava. Hrad je doložený z roku 1358, keď sa spomína jeho kastelán, posledný údaj je z roku 1644. Údajne stál v doline Baranová. Z jeho materiálu postavili v 17. storočí vežu kostola v Rajci. Roku 1604 získalo mestečko jarmočné právo, roku 1619 trhové právo, roku 1609 bolo oslobodené od platenia mýta v celom Uhorsku. Rajec sa stal strediskom remesiel. Najstarší bol cech súkenníkov (1408), obuvníkov (1478), mäsiarov (1669), ako aj garbiarov a čižmárov známych v 17 – 18 storočí výrobou čižiem z červenej kordovánovej kože. Súkenníci mali v 17. storočí 2 valchy. Roku 1720 tu bolo 145 remeselníkov. Okrem centra remesiel bolo mesto i centrom obchodu, dopravy, kultúry, administratívno – politickým centrom okresu. Roku 1598 mal Rajec 138 domov, roku 1720 mal 215 daňovníkov, roku 1784 mal 475 domov, 583 rodín a 2803 obyvateľov, roku 1828 mal 521 domov a 3004 obyvateľov. V roku 1899 bola vybudovaná železnica Žilina – Rajec, čím bolo mesto napojené na Košicko - Bohumínsku železnicu. Okrem železnice viedla Rajcom od nepamäti známa severojužná cesta spájajúca Oravu Kysuce a časť Považia („Hornú zem“) s Ponitrím a „Dolnou zemou“.

V roku 1910 tu založili pobočný závod žilinskej súkenky. V minulosti bol v prevádzke pivovar, dielňa na lisovanie ľanového oleja, papiereň, zápalkáreň a pálenica. Za I. ČSR bolo v Rajci silné revolučné hnutie robotníkov súkenky, ktoré viedlo úspešné štrajky (1924, 1943) za hospodárske a mzdové požiadavky. Národný výbor vznikol 11.9.1944. Rajec oslobodili 29.4. 1945 rumunské jednotky. Po oslobodení tu vybudovali viacero podnikov – Družstvo Rajčianka – výroba kožených a kožušníckych výrobkov, Priemstav n. p. – prefabrikáty, Kovoslužba – navíjanie motorov atď. JRD založili roku 1951, 1953 premenené na ŠM. Roku 1968 získal Rajec štatút mesta. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Žiline a Považskej Bystrici.

Za reformácie tu existovala mestská latinská škola, roku 1957 zriadená Jedenásťročná stredná škola bola roku 1961 zmenená na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu a organizačne spojená so Základnou deväťročnou školou. Od roku 1960 je v Rajci aj Poľnohospodárske odborné učilište, odbor poľnohospodár – mechanizátor.

Do roku 1960 župa Trenčianská, okres Rajec, kraj Žilina, potom okres Žilina, kraj Stredoslovenský. Roku 1598 mal Rajec 138 domov, roku 1720 mal 215 daňovníkov, roku 1784 mal 475 domov, 583 rodín a 2803 obyvateľov, roku 1828 mal 521 domov a 3004 obyvateľov.

Mesto má zástavbu s nepravidelným pôdorysom v strede so štvorcovým námestím s ulicami na rohoch. Bolo tu rozšírené včelárstvo a spracúvanie dreva. Od roku 1908 bolo v Rajci rezbárske družstvo, v roku 1950 premenované na Družstvo rezbár, v ktorom pracovali ľudoví i remeselní rezbári. Od roku 1961 je tu poliklinika.

Mesto Rajec patrí medzi 5 európskych miest, ktoré majú prívlastok bruntlandské s cieľom riešenia úspor energie pri súčasnom zlepšení životného prostredia.

Obyvateľstvo mesta dnes nachádza zabezpečenie svojho živobytia v pestovaní, ťažbe a spracovaní dreva, nábytkárstve, rezbárstve, kožušníctve, odevníctve, textilnom priemysle, strojárstve, elektrotechnike, poľnohospodárstve, stavebníctve.

#### Organizácia územia mesta a funkčné členenie

Kataster mesta Rajec je rozčlenený na dve časti. Západná časť, kde sa nachádza mesto Rajec je tvorené kompaktným osídlením, východná časť je zónou lesnej krajiny. Centrálna zastavaná časť mesta Rajec tvorí ucelenú kompaktnú urbanistickú štruktúru bohatú na funkčne využitie a rôznorodú čo do architektúry objektov.

Kataster mesta Rajec je aj z hľadiska zastavanosti územia členený na dve časti: územie zastavané a územie nezastavané – extravilán. Z hľadiska funkčného zónovania môžme územie katastra rozdeliť na tieto zóny:

- Zmiešaná zóna bývania a vybavenosti – celé mesto – intravilán bez zóny výroby

- Zóny poľnohospodárskej a priemyselnej výroby

- rekreačné zóna – súčasné plochy termálneho kúpaliska a rybníka Košiare, navrhované plochy lesoparku, golfového ihriska, agroturistiky, cykloturistiky, rekreácie a športu v severozápadnej časti katastrálneho územia mesta

- zóna voľnej poľnohospodárskej krajiny

- zóna lesnej krajiny - lesy

- zóna ochrany prírody – genofondové lokality

Zástavba v meste je situovaná okolo historického jadra, cesty I/64 a toku Rajčianky. Tvorí ju rôznorodá zástavba, čo do podlažnosti a funkčného využitia. Koridor Rajčianky ktorý tvorí hlavnú kompozičnú os mesta lemuje miestami krovitá a stromová zeleň. Zastavané územie mesta má dĺžku cca 2,5 km a šírku 1,5 km.

Mesto má jednoznačne definované jadro, ktoré je historické a je pamiatkovou zónou, kde je predmetom ochrany historický šachovnicový pôdorys a štvorcové námestie s jeho hmotovou skladbou a mestským interiérom.

Rajec je z hľadiska funkčného členenia rozmanitejší v intraviláne, kde sú zastúpené viaceré funkčné plochy. Náznak zónovania – zoskupovania jednotlivých rovnakých, alebo príbuzných funkcií je možné postrehnúť v celej zastavanej časti mesta. Bývanie tvorí ucelené funkčné zóny, doplnené vybavenosťou, ktorá je v ťažisku vygradovaná vyššou občianskou vybavenosťou. Vybavenosť sa sústreďuje v historickom jadre mesta a v polohách, ktoré na neho priamo nadväzujú. Zóna kompaktnej hromadnej bytovej výstavby sa nachádza v severnej, viac rozptýlená v južnej časti mesta. Priemyselná zóna tvorí prstenec zo severu a východu. Poľnohospodárske farmy sa nachádzajú na západnom a juhovýchjodnom okraji osídlenia. Významným prvkom rekreácie je kúpalisko Veronika v severovýchodnej časti mesta, sekunduje rybník Rajec (Košiare), oba základné prvky rekreácie a CR skvalitní zámer nových zariadení a ich prepojenia - investícia Charubina - golfové ihrisko v spojení s hypoterapiou v susednom katastri, agroturistické centrum v poľnohospodárskom dvore Hvojtová, zriadenie lesoparkov a nadregionálna cyklomagistrála Žilina – Rajec s miestnymi okruhmi. Futbalové ihrisko je v severnej časti na rozhraní obytnej a priemyselnej zóny. Cintoríny sú umiestnené na okrajoch obytnej zástavby.

Národnou kultúrnou pamiatkou v meste je súsošie na stĺpe sv. Trojice (trojičný stĺp) na Námestí SNP. Historické jadro mesta je pamiatkovou zónou, ustanovenou vyhláškou č.2/1995 Okresného úradu v Žiline zo dňa 6 .11. 1995,  ktorej hranice tvoria: severná strana – po hraniciach parciel č. 58, 57, cez ulicu M. R. Štefánika parcela 86, ul. Štúrova po hraniciach parciel 133, 132, 131, 128, 127,124, 123, 115/2, 115/1; východná strana po hraniciach parciel 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, cez ulicu Nádražnú, po ulici Šafárikovej, po hraniciach parciel 161/1, 161/2, 161; južná strana po ulici Hurbanovej, po hraniciach parciel 159, 158, cez ulicu Sládkovičovu, po ulici Kmeťovej č. p. 297; západná strana ul. Kostolná, po hraniciach parciel č. 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34/1, 35, 40, 41, 44/1, 45, 47, 48, 52, 53/1, 55, 56/1, 58. Predmetom ochrany sú historický šachovnicový pôdorys, štvorcové námestie, a jemu prislúchajúca priestorová a hmotová skladba a zachovalý historický mestský interiér, objekty kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR:

- Fara, Hviezdoslavova ul. č .p. 8, číslo ÚZPF 1365 / 0, parc. č. 701.

- Kostol sv. Ladislava, Kostolná ul. č. p. 11, č. s. 39, číslo ÚZPF 1364 / 0, parc. č. 739.

- Súsošie na stĺpe stĺp s architektúrou, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 1 1-4, parc. č. 2.

- Súsošie na stĺpe sv. Trojice, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 2 1-4, parc. č. 2.

- Súsošie na stĺpe sv. Florián, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 3 1-4, parc. č. 2.

- Súsošie na stĺpe oplotenie, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 4 1-4, parc. č. 2.

- Pamätník, SNP nám. č. p. 0, číslo ÚZPF 3297 / 0, parc. č. 2.

- Radnica, SNP nám. č. p. 1, č. s. 1, číslo ÚZPF 1366 / 0, parc. č. 1.

- Budova hospodárska, SNP nám. č. p. 11, č. s. 153, číslo ÚZPF 10703 / 0, parc. č. 151/2.

- Dom meštiansky, SNP nám. č. p. 15, č. s. 15, číslo ÚZPF 10762 / 0, parc. č. 5.

Objekty dotvárajúce pôvodný charakter prostredia:

- Meštiansky dom 19/19 (bývalá pošta), Nám. SNP, parc. č. 16.

- Meštiansky dom 17/17 (budova sporiteľne), Nám. SNP, parc. č. 10.

- Meštiansky dom 16/16, Nám. SNP, parc. č. 9.

- Meštiansky dom 14/14 (prízemie využívané v súčasnosti na služby), Nám. SNP, p. č. 4.

- Meštiansky dom 13/13 (prízemie využívané v súčasnosti na služby), Nám. SNP, p. č. 3.

- Meštiansky dom 12/12 (v súčasnosti využívané na služby), Nám. SNP, parc. č. 152/1.

- Meštiansky dom 11/11, Nám. SNP, parc. č. 151/1.

- Meštiansky dom 10/10 (prízemie služby, poschodie byt), Nám. SNP, parc. č. 150.

- Meštiansky dom 9/9 (prízemie služby, poschodie byt), Nám. SNP, parc. č. 147.

- Meštiansky dom 8/8 (prízemie služby, poschodie byt), Nám. SNP, parc. č. 146,147.

- Meštiansky dom 7/7 (služby), Nám. SNP, parc. č. 145.

- Meštiansky dom 6/6 (služby), Nám. SNP, parc. č. 144.

- Meštiansky dom 3/3 (služby, byt), Nám. SNP, parc. č. 139.

- Meštiansky dom 27/27 (služby), Nám. SNP, parc. č. 81.

- Meštiansky dom 28/28 (služby, byt), Nám. SNP, parc. č. 82.

- Hotel Kľak Unisale, Sládkovičova ul.,č. 685/12, parc.č. 154.

- Budova cirkevnej školy, Nám. A Škrábika 646/6, parc.č. 23.

V rámci regiónu je významnou pamiatkou aj židovský cintorín, pre ktorý sú v riešení stanovené regulatívy jeho ochrany najmä v súvislosti s jeho okolím, sprievodnou vegetáciou a pod. Pre lepšie pochopenie histórie obce navrhujeme jeho vyhlásenie ako pamätihodnosť obce vo väzbe na § 14 ods.4 zákona č.49/2002 Z.z.

Mestský charakter Rajca (neskoré stredoveké mesto) je zrejmý aj z jeho dnešnej tváre. Mesto má zástavbu s nepravidelným usporiadaním, v pamiatkovej zóne tvoriacej historické jadro mesta, so šachovnicovým pôdorysom v strede so štvorcovým námestím, z ktorého pravouhlo vybiehajú uličky zvierajúce navzájom pravý uhol.

V 20. storocí bolo mesto charakteristické radovou prízemnou zástavbou, na námestí boli poschodové domy. Od r. 1977 začal rozvoj panelovej bytovej výstavby, vzikli dve sídliská juh a sever. Najnovšia časť sídliska sever je architektonicky necitlivá k svojmu okoliu a nerešpektuje blízkosť historického jadra mesta.

Rajec má veľmi dobrý základ urbanistickej štruktúry a optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využitie z krajinárskeho hľadiska. Bytová výstavba v meste má priemernú architektonickú hodnotu. Stavebno-technický stav objektov, je dobrý. Novšie rodinné domy sa výrazne odlišujú od pôvodnej zástavby hlavne osadením voči ceste, oplotením, použitými materiálmi a tvaroslovím.  Súčasný stav občianskej vybavenosti z hľadiska štruktúry a sortimentu je nepostačujúci. Vyššia vybavenosť je v relatívne dobrej dostupnosti do 5-21 km (Žilina - 20 min. autom, 25 . min. autobusom, 60 min. bicyklom, 3,5 hod. pešo)

### Koncepcia priestorového usporiadania

#### Východiská pre priestorové usporiadanie a funkčné využitie

Rozvoj mesta bude založený na prioritnom využívaní existujúcich zastavaných plôch a na:

- rozvoji obytnej funkcie a ku nej adekvátnom raste účelových jednotiek jednotlivých druhov zariadení občianskej vybavenosti

- rozvoji rekreačnej funkcie mesta ako centra rekreačného krajinného celku Rajecká kotlina

- udržaní a rozvoji kvality životného prostredia,

- rozvoji výroby, zachovaní lesného hospodárstva a poľnohospodárskej výroby

- rešpektovaní zásad ochrany prírody a krajiny

Urbanistická koncepcia rešpektuje súčasné priestorové usporiadanie katastrálneho územia a na princípe aditívneho rastu radí funkcie podľa interakčných vplyvov, aby nedochádzalo k ich vzájomným kolíziám a negatívnym dopadom na susediace, funkčne rozdielne plochy.

#### Zásady pre priestorové usporiadanie a funkčné využitie

- v obytnej zóne

- udržať rozvoj bývania, vrátane základnej a vyššej občianskej vybavenosti, rekreácie, športu a plôch zelene

- dotvorenie mesta urbanistickou štruktúrou, ktorá korešponduje z pôvodnou zástavbou  a zmierňuje dopady nevhodne volenej hromadnej zástavby - t.j. max. 4 podlažná hromadná bytová výstavba s obytným podkrovím, izolované rodinné domy jednopodlažné, max. 2 podlažné so sedlovými, polvalbovými strechami

- doporučená šírka parcely navrhovaných rodinných domov je 20-22 metrov, plocha parcely 600-800-1000 m2

- priestor navrhovaných ulíc široký min. 12 metrov, (komunikácie 6m + zelený pás 3m na každú stranu)

- rešpektovať založené pešie trasy

- komunikačný systém navrhovaných lokalít bytovej výstavby integrovať do pôvodného komunikačného systému v logickej hierarchii a významovej štruktúre.

- v zóne s prevládajúcou občianskou vybavenosťou

- Funkčné plochy s prevahou OV

- prevládajúci typ stavebnej činnosti – nadstavby, stavebné úpravy, novostavby

- spôsob zástavby –veľkorozmerorové halové objekty, objekty korešpondujúce s bytovou zástavbou, počet podlaží pri novostavbách, stavebných úpravách, nadstavbách max. 1+4+1 alebo 0+4+1, strecha plochá, pultová, sedlová alebo valbová so sklonom do 45°,

- veľkosť nových pozemkov bez obmedzenia , šírka pozemkov bez obmedzenia,

- Funkčné plochy s prevahou plôch pamiatkovej zóny

- na území pamiatkovej zóny, v zástavbe nám. SNP v južnej a východnej časti, kde sa nachádzajú objekty dotvárajúce pôvodný charakter zástavby, zachovať 2 podlažnosť, sedlové strechy s hrebeňom rovnobežne s uličnou čiarou

- prevládajúci typ stavebnej činnosti v pamiatkovej zóne –  rekoštrukcie, stavebné úpravy, prístavby, novostavby v zmysle podmienok pamiatkovej ochrany

- prevládajúci typ stavebnej činnosti mimo pamiatkovej zóny - nadstavby, stavebné úpravy, prístavby, novostavby

- spôsob zástavby – objekty korešpondujúce s existujúcou zástavbou

- počet podlaží 1 + 2 + 1, alebo 0 + 2 + 1 - v zmysle podmienok pamiatkovej ochrany

- výnimka - severná strana námestia počet podlaží max. 1+3+1 alebo 0+3+1 strecha sedlová alebo valbová so sklonom 35 - 45°

- veľkosť pozemkov v zmysle existujúcej parcelácie, šírka pozemkov zmysle existujúcej parcelácie,

- v rekreačnej zóne

- pri severozápadnom okraji zastavaného územia navrhujeme výstavbu ihrísk vo väzbe na termálne kúpalisko Veronika

- v priestore hospodárskeho dvora Hvojtová a jeho okolí plochy pre rozvoj agroturistiky, vrátane chovu príslušného malého počtu hospodárskych zvierat, s tým spojenej nezávadnej výroby, ubytovacích a stravovacích zariadení, plôch športu a zelene

- pri západnom okraji  katastrálneho územia v priestore Charubina navrhujeme plochy pre rozvoj golfu, bývania, stravovania, ubytovania, rozvoj golfového ihriska v doline Hlboká tak, aby okolie rybníka zostalo tichou zónou, aby nedošlo k narušeniu výkonu práva rybolovu a biotopu Čierňanky s chráneným druhom korýtka riečneho (bez zásahov do brehového porastu a koryta potoka, bez odberov vody z toku, bez kontaminácie toku pri aplikácii a manipulácii s chemickými prostriedkami, slúžiacimi k ošetrovaniu ihriska a okolia, bez rozptylu návštevníkov do oblasti brehových porastov potoka, pri každoročnom zabezpečení praktického manažmentu kosenia a odstraňovania biomasy)

- pri rybníku Košiare úpravu pobytových plôch – ohniská, altánky osadené tak, aby nerušili prírodnú scenériu rybníka (na okraji budúceho lesoparku)

- pri sútoku Rajčianky s potokom Ďurčianka detské ihrisko včítane dopravného, tenisové ihrisko s vysokým podielom zelene pozdĺž tokov

- vo výrobnej zóne

- počítať s rozvojom priemyslu najmä na existujúcich, z veľkej časti nevyužívaných pozemkoch a na plochách vymedzených existujúcim východným okrajom priemyselnej zóny a preložkou cesty I/64

- vylúčiť priemyselné prevádzky väčšieho rozsahu z pamiatkovej zóny historického jadra mesta

- na plochách bývalého poľnohospodárskeho dvora Krivín na východnom okraji zastavaného územia neuvažovať s veľkochovom hospodárskych zvierat nad 500 ks hovädzieho dobytka alebo 800 oviec, prípustné je umiestnenie nezávadnej výroby, výrobných a nevýrobných služieb na dnešných plochách hospodárskych dvorov za podmienky, že ich prevádzkou nedôjde k zhoršeniu kvality životného prostredia

- v poľnohospodárskej krajine

- udržať základnú funkciu - poľnohospodársku výrobu zameranú na obhospodarovanie ornej pôdy, lúk a pasienkov a doplniť ju o pestovanie rýchlorastúcich drevín, ako alternatívneho zdroja energie na vykurovanie

- doplniť a podporiť funkciu rekreačnú, zameranú na nenáročné turistické, cykloturistické a vychádzkové trasy a oddychové plochy, jazdecký šport vo volnej krajine, lyžiarske bežecké  trate a cykloturistické trasy

- v lesnej krajine

- rešpektovať a podporiť funkciu lesohospodársku, vodohospodársku, ekologickú a rekreačnú (navrhovaný lesopark).

#### Kompozičné princípy:

Kompozičné osi

Súčasná urbanistická štruktúra mesta je výsledkom spolupôsobenia prírodných daností a historického vývoja.

Základom urbanistickej kompozície sídla je jeho severojužná os, ktorá historicky vychádza z prírodného prvku, toku Rajčianky. Okolo neho sa rozvíjalo osídlenie, ktorého líniové prvky prebrali a rozčlenili funkciu hlavnej kompozičnej osi mesta aj do polohy smerom na západ. Postupnou zmenou funkcií jednotlivých ciest v snahe segregovať historické centrum mesta sa táto paralelná os miestami zakrivila. Dnes je možné konštatovať jej polohu v prístupe zo severu na Hollého ulici, odkial tanguje jadro centra – Nám. SNP ulicou Štúrovou s Sládkovičovou a rozčleňuje sa v ňom v súlade s jeho historickým tvarom. Pokračuje v kumulácii s východo-západnou podružnou osou v časti ulice Kollárovej a ulicou Partizánskou smer na juh k Šuji. Navrhované významné plochy pre HBV, ale aj občiansku vybavenosť umocňujú v tomto smere ďalšiu súbežnú kompozičnú os Nám. SNP –Štefánikova ul. – Lipová ul. – kúpalisko Veronika.

Najvýraznejšou priečnou osou prechádzajúcou Námestím SNP je smer Porubská cesta – Nádražná ulica, končiaca na Kostolnej ulici. Historickým jadrom mesta prechádza aj súbežná kompozičná os cintorín – rímsko-katolícky kostol – Nám. Andreja Škrábika – Kmeťova ul. – Hurbanova ul. – Záhradnícka ul. končiaca na ul. Obrancov mieru. V priestore Hvojtová – termálne kúpalisko Veronika je počiatok kompozičnej osi pokračujúcej Kostolnou ul., Nám. Andreja Škrábika, Kollárovou, a Moyzesovou ulicou v smere Ďurčiná.

Za podružné kompozičné osi je možné považovať v priečnom smere Kukučínovu ulicu, v pozdĺžnom Štefánikovú a Lipovú ulicu. Severná koncová poloha paralelnej severojužnej osi je rozvolnená do Hollého ul. a Komenského ul. a preto je v súčasnosti v štruktúre mesta nevýrazná. Južná poloha nie je ukončená a naznačuje jeden zo smerov budúceho rozvoja mesta. Všeobecne koncové polohy kompozičných osí, ich významná funkcia pre mesto je bez adekvátnej hmotovej a priestorovej odozvy. Mestský organizmus bez jasne definovanej a zvýraznenej kostry je neurčitým priestorom so zlou orientáciou, preto sú územným plánom vytvorené podmienky pre dobudovanie  priestorov osí a ich skvalitnenie kompaktnejšími formami zástavby, doplnenými námestiami vo významných a frekventovaných polohách. Hlavnú os okolo toku Rajčianky najmä vytvorením pešej zóny s prvkami oddychovo - rekreačnej funkcie a cyklistickým chodníkom, zeleňou  s autochtónnymi druhmi drevín, detskými ihriskami a pod. V riešení sú priestorovými regulatívmi vytvorené podmienky pre posilnenie mestskej centrálnej funkcie v uvedenom priestore.

Dominanty:

- Kostol sv. Ladislava, Kostolná ul. č. p. 11, č. s. 39.

- O výstavbe ďalších dominánt v meste neuvažujeme

- Zachovávame  súčasnú siluetu mesta

Námestia, ústredné priestory:

Ťažiskovým priestorom mesta je historické jadro, ktorého kompozícia má šachovnicový pôdorys v strede so štvorcovým námestím, z ktorého pravouhlo vybiehajú uličky, ktoré aj vzájomne zvierajú pravý uhol. Je pamiatkovou zónou s predmetom ochrany – historický šachovnicový pôdorys, štvorcové námestie a jemu prislúchajúca priestorová a hmotová skladba a zachovalý historický mestský interiér.

Významným námestím je aj námestie A Škrábika s kumulovanou funkciou a existenciou viacerých kultúrno-historických pamiatok a objektov občianskej vybavenosti s dominantou – kostolom sv. Ladislava

Nové námestie je vyformované v priestore kríženia  hlavnej severo-južnej a hlavnej východo-západnej osi (Kollárova ul.) a v mieste rozvoľnenia severojužnej osi (Hollého, Komenského, Javorova ul.).

Zásady osadzovania rodinných domov

Objekty navrhovaných rodinných domov sú situované štítmi k uliciam. Osadenie domov je navrhnuté tak, aby ich okraj bol vzdialený min. 6m od okraja miestnej komunikácie. Všetky rodinné domy budú jednopodlažné s podkrovím s max. výškou hrebeňa strechy 10 m nad okolitým terénom. Sklon striech musí byť min. 35° a max. 45°. Oplotenia domov navrhujeme 3m od okraja verejnej komunikácie, pričom sa pred domom vytvára oplotená predzáhradka široká 3m. Pás verejnej zelene môže slúžiť na vedenie inžinierskych sietí ako verejné osvetlenie, telekomunikačné rozvody, vodovod.

Tvaroslovie budúcich rodinných a polyfunkčných domov môže vychádzať z miestneho koloritu pôvodných stavieb ľudovej architektúry, pri zohľadnení moderných materiálov a súčasných požiadaviek na štandard vybavenia domov.

Zásady osadzovania bytových domov

Spôsob zástavby na navrhovaných obytných plochách bude riešený z nízkopodlažnej bytovej výstavby bytových domov, v rámci neoploteného pozemku s max. počtom nadzemných podlaží 4NP  + podkrovie s max. výškou stavieb +15,0 m nad úroveň upraveného terénu.

Obytné domy budú navrhované tak, aby ich vzájomný odstup neobmedzil insoláciu navzájom, ani okolitej obytnej výstavby.

Prevládajúci typ zastrešenia objektu bytových domov bude zo   šikmých striech so sklonom do 45°, doplnkový tvar zastrešenia nie je obmedzený.

V rámci vymedzeného územia bude pre navrhovanú výstavbu riešená možnosť odstavenia vozidiel pre výhľadový stupeň automobilizácie 1:3.

Stavebnú čiaru je potrebné vymedziť tak, aby odstupy od obslužných komunikácii boli 12 m, pás zelene od obytného domu bude 5 m.

Umiestnenie garáží v objekte bytového domu je možné.

Umiestnenie drobných prevádzok občianskeho vybavenia obchodného charakteru, služieb či administratívy v rámci nového objektu je možné s podmienkou umiestnenia verejného prístupu do tejto prevádzky z úrovne I.NP, pričom navrhované prevádzky občianskeho vybavenia nesmú prevádzkovo a hygienicky obmedzovať bytovú časť domu.

Riešenie podzemných podlaží je možné.

Požaduje sa jasne definovať poloverejný priestor vnútroblokov, aby bol priestor využívaný iba ich obyvateľmi. Odlíšením od verejného priestoru sa zníži anonymita vnútrobloku - vzťah society k priestoru vnútrobloku.

Zásady estetického dotvorenia priestorov

- Námestie SNP a nám. A. Škrábika prehodnotiť územným plánom zóny, modernizácia povrchov námestia, mobiliáru, rekonštrukcia fontány, revitalizácia zelene

- Úprava hlavných peších priestorov na trase peších ťahov rím. kat. kostol – námestie – škola – sever - Záhumnie, Rajčianka

- Úprava okrasnej zelene na cintoríne, úprava oplotenia, odpadové koše, spevnená plocha okolia Domu smútku a to isté pre židovský cintorín, včítane navrhovanej okolitej zelene. Pre lepšie pochopenie histórie obce navrhujeme jeho vyhlásenie ako pamätihodnosť obce vo väzbe na § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z.

- Úprava nástupnej plochy do kostola, vytvorenie čitateľného nástupu už z cesty pri budove bývalej školy pri pešom ťahu

- Doplniť okolie toku Rajčianky v celom katastri mesta po odstránení inváznych druhov drevín autochtónnymi druhmi tak, aby bola zachovaná prietočnosť pre povodňové situácie, oživiť tok aj drobnými trávnatými ihriskami, detskými ihriskami, lavičkami, altánkami

- Doplniť drevinovú zeleň aj ostatných vodných tokov o pôvodné brehové porasty s ochrannou funkciou – najmä Čierňanského potoka s prítokom Hvojtová, Vranínskeho jarku s prítokmi, potoka Rybná, potoka spod Skotne, Porubského potoka, ale aj ostatných vodných tokov v katastrálnom území mesta

- Doplniť poľné cesty a navrhované cyklotrasy o sprievodnú stromovú zeleň v autochtónnom druhovom zastúpení

- Nové a pôvodné vstupy do mesta upraviť tak, aby pôsobili esteticky – dotvoriť zeleňou, ktorá zabezpečí zaclonenie priemyselných objektov a garáží, ako aj ochranu obytných plôch pred hlukom a prachom

- Okolie výrobných areálov navrhujeme v kontaktných polohách s obytnou zástavbou doplniť vzrastlou zeleňou plniacou funkciu optického oddelenia rozdielnych funkčných plôch

- Areál kúpaliska Veronika doporučujeme rozšíriť o plochy ihrísk, zelene, drobnych atrakcií a priestoru na slnenie

- Rekreačné zázemie na západnom konci mesta naväzujúce na obytné územie navrhujeme využiť formou agroturistiky pri zachovaní chovu malého počtu hospodárskych zvierat a drobnej na tento chov naväzujúcej výroby

- Vylúčiť novú stavebnú činnosť z katastrálneho územia Rajec II - údolie Porubského potoka – Porubská. Výnimku môžu tvoriť dočasné prevádzkové objekty užívateľa lesa

- Pri vstupe do Porubskej doliny vyčleniť vhodnú odstavnú plochu pre autá so súvisiacim vybavením (odpadkové koše, lavičky, ohnisko), čím sa znížia negatívne dopady na ŽP v priestore doliny (zakladanie ohnísk, odpadky a pod.).Túto plochu navrhujeme umiestniť v katastri obce Kamenná Poruba na odbočke k strelnici.

- Požiadavku zo zadania :“V katastrálnom území II., v rámci prevencie živelnej výstavby, vymedziť plochu s možnosťou výstavby rekreačných zariadení a regulatívmi usmerniť ich rozmiestnenie, vybavenie a vzhľad“ navrhujeme uplatniť v rámci katastra obce Kamenná Poruba vo väzbe na lesnú cestu a zastavanú plochu.

## Funkčné využitie územia s určením prevládajúcich funkčných území

### Funkčné využitie územia

Z hľadiska funkčného využitia územia má zastavaná časť mesta primárnu funkciu obytnú výrobno-priemyselnú a rekreačnú. Pre ich skvalitnenie a naplnenie charakteristiky „Bruntlandského mesta“ a s tým súvisiacich environmentálnych cieľov navrhuje územný plán zvýšenie podielu zelených plôch v rámci všetkých funkčných zón, najmä doplnenie plôch drevinovej a ostatnej zelene  pozdĺž vodných tokov a poľných ciest, kompozičných osí, v priestore novej hromadnej bytovej výstavby, v uliciach IBV, zeleň vytvárajúcu zelenú bariéru pre garáže a priemyselné objekty pri vstupe do mesta od severu. Tiež podporuje nízkoenergetickú architektúru vo všetkých druhoch funkčných plôch.

Územie mimo intravilánu obce má funkciu výrobno-poľnohospodársku, rekreačnú a ekostabilizačnú.

Funkčné využitie atomizuje jednotlivé funkčné zóny na menšie bloky, alebo solitérne plochy. Miesta, kde dochádza ku kumulácii jedného druhu funkcie sa stávajú monofunkčnými. V záujme vytvorenia flexibilného územnoplánovacieho podkladu navrhujeme volnejšie chápanie jednotlivých funkčných blokov. Z hľadiska funkčného členenia preto navrhujeme rešpektovať zásadu, aby funkcie, ktoré spolu susedia sa svojim charakterom navzájom nevylučovali.	Požadované funkcie navrhujeme v území doplniť do týchto lokalít:

tabuľka B-6  Rozvoj funkčných plôch v sídle sa odohráva v týchto lokalitách

| Lokalita | hlavné funkčne využitie | Predpokl. hl. kapacity |
| --- | --- | --- |
| Lokalita „Sever - Záhumnie" | HBV, OV, parkoviská, športoviská | 240 bytov |
| Lokalita „Vrchná" | IBV –RD, športovorekreač. plochy | 60 RD |
| Lokalita „Na Ďurčinú" | IBV –RD, športovorekreač. plochy | 20 RD |
| Lokalita „Pod Krivínom" | IBV –RD, izolačná zeleň | 60 RD |
| Lokalita „Močidlá" | IBV –RD, ubytovanie | 45 RD |
| Lokalita „Charubina" | golf, ubytovanie, IBV | 70 RD |
| Lokalita „centrum“ | kultúrnospoločenské centrum, OV | 300 miest v sále |
| Lokalita „Hvojtová " | agroturistika, amfiteáter, ubytovanie | 40 lôžok |
| Lokalita „Bukovina" | supermarket, OV, priemysel | 2000 m2 |
| Lokalita byv. Intimoda Rajec juh | hotel | 80 lôžok |
| Lokalita futbalové ihrisko | športová hala, tribúny, šatne | 600 divákov |
| Lokalita „Piesky" k. ú. Jasenové | priemysel | mimo k. ú. Rajec |

Funkčné využitie riešeného územia je zrejmé z výkresov č. 2 v mierke 1:10000 a č.3 v mierke 1:5000. V navrhovaných lokalitách prevláda obytná funkcia. V lokalite Sever – Záhumnie je navrhovaná aj funkcia predškolskej, školskej, športovej a ubytovacej vybavenosti a parking, v lokalitách Močidlá, Vrchná, Pod Krivínom a na Ďurčinú (kde sú v blízkosti navrhovanej rezervy pre IBV evidované drobné zosuvy pri Ďurčianke) sú navrhované aj funkcie rekreácie a občianskej vybavenosti. V lokalite Charubina je IBV doplnkovou funkciou ku golfu a jeho vybavenostnému zázemiu. V centre je to občianska vybavenosť, lokalita býv. Intimoda je to hotel, lokalita športové ihrisko športová hala, v lokalitách Bukovina občianska vybavenosť a priemysel, pre Hvojtovú je navrhovanou hlavnou funkciou agroturistika s podpornou občianskou vybavenosťou a amfiteátrom. Piesky s navrhovanou priemyselnou zónou sú záujmovým územím v k. ú. Jasenové.

Nevylučujeme, aby v obytnej štruktúre bolo možné umiestniť aj zariadenia občianskej vybavenosti v takom zastúpení, ktoré by nevytváralo tlak na koncentráciu parkovacích kapacít a nedochádzalo k poškodeniu primárnej obytnej funkcie. V prípade, že by si občianska vybavenosť vyžadovala kapacity parkovania viac ako 3-och vozidiel je majiteľ povinný zriadiť parkovanie na vlastnom pozemku.

Objekty hromadnej bytovej výstavby navrhujeme ako podpivničené, max. štvorpodlažné s obytným podkrovím, s hrebeňom strechy rovnobežným so stavebnou čiarou.

Izolované rodinné domy navrhujeme riešiť ako jednopodlažné, podpivničené, so sedlovými,  alebo polovalbovými strechami a využiteľným podkrovím, s uplatnením tvaroslovných prvkov a proporcií miestnej ľudovej architektúry a využitím prírodných materiálov.

Radové rodinné domy navrhujeme riešiť ako jednopodlažné, podpivničené, so sedlovými strechami, s hrebeňom strechy rovnobežným so stavebnou čiarou. Uličná fasáda členitá (napr.: vysunutá garáž, zapustenie vstupov a pod.)

Lokalita „Sever - Záhumnie" HBV + občianska vybavenosť

V tejto lokalite navrhujeme vybudovať 240 bytov pre 576 obyvateľov v HBV, základnú školu, materskú školu, hotel, kryté kúpalisko, obchodný dom (supermarket), integrovaný záchranný systém, iné zariadenia občianskej vybavenosti, parkovisko pre termálne kúpalisko Veronika, športovo-rekreačné plochy vo väzbe na kúpalisko Veronika (akvapark, detský zábavný park, tenis, minigolf, ihrisko pre plážový volejbal a pod.).

.

Lokalita „Vrchná" - 60 RD – 204 obyvateľov

Je určená pre rozvoj IBV a športovo-rekreačnej vybavenosti vo forme pobytových plôch, altánkov, trávnatých ihrísk pre nenáročné športové využitie. Podstatnú časť územia navrhujeme vyčleniť pre výstavbu izolovaných rodinných domov aj s podielom občianskej vybavenosti, ktorá svojim charakterom vyhovuje obytnej štruktúre.

Lokalita „Na Ďurčinú" – 20 RD – 68 obyvateľov

Táto lokalita je určená pre rozvoj bytovej výstavby formou izolovaných rodinných domov aj s podielom občianskej vybavenosti, ktorá nie je prekážkou pre kvalitu bývania. Okrem toho navrhujeme na sútok Rajčianky a Ďurčianky umiestniť športovo-rekreačné plochy s detskými ihriskami včítane dopravného, plochou pre tenis s vysokým podielom zelene okolo oboch tokov. V blízkosti navrhovanej rezervy pre IBV sú tu evidované a treba rešpektovať drobné zosuvy pri Ďurčianke.

Lokalita  „Pod Krivínom" – 60 RD – 204 obyvateľov

Táto lokalita je určená pre rozvoj zástavby izolovaných rodinných domov aj s podielom občianskej vybavenosti. Čast plochy medzi navrhovanou zástavbou rodinných domov a preložkou cesty I/64 navrhujeme na výsadbu izolačnej zelene.

Lokalita „Močidlá" – 45 RD – 153 obyvateľov

Táto lokalita je určená pre rozvoj zástavby rodinných domov s  ubytovacím zariadením aj s podielom ďalšej, do obytnej zóny vhodnej občianskej vybavenosti. Na ňu nadväzujú plochy, ktoré sú navrhované ako rezerva pre IBV.

Lokalita „Charubina" golf + ubytovacie kapacity + 70 RD – 238 obyvateľov

ÚPN – M Rajec preberá aktualizáciu územného plánu spracovanú na túto lokalitu, ktorá rieši funkčné využitie vo forme golfového ihriska, ubytovacieho a stravovacieho komplexu a zástavby rodinných domov. V tejto lokalite je možné umiestniť až 100 rodinných domov, ale vzhľadom k polohe voči mestu a hlavnej funkcii priestoru je dôvodný predpoklad nárokov na vyššie výmery pozemkov, čo znižuje počet umiestnených domov na navrhovaný počet.

Lokalita „centrum“- kultúrno-spoločenské centrum

V priestore mestský úrad – židovská synagóga navrhujeme vybudovať prepojený komplex kultúrno-spoločenských zariadení na úkor výrobnej funkcie. Rozostavanú športovú halu dokončiť ako objekt občianskej vybavenosti. V polohe predtým plánovaného umiestnenia autobusového nástupišťa navrhujeme umiestniť turistickú ubytovňu.

Lokalita „Hvojtová "- agroturistika, ubytovanie, stravovanie, amfiteáter

Funkčné využitie územia tejto lokality je zamerané na agroturistiku, šport a kultúru. V rámci agroturistiky navrhujeme chov malého počtu hospodárskych zvierat s podielom nezávadnej výroby, kolkovú halu, stolný tenis, golfový trenažér, krytú motocyklovú halu, ubytovacie a stravovacie kapacity. Oproti v priestore vjazdu na prístupovú cestu k rybníku ubytovanie a motorest.

Lokalita „Bukovina"- supermarket, benzínové čerpadlo

Lokalita zameraná na využitie severnej časti priestoru medzi preložkou cesty I/64 a železnicou na supermarket, benzínové čerpadlo a autoumyváreň, z oboch strán železnice pre rozvoj priemyslu včítane technických služieb mesta a tepelného zdroja pre prípadné využitie alternatívneho zdroja energie - rýchlorastúcich drevín.

Lokalita „byv. Intimoda” Rajec juh - hotel

Lokalita, kde je navrhované prebudovanie priemyselného objektu na hotel.

Lokalita „futbalové ihrisko“ – športová hala

Dobudovanie športového areálu o športovú halu, úpravu šatní a tribúny s odstránením výrobnej funkcie z lokality.

Lokalita „Piesky"- priemysel

Lokalita zameraná na rozvoj výrobných prevádzok, ktorá sa nachádza v záujmovom území mesta, ale v katastri obce Jasenové.

#### Rozvoj funkčných zložiek v meste

Bývanie

Funkčná zložka bývania je základným činiteľom rozvoja sídla a jej rozsah je podmienený demografickým potenciálom a územno-technickými podmienkami. V celom meste navrhujeme do roku 2020 výstavbu 698 nových bytových jednotiek.

. Rezerva pre rozvoj po roku 2020 predstavuje plochu pre cca 110 ďalších bytov vo forme rodinných domov.

V časovom horizonte 2020 nemusí dôjsť k dobudovaniu navrhovanej urbanistickej štruktúry. Plochy pre obytnú zástavbu, ktoré sa nezastavajú v návrhovom období môžu byť realizované neskoršie. Vo vzťahu ku zastavanému územiu obce sú zvolené miesta vhodné pre výstavbu z hľadiska aditívneho rastu mesta, orientácie na svetové strany, prístupu do územia, svažitosti a ekonomických nárokov. Navrhované zástavba dotvára ucelenú zastavanú časť mesta. Výnimkou je priestor Charubina z dôvodu priority funkcie športu.

Občianska vybavenosť

Súčasný stav občianskej vybavenosti (OV) z hľadiska štruktúry a sortimentu je v meste vzhľadom k jeho funkcií v štruktúre osídlenia a rekreácie nepostačujúci. Absentujú zariadenia okresného významu. Existujúce zariadenia OV sú z hľadiska funkčno-prevádzkového a estetického zväčša vyhovujúce.

Najväčšími navrhovanými zariadeniami OV z hľadiska plošného záberu sú  základná škola, materská škôlka (Sever – Záhumnie), ubytovacie a stravovacie zariadenia (Sever – Záhumnie, Močidlá, Charubina, centrum, Hvojtová, obj. bývalej Intimody), kultúrnospoločenské centrum (v priestore Mestský úrad – synagóga), obchodný dom resp. supermarket (Sever – Záhumnie, resp. Bukovina), kryté kúpalisko (Sever – Záhumnie), športová hala (futbalové ihrisko), integrovaný záchranný systém (Sever – Záhumnie).

V historickom jadre mesta v objekte rozostavanej športovej haly navrhujeme zariadenie občianskej vybavenosti.

V hlavnom ťažiskovom priestore mesta, v časti Sever – Záhumnie a príležitostne aj priamo v obytných celkoch navrhujeme rozšírenie siete služieb a maloobchodných predajní.

V rámci riešenia problematiky v sociálnej oblasti navrhujeme uvažovať okrem existujúcich a pripravovaných zariadení aj s novonavrhovanými, podľa podrobnejšieho rozpisu v časti g.3.5. V rámci areálu existujúceho futbalového ihriska navrhujeme dobudovanie prevádzkového objektu so šatňami a sociálnym zariadením a výstavbu športovej haly.

V súvislosti s rozvojom rekreácie a cestovného ruchu navrhujeme v terajšom poľnohospodárskom dvore Hvojtová umiestniť areál agroturistiky s ustajnením koní a iných hospodárskych zvierat, vonkajším a krytým priestorom pre nácvik jazdy, prevádzkovou budovou, priestormi pre drobnú výrobu súvisiacu s chovom zvierat a ubytovaním.

Rozvoj výrobnej funkcie

Mesto má plochy priemyselnej výroby a skladov sústredené najmä v severovýchodnej časti zastavaného územia. Tieto plochy je možné rozčleniť na severovýchod časť „A“ pri dnešnom vstupe do mesta od severu po oboch stranách toku Rajčianky, severovýchod časť „B“ západne od železničnej trate a severovýchod časť „C“ východne od železničnej trate. Okrem toho sú v meste aj iné prevádzky menšieho rozsahu, z nich najmä eu-con s. r. o. je umiestnený v pamiatkovej zóne a navrhujeme jeho premiestnenie v prospech vytvorenia nového kultúrno-spoločenského centra, podobne LM KOVO v prospech uceleného športového areálu.

Priestory najmä severovýchod časť „B“ predstavujú za súčasného stavu využívateľnosti územia značný podiel disponibilných plôch, ďalšie súvisia aj s čiastočným využitím poľnohospodárskeho dvora Krivín pre potreby menších prevádzok. Preto nové plochy priemyslu a skladov sú obmedzené len na lokality vymedzené preložkou cesty I/64 a súčasnou plochou priemyslu. Rezerva je v rámci záujmového územia mesta v k. ú. Jasenové v lokalite Rajec – Piesky.

Poľnohospodársku výrobu v meste zastupuje najmä Agroregión a. s. Rajec, hospodáriaca na 3981 ha pôdy v Rajeckej kotline, čiže jej činnosť značne presahuje k. ú. mesta. Zo  zloženia jej závodov vyplýva, že sa zaoberá aj rastlinnou a živočíšnou výrobou. Súčasný počet ustajnených teliat - 300 v poľnohospodárskom dvore Krivín sa vzhľadom ku blízkosti osídlenia v meste javí ako akceptovateľný.

Zeleň

Revitalizácia zelene sa navrhuje v priestore námestia, v rámci úpravy hlavných peších priestorov na trase peších ťahov kostol – námestie – škola – sever- Záhumnie, Rajčianka, úprava okrasnej zelene na cintoríne, údržba zelene v rámci židovského cintorína a jeho okolia.  Tiež v rámci úpravy nástupnej plochy do kostola a vytvorenia nástupu už z cesty pri budove bývalej školy a pri pešom ťahu ako aj pri kúpalisku Veronika.

Izolačnú zeleň navrhujeme medzi preložkou cesty I/64 a intravilánom ako zo strany cesty, tak aj obytnej zástavby.

Ďalej v rámci okolia toku Rajčianky v celom katastri mesta po odstránení inváznych druhov drevín doplnenie drevín autochtónnymi druhmi, oživenie toku aj drobnými trávnatými ihriskami, detskými ihriskami, lavičkami, altánkami, doplnenie drevinovou zeleňou o pôvodné brehové porasty s ochrannou funkciou aj ostatných vodných tokov – najmä Čierňanského potoka s prítokom Hvojtová, Vranínskeho jarku s prítokmi, potoka Rybná, potoka spod Skotne, Porubského potoka, ale aj ostatných vodných tokov v katastrálnom území mesta.

Taktiež doplniť poľné cesty a navrhované cyklotrasy o sprievodnú stromovú zeleň v autochtónnom druhovom zastúpení.

Nové a pôvodné vstupy do mesta upraviť tak, aby pôsobili esteticky – dotvoriť ich zeleňou, ktorá zabezpečí zaclonenie priemyselných objektov a garáží, ako aj ochranu obytných plôch pred hlukom a prachom.

Aj okolie výrobných areálov a poľnohospodárskych dvorov a ich areálov navrhujeme v kontaktných polohách s obytnou zástavbou doplniť vzrastlou zeleňou plniacou funkciu optického oddelenia rozdielnych funkčných plôch.

Technická infraštruktúra

Cieľom riešenia technickej infraštruktúry je zabezpečiť štandard technického vybavenia.  Do roku 2020 je stanovený rozsah inžinierskych sietí pri navrhovanom rozširovaní zástavby. Podrobne je táto problematika uvedená v kapitole vodné hospodárstvo a energetika.

## Riešenie bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie

### Všeobecne

Mesto Rajec je centrom južnej časti Rajeckej kotliny s prirodzenou spádovitosťou okolitých vidieckych obcí, je centrom 4. skupiny teda centrom osídlenia regionálneho významu v rámci rozvojovej osi tretieho stupňa rajecká rozvojová os Žilina - Rajec. Zároveň je centrom rekreačného krajinného celku Rajecká kotlina.

V súčasnosti i do budúcnosti možno mesto charakterizovať ako spádové sídlo s predpokladmi pre rozvoj obytnej, rekreačnej a výrobnej funkcie. Mesto bude plniť významnú funkciu centra zamestnanosti obyvateľov južnej časti Rajeckej kotliny.

Mesto má pomerne malý podiel krajinného priestoru, kde sa bude naďalej rozvíjať poľnohospodárska rastlinná výroba, a tiež menší podiel živočíšnej výroby na existujúcich farmách živočíšnej výroby, bez ďalšieho extenzívneho rozvoja. V krajinnom priestore pribudla pre budúci rozvoj sídla významná funkcia, a to centrum rekreačného krajinného celku. S rozvojom funkcie rekreácie počítame v priestoroch Charubina, rybník Košiare, Hvojtová a lesoparky, kde sa vytvorí rekreačné zázemie pre obyvateľov i návštevníkov sídla, hlavne pre denné a koncomtýždňové využitie.

Navrhované funkčné využitie jednotlivých plôch a území mesta je zrejmé z výkresu č. 2 –komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v rozsahu katastrálneho územia mesta v mierke 1 : 10 000.

V riešení prevláda využitie územia obytnou funkciou s prislúchajúcimi funkciami občianskeho vybavenia pre obyvateľov mesta a jeho spádového územia. Špecifické postavenie v občianskej vybavenosti má rozvoj rekreačnej funkcie, ktorá popri bývaní s prislúchajúcou občianskou vybavenosťou zastáva prioritnú funkciu rozvoja sídla.

Druhá prioritná funkcia sa týka rozvoja sídla v zamestnaneckých výrobných zónach s dôrazom na ich prípustnosť, nenarúšajúcu rozvoj obytných území. Disponibilné plochy pre rozvoj priemyslu vychádzajú v ústrety umiestneniu firiem v rôznej hierarchii (veľkosť, druh výroby) pre zvýšenie „ekonomickej“ nezávislosti sídla, s následným zvýšením počtu pracovných príležitostí v tomto sektore.

Tretia prioritná funkcia súvisí so stabilizovaním funkcie poľnohospodárskej výroby na plochách PP, kde sa uvažuje s využitím neurbanizovanej krajiny na pôvodné účely, v prevažnej miere v rámci rastlinnej výroby.

Riešenie funkčného využitia vychádza zo súčasného stavu a rozvojových zámerov pri rešpektovaní obmedzení vyplývajúcich z návrhu vyšších územníckych dokumentov (ÚPN-VÚC Žilinského kraja), ochranných pásiem, ekologických a krajinno-ochranárskych požiadaviek, morfológie terénu a ďalších vstupov, či relevantných obmedzení v snahe o optimálne a vyvážené využitie územia.

### Bývanie

Rozvoj obytnej funkcie je navrhnutý v náväznosti na súčasné obytné plochy. Je to funkcia, ktorá predstavuje ťažiskový rozvoj koncepcie ÚPN mesta.

Rozvoj tejto funkcie je riešený v dvoch rovinách :

- na vytipovaných ucelených plochách, samostatne pre rozvoj IBV a samostatne pre rozvoj HBV,

- dostavbou v prelukách existujúcej štruktúry IBV a HBV, vrátane zobytnenia existujúcich podkroví, či nadstavbou, prístavbou a prestavbou existujúcich objektov a to IBV i HBV.

Nové obytné plochy prispejú ku skompaktneniu sídla, hlavne v jeho okrajových polohách. Rozsah riešenia vyplynul z demografického trendu, predpokladaného zníženia obložnosti bytov (na 2,90 obyv./byt), minimálneho úbytku bytového fondu a hlavne z predpokladaných potrieb nových bytov, v súvislosti s rozvojom zamestnanosti (priemysel, rekreácia, občianska vybavenosť) a následnou migráciou obyvateľstva do mesta.  Predpoklad rozvoja obytných plôch vychádza taktiež z atraktivity mesta ako takého, včítane polohy bývania v príjemnom prostredí, významu mesta v štruktúre osídlenia, a je v nemalej miere determinovaný  jeho významnou funkciou v štruktúre centier rekreačných krajinných celkov.

Rozvojové plochy tiež vychádzajú z pozitívnych daností, vyplývajúcich z optimálnych podmienok dostupnosti vybudovanej technickej infraštruktúry (min. podmieňujúce investície v  rozvojových lokalitách).

Návrhovým rokom je rok 2020. Okrem navrhovaných plôch pre obytnú výstavbu (IBV a HBV) v tomto období je v riešení uvažované aj z výhľadovými plochami. Tie sú v prevažnej miere sústredené v južnej časti mesta v smere na obec Šuja.

Rozvoj obytnej funkcie bude úzko súvisieť aj s potrebami zvyšovania kvality bývania v rámci existujúcej štruktúry IBV a to vo forme komplexných prestavieb jednotlivých rodinných domov. Prestavby, prístavby, nadstavby, vrátane zobytňovania podkroví budú súvisieť s realizáciou viacgeneračného bývania a modernizáciou bytového fondu, a tiež v nemalej miere s vytváraním ponúk pre ubytovanie návštevníkov mesta v tzv. polyfunkčných RD.

Pre rozvoj obytnej funkcie vo forme HBV je vyčlenená plocha, naväzujúca na takúto formu výstavby postavenú v lokalite Rajec - sever.  Pri návrhu však uvažujeme s menejpodlažnými formami výstavby.

Obytné plochy sú dimenzované pre predpokladaný rozvoj:

698 nových bytov, z toho 203 dosiahnúť stavbami v prelukách, prestavbami v rámci neobývaného bytového fondu, nadstavbami existujúcich obytných domov, využitím podkroví a hospodárskych budov. Výstavbou nových domov na nových ucelených plochách dosiahnúť počet 495 bytov.

Z toho 240 b.j. v HBV

255 b.j. v IBV

V regulatívoch vymedzených pre obytné územia s IBV predpokladáme a pripúšťame polyfunkčné využívanie pri prevládajúcej obytnej funkcii.

V rámci obytných plôch, určených pre IBV, teda pripúšťame nielen jednotlivé objekty HBV, a naopak, ale aj polyfunkčné využívanie neprevládajúcej prevádzky remeselnej výroby, služieb v CR (ubytovanie), obchodu, súkromnej administratívy a nevýrobných služieb. Prevládať by mali funkcie vo väzbe na cestovný ruch so sekundárnym poskytovaním služieb, hlavne pre návštevníkov mesta, ako centra rekreačného krajinného celku Rajecká kotlina.

### Občianska vybavenosť

V meste sa nachádzajú zariadenia školstva, kultúry, telovýchovy a športu, zdravotníctva, sociálnej starostlivosti, maloobchodu, stravovania a ubytovania, služieb a administratívy. Sú navrhované chýbajúce zariadenia občianskej vybavenosti, posilnené aj o kapacity vyplývajúce z rastu počtu jeho obyvateľov a jeho funkcie v štruktúre osídlenia ako aj  rekreácie a cestovného ruchu.

#### Školstvo

Predškolskú výchovu zabezpečujú v sídle 2 materské školy so 16 – timi učiteľmi s kapacitou 8 tried a cca 195 detí. MŠ sú umiestnené v strede mesta. Z mestskej štatistiky z roku 2005 vyplýva súčasný počet umiestnených detí 163. Počet detí predškolského veku podľa sčítania v r. 2001 bol 3,6%. Pre navrhovaný počet obyvateľov 6678 v roku 2020 to odpovedá počtu 240 detí. Súčasná kapacita by postačovala pri ideálnom vekovom rozložení a umiestnení 30 detí v triede. Takéto rovnomerné vekové rozloženie je nepravdepodobné, návrh preto počíta aj s možným výkyvom v štruktúre vekového zastúpenia a umiestňuje novú MŠ v rámci novej v ÚPN – M uplatnenej HBV v kapacite 3 tried, ktorý upravuje celkový priemerný počet detí na triedu v Rajci  na 21,8. Návrh uvažuje aj so  zriadením hodinovej škôlky.

Mesto má dve základné školy s ročníkmi 1-9, spolu so 67- mimi učiteľmi, s kapacitou 46 tried, umiestnené v centre mesta. V súčasnosti školy navštevuje 1104  žiakov. Podľa vekovej štruktúry sú žiaci základných škôl zastúpení 18,5 %-ami. To pre návrhové obdobie odpovedá počtu 1235 žiakov. Kapacita škôl je dostatočná aj pre návrhové obdobie pri počte žiakov 26,8 na triedu. Pri predpokladanom skvalitnení vyučovacieho procesu znižovaním počtu žiakov na triedu (v zmysle metodickej príručky pre navrhovanie štandardov vybavenosti) a požadovanom počte detí I. stupňa 12 – 23 na triedu a II. stupňa 15 – 29 na triedu, by bolo potrebné zabezpečiť 49 – 94 tried, čo znamená nárast o 3 až 48 tried a návrh na prístavbu, nadstavbu existujúcich, alebo realizáciu novej základnej školy. Optimom sa javí byť v ÚPN – M uplatnený návrh novej ZŠ v počte cca 18 tried. Na základné školy je riešené naviazanie školského strediska záujmovej činnosti.

Sú tu aj dve gymnázia, cirkevné a štátne so 46 – timi učiteľmi, s kapacitou 16 tried so súčasným stavom cca 490 študentov. To je 30,6 študentov na triedu. Ak by mal záujem o štúdium na gymnáziu odpovedať súčasnému stavu teda cca odpovedajúci 8 % populácie, stúpol by počet študentov v návrhovom období na 534 žiakov. To by pre súčasný stav tried predstavovalo 33,4 študenta na triedu, čo je stav postačujúci, ale blížiaci sa k hornej hranici 34 študentov na triedu. Vo väzbe  na gymnázium je riešené zriadenie inštitútu vzdelávania dospelých. Vzdelávanie dospelých už aj v súčasnosti zabezpečuje kultúrne stredisko v budove Mestského úradu.

Súčasťou vybavenosti pre spádové územie je pomocná škola zriadená v dostatočnej kapacite v obci Šuja, ktorej kataster je súčasťou záujmového územia mesta.

Základná umelecká škola má 18 učiteľov, 365  žiakov. V prípade odpovedajúceho záujmu by počet žiakov v návrhovom období stúpol na 401. Je umiestnená v kultúrnom dome, kde má dostatok priestorov pre ďalší rozvoj najmä v uvolnením priestorov v súvislosti s návrhom nového kultúrneho centra.

Vo väzbe na drevospracujúce podniky ÚPN - M Rajec rieši zriadenie vyššej odbornej školy poskytujúcej pomaturitné vzdelávanie.

#### Kultúra

Pre kultúrne a spoločenské podujatia sa využíva kultúrny dom, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii. Jeho kapacita je do 200 sedadiel.

ÚPN - M Rajec rieši  umiestnenie nového kultúrneho centra, s kinom, divadlom, a reprezentačnými priestormi mesta. Je navrhované medzi budovou Mestského úradu a synagógou v priestore existujúceho objektu s priemyselnou výrobou spoločnosti s r. o. eu-con. Priemyselná výroba je v tomto priestore mimoriadne nevhodná, preto je navrhnutá na zrušenie. V židovskej synagóge ÚPN – M umiestňuje koncertnú sálu a výstavnú sieň. Prepojením Mestský úrad – kultúrne centrum - synagóga sa vytvorí komplex reprezentačných a kultúre slúžiacich zariadení v dôstojnom prostredí centra mesta s drobnou vybavenosťou obchodov, služieb, poisťovacej agentúry, pobočky banky a pod v parteri komplexu. Počíta sa tu aj s variantným umiestnením stálej expozície V. Kompánka, ale aj Pribiša, Milučkého a iných rajeckých rodákov.

Umiestnenie amfiteátra je riešené v priestore Pod Dubovou.

Mesto má knižnicu, ktorá eviduje cca 18175 knižných titulov a 1351 užívateľov. V meste sú dva funkčné kostoly, rímskokatolícky a evanjelický. Je tu múzeum, kde sa variantne umiestňuje stála expozícia ak.soch. V Kompánka a iných významných rajeckých rodákov. V meste je  pastoračné centrum.

V rámci areálu golfového ihriska Charubina je umiestnená viacúčelová sála so 100 miestami.

V zastavanom území mesta sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky. Objekty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR:

- Fara, Hviezdoslavova ul. č. p. 8, číslo ÚZPF 1365 / 0, parc. č. 701.

- Kostol sv. Ladislava, Kostolná ul. č. p. 11, č. s. 39, číslo ÚZPF 1364 / 0, parc. č. 739.

- Súsošie na stĺpe stĺp s architektúrou, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 1 1-4, parc. č. 2.

- Súsošie na stĺpe sv. Trojice, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 2 1-4, parc. č. 2.

- Súsošie na stĺpe sv. Florián, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 3 1-4, parc. č. 2.

- Súsošie na stĺpe oplotenie, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 4 1-4, parc. č. 2.

- Pamätník, SNP nám. č. p. 0, číslo ÚZPF 3297 / 0, parc. č. 2.

- Radnica, SNP nám. č. p. 1, č. s. 1, číslo ÚZPF 1366 / 0, parc. č. 1.

- Budova hospodárska, SNP nám. č. p. 11, č. s. 153, číslo ÚZPF 10703 / 0, parc. č. 151/2.

- Dom meštiansky, SNP nám. č. p. 15, č. s. 15, číslo ÚZPF 10762 / 0, parc. č. 5.

Objekty dotvárajúce pôvodný charakter prostredia:

- Meštiansky dom 19/19 (bývalá pošta), Nám. SNP, parc. č. 16.

- Meštiansky dom 17/17 (budova sporiteľne), Nám. SNP, parc. č. 10.

- Meštiansky dom 16/16, Nám. SNP, parc. č. 9.

- Meštiansky dom 14/14 (prízemie využívané v súčasnosti na služby), Nám. SNP, p. č. 4.

- Meštiansky dom 13/13 (prízemie využívané v súčasnosti na služby), Nám. SNP, p. č. 3.

- Meštiansky dom 12/12 (v súčasnosti využívané na služby), Nám. SNP, parc. č. 152/1.

- Meštiansky dom 11/11, Nám. SNP, parc. č. 151/1.

- Meštiansky dom 10/10 (prízemie služby, poschodie byt), Nám. SNP, parc. č. 150.

- Meštiansky dom 9/9 (prízemie služby, poschodie byt), Nám. SNP, parc. č. 147.

- Meštiansky dom 8/8 (prízemie služby, poschodie byt), Nám. SNP, parc. č. 146,147.

- Meštiansky dom 7/7 (služby), Nám. SNP, parc. č. 145.

- Meštiansky dom 6/6 (služby), Nám. SNP, parc. č. 144.

- Meštiansky dom 3/3 (služby, byt), Nám. SNP, parc. č. 139.

- Meštiansky dom 27/27 (služby), Nám. SNP, parc. č. 81.

- Meštiansky dom 28/28 (služby, byt), Nám. SNP, parc. č. 82.

- Hotel Kľak Unisale, Sládkovičova ul.,č685/12, parc.č. 154.

- Budova cirkevnej školy, Nám. A Škrábika 646/6, parc.č. 23.

Historické jadro mesta je pamiatkovou zónou, ustanovenou vyhláškou č. 2/1995 Okresného úradu v Žiline zo dňa 6 .11. 1995,  ktorej hranice tvoria: severná strana – po hraniciach parciel č. 58, 57, cez ulicu M. R. Štefánika parcela 86, ul. Štúrova po hraniciach parciel 133, 132, 131, 128, 127,124, 123, 115/2, 115/1; východná strana po hraniciach parciel 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, cez ulicu Nádražnú, po ulici Šafárikovej, po hraniciach parciel 161/1, 161/2, 161; južná strana po ulici Hurbanovej, po hraniciach parciel 159, 158, cez ulicu Sládkovičovu, po ulici Kmeťovej č. p. 297; západná strana ul. Kostolná, po hraniciach parciel č. 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34/1, 35, 40, 41, 44/1, 45, 47, 48, 52, 53/1, 55, 56/1, 58. Predmetom ochrany sú historický šachovnicový pôdorys, štvorcové námestie a jemu prislúchajúca priestorová a hmotová skladba a zachovalý historický mestský interiér.

V podmienkach pre pamiatkovú starostlivosť, zachovanie a využitie kultúrnych hodnôt sa požaduje:

-	na území pamiatkovej zóny v súlade s § 29 ods. 2) pamiatkového zákona na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia a zabezpečenia pamiatkových hodnôt v území - rešpektovať Zásady pamiatkovej starostlivosti pamiatkovej zóny:

- povinnosť rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov pri obnove, rekonštrukcii a akejkoľvek inej stavebnej činnosti na objektoch národných kultúrnych pamiatok a nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území vymedzenom hranicami pamiatkovej zóny,

- pri ostatných nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území pamiatkovej zóny primerane použiť podmienky na obnovu NKP tak, aby neboli narušené pamiatkové hodnoty územia,

- postupne odstraňovať nevhodné úpravy NKP a objektov dotvárajúcich prostredie,

- asanácie povoliť iba pri objektoch, ktoré nie sú využívané a ani nemajú ďalšiu perspektívu využitia vzhľadom k ich dezolátnemu stavebno-technickému stavu a narušeným alebo zničeným pamiatkovým hodnotám,

- pri novej výstavbe a dostavbe v rámci rozvoja územia rešpektovať pôvodnú parceláciu pozemkov, tvar a hmotu objektov,

- všetky druhy obnovy na pamiatkovom území a na NKP vykonávať v súlade s podmienkami určenými rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Žiline podľa § 32 pamiatkového zákona,

- reklamy, reklamné zariadenia, sezónne zariadenia (letné terasy) povoľovať v súlade s podmienkami povolenia KPÚ podľa § 30 ods. 3 pamiatkového zákona.

Do týchto opatrení je zahrnuté zachovanie celistvosti pôvodnej urbanistickej štruktúry šachovnicového pôdorysu historického centra mesta, zachovanie pôvodných uličných čiar, pri rekonštrukciách objektov v pamiatkovej zóne používanie klasických materiálov (hladké vonkajšie omietky, dverné a okenné konštrukcie drevené, strešná krytina keramická alebo betónová červenohnedej farby), na námestí zachovanie sedlových striech s hrebeňom rovnobežne s uličnou čiarou, výškové zónovanie objektov maximálne dve nadzemné podlažia s využitím podkrovia.

V rámci regiónu je významnou pamiatkou aj židovský cintorín, pre ktorý sú v návrhu stanovené regulatívy jeho ochrany najmä v súvislosti s jeho okolím, sprievodnou vegetáciou a pod.

- Nie je vylúčené, že pri zemných prácach v riešenom území môže dôjsť k zisteniu archeologických nálezísk. V k. ú. obcí Veľká Čiera, Jasenové, Šuja, Ďurčiná tvoriacich záujmové územie mesta sa nachádzajú evidované archeologické lokality. Z uvedených dôvodov je do regulatívov zahrnutá požiadavka osloviť KPÚ Žilina v prípade akejkoľvek stavebnej činnosti predpokladajúcej zemné práce v týchto lokalitách, inde pri veľkoplošných novostavbách a líniových stavbách. Všetky stavebné aktivity musia byť poskytnuté Archeologickému ústavu SAV v Nitre k schváleniu už v procese projektovej prípravy resp. územného konania

- Do záväznej časti regulatívov je zapracovaná povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

#### Telovýchova a šport

V súčasnej dobe má mesto futbalové ihrisko (zavlažovaný trávnatý povrch) so šatňami a sociálnymi zariadeniami. Ihrisko je vo vyhovujúcom stave. V rámci oploteného areálu ihriska je tréningové futbalové ihrisko a tri tenisové kurty, uplatňuje sa tu úprava šatní a tribúny a umiestnenie športovej haly, pre ktorú sa čiastočne získa pozemok odstránením objektu LM KOVO.

Okrem toho je v meste 10 malých ihrísk, zariadenia fitnes a rozostavaná športová hala, ktorú návrh prekvalifikováva na objekt občianskej vybavenosti bez bližšej špecifikácie.

ÚPN – M rieši umiestnenie 3 – och tenisových kurtov.

Významnejšia plocha športu s detským dopravným ihriskom je riešená na ul. S.Chalúpku, v priestore sútoku Rajčianky a Ďurčianky.

V priestore novej kompozičnej osi centrum – termálne kúpalisko Veronika je riešené umiestnenie krytej plavárne s fitnescentrom, ktorými sa uzatvára možnosť využitia terajšieho zdroja termálnej vody.

V rámci golfového ihriska Charubina – min. 25 000 m2 sú riešené aj tenisové kurty a ihriská pre loptové hry spolu 3500 m2, sauny, masáže a fitnes cca 300  m2,úžitkovej plochy.

Zariadenia zjazdového lyžovania nie sú v meste prevádzkované, západne od termálneho kúpaliska je navrhovaná zjazdovka a vlek. Dobré možnosti sú v dostupnej vzdialenosti, najbližšie v Rajeckej Lesnej. Zo zimných športov sú v meste na športových plochách a rybníku Košiare vytvorené plochy na korčuľovanie a  ľadový hokej.

#### Zdravotníctvo

V meste sú zastúpené zdravotnícke zariadenia – poliklinika so šiestimi lekárskymi miestami, záchranná lekárska služba a tri lekárne. ÚPN - M Rajec rieši zdravotnícke zariadenia pre spádovú oblasť 21 000 obyvateľov v návrhovom období, korigované o navrhované zariadenia v iných obciach a meste Rajecké Teplice. Pre celkový počet obyvateľov obcí spádového územia (Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerád, Malá Čierna, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Stránske, Šuja, Veľká Čierna, Zbyňov) je  potrebná nasledovná skladba lekárskych miest – 11 miest praktických lekárov pre dospelých, 18 miest praktických lekárov pre deti a dorast, 5 miest gynekológa, 8 stomatológov, spolu 42 miest primárnej lekárskej starostlivosti.

V meste Rajecké Teplice je zdravotné stredisko, ktoré by malo zabezpečiť primárnu lekársku starostlivosť aj pre sem prirodzene spádujúce obce Konská, Kunerád, Stránske, Zbyňov a ich počet cca 7 500 obyvateľov k roku 2020. Tomu odpovedajú 4 miesta praktických lekárov pre dospelých, 6 miest praktických lekárov pre deti a dorast, 2 miesta gynekológov, 3 stomatológov.

V meste Rajec je potom potrebné zabezpečiť 7 miest praktických lekárov pre dospelých, 12 miest praktických lekárov pre deti a dorast, 4 miesta gynekológov, 5 stomatológov.

V oblasti sekundárnej zdravotnej starostlivosti je navrhovaných 16 miest lekárov. V rámci nich ÚPN - M Rajec navrhuje rozšírenie služieb o  neurológiu, diabetológiu, jednodňovú chirurgiu, kožné oddelenie a logopédiu.

Navrhuje sa zriadenie agentúry domácej ošetrovateľskej služby, výdajne zdravotníckych potrieb a pomôcok, dialyzačného strediska a lekárskej služby prvej pomoci.

Tiež sa navrhuje lepšia previazanosť rýchlej záchrannej služby s hasičským a záchranným zborom a civilnou ochranou – zriadenie záchranného centra v susedstve polikliniky.

Existujúce tri lekárne sú postačujúce pre celé spádové územie.

#### Sociálna starostlivosť

Táto oblasť je v meste zastúpená domovom s opatrovateľskou službou, ktorý má 12 bytov, domovom pre prestárlych občanov s 29–imi miestami a domovom pre osamelé matky s kapacitou 21 žien, ktorý spolupracuje s Trnavskou univerzitou. V kuchyni kultúrneho domu a v Domove vďaky je dostatočná kapacita pre stravovanie (diéta) včítane dôchodcov. Momentálne túto službu využíva 15 – 20 dôchodcov. V meste je klub dôchodcov, práčovňa pre dôchodcov, aj opatrovateľská služba. V súčasnosti sa pripravuje prestavba bývalého objektu základnej umeleckej školy na dom opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti (hospic) s kapacitou 15 izieb pre celkom 23 ľudí. V jeho susedstve sa nachádza domov sociálnych služieb s denným a týždenným pobytom.

Predpokladá sa zabezpečenie sociálnej starostlivosti pre spád 7 500 obyvateľov v severnej časti spádového územia v rámci mesta Rajecké Teplice. Potom zostáva mestu Rajec zabezpečiť niektoré zariadenia sociálnej starostlivosti pre spádové územie južnej časti rajeckej doliny - 13 500 obyvateľov.

Mesto počíta s rozšírením domova vďaky, zriadením penziónu pre osamelých ľudí vo forme malometrážnych bytov, zriadením uvedeného hospicu a strediska osobnej hygieny.

Okrem toho ÚPN – M Rajec navrhuje zriadenie resocializačného strediska a rehabilitačného strediska.

#### Maloobchod

V maloobchodnej sieti pôsobí niekoľko predajní potravín, ktoré sú umiestnené v rôznych častiach mesta. Prevádzky sú vyhovujúce. Okrem základných potravín sú v meste aj ďalšie špecializované predajne s predajom mäsa, zeleniny a rýb. Okrem potravinárskych predajní sú v meste tieto predajne: železiarstvo, nábytok, textil, bytový textil a textilná galantéria (celkom 12 predajní), elektrospotrebiče, domáce potreby, drogéria, kozmetika, farby laky, obuv (3 predajne), odevy (3 predajne), lacné odevy, bicykle, kočíky, kvetinárstvo (2 predajne), akvaristika, kryštál – sklo, sklo – porcelán, umelecké sklo, starožitnosti, zberateľské potreby, zlatníctvo, mobily, autosúčiastky, inštalačné materiály, hnojivá, C – mix 35, minikoruna, sudového vína (3 predajne), noviny, tabak (2 predajne), propán-butánových fliaš, náhradných dielov pre sieťotlač, náhradných dielov pre poľnotechniku.

Sieť maloobchodných zariadení je potrebné doplniť o nákupné a obchodné stredisko, ktoré je pripravované ako obchodný dom Tesco v priestore pri poliklinike a supermarket umiestnený spolu s benzínovým čerpadlom a autoumyvárňou na severnom okraji zastavanej časti v kontakte s preložkou cesty I/64. S prihliadnutím na spádové územie a funkcie mesta z hľadiska cestovného ruchu je navrhovaná veľkosť predajnej plochy supermarketu 2000 m2.

#### Stravovanie a ubytovanie

Stravovacie zariadenia sú v sídle zastúpené niekoľkými existujúcimi zariadeniami. Medzi najdôležitejšie patria: hotel Kľak, toho času pre rekonštrukciu uzatvorený, penzión Rajec 50 lôžok, penzión Dubová 12 lôžok, 73 stoličiek, reštaurácia Šariš 80 stoličiek, pizzéria, espresso 48 stoličiek, kaviareň Rio Cafe 60 stoličiek, vináreň Ravin 17 stoličiek, Rajecká piváreň 78 stoličiek, pohostinstvá občerstvenia, hostince, bary a bufety v kapacite spolu cca 285 stoličiek, cukráreň 24 stoličiek, zmrzlina 44 stoličiek.

Súčasnú úroveň ubytovacích a reštauračných služieb je potrebné skvalitniť a prepojiť na turistickú informačnú kanceláriu. Kapacita zodpovedá dopytu, ale kultúra prostredia (interiér, vybavenie, mobiliár) by sa mala zlepšiť. Zámer rozvoja rekreácie v katastri mesta vo forme športovo-rekreačných a ozdravovacích pobytov vyvolá potrebu skvalitnenia a rozšírenia služieb v oblasti stravovania. Stravovanie by malo byť zamerané na podávanie špecialít regionálnej kuchyne a realizáciu netradičného atraktívneho prostredia pre konzumáciu jedál, trávenie voľného času a doplnkové služby. V doplnku aktualizácie ÚPN SÚ Rajec – Golfové ihrisko Charubina sú navrhnuté stoličkové a lôžkové kapacity v rámci navrhovaných hotelových zariadení.

Rajeckú kotlinu navštívi v návrhovom období v priemere denne v lete 8 100 osôb, v zime   2 400 osôb. Kapacita termálneho kúpaliska Veronika je až 4000 osôb. Priemerný denný počet návštevníkov termálneho kúpaliska  je  cca 500 osôb. Predpokladá sa, že aj v budúcnosti budú tieto počty vo väčšine napĺňať pasanti, ktorí sa stravujú v areáli kúpaliska. Mesto ako centrum rekreačného krajinného celku Rajecká kotlina navštívi  v hlavnej letnej sezóne priemerne denne 1000 – 1100 osôb. Z toho je možné predpokladať 500 - 600 osôb ako pasantov. Pre dimenzovanie ubytovania a stravovania je potrebné zahrnúť aj dochádzku za prácou. V roku 2001 pri miere nezamestnanosti 18,1 % odchádzalo za prácou 994 osôb. Pri nezamestnanosti 3,75 % v roku 2007 sa tento pohyb znížil a ÚPN - M Rajec naďalej počíta s týmto trendom. Vysoký podiel na počte dochádzajúcich predstavujú obyvatelia spádovej oblasti. Preto ÚPN - M Rajec predpokladá, že ubytovanie bude potrebné zabezpečiť len pre cca 50, stravovanie 200 dochádzajúcich za prácou. Stravovanie mimo priestorov kúpaliska bude potom potrebné zabezpečiť pre cca 700 osôb, ubytovanie pre 550 osôb. V stravovaní to predstavuje mimo areálu termálneho kúpaliska pri 2,5 násobnej obrátke cca 280 stoličiek, v ubytovaní pri 70% naplnenosti zariadení cca 800 lôžok.

Pre porovnanie z metodickej príručky pre objednávateľov a spracovateľov ÚPD vydanej MŽp v roku 2002 s názvom Štandardy minimálnej vybavenosti obcí vyplýva pre spádovú oblasť (13 500 obyvateľov) počet lôžok v hoteloch 135, penziónoch 54, v turistických ubytovniach  68, v stravovaní pre navrhovaný počet obyvateľov mesta v reštauráciach 134 stoličiek, vinárňach 234, kaviarňach 267 a hostíncoch 267 stoličiek.

ÚPN – M Rajec navrhuje pre obyvateľstvo mesta a jeho spádového okruhu, pasantov a dochádzajúcich za prácou zvýšenie kapacít na spolu 800 lôžok v ubytovacích zariadeniach z toho 370 v hoteloch, 150 v penziónoch, 180 v turistických ubytovniach a 100 v súkromí, 1239 stoličiek vo verejnom stravovaní, z toho 335 v reštauráciach, 210 vo vinárňach, 255 v kaviarňach a 439 (stav v čase spracovania ÚPN - M) v hostíncoch.

Konkrétne návrhy sú v rámci golfového ihriska Charubina 100 lôžok v hoteli, 100 stoličiek v reštaurácii a golf klube.

V súvislosti s funkciou mesta ako centra  rekreačného krajinného celku  Rajecká kotlina uplatňuje ÚPN - M Rajec rozšírenie služieb cestovnej agentúry a informačnej kancelárie o ubytovaní na plnohodnotnú turistickú informačnú kanceláriu, poskytujúcu informácie o turistike a rekreácii, ubytovacích a stravovacích kapacitách s vydávaním informačného občasníka s touto tématikou.

#### Služby

Zastúpené sú hasičskou stanicou. Tá má službu 3-och stálych zamestnancov a 1- ného denného zamestnanca HaZZ v Žiline. Sídlo je vo firme ROSS. Mesto nemá dobrovoľný požiarny zbor. Stanica je umiestnená v prevádzkovo nevhodných a stiesnených podmienkách, takže je nedostatočne vybavená jedným vozidlom. Je navrhované jej nové umiestnenie spolu s rýchlou zdravotnou pomocou v rámci záchranného centra v blízkosti areálu polikliniky.

Rajec má vybudované tri cintoríny s rozlohou 2,0 ha s jedným domom smútku. Jeden cintorín je umiestnený na západnom okraji mesta a aj v návrhovom období zostane v pôvodnej lokalite vrátane domu smútku. S inou lokalitou na pochovávanie nie je potrebné uvažovať, keďže cintorín má dnes plošné možnosti rozvoja. Dva ďalšie sú na východnom okraji mesta.

V rámci služieb sú v meste umiestnené ďalšie prevádzky -  dve kaderníctva, holičstvo kaderníctvo, kozmetika, rýchlopráčovňa, čistiareň odevov, pohrebná služba, veterinárna ambulancia, autoškola, vídeopožičovne, DVD požičovňa, stávkové kancelárie, záložňa, herne, služby mobilných operátorov, cestovná agentúra, informačná služba o ubytovaní v súkromí, poštové služby, banky, ekonomické služby, stavebné sporiteľne, poisťovňa, internet centrum, zariadenia remesiel – krajčírstva, opravovňa hodín, opravovne elektrospotrebičov, sklenárstva, fotoslužba, kamenárstva, drevovýroba, rezbárske práce, zváračské práce, autokarosárska dieľňa a opravy a predaj lesnej a poľnotechniky.

ÚPN – M Rajec navrhuje drobné služby, ktorých deficit mesto pociťuje – oprava obuvi, odevov, čistiareň, manikúra, pedikúra, masáže, kozmetika. Taktiež v rámci finančných a poisťovacích služieb sa počíta s rozšírením pobočiek, napr. Tatrabanka, VZP.

Okrem toho navrhuje aj služby v oblasti nehnuteľností, prenajímanie, obchodné služby, počítačové a súvisiace činnosti:

V oblasti nehnuteľnosti je navrhovaný počet zariadení – 4, s náplňou:

- sprostredkovanie činností s nehnuteľnosťami

- realitné kancelárie

- správa nehnuteľností

v oblasti počítačové a súvisiace činnosti s počtom zariadení 1:

- dodávanie programového vybavenia

- spracovanie údajov

- činnosti súvisiace s databázami

- údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov

iné obchodné službys počtom zariadení 11:

- právne, daňové a podnikateľské poradenstvo

- architektonické a inžinierske činnosti, technické poradenstvo

- činnosť reklamy

- sprostredkovanie a nábor pracovnej sily

- rôzne obchodné činnosti

#### Administratíva

Mestský úrad sa nachádza v centre mesta na nám. SNP. Okrem Mestského úradu je v budove aj spoločný stavebný úrad pre mesto a okolité obce, prevádzka Mestskej polície a bytového podniku. Situovanie mestského úradu je vhodné aj pre návrhové obdobie. Objekt je  vo veľmi dobrom technickom stave.

V meste je ďalej umiestnený rímsko-katolícky farský úrad.

Navrhuje sa umiestnenie zariadenia správy okresného významu – správy katastra nehnuteľností.	 Predpokladá sa zriadenie notárskeho úradu.

tabuľka B-7 Prehľad zariadení občianskej vybavenosti

| Skupina zariadení | Jednotka zariadenia | Účelová jednotka | Počet účelových jednotiek |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Súčasný stav | Súčasný stav + návrh |
| Školstvo | materská škola | počet tried | 8 | 11 |
|  |  | miesto | 195 | 240 |
|  | hodinová škôlka | miesto |  | 20 |
|  | základné školy | počet tried | 46 | 64 |
|  |  | počet žiakov | 1 104 | 1 235 |
|  | gymnázium | počet tried | 16 | 16 |
|  |  | počet žiakov | 490 | 534 |
|  | inštit. vzdeláv. dospelých | zariadenie | 1 | 2 |
|  | mestská základná umelecká škola | počet tried | 17 | 19 |
|  |  | počet žiakov | 365 | 401 |
|  | vyššia odborná škola | počet štud. |  | 30 |
| Kultúra | rímsko kat. kostol | počet | 1 | 1 |
|  | modlitebňa evan. cirkvi | počet | 1 | 1 |
|  | kultúrny dom | poč. sedadiel | 200 | 200 |
|  | mestské múzeum | počet | 1 | 1 |
|  | knižnica | knižné tituly | 18 175 | 18 175 |
|  |  | užívatelia | 1351 | 1500 |
|  | pastoračné centrum | počet | 1 | 1 |
|  | viacúč. sála Charubina | poč. sedadiel |  | 100 |
|  | kino | poč. sedadiel |  | 300 |
|  | divadlo | poč. sedadiel |  | 150 |
|  | koncertná sála | poč. sedadiel |  | 100 |
|  | výstavná sieň | počet |  | 1 |
|  | stála expozícia | počet |  | 1 |
| Zdravotníctvo | poliklinika | lekár. miesta | 6 | 44 |
|  | záchranná zdrav. služba | počet | 1 | 1 |
|  | lekáreň | počet | 3 | 3 |
| Telovýchova | futbalové ihrisko | plocha (m2) | 33170 | 33170 |
|  | ostatné ihriská | počet | 10 | 10 |
|  | športová hala | počet |  | 1 |
|  | rozostavaná telocvičňa | počet |  | 1 |
|  | tenisové kurty | počet |  | 3 |
|  | krytá plaváreň | počet |  | 1 |
|  | plochy pre športy na ľade | počet | 3 | 5 |
|  | detské dopravné ihrisko | počet |  | 1 |
|  | fitnescentrum | počet | 1 | 3 |
| Maloobchod | potraviny spolu | počet | 12 | 12+ |
|  | potraviny, spotrebný tovar | počet | 1 | 1 |
|  | ovocie zelenina | počet | 2 | 2 |
|  | predajňa mäsa | počet | 4 | 4 |
|  | železiarstvo | počet | 1 | 1 |
|  | predajňa nábytku | počet | 1 | 1 |
|  | textilná galantéria | počet | 2 | 2 |
|  | textil | počet | 8 | 8 |
|  | bytový textil | počet | 2 | 2 |
|  | elektrospotrebiče | počet | 1 | 1 |
|  | domáce potreby | počet | 1 | 1 |
|  | drogéria, kozmetika | počet | 1 | 1 |
|  | jednotka zariadenia | účel. jednotka | počet stav | stav+návrh |
|  | drogéria, farby-laky | počet | 1 | 1 |
|  | papier, hračky | počet | 2 | 2 |
|  | ryby | počet | 1 | 1 |
|  | obuv | počet | 3 | 3 |
|  | odevy | počet | 3 | 3 |
|  | lacné odevy | počet | 1 | 1 |
|  | bicykle, kočíky | počet | 1 | 1 |
|  | kvetinárstvo | počet | 2 | 2 |
|  | akvaristika | počet | 1 | 1 |
|  | kryštál, sklo | počet | 1 | 1 |
|  | sklo, porcelán | počet | 1 | 1 |
|  | umelecké sklo | počet | 1 | 1 |
|  | starožitnosti | počet | 1 | 1 |
|  | zberateľské potreby | počet | 1 | 1 |
|  | zlatníctvo | počet | 1 | 1 |
|  | mobily PC | počet | 1 | 1 |
|  | autosúčiastky | počet | 1 | 1 |
|  | inštalačné materiály | počet | 1 | 1 |
|  | hnojivá | počet | 1 | 1 |
|  | tisíc maličkostí... | počet | 1 | 1 |
|  | C - mix 35 | počet | 1 | 1 |
|  | minikoruna | počet | 1 | 1 |
|  | sudové víno | počet | 3 | 3 |
|  | noviny, tabak | počet | 2 | 2 |
|  | propán-butánové fľaše | počet | 1 | 1 |
|  | náhradné diely pre sieťotlač | počet | 1 | 1 |
|  | náhradné diely pre poľnotechniku | počet | 1 | 1 |
|  | obchodný dom Tesco | m2 predaj pl. |  | 1200 |
|  | supermarket | m2 predaj pl. |  | 2000 |
| Sociál. starostlivosť | domov s opatrov.službou | bytov | 12 | 12 |
|  | domov vďaky | miesto | 29 | 29 |
|  | domov Gian.B.Molla | miesto | 21 | 28 |
|  | stravovanie dôchodcov | počet jedál | 25 - 30 | 50 |
|  |  | počet | 2 | 2 |
|  | hospic | miesto |  | 23 |
|  | penzión pre osamelých | počet |  | 1 |
|  | domov soc. služieb z den.a týžd.pobytom | počet | 1 | 1 |
|  | stredisko osobnej hygieny | počet |  | 1 |
|  | resocializačné stredisko | počet |  | 1 |
|  | rehabilitačné stredisko | počet |  | 1 |
|  | zariad.opatrovateľ. služby | počet | 1 | 1 |
|  | klub dôchodcov | počet | 1 | 1 |
|  | práčovňa pre dôchodcov | počet | 1 | 1 |
| Stravovanie a ubytovanie | hotel Kľak(zatvorený) | lôžka | 30 | 30 |
|  | hotel Charubina reštaurácia | lôžka |  | 100 |
|  |  | stoličky |  | 100 |
|  | hotely reštaurácie | lôžka |  | 240 |
|  |  | stoličky |  | 80 |
|  | penzión Rajec | lôžka | 50 | 50 |
|  | jednotka zariadenia | účel. jednotka | počet stav | stav + návrh |
|  | penzión Dubová reštaurácia piváreň | lôžka | 12 | 12 |
|  |  | stoličky | 45 | 45 |
|  |  | stoličky | 28 | 28 |
|  | penzióny reštaurácie | lôžka |  | 88 |
|  |  | stoličky |  | 30 |
|  | ubytovňa | lôžka | 70 | 70 |
|  | ubytovne | lôžka |  | 110 |
|  | ubytovanie v súkromí | lôžka |  | 100 |
|  | reštaurácia Šariš | stoličky | 80 | 80 |
|  | vináreň Ravin | stoličky | 17 | 17 |
|  | vinárne | stoličky |  | 193 |
|  | kaviareň Rio Cafe | stoličky | 60 | 60 |
|  | kaviarne | stoličky |  | 195 |
|  | Rajecká piváreň | stoličky | 78 | 78 |
|  | pohostinstvo | stoličky | 64 | 64 |
|  | pohostinstvo Silemon | stoličky | 50 | 50 |
|  | hostinec Krištál | stoličky | 52 | 52 |
|  | pizzéria, espresso | stoličky | 48 | 48 |
|  | Rajka stravovacie služby | počet jedál | 150 | 800 |
|  | bar | stoličky | 116 | 116 |
|  | bufet | stoličky | 3 | 3 |
|  | cukráreň | stoličky | 24 | 24 |
|  | zmrzlina, stánok | stoličky | 12 | 12 |
|  | zmrzlina | stoličky | 32 | 32 |
|  | turistická infor. kancelária | počet |  | 1 |
| Služby | holič., kaderníctvo | počet | 1 | 1 |
|  | kaderníctvo | počet | 2 | 2 |
|  | kozmetika | počet | 1 | 2 |
|  | manikúra | počet |  | 1 |
|  | pedikúra | počet |  | 1 |
|  | rýchlopráčovňa | počet | 1 | 1 |
|  | čistiareň odevov | počet | 1 | 2 |
|  | krajčírstvo | počet | 3 | 3 |
|  | oprava odevov | počet |  | 1 |
|  | oprava obuvi |  |  | 1 |
|  | opravovňa hodín | počet | 1 | 1 |
|  | opravovňa elektrospotreb. | počet | 2 | 2 |
|  | sklenárstvo | počet | 2 | 2 |
|  | fotoslužba | počet | 1 | 1 |
|  | kamenárstvo | počet | 2 | 2 |
|  | drevovýroba, obch. činn. | počet | 1 | 1 |
|  | rezbárske práce | počet | 1 | 1 |
|  | zváračské práce | počet | 1 | 1 |
|  | požiarna zbrojnica | zamestnanci | 3+1 | 5 |
|  | dom smútku | sedadlá | 70 | 70 |
|  | pohrebná služba | počet | 1 | 1 |
|  | veterinárna ambulancia | počet | 1 | 1 |
|  | autoškola | počet | 1 | 1 |
|  | autokarosárska dielňa | počet | 1 | 1 |
|  | Opravy a predaj lesnej a poľnotechniky | počet | 1 | 1 |
|  | vídeopožičovňa | počet | 2 | 2 |
|  | jednotka zariadenia | účel. jednotka | počet stav | stav + návrh |
|  | DVD požičovňa | počet | 1 | 1 |
|  | výroba kozubov | počet | 3 | 3 |
|  | stávková kancelária | počet | 3 | 3 |
|  | záložňa | počet | 1 | 1 |
|  | herňa | počet | 2 | 2 |
|  | služby mobil. operátora | počet | 2 | 2 |
|  | cestovná agentúra | počet | 1 |  |
|  | informácie o ubytovaní | počet | 1 |  |
|  | verejné WC | počet | 1 | 2 |
|  | vŕtanie studní | počet | 1 | 1 |
|  | poštové služby | počet | 1 | 1 |
|  | banky | počet | 3 | 4 |
|  | ekonomické služby | počet | 2 | 2 |
|  | sprostr.činn. nehnuteľn. | počet |  | 1 |
|  | realitná kancelária | počet |  | 1 |
|  | správa nehnuteľností | počet |  | 1 |
|  | dodávanie počítačového programového vybavenia | počet |  | 1 |
|  | spracov. počítač. údajov | počet |  | 1 |
|  | činn. súvis. s databázami | počet |  | 1 |
|  | údržba počítač.a kanc.str. | počet |  | 1 |
|  | právne, daňové poraden. | počet |  | 1 |
|  | architekt. a inž. činnosti | počet |  | 1 |
|  | činnosť reklamy | počet | 1 | 1 |
|  | sprostr. a nábor prac. sily | počet |  | 1 |
|  | rôzne obchodné činnosti | počet |  | 1 |
|  | stavebné sporenie | počet | 2 | 2 |
|  | poisťovne | počet | 1 | 2 |
|  | internet centrum | PC | 8 | 20 |
|  | benzínové čerpadlo | stojany | 4 | 8 |
|  | autoumyváreň | počet |  | 1 |
| Administratíva | mestský úrad | počet | 1 | 1 |
|  | spoločný stavebný úrad | počet | 1 | 1 |
|  | polícia | počet | 1 | 1 |
|  | rím. kat. farský úrad | počet | 1 | 1 |
|  | bytový podnik | počet | 1 | 1 |
|  | správa katastra nehnuteľ. | počet |  | 1 |
|  | notársky úrad | počet |  | 1 |

### Rekreácia a cestovný ruch

#### Súčasný stav

##### Širšie územné vzťahy

Rajec je súčasťou Žilinského kraja, ktorým prechádza významný turistický tranzit. V zmysle ÚPN – VÚC Žilinského kraja priestory Rajec a Čičmany si vyžadujú v rámci rekreačných väzieb a vzťahov medzikrajovú spoluprácu s Trenčianskym krajom. Rajec leží v oblasti, ktorá má predpoklady pre rozvoj turistického ruchu a rekreácie pretože sa nachádza v kontakte s pohorím Lúčanskej Malej Fatry a z opačnej strany v smere od hraníc s Trenčianskym krajom sú predpoklady pre rozvoj letnej rekreácie vyplývajúce hlavne z existujúceho termálneho kúpaliska Veronika. To má potenciál pre návštevnícky atraktívne relaxačné a liečebno – relaxačné kúpele. Neďaleký rybník Rajec – Košiare je  priestor vhodný na pasantský pobyt pri vode a rybolov, po zlepšení kvality vody vybudovaním kanalizácie a likvidácie splaškových vôd v obciach v hornej časti povodia aj ako prírodné kúpalisko. Atraktivitu umocňuje prelínanie s golfovým areálom Charubina, (rozvoj golfu v smere do doliny Hlboká). Väzby v rámci k. ú. Rajec na lesoparky, agroturistiku vo Hvojtovej a agroturistiku a  hipoturistiku v katastri susednej Veľkej Čiernej v Trenčianskom kraji (navrhovanej v rámci doplnkov k ÚPN M Rajec – Charubina) a navrhované prepojenie všetkých týchto zariadení formou miestnych cyklotrás a chodníkov, spolu s navrhovanou cyklistickou magistrálou Žilina - Rajec (včlenenou do Rajecko – Turčianskej cyklomagistrály) a prvky poznávacieho mestského turizmu umocňujú možnosti pre rôznorodú, najmä letnú rekreáciu.

Blízke Rajecké Teplice sú známe svojím liečebno-kúpelným potenciálom, kataster neďalekej obce Rajecká Lesná má vytvorené podmienky pre zimné lyžiarske športy a  predpokladá sa aj ich rozvoj. V dostupnej vzdialenosti sú aj strediská zjazdového lyžovania v Čičmanoch a Fačkovskom Sedle.

V Rajeckej Lesnej sú v lokalite Košariská 3 lyžiarske vleky, k atrakciám patrí Slovenský betlehem a kalvária, v Čičmanoch 5 lyžiarskych vlekov a 3 zjazdovky, s navrhovaným zvýšením  počtu vlekov na 7 a navýšením plôch zjazdoviek o 50 % (sú tu aj ďalšie atraktivity ako Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry a agroturistické zariadenia), vo Fačkovsko Sedle sú existujúce lyžiarske vleky mimo hraníc okresu Žilina a navrhovaný je jeden vlek a jedna sedačková lanovka v k. ú. Fačkov.

Záujmové územie mesta bolo v rámci ÚPN VÚC zaradené do rekreačného krajinného celku Rajecká kotlina a mesto ako jeho centrum. Má vzhľadom k horeuvedeným aktivitám predpoklady stať sa aj cieľovým miestom rekreácie. ÚPN – VÚC charakterizuje priestor Rajca ako priestor s rozvojovými rezervami, ktorý je treba komplexne dobudovať vybavenosťou a kapacitne ďalej rozširovať.

Rekreačný potenciál Rajca je primeraný prírodným danostiam. Jeho danosti a aktivity majú regionálny význam. Umožňujú rozvíjať predovšetkým pobyt pri vode, podhorskú rekreáciu, všetky formy turistiky a je východiskovým miestom pre zimné lyžiarske športy.

Tabulka B-8

| Rekreačný krajinný celok | Rekreačný priestor, útvar | Funkčný | Výmera (ha) | Denná návštev. v hlavnej sezóne | Poznámka spôsob rozvoja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obec, k.ú. | ID | Druh, názov | Typ | Význ. | Stav | Návrh | Stav | Návrh |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Rajecká kotlina | Rajecké Teplice | 11.8 | PRZ Raj. Teplice -LKM Rajecké Teplice -Skalky -Lietavská Svinná -Stránske -Kamenná Poruba | - | M | 590 | 890 | 800 L | 2100 L | dost. vyb. PRZ a nová výstavba špecifickej vybavenosti LKM (golf. Ihris.) |
|  | Kunerád | 11.9 | SRTS (RK) Kunerád | III | R | - | 90 | 200 L | 400 L | dobudovanie a nová výst. SRTS |
|  |  | 11.10 | LK Kunerád | III | C | - | - |  |  | dobud. vyb. |
|  | Stránske | 11.11 | SRTS (RK) Stránske | II | R | - | 210 | 50 L | 200 L | dobudovanie a n. výst. RK |
|  | Kamenná Poruba | 11.12. | SRTS (RK) Kamenná Poruba | II | R | - | 70 | 100 L | 600 L | dobudovanie a n. výst. RK |
|  | Rajec | 11.13 | PRZ Rajec Košiare | - | - | - | 145 | - | 600 L | nová výstavba vybavenosti PRZ |
|  | Rajecká Lesná | 11.14 | SRTS Rajecká Lesná | III | R | 25 | 230 | 1400 Z | 1800 Z | dost. vybav. v SRTS |
|  | Fačkov | 11.15 | SRTS Fačkov | II | R | - | 50 | 100 L | 600 Z | dost. vybav. v SRTS |
|  |  | 11.16 | SRT Fačkovské Sedlo | III | R | 370 | 370 | 3000 Z | 3600 Z | dost. vybav. v SRT |
|  | Čičmany | 11.17 | SRTS Čičmany | III | C | - | 425 | 3000 Z | 4200 L | dost. a nová výst. v SRTS |

Použité skratky:

LKM		    =   Miesto s prírodnými liečebnými kúpeľmi – kúpele medzinárodného významu

LK		    =   Miesto s prírodnými liečebnými kúpeľmi – kúpele regionálneho a vyššieho významu

RK 	=	Miesto s relaxačnými (komunálnymi) kúpeľmi – regionálneho a vyššieho významu

PRZ		= 	Prímestská rekreačná zóna (lesoparky, záhradkárske a chatárske osady, športové a relaxačné areály)

SRTS	=	Sídelné stredisko rekreácie a turizmu (v zastavanom území a na okrajoch sídla)

SRTS(RK)	=	Stredisko rekreácie a turizmu pri relaxačných kúpeľoch

SRT	=	Stredisko rekreácie a turizmu (priamo zastavaného územia sídla)

Význam:

M		=	Medzinárodný

C		=	Celoštátny

R		=	Regionálny (okresný)

##### Územie katastra a záujmové územie - predpoklady rozvoja rekreácie:

Obyvatelia Rajca prejavujú naďalej záujem o záhradkárstvo, chatárenie a chalupárenie.

Mesto Rajec je v súčasnosti využívané na rekreačné účely aj formou chalupárstva. V meste sú 4 domy užívané na rekreačné účely, ako víkendové domy, chalupy.

Každodenná rekreácia je sústredená do záhradkárskych osád a súkromných záhrad, ktorých funkcia sa postupne mení z hospodársko-pestovateľskej na pobytovo-rekreačnú s rastúcim podielom okrasnej zelene. Ďalej je to rybník Košiare a tok Rajčianky, ktoré sú spojené s rybolovom a pobytom pri vode. Pre víkendovu rekreáciu je možné využívať lokality v okolí bohaté na lesy a podhorské lúky. V lete sú to značkované turistické chodníky v Lúčanskej Malej Fatre, keď na chodník v doline Porubského potoka naväzuje po hlavnom hrebeni chodník v priestore sedlo Maríková – Usypaná skala – Hnilická Kýčera – Úplaz (s pokračovaním na obe strany LMF) a v zime (v prípade, že je sneh) pre nenáročných svahy nad obcou a pre tých náročnejších stredisko zjazdového lyžovania v Rajeckej Lesnej.

Časť katastrálneho územia nachádzajúceho sa v priestore povodia Porubského potoka je charakteristická dominanciou lesných spoločenstiev s prevahou buka s menšou prímesou javora. Je využívaný pre nenáročnú rekreáciu formou pobytu v individuálnych chatách a pohybu po turistických chodníkch, významných najmä v hrebeňovej časti Lúčanskej Malej Fatry. Rozprestiera sa v severozápadnej časti v celku Žilinská kotlina, oddiel Rajecká kotlina. Ostatná časť patrí do celku Malá Fatra, podcelku Lúčanská Fatra, oddielu Kýčery. Severozápadnú časť tvorí vrchovinná časť Lúčanske Fatry, juhovýchodnú jej hornatinová časť. Priestor je vymodelovaný eróznou činnosťou Porubského potoka.

Nachádzajú sa tu jednotlivé chaty, ktorých výstavba sa rozvíjala živelne. Chaty sú rozmiestnene v lokalitách, ktoré sú bližšie špecifikované v nasledujúcej tabuľke.

tabuľka B-9 Prehľad jestvujúcich chát a chalúp podľa lokalít

| Názov chatovej lokality | počet chát | poznámka |
| --- | --- | --- |
| Jastrabná | 2 |  |
| Elhotná | 8 |  |
| Názov neidentifikovaný | 1 |  |
| Spolu | 11 |  |
| počet lôžok na chatu - priemerne | 4 |  |
| Lôžková kapacita | 44 |  |

##### Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie penziónového, alebo hotelového typu v súčasnosti predstavuje hotel Kľak t. č. zatvorený a penzióny Rajec a Dubová. Okrem toho je v meste ubytovňa, vináreň, kaviareň, pivárne, pohostinstvá, hostince, reštaurácie, pizzéria, espressá, bary, bufety, cukrárne.

V meste sa nachádzajú 4 objekty, ktoré sú využívané iba ako rekreačné chalupy. Okrem toho pomerne zanedbateľný počet lôžok využívaných na ubytovanie v súkromí. V sezóne sú obsadené iba cez víkendy, prípadne dva až tri týždne. Dovolenkári uprednostňujú pobyty pri mori (7-10 dní). Pre pobyt v prírode a turistiku preferujú kratšie turnusy do 5 dní.

Predpoklad na zmenu tohoto stavu vyplýva z doplnku ÚPN mesta Rajec - golfového ihriska spolu s hotelovým komplexom s rekreačnými a športovými zariadeniami, (9 jamkové ihrisko pre amatérov) zatraktívnením susedných prírodných pobytových lúk v rámci priestoru Charubina, včítane blízkych väzieb a prerastenia na rybník Košiare - 18 jamkové ihrisko pre profesionálov, návrhu agroturistického areálu Hvojtová, lesoparkov a ich vzájomného pešieho a cykloturistického prepojenia.

tabuľka B-10 Prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení voľného CR

| Názov zariadenia | Kapacita | Novonavrhované kapacity |
| --- | --- | --- |
|  | ubytovania- lôžka | stravovania- stoličky | ubytovania- lôžka | stravovania- stoličky |
| turistické ubytovne, hotely, penzióny | 162 | 45 | 538 | 210 |
| Reštaurácie, vinárne, kaviarne, pohostinstvá | 0 | 596 | 0 | 388 |
| Ubytovanie v súkromí |  |  | 100 |  |
| Spolu | 162 | 641 | 638 | 598 |

##### Rekreačné a športové vybavenie

K rekreácii neodmysliteľne patrí sieť rekreačných a športových zariadení, ktoré vytvárajú primárny motivačný, alebo doplnkový sortiment služieb pre rekreantov.

Na území Rajca je futbalové ihrisko (zavlažovaný trávnatý povrch) so šatňami a sociálnymi zariadeniami. Ihrisko je vo vyhovujúcom stave. V rámci oploteného areálu ihriska je tréningové futbalové ihrisko a tri tenisové kurty, v meste sa nachádza  10 menších ihrísk, zariadenia fitnes a rozostavaná športová hala. Zo zimných športov sú v meste na športových plochách a rybníku Košiare vytvorené plochy na korčuľovanie a  ľadový hokej.

Využitie týchto zariadení však  samo o sebe nestačí pre motiváciu rozvoja rekreácie.

#### Riešenie

###### Pozitívnymi prvkami, podporujúcimi rozvoj rekreácie sú - kvalita okolitého prírodného prostredia – Lúčanská Malá Fatra, väzby na prírodné prvky (voda, les, lúka), dostatok lesných porastov v katastri, hubárske rajóny, poľovnícke rajóny, možnosti rybolovu, golfové ihrisko Charubina, možnosti pre rozvoj letných športov – cyklistika, turistika, možnosť rozvoja hipoturistiky, hipoterapie, agroturistiky. Negatívnymi prvkami a prvkami, obmedzujúcimi rozvoj rekreácie je absencia služieb a infraštruktúry, nedostatok finančných zdrojov pre rozvoj turizmu a rekreácie, veľká rizikovosť investície do rekreácie.

Mesto Rajec je východiskovým bodom a centrom rekreačného krajinného celku Rajecká kotlina. Má teda funkčné predpoklady pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu. Súčasná návštevnosť rekreačného krajinného celku (RKC) v letnom období je 1250 osôb, v zimnom období 7400 osôb. Predpokladaná návštevnosť by v letnom období mohla predstavovať cca 8100 osôb a v zimnom období 6000 osôb/deň. Katastrálne územie mesta Rajec slúži v súčasnosti pre víkendovú rekreáciu obyvateľov Žiliny. Nároky obyvateľov Žiliny sú v zmysle ÚPN – VÚC 600 návštevníkov v lete. Po vybudovaní golfového ihriska, dobudovania rybníka Košiare a ich vzájomnom preľnutí a prepojení, vybudovaní agroturistického zariadenia, cyklotrás, zriadení lesoparkov a ostatných navrhovaných športových a rekreačných zariadení sa predpokladá k roku 2020 vzrast návštevnosti na 1000 – 1100 osob priemerne denne. Maximum vplyvom termálneho kúpaliska Veronika môže predstavovať 3700 – 3800 osôb denne. Zimná návštevnosť bude podstatne nižšia, pretože chýbajú motivačné aktivity a potenciál pre zimné formy rekreácie. Kapacita ubytovania vychádza z počtu cca 500 - 600 osôb ako pasantov. Pre dimenzovanie ubytovania a stravovania je však potrebné zahrnúť aj dochádzku za prácou. ÚPN - M Rajec predpokladá, že ubytovanie bude potrebné zabezpečiť len pre cca 50, stravovanie 200 dochádzajúcich za prácou. Stravovanie mimo priestorov kúpaliska bude potom potrebné zabezpečiť pre cca 700 osôb, ubytovanie pre 550 osôb. V stravovaní to predstavuje mimo areálu termálneho kúpaliska pri 2,5 násobnej obrátke cca 280 stoličiek, v ubytovaní pri 70% naplnenosti zariadení cca 800 lôžok.

Viazaný cestovný ruch predstavuje 60 lôžok.

Pre rozvoj rekreácie a motiváciu cestovného ruchu, ako jedného z ekonomických nástrojov hospodárskeho rastu  a tým aj životnej úrovne obyvateľstva, rieši ÚPN – M do roku 2020 realizáciu týchto aktivít:

a)	V severozápadnej časti katastrálneho územia, vo väzbe na existujúce termálne kúpalisko Veronika  realizovať športovo-rekreačné plochy - akvapark, detský zábavný park, tenis, minigolf, ihrisko pre plážový volejbal, priestory na slnenie a pod.), v smere na západ vybudovať plochy zjazdového lyžovania s lyžiarskym vlekom a amfiteáter.

b)	Na západnom okraji katastra mesta vybudovať  golfové ihrisko, so sprievodnými drobnými športovými plochami, ubytovacími a stravovacími kapacitami, s väzbou na hipoterapiu v priestoroch obce Malá Čierna s rozvojom golfového ihriska v doline Hlboká (tak, aby okolie rybníka zostalo tichou zónou, aby nedošlo k narušeniu výkonu práva rybolovu na rybníku a biotopu chráneného korýtka riečneho - potoka Čierňanka)

c)	Priestor poľnohospodárskeho dvora Hvojtová prestavať a jeho okolie využívať na agroturistiku ubytovanie a kultúru. V rámci agroturistiky navrhujeme chov malého počtu hospodárskyh zvierat s podielom nezávadnej výroby, ubytovacie a stravovacie kapacity. Oproti v priestore vjazdu na prístupovú cestu k rybníku ubytovanie a motorest.

d)	Rybník Košiare doplniť o zariadenia typu ohniská, prístrešky, po vybudovaní kanalizácie v Malej Čiernej a zlepšení kvality vody vymedziť na rybníku plochy na prírodné kúpanie, doplniť miestne cyklotrasy (východná a južná časť rybníka) naväzujúce na miestnu sieť cyklotrás a to aj za účelom vzájomného preľnutia a prepojenia rekreačných atraktivít – lesoparky - Košiare – Charubina – Hvojtová – Veronika. V rozsahu ÚPN je riešený rozvoj golfu aj do doliny Hlboká.

e)	Na plochách lesov Strážovských vrchov vymedzených z juhu potokom v doline Široká, cez dolinu Hlboká (rybník Košiare), po lokalitu Hliny, ako aj od lokality Šutová, cez dolinu Hvojtová, po hranicu katastra a na území katastra Jasenového po Jasenovský potok (Dubová,  Hlboká, Háj, Dubná Skala, Petrová, Klapeška, Úboč, Vŕšok, Dubová, Tisovec, Hradová) zriadiť lesopark a využívať ho pre účely turistiky v rámci vyznačených turistických chodníkov

f)	Pre cykloturistov zahustiť sieť značených cyklotrás (a trás pre korčuliarov, v zime využívaných ako udržiavané lyžiarske bežecké trasy) s vyznačením stupňa náročnosti a popisom trasy naväzujúc na cyklotrasy v koridoroch poľných ciest v smere Jasenové – Malá Čierna a Hvojtová – Malá Čierna a prepojenie na  cyklomagistrály regionálneho významu v smeroch Rajec - Kľače – Jasenové – Zbýňov – Rajecké Teplice; Rajec – Ďurčiná – Rajecká Lesná.

- V časti poľnohospodárskej krajiny na ploche lúk a pasienkov a v doline porubského potoka vymedziť nenáročné vychádzkové trasy a oddychové miesta

- Mestský turizmus – dnes pamiatková zóna mesta Rajec, múzeum s národopisnou a prírodopisnou expozíciou, galériou, remeselnou dieľňou posilniť o ďalšie atraktivity- umiestnenie nového kultúrneho centra, s kinom, divadlom, a reprezentačnými priestormi mesta. Umiestnenie je navrhované medzi budovou Mestského úradu a synagógou v priestore objektu s priemyselnou výrobou spoločnosti s r. o. eu-con. Priemyselná výroba je v dotknutom priestore nevhodná. V židovskej synagóge ÚPN – M navrhuje koncertnú sálu a výstavnú sieň. Prepojením Mestský úrad – kultúrne centrum - synagóga sa po odstránení priemyselného objektu vytvorí komplex reprezentačných a kultúre slúžiacich zariadení v dôstojnom prostredí centra mesta. Počíta sa tu aj s variantným umiestnením stálej expozície významných osobností pochádzajúcich z mesta Rajec, alebo pôsobiacich v Rajci. V parteri je navrhovaná drobná vybavenosť obchodov, služieb, poisťovacej agentúry, pobočky banky a pod. Športovú halu dokončiť ako objekt občianskej vybavenosti. V polohe predtým plánovaného umiestnenia autobusového nástupišťa umiestniť turistickú ubytovňu, dobudovať športový areál o športovú halu, realizovať úpravu šatní a tribúny a odstránenie výrobnej funkcie z lokality.

- Modernizovať povrchy námestia, mobiliár, rekonštruovať fontánu, revitalizovať zeleň v rámci skvalitnenia urbanistických priestorov námestia SNP a nám. A. Škrábika a ich vzájomného prepojenia

- Oživiť komporičnú os toku Rajčianky atraktivitami –  ihriskami pre volejbal, basketbal, lavičkami, altánkami, ohniskami, detskými ihriskami, včítane detského dopravného ihriska na sútoku s Ďurčiankou a ozelenením pôvodnými drevinami, vytvoriť drobné pobytové plochy s trávnatými ihriskami v lokalite Vrchná.

##### Motivácie rozvoja rekreácie

Skutočný rozvoj rekreácie, ubytovacích a stravovacích kapacít bude závislý hlavne od investičných prostriedkov použitých na rozvoj technickej infraštruktúry, siete turistických zariadení a rozvoja služieb.

Rekreácia v meste do roku 2020 sa bude orientovať na voľný cestovný ruch. Viazaný cestovný ruch predstavovaný chalupármi nemôže byť hybnou silou a výraznou motiváciou rozvoja rekreácie, lebo viaže na seba úzku skupinu ľudí.

Voľný cestovný ruch pre svoje fungovanie vyžaduje motivačné prostriedky a impulzy. Motiváciou môže byť:

- prírodné prostredie s atraktívnymi scenériami, turistickými atrakciami,

- mestský turizmus (pamiatková zóna mesta Rajec, múzeum s národopisnou a prírodopisnou expozíciou, galériou, remeselnou dieľňou, navrhované kultúrno-spoločenské a športové zariadenia)

- zatraktívnenie toku Rajčianky a jej okolia

- termálne kúpalisko Veronika,

- golfové ihrisko,

- dobudovanie rekreačného priestoru rybníka Košiare vo forme prírodného kúpania včítane preľnutia golfového ihriska do doliny Hlboká (kde je podmienka, aby okolie rybníka zostalo tichou zónou, aby bolo na celom rybníku zachované právo rybolovu, aby nedošlo k narušeniu biotopu potoka Čierňanka a chráneného korýtka riečneho),

- pešie a cykloturistické prepojenie rybníka, golfového ihriska, lesoparkov, agroturistiky v Hvojtovej a termálneho kúpaliska,

- realizácia rekreačných zariadení, kde sú poskytované rehabilitačné služby (masáže, sauna, solárium),

- agroturistické rekreačné zariadenie, s výukou jazdy na koni, spojenou aj s hipoterapiou atrakcie vhodné pre širší okruh záujemcov – detské zábavné parky, akvaparky a pod.,

- zriadenie lesoparku s turistickými chodníkmi, zimnými športami – bežecká trať,

- uplatnenie okruhu miestnych cyklotrás prepájajúcich lesoparky, agroturistiku, golfové ihrisko a rybník Košiare jeho pokračovanie  v trasách poľných ciest v smere Jasenové – Malá Čierna a Hvojtová – Malá Čierna a prepojenie na  cyklomagistrály regionálneho významu v smeroch Rajec - Kľače – Jasenové – Zbýňov – Rajecké Teplice; Rajec – Ďurčiná – Rajecká Lesná.

Všetky tieto motivačné faktory však musia logicky reflektovať technické a priestorové možností územia a prírodné danosti. Keď zohľadníme aj finančnú náročnosť všetkých rekreačných motivačných aktivít a potenciál územia predpokladáme, že do roku 2020 sa rozvoj rekreácie bude orientovať na využitie a skvalitnenie už jestvujúcich rekreačných zariadení, ktoré sa nachádzajú v meste (termálne kúpalisko, ubytovacie zariadenia, turistický ruch v blízkej Lúčanskej Malej Fatre, rybník Košiare, chaty) a pripravovaných (golfové ihrisko, agroturistika Hvojtová, lesoparky). Okrem toho predpokladáme, že rozvoj ubytovacích a stravovacích bude kapacít profitovať s rozvoja  rekreácie a cestovného ruchu v celom rekreačnom krajinnom celku Rajecká kotlina, kde sú existujúce kúpeľné zariadenia, vybudované zjazdovky a vleky a navrhujú sa ďalšie zariadenia v rámci prímestskej rekreačnej zóny Rajecké Teplice, sídelných stredísk rekreácie a turizmu - relaxačných kúpeľov Kunerád, Stránske, Kamenná Poruba, sídelných stredísk rekreácie a turizmu Rajecká Lesná, Fačkov a Čičmany. Rozvoj ubytovacích kapacít je vhodné sústrediť do jadrového územia mesta a do priestoru amatérskej časti golfového ihriska Charubina. Pre ubytovanie využiť aj existujúci bytový fond. Navrhujeme zabezpečiť diverzitu ubytovacích zariadení, čo do kapacitných, kvalitatívnych ukazovateľov ako aj z hľadiska druhovosti, prispôsobiac sa hmotovej štruktúre  existujúcej zástavby.

V meste ďalej navrhujeme rozvoj tradičných remesiel prípadne iných foriem ľudskej činnosti slúžiacej pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu. Počas letnej sezóny by bolo vhodné zachovaním existujúcich a rozšírením sortimentu rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí podporiť rozvoj cestovného ruchu a spestriť rekreantom ponuku aktivít aj pre prípad horšieho počasia.

V rámci zimnej rekreácie riešime priestor pre zjazdové lyžovanie s vlekom a doporučujeme prepojiť mesto pomocou udržiavaných lyžiarskych bežeckých tratí v smeroch  na rekreačné priestory v území blízkych obcí (hlavne Rajecká Lesná, ale aj Fačkov, Čičmany).

Pre zachovanie prírodných hodnôt katastra mesta Rajec bude potrebné koordinovať rekreačné aktivity a činnosti so záujmami orgánov ochrany prírody v priestore navrhovanej CHKO Lúčanská Malá Fatra  a navrhovaného vtáčieho územia SK CHVÚ 013 Malá Fatra, ako aj v ostatnoých častiach k. ú. pri maximálnej snahe rešpektovať kostru ekologickej stability a všetky chránené územia – biotopy, biokoridory, navrhované biocentrá a pod.

### Riešenie zariadení výroby a skladov

#### Priemyselná výroba a sklady - stav

Mesto Rajec bolo do roku 1989 aj ako menšie priemyselné centrum a centrum remesiel južnej časti Rajeckej kotliny, hlavne v oblasti textilnej, kožušníckej, potravinárskej, strojárenskej a elektrotechnickej výroby, výroby stavebných prefabrikátov a drevospracujúceho priemyslu. Po následných významných politických, kultúrno-spoločenských a sociálno-ekonomických zmenách nastal útlm výrobnej funkcie v meste. Podpísal sa pod to prechod na trhové hospodárstvo, privatizácia, reštitúcie a transformácia existujúcej výrobnej základne. Na druhej strane transformácia súčasnej hospodárskej základne opätovne postupne oživuje podnikanie v oblasti výroby, k čomu prispieva disponibilná kvalifikovaná pracovná sila a opätovný záujem investorov o vstup do priestoru mesta.

Priemyselná výroba je v súčasnosti v meste zastúpená viacerými podnikmi a prevádzkami. V roku 2006 bolo v oblasti priemyselnej výroby na území mesta Rajec celkom 937 pracovných príležitosti. Nasledujúca tabuľka znázorňuje ich prehľad.

Tabulka  B-11

| Ekonomicky aktívne osoby |
| --- |
| Odvetvie hospodárstva | celkový počet pracovných príležitosti v meste | muži | ženy | spolu | z toho odchádza do zamestnania |
| Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby | 60 | 51 | 27 | 78 | 18 |
| Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby | 26 | 21 | 13 | 34 | 8 |
| Rybolov, chov rýb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ťažba nerastných surovín | 3 | 13 | 3 | 16 | 13 |
| Priemyselná výroba | 652 | 433 | 426 | 859 | 207 |
| Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody | 7 | 25 | 3 | 28 | 21 |
| Stavebníctvo | 189 | 252 | 46 | 298 | 109 |
| Spolu | 937 | 795 | 518 | 1313 | 376 |

V meste Rajec sme na základe terénneho prieskumu zistili nasledovné prevádzky:

Priemyselná zóna Rajec – severovýchod časť „A“ pri dnešnom vstupe do mesta od severu po oboch stranách toku Rajčianky,

–	NDŽ s. r. o. Žilina, prevádzka Rajec, dopravná činnosť, priemerný počet zamestnancov 35, mimo zimného obdobia príjazd aj odjazd cca 100 nákladných vozidiel denne, v zimnom období cca 50, max.200 – 300 vozidiel, špička ráno a večer,

–	LECOL s. r. o. nakladanie s odpadmi, priestor bez stálych pracovníkov, 3 nákladné automobily mesačne,

– 	Drevotvar, združenie – výroba drevených hodín, barometrov a iných výrobkov z dreva, 35 zamestnancov, príjazd a výjazd 12 nákladných vozidiel denne,

– 	Rezivo s. r. o. - píla, 4 pracovníci, 8 nákladných vozidiel denne,

– 	Pneuservis, servis pneumatík, ich demontáž, montáž, 2 pracovníci, zásobovanie osobným automobilom, cca 10 osobných automobilov denne, v období prezúvania max. 50,

– 	Stavebniny, 1 pracovník, 1 nákladné auto, príjazd a odjazd denne

– 	Modemax, výroba odevov v rekonštrukcii,

– 	Vinuta, s. r. o. elektrotechnická výroba – výroba transformátorov a tlmiviek, opravy elektromotorov, strojárska výroba – výroba dielcov z tenkých plechov, výroba základných rámov držiakov a krytov, výroba presných súčiastok, 160 zamestnancov, 5 - 10 dovozov a vývozov nákladnými autami a dodávkami denne,

– 	ROSS s. r. o. – svetelná a nesvetelná reklama, výroba regálov, zásobníkov, stolíkov, markízy, digitálna tlač, 200 zamestnancov, 7 dovozov a vývozov nákladnými autami a dodávkami  denne,

– 	Intimoda, šitie spodného prádla, k. ú. Jasenové, pristup cez k. ú. Rajec,  150 zamestnancov, 6 – 7 dovozov a vývozov kamiónmi mesačne,

– 	Správa a údržba ciest Rajec – 14 zamestnancov, v zime 12, v lete 6 výjazdov denne,

– 	HULEC PARKET Slovakia  výroba intarzovaných parkiet, priemerný počet zamestnancov 10, výhľad max. 20, vysoká pridaná hodnota, doprava dodávkou, 2 – 3 výjazdy za týždeň, prísun materiálu 1 x mesačne kamión,

– 	Agroregión a. s. Rajec, administratívna budova, údaje uvedené v časti poľnohospodárstvo, administratíva firmy LECOL.

Priemyselná zóna Rajec - severovýchod časť „B“ západne od železničnej trate

– 	Pekáreň, 10 zamestnancov, 2 výjazdy vlastných vozidiel denne, jeden príjazd týždenne,

– 	Uholné sklady, stavebninyRajec, 5 zamestnancov + 5 živnostníkov, denne priemer cca 30 vjazdov a výjazdov zákazníkov a 15 vjazdova výjazdov zásobovacích vozidiel,

– 	Bellandi SLOVENSKO s. r. o. v priestoroch bývalého Korasanu, predtým Slovena, textilná výroba mykanej vlnenej metráže, 54 zamestnancov, 2 kamióny v týždni, 1 x import, 1 x export,

– 	EUROENTERPRISE s. r. o. v priestoroch bývalého Korasanu, predtým Slovena, ponúka priestory na prenájom – 9 hál v areáli s pozemkom 41 138 m2, zastavaná plocha 25 169 m2,

– 	Korasan a. s. , dopredaj kobercov, po dopredaní budú priestory ponúknuté novému investorovi, 3 zamestnanci, priemerne 1 osobný automobil denne odvoz zakúpeného koberca,

– 	Siringe s. r. o. v priestoroch bývalého Korasanu, predtým Slovena, 4 zamestnanci, výroba obvazového zdravotníckeho materiálu v ¼ priestorov, 4 zamestnanci, 1 kamión denne,

– 	Katrimex s. r. o. v priestoroch bývalého výrobného družstva Rajčianka, píliarska výroba, palivové krbové drevo, tesárska výroba, prenájom priestorov - 35 pracovníkov, 300 - 400 kamiónov ročne,  predpoklad zamestnanosti 200 ľudí,

– 	SHM Slovakia v priestoroch bývalého výrobného družstva Rajčianka, povlakovanie nástrojov, 15 zamestnancov, len osobné automobily,

– 	ANAJ Slovakia v priestoroch bývalého výrobného družstva Rajčianka, brúsenie nástrojov, 7 – 8  zamestnancov, len osobné automobily,

– 	Mateo s. r. o. v priestoroch bývalého výrobného družstva Rajčianka, veľkosklad s obalovou technikou 4 – 5 zamestnancov,  1 kamión denne,

– 	Mitherm s. r. o. v priestoroch bývalého výrobného družstva Rajčianka, len administratíva 3 - 4 zamestnanci,

– 	Alias s. r. o. v priestoroch bývalého výrobného družstva Rajčianka, len administratíva 4 zamestnanci,

– 	Kofola s. r. o. v priestoroch bývalého výrobného družstva Rajčianka, len administratíva 8 - 10 zamestnancov,

-	Kovošrot LK, výkup železného šrotu, farebných kovov a koží z domácich hospodárskych zvierat, 1 pracovník, kontajnerové auto 2 x do týždňa, 10 osobných automobilov a 3 traktory denne,

– 	Agroregión a. s. Rajec, obchodné služby – údaje uvedené v časti poľnohospodárstvo,

– 	Eurofarm Rajec, bitúnok a veľkoobchod z bravčovým mäsom, 15 zamestnancov, 1 kamión a 4 chladiarenské automobily denne,

– 	Kovoraj s. r. o. zámočnícka dielňa, 3 pracovníci, doprava materiálu - 2 nákladné autá týždenne, 5 osobných denne,

Priemyselná zóna Rajec - severovýchod časť „C“ východne od železničnej trate

– 	Rezbár s. r. o. , výroba na zákazku, nosná časť výroba nábytku 60%, rezbárska výroba (komponenty nábytku, umelecké predmety) 40 %, priestory na prenájom, 18 pracovníkov, 2 x nákladný automobil týždenne,  predtým až 130 zamestnancov, túto zamestnanosť však charakter výroby už neumožňuje,

– 	ZIPP (STRABAG) Bratislava, závod Žilina s. r. o., výroba ŽB prefabrikovaných prvkov hocijakého tvaru a rozmeru, 195 - 200 zamestnancov, dovoz kameniva 20 nákladných automobilov denne a cementu 2 kamióny týždenne, vývoz výrobkov 5 - 6 kamiónov denne,

– 	Diamoak obchodno-výrobné družstvo,  v priestoroch bývalého ZVL Diamon a. s., strojárska výroba - strihacie a lisovacie náradie, súčasti strojov, spolupráca na údržbe strojov, 14 zamestnancov, zámer do 20 – 25 pracovníkov, nákladná preprava – 1 kamión za 3 mesiace, 1 – 2 dodávky a 8 osobných automobilov denne,

– 	Galvatech s. r. o. Kysucké Nové Mesto, prevádzka Rajec v priestoroch bývalého ZVL Diamon a. s., povrchová úprava kovov – tryskanie, omieľanie, zinkovanie, niklovanie, fosfátovanie, čiernenie, pripravené lisovanie, 40 zamestnancov, výhľad 45, 10 dovozov a vývozov nákladnými vozidlami  týždenne,

– 	Rotop so sídlom v Považskej Bystrici, prevádzka Rajec, družstvo v priestoroch bývalého ZVL Diamon a. s., oprava malej poľnohospodárskej techniky, 3 pracovníci, nákladná doprava 4 x týždenne osobný automobil,

– 	Majomax s. r. o. so sídlom v Považskej Bystrici, prevádzka Rajec, družstvo v priestoroch bývalého ZVL Diamon a. s., sklad transformátorov, delenie oceľového materiálu, 2 zamestnanci, nákladná doprava 4 x týždenne dodávkový automobil,

– 	FITA s. r. o. autolakovňa, v priestoroch bývalého ZVL Diamon a. s., 4 pracovníci, oprava 2 osobných automobilov denne,

– 	Kofola a. s. Rajecká Lesná, prevádzka Rajec, expedícia výrobkov, 35 zamestnancov, nákladná doprava 9 – 10 vjazdov a výjazdov kamiónov voziacich kofolu z Rajeckej Lesnej denne, v sezóne (2 mesiace) 80 - 90 kamiónov, mimo sezóny 50  kamiónov denne                                  vjazd a výjazd pre výrobky,

vo väzbe na priestor – zóna Rajec - severovýchod časť „C“

– 	Cenzuálne spolumajiteľstvo (pozemkové spoločenstvo) – píla, Partizánska ulica, 5 pracovníkov, zámer rozšíriť výrobu – 10 pracovníkov, doprava materiálu – 1 kamión  a 3 dodávkové autá týždenne,

– 	VERANN s. r. o., výroba dámskych odevov, 17 pracovníkov, doprava 1 kamión a 3 dodávkové  autá týždenne,

v iných priestoroch mesta – Hollého ul.

– 	Pekáreň Bohdalová, Hollého ul, 13 pracovníkov, doprava materiálu – 2-3 nákladné autá mesačne, rozvoz skriňové nákladné 2 x denne, PIC-UP 5 x denne,

– 	LM KOVO, zámočnícke, frézarské,sústružnícke a lisárske práce, Hollého ul., 6 zamestnanci, nákladná doprava 2 x mesačne nákladný automobil,

– 	Torelec výroba toroidných transformátorov, Hollého ul., 30 pracovníkov, nákladná doprava 2 x týždenne kamión a 2 - 3 x týždenne nákladný automobil,

v iných priestoroch mesta – Rajec juh

– 	Výroba a sklady zmrzliny, bývalá Intimoda a Rezbár Fullova ul., v rekonštrukcii, zámer zvyšovania výroby na 25 pracovníkov,

v iných priestoroch mesta – centrum

– 	Rajecký stavebný podnik, Kostolná ul., 4 pracovníci vedenia, zámer zvyšovanie výroby a počtu pracovníkov vedenia na 8, bez nákladnej dopravy,

– 	Drevodom Rajec s. r. o., budova MsÚ Rajec stavebná činnosť, podlahy, krovy, administratíva 6 pracovníkov, bez nákladnej dopravy,

– 	eu-con s. r. o., výroba a montáž drevených domov, krovov, iná stavebná činnosť, predaj reziva, nám. SNP (výroba stavebných prvkov pre finálnu výrobu), 6 zamestnancov, nákladná doprava 1 x denne nákladný automobil a 1 x denne dodávkový automobil,

– 	DREVOSPEKTRUM s. r. o. Partizánska ulica, výroba interiérov na zákazku, 19 - 25 pracovníkov, 10  nákladných  automobilov mesačne.

Prieskumom bolo zistené pomerne veľké množstvo disponibilných plôch pre rozvoj priemyslu v súvislosti so zaniknutými prevádzkami, kde je značný rozsah pozemkov a množstvo objektov pripravených na prenájom a p.

Pre severnú časť Rajca je vypracovaná urbanistická štúdia priemyselnej zóny Rajec – Piesky. Zóna vhodne naväzuje na existujúcu priemyselnú zónu mesta, presahuje však rámec katastra a pre jej uplatnenie je potrebná partnerská spolupráca so susednou obcou Jasenové.

O rozšírenie výrobnej funkcie je taktiež záujem zo strany mesta. Ten však bude podmienený umiestňovaním hygienicky nezávadných prevádzok, ktoré negatívne neovplyvnia ďalší rozvoj mesta s jeho rekreačným pobytovým zázemím a bývaním v meste.

Poloha a veľkosť mesta, a tiež komunikačné väzby predurčujú rozvoj hospodárskej základne v oblasti výroby a skladového hospodárstva.

#### Priemyselná výroba a sklady - riešenie

Priemyselná výroba má v Rajci dôležité postavenie ako zdroj pracovných príležitosti a motivačný činiteľ rozvoja mesta. V súčasnosti  sú plochy priemyslu využité málo intenzívne, čo bude potrebné v budúcnosti zmeniť. Oblasť priemyslu čaká ešte dokončenie reštrukturalizácie a nástup nových výrobných podnikov. V ÚPN mesta túto problematiku navrhujeme dlhodobo ovplyvňovať :

- Vytvorením podmienok pre umiestnenie malých a stredných nezávadných prevádzok priemyslu intenzifikáciou v existujúcich areáloch a na dotykových plochách k týmto areálom a to v lokalite :

-	Rajec - severovýchod A

-	Rajec - severovýchod B

-	Rajec - severovýchod C

- Využívaním disponibilných priestorov v pôvodných areáloch hlavne poľnohospodárskej výroby pre umiestnenie výrobných služieb, skladového hospodárstva a drobnej remeselnej výroby :

- hospodársky dvor Krivín

- Vytvorením podmienok pre možnosť umiestnenia väčšieho areálu technologického parku v záujmovom území mesta v k. ú. Jasenové, v lokalite Piesky.

Súčasnej  menej priaznivej základni sa tak v plošno-priestorových podmienkach v ÚPN mesta vytvárajú dostatočné disponibilné rozvojové možnosti. V navrhovaných plochách sú do riešenia zakomponované súčasné výrobné plochy a pozemky v ich dotyku.

Drobné nezávadné výrobné prevádzky (remeselné dielne) navrhujeme situovať v obytnom území  len za podmienky, že negatívne neovplyvnia životné prostredie.

Hmotové charakteristiky (výška, šírka, tvaroslovie) drobných nezávadných výrobných prevádzok umiestnených v obytnom území  musia korešpondovať s architektonickým tvaroslovým rodinných domov. Aj pre materiálové riešenie platia zásady ako pre rodinné domy.

#### Poľnohospodárska výroba - stav

Pôda je základná zložka životného prostredia a je v záujme zabezpečenia potravinovej sebestačnosti štátu potrebné zachovanie jej produkčných funkcií. Je dôležité zachovať potenciál pôdy z hľadiska jej výmery, úrodnosti a hygienickej nezávadnosti.

Tab. B-12 Priestorová druhová diferenciácia poľnohospodárskej pôdy v katastri  Rajec

| Rajec | Poľnohosp. | Orná | Trvalé | Ovocné | Záhrady | Celková |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pôda | pôda | trávne | sady |  | výmera |
|  | spolu |  | porasty |  |  | obce |
|  | m2 |
|  | 10053091 | 6718904 | 3331765 | - | 2422 | 10632813 |

údaje sú z výpisu z KN k 29.3.2006

##### Substrátové podmienky

Riešené územie patrí do provincie Západných Karpát, oddiel Rajecká kotlina. Katastrálne územie Rajec I. leží zväčša na aluviálnej nive toku Rajčianky, ale aj Čierňanky. Na nivu z oboch strán (západ, východ) sú napojené jej rozerodované riečne terasy a spolu s nivou vytvárajú vnútrokotlinovú pahorkatinu. Samotná Rajecká kotlina je synklinálnou panvou vyplnenou paleogénnymi sedimentami. Nivu Rajčianky tvoria prevažne štrky strednozrnné, tvorené vápencovými a pieskovcovými zrnami. Výplň medzi štrkmi sa mení od ílovitej cez hlinitú až po piesčitú – premenlivá priepustnosť štrkov. Štrky sú prekryté tenkou vrstvou jemnozrnných naplavenín (hlinitopiesčité kaly). V strednom toku Rajčianky je vyvinutá aj stredná terasa, ktorá je prekrytá sprašovými hlinami. Ďalej sa v riešenom území vyskytujú svahové deluviálne hliny, prípadne sute. Vyskytujú sa prevažne na styku strmších svahov a nivy Rajčianky a jej prítokov. Vypĺňajú depresie.

##### Pôdne podmienky

V riešenom katastrálnom území, najmä na nivách tokov Rajčianka a Čierňanka sa prevažne vyskytujú fluvizeme typické, ale aj glejové. Na svahových a sprašových hlinách sa v menších plochách vyskytujú čiernice typické a glejové, častejšie luvizeme pseudoglejové, alebo pseudogleje luvizemné. Na flyši a jeho zvetralinách sa prevažne vyskytujú kambizeme typické a kambizeme luvizemné. Vápence a dolomity pokrývajú rendziny a na slieňoch sú to regozeme.

Skeletnatosť pôd je v riešenom území zastúpená najmä pôdami slabo až stredne skeletnatými, sú zväčša stredne hlboké až hlboké a ich zrnitosť je prevažne stredne ťažká až ťažká.

##### Všeobecne

Obhospodarovateľom pôdy v k. ú. Rajec je Agroregión a. s. Rajec. Táto akciová spoločnosť hospodári na pôde v Rajeckej kotline o verifikovanej výmere 3981 ha. Z toho je 1708 ha ornej pôdy a 2273 ha trvalých trávnych porastov. Spoločnosť Agroregión je typický podnik poľnohospodárskej prvovýroby. Priemerný stav zamestnancov v roku 2004 bol 77, z toho vedúci zamestnanci 7.

Štruktúra výroby akciovej spoločnosti sa skladá z týchto závodov:

1.Rastlinná výroba

2.Živočíšna výroba

3.Stredisko mechanizácie a služieb

4.Obchodný závod

5.Riaditeľstvo spoločnosti

Cieľom, ktorý má byť dosiahnutý aj zveľadením technického zabezpečenia je:

-	zvýšiť produkciu práce a konkurencieschopnosť poľnohospodárskej výroby pri súčasnom dodržaní ochrany životného prostredia

-	znížiť výrobné náklady a zlepšiť pracovné podmienky

-	prispieť k zvýšeniu trhovej koncentrácie.

Na dosiahnutie týchto cieľov má spoločnosť v prvej etape zakúpiť 2 traktory, zhrňovač krmovín, obracač krmovín, dve nesené kosy, dva samozberacie vozy, traktorový náves.

V meste Rajec sme na základe terénneho prieskumu zistili nasledovné prevádzky:

-	Agroregión a. s. Rajec, administratívna budova, 7 zamestnancov + administratíva LECOL s. r. o. 4 zamestnanci + administratíva, LM KOVO 1 pracovník,

- 	Agroregión a. s. Rajec, obchodné služby – sušenie obilia, 1 zamestnanec, 6 – 7 dovozov a vývozov nákladnými automobilmi a traktormi denne,

- 	Agroregión a. s. Rajec, Krivín – teľatník 300 ks. teliat, 9 zamestnancov,  max 25, priemerne 10 vjazdov a výjazdov nákladnými automobilmi a traktormi denne,

- 	Agroregión a. s. Rajec, Hvojtová –  v súčasnosti uzavreté stredisko, potenciál 400 ks dojníc.

##### Rastlinná výroba

Poľnohospodárstvo má spolu s lesným hospodárstvom významný podiel na funkčnom využívaní riešeného územia. Poľnohospodárske pôdy sú z hľadiska produkčných vlastností stredne produkčné a rozložené na plytko modelovaných svahoch. Štruktúra pestovaných plodín a chovu hospodárskych zvierat je priamo závislá od pôdno - klimatických  podmienok, ktoré sú na území Rajca vyhovujúce. Ekonomicky sú rentabilné výroba mlieka, chov mladého hovädzieho dobytka, oviec. Na území katastra je vhodné pestovanie obilnín, repky olejnej a kukurice. Trvalé trávne porasty sa využívajú ako pastevné a kosné lúky.

Do štruktúry poľnohospodárskej výroby v súčasnosti vstupuje trhový mechanizmus a nové ekonomické podmienky.

Rastlinná výroba je nosným pilierom spoločnosti Agroregión a. s. Rajec. Hlavnými plodinami sú:

1. Hustosiate obiloviny - pšenica, jačmeň, tritikále (800ha)

2. Technické plodiny - repka olejná (200 ha)

3. Kukurica zrnová – (100 ha).

Tieto spomínané plodiny tvoria významnú časť tržieb a ich výška závisí od vývoja hektárových výnosov a odbytovej ceny jednotlivých plodín. Odbyt plodín je zabezpečený prostredníctvom poľnonákupu POVAŽAN v Žiline.

Z hľadiska hektárových výnosov v budúcich rokoch by nemali hustosiate obiloviny klesnúť pod 4 tony, repky pod 3 tony a kukurice pod 6 ton z hektára. Sú to čísla vyššie ako celoslovenský priemer.

Zámerom spoločnosti je dosiahnuť:

- hustosiate obiloviny	  - 5t / ha

- repka olejná               - 4t / ha

- kukurica zrnová         - 6-7t / ha

Tieto výnosy zabezpečia spoločnosti konkurencieschopnosť na trhu.

Zostávajúca orná pôda slúži spoločnosti ako krmovinová základňa pre hospodárske zvieratá a pestuje sa na nej silážna kukurica, lucerka a krmné miešanky.

##### Živočíšna výroba

Štruktúra chovov, početnosť stavov, parametre úžitkovosti a produkcie jednotlivých druhov hospodárskych zvierat sú dané disponibilitou objemových aj jadrových krmív, ktoré poskytuje potenciál rastlinnej produkcie po odpočítaní strát pri zbere, konzervovaní, uskladňovaní a vlastnom kŕmení. Dané sú tiež podmienkami trhovej ekonomiky, kde o konkrétnom objeme a štruktúre živočíšnej výroby rozhodujú samotní agropodnikatelia. Geomorfologické členenie územia, štruktúra a pomer agrokultúr, predurčujú toto územie pre chov hovädzieho dobytka a oviec.

Nosným programom v budúcom období bude naďalej výroba kravského mlieka. Celkové plánované stavy hovädzieho dobytka v ďaľších rokoch by sa mali pohybovať v nasledovných výškach:

- dojnice      		400 ks

- teľatá               	200 ks

- mladý hov.dobytok	250 ks.

Chov oviec v základnom stáde sa zvýši a stabiílizuje na 1200 ks.

#### Poľnohospodárska výroba - riešenie

Do roku 2020 uplatňujeme v katastrálnom území mesta :

- v kontakte s obytným a navrhovaným rekreačným územím neuvažovať s objektmi ustajnenia veľkochovu hospodárskych zvierat

- poľnohospodársku výrobu v katastrálnom území mesta orientovať predovšetkým na obhospodarovanie ornej pôdy, lúk a pasienkov s preferovaním vidieckej turistiky

- chov hospodárskych zvierat v rámci existujúcich plôch obytnej štruktúry nedoporučujeme

- chov hospodárskych zvierat na dvore Hvojtová bude využívaný len pre účely agroturistiky - kone 20ks, ovce 20 ks, 5 ks kráv

- chov hospodárskych zvierat na dvore Krivín bude udržaný v kapacite, ktorá nebude mať negatívne dopady (pach, epidemiologické ohrozenie) na kontaktnú obytnú štruktúru mesta (500ks hovädzieho dobytka, alebo 800 ks oviec)

- uskladnenie exkrementov hospodárskych zvierat riešiť formou využitia bioplynu, ktorý vzniká v procese hnitia (bioplyn využiť pre tepelnú sebestačnosť družstva, prípadne skleníkové hospodárstvo)

- v procese zúžitkovania bioodpadu v rámci dvora Krivín riešiť aj kompostovanie bioodpadu mesta Rajec

#### Lesné hospodárstvo - stav

Lesy v katastrálnom území Rajec sú významnou zložkou životného prostredia, poskytujú pracovné príležitosti pre obyvateľov mesta priamo pri pestovných, lesoochranárskych a ťažbových činnostiach a nepriamo pri spracovaní dreva ako prvotnom, na piliarske výrobky, až po finálne výrobky. Sú významným zdrojom príjmov vlastníkov lesov. Nakoľko značná časť lesov sa nachádza v chránených územiach je obmedzené ich plné hospodárske využitie. Pre hospodárenie v lesoch sú vypracované lesné hospodárske plány, ktoré regulujú ťažbu, hospodárenie a ochranu lesných pozemkov. LHP pre lesný užívateľský celok (LUC) Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec  je vypracovaný pre Lesný hospodársky celok (LHC) Rajecké Teplice a LHC Rajec a je platný do roku 2007. LUC sa skladá z troch samostatných ucelených častí. Na LHC Rajecké Teplice tvorí pomerne ucelenú časť v oblasti západne od mesta Rajec v miestnej časti Hrabová, Dubová, Petrová, v katastrálnom území Rajec a k. ú. Jasenové. Na LHC Rajec sa LUC skladá z dvoch ucelených častí a to z jednej menšej na JZ od mesta Rajec v k. ú. Rajec, v oblasti kameňolomu Šuja a v miestnej časti Stehlíky. Najväčšia ucelená časť LUC-u sa nachádza v doline Porubského potoka, kde zaberá v ucelenej časti mimo začiatku doliny celé územie katastra Rajec.

V katastri Rajec sa nachádza 17451447 m2 lesných pozemkov (údaj zo štatistiky k roku 2000).

#### Lesné hospodárstvo - riešenie

Do roku 2020 navrhujeme v katastrálnom území mesta :

- lesné hospodárstvo riadiť v zmysle nového LHP pre obdobie cca 10 rokov

- rešpektovať obmedzenia využívania lesa vyplývajúce z ochrany prírody, (biocentrá, vtáčie územie)

- ťažobné zásahy nerealizovať v čase od 1. 4. do 31. 7. bežného kalendárneho roka,

- po ukončení ťažby zabezpečiť odstránenie vývratov, suchých stromov a pahýľov, ktoré by mohli byť zdrojom nákazy

- nerealizovať výrub formou holorubov

- obmedziť používanie pesticídov a granulovaných umelých hnojív;

## Vymedzenie zastavaného územia mesta

Vymedzenie zastavaného územia je uvedené v každom výkrese. Tieto hranice sú stanovené pre reguláciu výstavby do roku 2020. Hranice zastavaného územia by sa po jej schválení mali stať limitujúcim prvkom pre rozširovanie zástavby územia na úkor poľnohospodárskej pôdy. Hranica je vymedzená tak, aby s výnimkou lokality Charubina malo mesto Rajec kompaktnú formu.

Vymedzenie zastavaného územia

Zastavané územie kompaktného mesta Rajec bolo vymedzené tak, že ho tvorí súčasná hranica a nové plochy pre rozvoj IBV rekreácie, športu, občianskej vybavenosti a priemyselných prevádzok.

- Severná hranica zastavaného územia sa stotožňuje s hranicou katastra medzi lokalitou Záhumnie a lokalitou Bukovina (navrhovaný šport, súčasná záhradkárska osada, priemysel, navrhovaný supermarket a benzínové čerpadlo).

- Východnú hranicu tvorí obalová krivka plánovanej výstavby cesty I/64 pri navrhovanej čerpacej stanici pohonných hmôt, supermarkete a plochách pre rozvoj priemyslu, pokračuje súčasnou záhradkárskou osadou v lokalite Skotňa, hranicou preložky cesty I/64, opäť po súčasnej hranici zastavaného územia (IBV, poľnohospodársky dvor Krivín) a riešenou IBV Na Ďurčinú a pokračuje opäť po súčasnej hranici a končí súčasnou trasou cesty I/64 pri riešenej IBV Močidlá.

- Južnú hranicu tvorí navrhovaná IBV Močidlá.

- Západnú hranicu tvorí obalová krivka plánovanej výstavby IBV Močidlá, športových plôch, IBV Vrchná, existujúceho cintorína, navrhovaného ubytovacieho zariadenia, hospodárskeho dvora Hvojtová, existujúcej IBV, VN rozvodne, kúpaliska Veronika a rozvojových plôch športu pri kúpalisku.

Zastavané územie satelitného priestoru Charubina tvoria navrhované plochy IBV, občianskej vybavenosti a parkovacie plochy.

- Severná hranica zastavaného územia sa stotožňuje s hranicou katastra a tvorí ju obalová krivka IBV a občianskej vybavenosti.

- Východnú hranicu tvorí obalová krivka plánovanej výstavby občianskej vybavenosti, cesty I/517, parkoviska a občianskej vybavenosti.

- Južnú hranicu tvorí v riešení uplatnená občianska vybavenosť a IBV.

- Západnú hranicu tvorí hranica katastra a obalová krivka plánovanej výstavby IBV.

Výsledné zastavané územie

- Severná hranica zastavaného územia je stotožnená s hranicou katastra medzi lokalitou Záhumnie a lokalitou Bukovina.

- Východná hranica začína v lokalite Bukovina v severovýchodnom okraji katastra a pokračuje obalovou krivkou existujúcej a plánovanej výstavby priemyslu, preložky cesty I/64, záhradkárskej osady, poľnohospodárskeho dvora a IBV v lokalitách Bukovina, Skotňa, Krivín, Za Nemčekom, Na honoch.

- Južná hranica je krátky úsek pri novej IBV Močidlá v južnom cípe mesta.

- Západnú hranicu tvorí obalová krivka v ÚPN navrhovanej a existujúcej zástavby IBV, športu, cintorína, agroturistického areálu a športovo-rekreačných plôch od lokality Močidlá, cez lokality Vrchná, Na dvor, Hvojtová, Baranová, Pod Dubovou po Záhumnie.

## Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

### i.1)  Ochrana prírodných hodnôt

#### i.1.1)	Legislatívna ochrana prírody a krajiny

V zmysle zákona č. 543 z 25. júna 2002 Z. z. O ochrane prírody a krajiny, na celom území Slovenska platí I. stupeň ochrany podľa §7. Časť katastrálneho územia mesta Rajec sa nachádza v priestore Lúčanskej Malej Fatry, ktorá má byť v súlade s návrhom ÚPN-VÚC ŽK po roku 2015 vyhlásená za CHKO.

Veľkoplošné chránené územia

Do katastrálneho územia mesta Rajec nezasahuje žiadne veľkoplošné chránené územie.

Maloplošné chránené územia:

Z maloplošných chránených území sa v katastrálnom území Rajca nachádzajú, respektíve sa ho dotýkajú :

- Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko so 4. stupňom ochrany. V blízkosti k. ú. Rajec sa v zmysle aktualizácie VÚC Žilinského kraja a Implementácie územných systémov ekologickej stability (ÚSES) - Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto nachádza navrhované SKUEV 0255 so stupňom ochrany 3, 4 Šujské rašelinisko.

- V rámci navrhovaných chránených vtáčich území (nCHVÚ) pod p. č. 1 Id. č. (kód) 13 sa nachádza nCHVÚ Malá Fatra o výmere 71481 ha, ktorého súčasťou je aj časť k. ú. mesta Rajec. Časti katastrálnych území obcí ktoré sú súčasťou záujmového územia mesta Rajec - Veľká Čierna, Jasenové a s nimi susediacich obcí Malá Čierna, Zbýňov sú súčasťou nCHVÚ pod p .č. 2 Id. č. (kód) 28, Strážovské vrchy o výmere 59586 ha.

genofondovo významné lokality:

- ZA 73 (47)- Údolie pri Vlčej hore, okraj borovicového porastu s výskytom viacerých ohrozených druhov rastlín (záujmové územie mesta),

- ZA 75 (48) – Údolie pri Háji, pramenisková mokraď, porast asociácie Caricetum davallianae v mokraďných i lesných spoločenstvách, výskyt ohrozených druhov rastlín (záujmové územie mesta),

- ZA 76 (49)- Skalka pod Dúbravou, hniezdisko sov (záujmové územie mesta),

- ZA 77 (50) – Priesek pod elektrickým vedením JV od Dubovej, bohaté populácie viacerých ohrozených druhov rastlín (záujmové územie mesta v kontakte s k. ú. Rajec),

- ZA 78 (51) – Niva Čierňanky – mokraď s výskytom ohrozených druhov rastlín (záujmové územie mesta),

- ZA 79 (53) – Veľká Čierna, mokraď v bočnej dolinke južne od obce – mokrade, spoločenstvá vysokých ostríc (záujmové územie mesta v kontakte s k. ú. Rajec),

- ZA 80 (52) – Veľká Čierna – mokraď s výskytom ohrozených druhov rastlín (záujmové územie mesta),

- ZA 81  (nová) - Rajec Baranová -  zachovalá plôška s teplomilnou trávinnobilinnou vegetáciou a s výskytom Pulsatilla subslavica (k. ú. Rajec – Hvojtová),

- ZA 82 (55) – Baranovské terasy, extenzívne využívané pasienky, s výskytom viacerých ohrozených druhov rastlín (k. ú. Rajec),

- ZA 83 (56) – Čierňanský rybník (prevzatý názov s RÚSES, zaužívaný názov Košiare) – komplex biotopov zahŕňajúcich vlastnú vodnú nádrž, mezofilnú lúku, občas pasené terasy na mieste bývalých polí, borovicový lesík, významná lokalita vodného vtáctva, motýľov, výskyt ohrozených druhov rastlín, (k. ú. Rajec),

- ZA 84 (65) – Šujské rašelinisko (PR) a Rajčianka – významná a cenná mokraď – rašelinisko s porastami zväzu Caricion davallianae, výskyt ďalších druhov a významných druhov vážok (záujmové územie mesta na hranici k. ú. Rajec),

- ZA 85 (57) – Borina pri Šujskom rašelinisku – suchý svah s borovicovým lesíkom a výskytom viacerých ohrozených a vzácnych rastlinných druhov v tesnom susedstve CHN Šujské rašelinisko (záujmové územie mesta v kontakte s k. ú. Rajec),

- ZA 86 (58) – Srniak – teplomilné vápnomilné lesné skalné a sutinové spoločenstvá s výskytom ohrozených druhov rastlín výskyt Pulsatilla subslavica – európsky významný druh (aj k. ú. Rajec),

- ZA 87 (64) – Vraniny – komplex biotopov, cenné mokraďné, skalné, mezofilné i suchomilné lúčne spoločenstvá, mokraďné spoločenstvá podobného charakteru ako Šujské rašelinisko (záujmové územie mesta),

- ZA 88 (nová)- Lúky a mokrade nad Ďurčinou, teplomilné trávinnobilinné spoločenstvá s borievkou obyčajnou, slatiny zo zväzu Caricion davallianae, so Salix rosmarinifolia a vstavačovitými (záujmové územie mesta),

- ZA 89 (85) – Sokol – teplomilná nelesná a skalná vegetácia, hniezdisko sov (záujmové územie mesta v blízkosti k. ú. Rajec),

- ZA 90 (86)- Skaly v Porubskej doline, teplomilná nelesná a skalná vegetácia, hniezdisko sov (aj k. ú. Rajec),

- ZA 91 (105) – Oselná – prevažne staré diferencované, zachovalé komplexy lesných spoločenstiev, výskyt jedľobučín v hrebeňovej časti Lúčanskej Malej Fatry (k. ú. Rajec).

- Genofondové lokality podľa MÚSES

### i.2) Ochrana povrchových a podzemných vôd a vodných zdrojov

#### i.2.1)	Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov

- Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO), §31 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon)

Juhozápadná hranica katastrálneho územia mesta Rajec v priestore Cibuľková je hranicou CHVO Strážovské vrchy.

- Ochranné pásma vodárenských zdrojov, §32 zákona č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon),

Vodárenské zdroje (Vyhl. MŽP SR 29/2002 Z. z.) Je potrebné dodržiavať zásady platné pre vyhlásené PHO

- PHO II. stupňa Kamenná Poruba v doline Porubská, OP sa nachádzajú v podstatnej časti k. ú. Rajec II v doline. Nezasahujú iba do najsevernejšej časti priestoru od línie honov Kamenný diel kóta 681, Kopaná, Jedloviny.

- Ďalší vodný zdroj sa nachádza v katastri obce Malá Čierna a jeho ochranné pásmo zasahuje tesne do k. ú. Rajec.

- Vodárensky významné toky v k. ú. Rajec sú Rajčianka a Porubský potok.

i.2.2)	Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 184 /2002 Z. z. boli vyhlásené a podľa §26, §27, §28 a §29 Zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. sa vzťahujú obmedzenia na ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Rajeckej kotline :

-	Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblasť.

Severné ohraničenie sa začína severne od obce Jasenové, prechádza južnou časťou obce Zbyňov a severnou časťou mesta Rajecké Teplice. Tu sa prudko stáča k juhu, jeho východná hranica prechádza medzi obcami Konská a Stránske, východne od Kunerádu, , odkial sa približuje k južnej časti obce Kamenná Poruba. Pokračuje južným okrajom Porubskej, južne od Ďurčinej, južnú hranicu tvorí línia Rajecká Lesná – Šuja – smer hon Cibuľková. Západná hranica pretína kataster mesta Rajec v priestoroch pod Cibuľkovou – rybník Košiare – Hvojtová – smer kopec Dubová.

Toto ochranné pásmo zaberá zastavanú časť mesta s výnimkou priestoru Hvojtová a Charubina. V extraviláne sa jedná o celé územie s výnimkou západného okraja ochranného pásma v línii od Šujského rašeliniska v smere poľnej cesty k rybníku Rajec, odtial po toku Čierňanky do Hvojtovej  a potom hrebeňovou časťou Dubovej východne od doliny Hvojtová.

-	Ochranné pásmo III. stupňa chráni infiltračnú oblasť a je stanovené západne od ochranného pásma II. stupňa.

Katastrálneho územia mesta Rajec sa týka aj táto oblasť. Západná hranica presahuje hranicu Žilinského kraja v mieste, kde je ona totožná s hranicou katastra mesta (s výnimkou malých plôch západne od križovatky hranice kraja a cesty II/517). Od hraníc okresov v priestore cesty II/517 pokračuje v súbehu s cestou až po odbočku k Malej Čiernej (cesta III/517008) a od južného okraja obce do smeru Petrová – Dubová.

### i.3)    Ochrana lesných pozemkov

- Ochranné pásmo lesa (§10, ods. (1) zák. č. 326/2005 Z. z.) tvoria  pozemky vo vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

### i.4) Ochranné pásma a bezpečnostné pásma hlavných rádov dopravnej infraštruktúry

Vplyv dopravy na obytné územie mesta je jednoznačne negatívny, intenzita dopravy na ceste I/64 už prekročila hranicu prijatelnú z pohľadu životného prostredia. Hlukové zaťaženie, ktoré produkuje doprava prechádzajúca mestom po tejto ceste prekračuje hodnotu 50 dB(A), povolenú pre obytné prostredie Vyhláškou Min. Zdravotníctva SR. U cesty II/517 bola  v roku 2000 ešte intenzita na hranici medzi pripustným a neprípustným, z pohľadu životného prostredia.

Na ochranu ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia, alebo územia určeného k zastavaniu, slúžia cestné ochranné pásma definované v Zákone o pozemných komunikáciach (Zákon č. 135/61 zb. v  znení zák. č. 524/03 z. z.), v prípade Rajca sa uplatnia iba pred a za mestom ochranné pásma pre: 	cesta I/64 ......... 50 m

cesta II/517 ...... 25 m

cesta III/51816...20 m

železničná trať...60 m od osi koľaje

V katastrálnom území mesta je potrebné :

•    mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty 1/64 v kategórii C 11,5/80;

•    v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty I/64 v kategórii MZ 14/60, vo funkčnej triede B1;

•    mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre   výhľadové šírkové usporiadanie cesty druhej triedy v zmysle STN 736101 v kategórii C 9,5/70;

•    v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty druhej triedy v zmysle STN 736110 v kategórii MZ 12 (11,5)/50 vo funkčnej triede B2;

•    mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty tretej triedy v kategórii C 7,5 /60;

•    v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty tretej triedy v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3;

•     mimo zastavaného územia rešpektovať ochranné pásma ciest;

### i.5) Ochranné pásma a bezpečnostné pásma hlavných rádov technickej infraštruktúry

i.5.1)	Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení

Verejné vodovody a verejné kanalizácie, §19 zákona č. 442/2002 Z. z.

Pásma ochrany sú v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany :

- 1,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500 mm

- 2,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii nad priemer 500 mm.

i.5.2)	Ochranné pásma elektrických vedení

V zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. je potrebné rešpektovať ochranné pásma elektrických vedení od krajných vodičov na každú stranu, resp. od zariadení  :

- § 36, odsek (2) pre vodiče od 1 kV do 35 kV vrátane

-	pre vodiče bez izolácie 10 m,  v súvislých lesných priesekoch  7 m

-	pre vodiče so základnou izoláciou  4 m,  v súvislých lesných priesekoch  2 m

-	pre zavesené káblové vedenie  1 m

-	pre 110 kV vedenie  15 m

-	pre 220 kV vedenie  20 m

-	pre 400 kV vedenie  25 m

- § 36, odsek (9) pre elektrické stanice vonkajšieho prevedenia

-	pre 110 kV stanicu 30 m od oplotenia pozemku

-	pre trafostanicu 22/0,4 kV 10 m od konštrukcie

- § 36, odsek (4) – v ochrannom pásme a pod vedením je zakázané

-	zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

-	pestovať porasty s výškou presahujúcou  3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča

-	uskladňovať ľahko výbušné a horľavé látky

-	vykonávať  činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb, majetku, elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy

i.5.3)	Ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov (podľa zákona č. 656/2004 Z. z.)

- Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je :

-	4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,

-	8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500 mm

-	1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn v zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,

-	8 m pre technologické objekty.

- Bezpečnostné pásmo - sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu, alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je :

-	10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a v nezastavanom území,

-	20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,

-	50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.

- V zastavanom území aj mimo neho je potrebné pri výstavbe inžinierskych sietí rešpektovať ustanovenia STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia.

## Riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

### Riešenie záujmov obrany štátu

Záujmy obrany štátu nie sú v katastri mesta reprezentované žiadnym objektom. Objekt MO SR sa nachádza v k. ú. obce Kamenná Poruba, v blízkosti hranice s katastrom obce Ďurčiná. Tento objekt je ÚPN - M Rajec rešpektovaný a ani do jeho blízkosti nie sú navrhované žiadne aktivity. Ochranné pásmo nie je definované.

### Riešenie civilnej ochrany

Na území mesta Rajec sa rieši ukrytie obyvateľstva podľa analýzy územia republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a brannej pohotovosti štátu v územných obvodoch okresov.

K ohrozeniu obyvateľstva mesta môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch aj vplyvom:

-	živelných udalostí ako zosuvy pôd, skál a lavín, možnosti vzniku veľkých požiarov, veterných smrští v dôsledku nepriaznivých poveternostných a klimatických podmienok, zaplavenia územia následkami povodní na vodných tokoch, zvýšeného epidemického a epizootického ohrozenia

-	technologických havárii - riziká únikov nebezpečných látok zo stacionárnych zdrojov, riziká únikov nebezpečných látok pri preprave po cestnej komunikácii, riziká úniku nebezpečných látok pri preprave po železnici, možnosti vzniku veľkých požiarov v hospodárskych objektoch, požiare v objektoch skladujúcich pohonné hmoty, požiare v drevospracujúcom priemysle, požiare v energetickom priemysle, druhotné následky havárií energetických zdrojov, nebezpečné úseky komunikácií

-	katastrof - havárie vodohospodárskych diel, seizmická činnosť na území mesta.

Návrh ÚPN mesta umožňuje vytvorenie podmienok ukrytia obyvateľstva mesta podľa  §4 ods. 3, a §15 ods. 1, písm. e) Zákona č. 42/1994 Zb. zákonov a § 4 Vyhlášky č. 532/2006 Z. z. ods. 4

písm. a) v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,

písm. b) v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu, najmä v hoteloch, ubytovniach, všetkých typoch škôl, bankách, divadlách, kinách, poisťovniach, telovýchovných objektoch, pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,

písm. c) v polyfunkčných domoch pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,

písm. d) v budovách štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti,

§ 4 Vyhlášky 532/2006 Z.z.ods.5

písm. a) na území kategórie I v odolných a plynotesných úkrytoch v oblasti ohrozenia,

písm. d) v bytových a rodinných domoch s kapacitou do 50 ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch alebo v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne a v bytových domoch s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb v plynotesných úkrytoch.

- Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v úplnom znení uverejnený v zbierke zákonov č. 444/2006 Z. z., stanovuje pôsobnosť a povinnosti mesta na úseku civilnej ochrany ktoré uvádzame pre názornosť:

1) Mesto

- vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na svojom území a informuje obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti,

- koordinuje plnenie úloh v súčinnosti s právnickými osobami, podnikateľmi a s ostatnými fyzickými osobami,

- riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti orgánov štátnej správy, právnických osôb alebo podnikateľov na území mesta,

- uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany jednotkám civilnej ochrany zriadeným mestom a prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstvu obce, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo podnikatelia; prostriedkami individuálnej ochrany sa rozumejú prostriedky na ochranu dýchacích ciest a očí proti účinkom nebezpečných látok najmä počas vyhlásenia brannej pohotovosti štátu,

- podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na verejné úkryty a zabezpečuje ich potrebné úpravy,

- vykonáva hlásnu službu na území obce a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc 17) obyvateľstvu obce a osobám nachádzajúcim sa na území mesta,

- plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu osôb a vytvára základné podmienky na poskytnutie núdzového ubytovania a stravovania postihnutých a evakuovaných osôb z iných obcí,

- vytvára jednotky civilnej ochrany z obyvateľstva mesta podľa rozhodnutia 16a) okresného úradu a zabezpečuje ich akcieschopnosť ,

- zabezpečuje a vykonáva prípravu jednotiek civilnej ochrany mesta a v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním 14) zabezpečuje prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc,

- vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a ustanovuje režim života obyvateľstva na území mesta v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a neodkladne o tom informuje okresný úrad,

- vedie evidenciu evakuovaných osôb a zoznamy evakuovaných osôb podliehajúcich brannej povinnosti s uvedením evakuačného miesta odovzdáva príslušnej vojenskej správe,

- hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami na civilnú ochranu, 18 )

- vyžaduje náhradu skutočných výdavkov vynaložených na civilnú ochranu, ktoré sa financujú zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu miestne príslušného okresného úradu.

- Mesto je povinné uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných stavieb civilnej ochrany. Výdavky nezahŕňajú odmeny pre skladníka, lektora a výdavky na rekonštrukcie, prestavby ochranných stavieb, periodické revízie, obmeny technického zariadenia a odstraňovanie následkov ich poškodenia mimoriadnou udalosťou.

Spôsob ochrany obyvateľstva riešiť podľa:

§4 odstavec 3 zákona č. 42/1994 Z. z.: Pri spracúvaní územného plánu a územného projektu zóny ich obstarávatelia v spolupráci s ministerstvom vnútra určia rozsah povinnej výstavby,

§ 15 odstavec 1 písmeno e) č. 42/1994 Z. z.: podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na verejné úkryty a zabezpečuje ich potrebné úpravy,

§ 15 odstavec 1 písmeno f) zákona č. 42/1994 Z. z.: vykonáva hlásnu službu na území mesta a poskytuje nevyhnutnú a okamžitú pomoc v núdzi, najmä prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc obyvateľstvu mesta a osobám nachádzajúcim sa na území mesta.

Vyhláška 532/2006 uverejnená v zbierke zákonov č. 204/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany upravuje

  - druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, ktoré nie sú upravené osobitným predpisom,

  - technické podmienky zariadení civilnej ochrany na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu.

V § 4 stanovuje stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany z hľadiska územno-technického, urbanistického, stavebnotechnického a dispozičného riešenia a technického vybavenia stavieb z hľadiska civilnej ochrany.

V súvislosti s civilnou ochranou obyvateľstva uplatňujeme požiadavku, aby každoročne bol komisionálne kontrolovaný najmä stav koryta Rajčianky, Čierňanky, Porubského potoka ale aj tokov Ďurčianka, Rybná, Krivín, Kľače, Hvojtová a ostatných menších tokov a prípadné nedostatky, defekty malého rozsahu (padnuté kmene, konáre, odpad a pod) boli okamžite odstránené. V prípade povolenia stavieb do územia, kde hrozí vybreženie vodných tokov je potrebné stanovisko správcu toku.

Pre ochranu územia už realizovaných stavieb pri uvedených vodných tokoch uplatňujeme požiadavku  realizovať organizačné opatrenia pravidelnou údržbou koryta, spásaním a kosením lúk nad tokom a citlivou ťažbou v lesných porastoch.

Regulovaný tok Rajčianky je podľa skúseností správcu toku dostatočnou ochranou pred povodňami. Väčším problémom je Čierňanka najmä v priestore medzi cestou II/517 a termálnym kúpaliskom Veronika, kde pri premostení v rámci obslužnej komunikácie smerom na 110/22 kV rozvodňu bolo spevnené dno toku. Toto spevnenie zadržiava vodu nad premostením, spôsobuje usadzovanie mäkkých sedimentov a zhoršenie odtoku vody. Územný plán mesta preto navrhuje odstránenie spevnenia dna, a vytvorenie lepších odtokových pomerov v tomto priestore. Budúcu výstavbu IBV, ktorá je v rámci návrhového obdobia ÚPN – M Rajec vedená ako rezerva pre plochy IBV požadujeme v budúcnosti riešiť tak, aby bol zachovaný prístup k toku Čierňanky min. o šírke 6 m od brehovej čiary, z dôvodu údržby a správy toku.

S výstavbou rodinných domov do územia, kde by hrozilo vybreženie potoka návrh neuvažuje.

### Riešenie požiarnej ochrany

#### Stav

Požiarna ochrana je v meste zastúpená hasičskou stanicou. Tá má zastúpenie v stálom trojčlennom profesionálnom požiarnom zbore s jedným denným pracovníkom naviac, ako súčasť hasičského a záchranárskeho zboru (Námestie Požiarnikov 1) v Žiline na telefónnom čísle 150. Zásahové vozidlá sú odtiaľ schopné v priebehu 20-25 minút po ohlásení požiaru zasahovať na území katastra. Sídlo je vo firme ROSS. Stanica je umiestnená v prevádzkovo nevhodných a stiesnených podmienkach, takže je aj nedostatočne vybavená jedným vozidlom. Priestory sú bez cvičiska, technika bez cisterny, v meste sú výškové budovy a technika nie je vybavená rebríkom. Mesto nemá dobrovoľný hasičský zbor.

#### Riešenie

Je potrebná ďalšia garáž a viac priestorov aj pre ostatnú techniku. Nevhodná je aj nutnosť prispôsobenia sa režimu súkromnej firmy. Taktiež je potrebná súčinnosť s rýchlou zdravotnou pomocou. Preto navrhujeme premiestnenie z firmy Ross do priestorov vedľa polikliniky a kumuláciu s rýchlou záchrannou službou. Navrhujeme aj  zvýšiť stav pracovníkov na 5.

# Potreba požiarnej vody

Potreba vonkajšej požiarnej vody pre mesto je riešená zo zásobovacieho a rozvádzacieho potrubia pitnej vody budovaného z liatinového, PVC a PE potrubia. Použité dimenzie DN 250, 200, 150, 100 a menšie. Na trase sú osadené pre potreby požiarnej vody podzemné a nadzemné hydranty. Ich umiestnenie a presný typ vychádza z presnej požiadavky okolitej zástavby (druh stavby a plochy požiarneho úseku) na zabezpečenie dostatočnej vonkajšej potreby požiarnej vody (stanovuje STN 92 0400). Z týchto faktorov vychádza aj požiadavka na veľkosť vodojemu pre zaistenie dostatočnej zásoby na hasenie požiaru (72 m3 – podľa vyhl. 699/2004 Z. z. a STN 75 5302). Keďže vodojemy Rajec 1 a 2 (celk. objem cca. 2500 m3) slúžia aj ako zásobné vodojemy pre mesto Rajec, je akumulácia v nich na pokrytie tejto požiadavky dostatočná.

Ak sa z verejného vodovodného systému nedá zabezpečiť dostatočná vonkajšia potreba požiarnej vody (platí hlavne pre priemyselné objekty), treba tieto objekty riešiť individuálne.

Samotné mesto sa nachádza v rozpätí 440 – 495 m n. m. a min. hladina vodojemov Rajec 1 resp. 2 je cca 505 m n. m. (zástavba zásobovaná z vodojemov je do výšky 480 m n. m.), zásobovanie pitnou a požiarnou vodou je možné v jednom tlakovom pásme (podľa príslušnej normy pre navrhovanie vodovodných potrubí STN 75 5401) je max. dovolený pretlak vo vodovodnej sieti prípustný 0,6 resp. 0,7 MPa, minimálny pretlak 0,25 resp. 0,15 MPa – podľa druhu zástavby). Tieto tlakové požiadavky na verejný vodovod sú aj požiadavkami pre zabezpečenie potreby požiarnej vody z neho.

Vnútornú potrebu požiarnej vody majú objekty zabezpečenú podľa platných legislatívnych predpisov formou hasiacich prístrojov a vnútorných požiarnych hydrantov.

Pomocným a dosť výdatným zdrojom vody z hľadiska požiarnej ochrany môže byť aj Rajčianka a iné vodné toky.

### Riešenie ochrany pred povodňami

Hydrologicky leží katastrálne územie mesta v povodí rieky Váh, do ktorej sa vlieva väčší tok Rajčianka, predstavujúci hydrologickú os západnej časti katastrálneho územia, ktorej niva, vyvinutá po oboch stranách toku zaberá podstatnú časť riešeného územia . V území pravobrežne priberá prítoky bystrinného charakteru, kde prevláda erózna činnosť nad akumuláciou. Najväčší, Porubský potok je osou východnej časti katastrálneho územia. Z ľavobrežných prítokov je významná hlavne Čierňanka, ktorá preteká územím s malým sklonom, má teda pomalé prúdenie, vytvára meandre, prevažuje akumulačná činnosť nad eróznou. Úzke a plytké nivy si vytvorili prítoky Rajčianky, pomerne širokú potok Hvojtová.

Z vodohospodárskeho hľadiska je riešené katastrálne územie dlhodobo pozitívna oblasť. Suma zrážok v priebehu roka i počas vegetačného obdobia je vyššia ako potenciálny výpar z územia. Väčšina územia má počas vegetačného obdobia prebytok vlahy 50 – 150 mm.

Režim väčšiny tokov v území je typický stredohorský snehovo – dažďový, s akumuláciou vody, s nízkymi stavmi v decembri až februári, vysokou vodnatosťou v marci až máji (maximálnymi stavmi prevažne v apríli) a priemernými stavmi v septembri až októbri.

Rozkolísanosť odtoku je daná jednak časovým rozdelením vodnatosti podľa mikroklimatických pomerov, jednak podložím, ale aj zmenou kultúr v neprospech krajinnej vegetácie tvoriacej zachytávajúce bariéry.

Regulovaný tok Rajčianky je podľa skúseností správcu toku dostatočnou ochranou pred povodňami. Väčším problémom je Čierňanka najmä v priestore medzi cestou II/517 a termálnym kúpaliskom Veronika, kde pri premostení v rámci obslužnej komunikácie smerom na 110/22 kV rozvodňu bolo spevnené dno toku. Toto spevnenie zadržiava vodu nad premostením, spôsobuje usadzovanie mäkkých sedimentov a zhoršenie odtoku vody. Územný plán mesta preto navrhuje odstránenie spevnenia dna, a vytvorenie lepších odtokových pomerov v tomto priestore.

Využívanie krajiny poľnohospodárskou prvovýrobou eliminuje spolu s lesmi riziko záplav v meste. Okrem toho pravidelné čistenie potokov, údržba zelene a brehov je ďalším faktorom pre bezproblémový odtok zrážok z územia.

Na spevnenie brehov navrhujeme revitalizáciu brehových porastov v úsekoch, kde to umožňuje priestorová situácia a kde dochádza k brehovej erózii. Pre podrobné riešenie tejto problematiky bude potrebné:

- zamerať profily koryta Čierňanky a Ďurčianky v úseku zastavaného územia, alebo v jeho dotyku

- vypracovať projekt revitalizácie brehových porastov a spevnenia brehov

- realizovať navrhované opatrenia vyplývajúce z projektu revitalizácie

Opatrenia na ochranu územia pred povodňami:

- zabezpečenie stability brehov v zastavanom území

- zmenšenie pozdĺžneho sklonu toku prahmi, priečnymi hrádzkami a balvanmi

- pôdoochranárske opatrenia na poľnohospodárskej pôde – stromovo – vegetačné pásy po vrstevnici vytvorenie pufrovacích pásov

- kosenie trvalých trávnych porastov nad mestom min . 2x ročne

- čistenie potokov v zastavanej a nezastavanej časti obce od odumretých drevín padnutých do toku

- spôsob a formu protipovodňových úprav korýt vodných tokov, najmä Čierňanky a Ďurčianky doriešiť samostatným projektom

- realizácia protipovodňových lokálnych zásahov do nivelety toku a primeraná úprava koryta s maximálnym ohľadom na doprovodnú zeleň. Brehové úpravy je potrebné zosúladiť s ochranou prírody.

- ťažbu drevnej hmoty nerealizovať formou holorubov.

## Ochrana prírody a tvorba krajiny vrátane prvkov úses a ekostabilizačných opatrení, ochrana kultúrneho dedičstva

### Zhodnotenie územia z hľadiska “územného systému ekologickej stability”

Mesto Rajec sa geomorfologicky nachádza v provincii Západných Karpát, subprovincii Vnútorné Západné Karpaty, vo fatransko-tatranskej oblasti, v južnej časti celku Žilinská kotlina, v podcelku Rajecká kotlina. Jeho katastrálne územie je členené na dve časti, urbanizovaná časť patrí geomorfologicky ešte do celku Žilinská kotlina, podcelku Rajecká kotlina, celku Súľovské vrchy; podcelku Súľovské skaly, celku Strážovské vrchy; podcelku Zliechovská hornatina, časti Strážov. Východná časť katastrálneho územia v povodí Porubského potoka patrí ešte sčasti do celku Žilinská kotlina, podcelku Rajecká kotlina, najmä do celku Malá Fatra, podcelku Lúčanská Fatra, časti Kýčery.

Veľkoplošné chránené územia typu národného parku alebo chránenej krajinnej oblasti sa v katastrálnom území mesta Rajec, ani jeho záujmovom území nenachádzajú. Maloplošné chránené územie sa nachádza v katastri obce Rajecká Lesná, ktorej katastrálne územie susedí z obcou Šuja, ktorá je súčasťou záujmového územia mesta Rajec – Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko so 4. stupňom ochrany.

V blízkosti k. ú. Rajec sa v zmysle aktualizácie VÚC Žilinského kraja a Implementácie územných systémov ekologickej stability (ÚSES) - Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto nachádza navrhované SKUEV 0255 so stupňom ochrany 3, 4 Šujské rašelinisko.

V rámci navrhovaných chránených vtáčich území (nCHVÚ) pod p. č. 1 Id. č. (kód) 13 sa nachádza nCHVÚ Malá Fatra o výmere 71481 ha, ktorého súčasťou je aj časť k. ú. mesta Rajec. Časti katastrálnych území obcí, ktoré sú súčasťou záujmového územia mesta Rajec - Veľká Čierna, Jasenové a s nimi susediacich obcí Malá Čierna, Zbýňov, sú súčasťou nCHVÚ pod p. č. 2 Id. č. (kód) 28, Strážovské vrchy o výmere 59586 ha.

V katastrálnom území a jeho blízkosti sa podľa Implementácie územných systémov ekologickej stability (ÚSES) - Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto nachádzajú genofondovo významné lokality:

ZA 73 (47)- Údolie pri Vlčej hore, okraj borovicového porastu s výskytom viacerých ohrozených druhov rastlín (záujmové územie mesta),

ZA 75 (48) – Údolie pri Háji, pramenisková mokraď, porast asociácie Caricetum davallianae v mokraďných i lesných spoločenstvách, výskyt ohrozených druhov rastlín (záujmové územie mesta),

ZA 76 (49)- Skalka pod Dúbravou, hniezdisko sov (záujmové územie mesta),

ZA 77 (50) – Priesek pod elektrickým vedením JV od Dubovej, bohaté populácie viacerých ohrozených druhov rastlín (záujmové územie mesta v kontakte s k. ú. Rajec),

ZA 78 (51) – Niva Čierňanky – mokraď s výskytom ohrozených druhov rastlín (záujmové územie mesta),

ZA 79 (53) – Veľká Čierna, mokraď v bočnej dolinke južne od obce – mokrade, spoločenstvá vysokých ostríc (záujmové územie mesta v kontakte s k. ú. Rajec),

ZA 80 (52) – Veľká Čierna – mokraď s výskytom ohrozených druhov rastlín (záujmové územie mesta),

ZA 81  (nová) - Rajec Baranová -  zachovalá plôška s teplomilnou trávinnobilinnou vegetáciou a s výskytom Pulsatilla subslavica (k. ú. Rajec – Hvojtová),

ZA 82 (55) – Baranovské terasy, extenzívne využívané pasienky, s výskytom viacerých ohrozených druhov rastlín (k. ú. Rajec),

ZA 83 (56) – Čierňanský rybník (prevzatý názov s RÚSES, zaužívaný názov Košiare) – komplex biotopov zahŕňajúcich vlastnú vodnú nádrž, mezofilnú lúku, občas pasené terasy na mieste bývalých polí, borovicový lesík, významná lokalita vodného vtáctva, motýľov, výskyt ohrozených druhov rastlín, (k. ú. Rajec),

ZA 84 (65) – Šujské rašelinisko (PR) a Rajčianka – významná a cenná mokraď – rašelinisko s porastami zväzu Caricion davallianae, výskyt ďalších druhov a významných druhov vážok (záujmové územie mesta na hranici k. ú. Rajec),

ZA 85 (57) – Borina pri Šujskom rašelinisku – suchý svah s borovicovým lesíkom a výskytom viacerých ohrozených a vzácnych rastlinných druhov v tesnom susedstve CHN Šujské rašelinisko (záujmové územie mesta v kontakte s k. ú. Rajec),

ZA 86 (58) – Srniak – teplomilné vápnomilné lesné skalné a sutinové spoločenstvá s výskytom ohrozených druhov rastlín výskyt Pulsatilla subslavica – európsky významný druh (aj k. ú. Rajec),

ZA 87 (64) – Vraniny – komplex biotopov, cenné mokraďné, skalné, mezofilné i suchomilné lúčne spoločenstvá, mokraďné spoločenstvá podobného charakteru ako Šujské rašelinisko (záujmové územie mesta),

ZA 88 (nová) - Lúky a mokrade nad Ďurčinou, teplomilné trávinnobilinné spoločenstvá s borievkou obyčajnou, slatiny zo zväzu Caricion davallianae, so Salix rosmarinifolia a vstavačovitými (záujmové územie mesta),

ZA 89 (85) – Sokol – teplomilná nelesná a skalná vegetácia, hniezdisko sov (záujmové územie mesta v blízkosti k. ú. Rajec),

ZA 90 (86)- Skaly v Porubskej doline, teplomilná nelesná a skalná vegetácia, hniezdisko sov (aj k. ú. Rajec)

ZA 91 (105) – Oselná – prevažne staré diferencované, zachovalé komplexy lesných spoločenstiev, výskyt jedľobučín v hrebeňovej časti Lúčanskej Malej Fatry (k. ú. Rajec).

V rámci návrhov zameraných na tvorbu kostry ÚSES je podľa Implementácie územných systémov ekologickej stability (ÚSES) - Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto nasledovná skladba prvkov ÚSES:

Nrbc 5 Strážov – Sádecké vrchy – nadregionálne biocentrum zapracované a upravené podľa aktualizácie GNÚSES, zachovalé lesné spoločenstvá ojedinelých druhov rastlín a živočíchov, ochrana geomorfologických foriem a celkového krajinného rázu najvyšších polôh Strážovských vrchov, zasahuje v priestore Srniak k. ú. Rajec

Rbc 33 Šujské rašelinisko a Rajčianka – regionálne biocentrum, oproti predchádzajúcim dokumentom preradené z nadregionálneho, rozšírené o úsek Rajčianky, slatinno-rašelinné spoločenstvá zväzu Caricion davallianae, ktoré vo vývojovej nadväznosti prechádzajú do spoločenstiev zväzu Molinion. Prirodzený vodný tok Rajčianky s brehovými porastami predstavuje biotopy jaseňovo - jelšových podhorských lužných lesov (záujmové územie mesta na hranici k. ú. Rajec),

Rbc 34 Vraniny – regionálne biocentrum, oproti predchádzajúcim dokumentom s úpravou hraníc a zväčšením polygónu, komplex biotopov cenné mokradné, skalné mezofilné i suchomilné lúčne spoločenstvá podobného charakteru ako Šujské rašelinisko. Refúgium v poľnohospodárskej krajine, návrh na vyhlásenie MCHU (záujmové územie mesta),

Rbc 35 Oselná – regionálne biocentrum, prevažne staré diferencované zachovalé komplexy lesných spoločenstiev, zmiešané smrečiny a bučiny s primiešanou jedľou, javorom horským, smrekovcom a jarabinou na strmých svahoch a v hrebeňovej časti Lúčanskej Malej Fatry, významné z hľadiska výskytu chrobákov (k. ú. Rajec),

Nrbk 6 Prepojenie hrebeňom Lúčanskej Fatry – Nadregionálny biokoridor, nový implementovaný z GNÚSES, terestrický biokoridor prepája Krivánsku Fatru s Kľakom, hrebeňovými partiami Lúčanskej Fatry. Tvoria ho závery dolín, pramenné oblasti, horské lúky a hole, zachovalé lesné porasty (aj k. ú. Rajec),

Rbk 18 Vodný tok a niva Rajčianky, regionálny biokoridor, hydricko-terestrický biokoridor, niva využívaná – poľnohospodárstvo, horný tok takmer bez bariér, dolný tok regulovaný (aj k. ú. Rajec),

Rbk 19 Prepojenie Súľovské skaly – Strážovské vrchy, regionálny biokoridor, terestrický biokoridor, prepojenie nadregionálnych biocentier (aj k. ú. Rajec),

Rbk 22 Ekotón Lúčanskej Fatry, regionálny biokoridor, významný terestrický biokoridor ekotónového typu so zvýšenou biodiverzitou na hranici s poľnohospodárskou krajinou (aj k. ú. Rajec),

Implementácia územných systémov ekologickej stability (ÚSES) - Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto navrhuje zaradiť medzi chránené územia:

3. Vraniny - komplex biotopov, cenné mokraďné, skalné mezofilné i suchomilné lúčne spoločenstvá s chránenými druhmi rastlín. Mokraďné spoločenstvá podobného charakteru ako Šujské rašelinisko. Refúgium v poľnohospodárskej krajine.

MÚSES vypracovaný pre západnú časť katastra Rajca (k. ú. Rajec I) a pre k. ú. Šuja uvádza nasledovné genofondové lokality:

- Šujské rašelinisko (v blízkosti k. ú. Rajec) - CHN,

- Vraniny (medzi obcami Šuja a Rajecká Lesná),

- Rybník (Košiare) a okolie (k. ú. Rajec),

- Terasy za Baranovským krížom – (k. ú. Rajec – západ v blízkosti poľn. dvora) – terasy porastené riedkym lesíkom borovice lesnej,

- Charubina hodnotená ako súčasť lokality 3,

- Okolie skládky TKO a opustených výrobných jám (k. ú. Rajec) – skládka, ktorá vznikla po vyťažení dolomitu, v okolí teplomilná vegetácia, riedky porast borovice lesnej,

- Vidošová (aj k. ú. Rajec) – pramenná mokraď v malej lesnej čistinke v rovnomennej dolinke južne od 6.,

- Brehové porasty Rajčianky pri rašelinisku (k. ú. Šuja),

- Lesík nad rašeliniskom (k. ú. Šuja, pri hranici s k. ú. Rajec) – porast borovice čiernej na strmom svahu orientovanom na východ,

- Strž nad Šujanským cintorínom (k. ú. Šuja),

- Vraninský jarok na hranici zastavaného územia v južnej časti – jarok a zamokrené územia, spolu s porastami treba volne viazať k Šujskému rašelinisku, je vlastne prepojením k Vraninám,

- SV časť Vranín (medzi obcami Šuja a Rajecká Lesná),

- Potok Rybná na hranici zastavaného územia v južnej časti mesta – brehové porasty a zaplavované lúčky v tesnej blízkosti potôčika,

- Pod strelnicou (na hranici k. ú. s Kamennou Porubou) – významný biotop doposiaľ necharakterizovaný,

- Bôrje (na hranici k. ú. s Kamennou Porubou) – významný biotop doposiaľ necharakterizovaný, väzba na 16.,

- Kroviny pri Hučiaku (k. ú. Rajec) – významný biotop doposiaľ necharakterizovaný, väzba na 15.,

- Terasy s kroviskami (k. ú. Rajec) Skotňa - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný,

- Židovský a evanjelický cintorín v Rajci a ich okolie - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný,

- neuvedené,

- Trstiny pod záhradkárskou osadou v Rajci, severozápadné svahy Skotne - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný,

- Chrástky v k. ú. Kľače v blízkosti k. ú. mesta - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný,

- Medze nad ľavým brehom Čierňanky v k. ú Rajec, Pod Dubovou - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný,

- Dubová – priesek pod VVN v k. ú Rajec – 60 x 1000 m, nízky porast krovín a bylinnej etáže, riedko krovinaté okrajové pásy lesa, vyhovuje teplomilným druhom, najhodnotnejší je úsek s výskytom orchideí na vrchole prieseku,

- Dolinka Vojtová (prevzaté z MÚSES, správne Hvojtová) v severozápadnej časti k. ú. Rajec, pod Pstrovou – morfologicky zaujímavé územie po oboch brehoch potoka Hvojtová - druhohorné vápence a dolomity, treťohorné zlepence, pieskovce, ílovce a štvrtohorné deluviálne hliny a sute, okraje lesa s teplomilnou vegetáciou, na lokalitu nadväzuje lokalita č. 23.,

- Priesek Dubová vo Vojtovej (prevzaté z MÚSES, správne Hvojtová) v severozápadnej časti k. ú. Rajec, západne od dvora poľnohospodárskeho družstva – chrakter podobný ako lokalita č. 23.,

- Turbínsky jarok – medzi Šujou a juhozápadnou časťou zastavaného územia mesta Rajec – zachovalé mohutné porasty nelesnej drevinnej vegetácie, osadená stredným krovinatým porastom s podielom vŕby a topolov vysokého veku,

- Sady pri cintorínoch a školskej záhrade v Rajci – výrazné porasty na západných svahoch mesta – záhrady,

- Rajčianka nad Rajcom – zachovalý fragment brehového porastu vo väzbe na zastavané územie mesta,

- Parčík na Partizánskej ulici v Rajci – výrazné solitéry Tilia cordata, Crataegus sp., neudržiavaný parčík s výraznou biologickou hodnotou,

- Dolinečka pod stráňou v k. ú. Šuja, na hranici k. ú. Rajec západne od hospodárskeho dvora Rajec – lúčne porasty s výraznou biodiverzitou bylín a tráv.

Navrhovaná kategória „Významný lokálny biotop – 3. Rybník (Košiare) a okolie, 4. Terasy za Baranovským krížom, 6. Opustené výrobné jamy, 7. Vidošová, 10 Strž nad Šujanským cintorínom, 11. Vraninský jarok, 13. Potok Rybná, 14. Pod strelnicou, 15. Bôrje, 16. Kroviny pri Hučiaku, 17. Terasy z kroviskami, 18. Židovský a evanjelický cintorín v Rajci a ich okolie, 20. Trstiny pod záhradkárskou osadou, 21. Chrástky, 22. Medze nad ľavým brehom Čierňanky, 23. Dubová – priesek pod VVN, 24. Dolinka (Vojtová) prevzaté z MÚSES, správne Hvojtová, 25. Priesek Dubová vo Vojtovej (prevzaté z MÚSES, správne Hvojtová), 26. Turbínsky jarok, 27. Sady pri cintorínoch a školskej záhrade, 28. Rajčianka nad Rajcom, 29. Parčík na Partizánskej ulici, 30. Dolinečka pod stráňou.

Katastrálnym územím Rajca prechádzajú aj biokoridory lokálneho významu – hydrický, terestrický - Čierňanský potok a prítok Vojtová (prevzaté z MÚSES, správne Hvojtová), hydrický - Vranínsky jarok s prítokmi, potok Rybná - hydrický, potok spod Skotne – hydrický, hydrický a terestrický Porubský potok – okraj lesa – Bystrička (Kunerádsky potok). Stavba miestnych biokoridorov je výrazná a prejavuje sa v krajine vysokou stromovou a krovitou zeleňou.

V rámci katastrálneho územia Rajec sa nachádza chránený strom lipa veľkolistá (Tilia platyphylla) obvod kmeňa vo výške 1,3 m 378 cm, výška 26 m, vek odhadom 250 rokov, v lokalite evanjelického cintorína v Rajci, ochranné pásmo 113 m2.

### Legislatívna ochrana prírody v území

Územie katastra mesta Rajec z hľadiska ochrany prírody na základe legislatívnej ochrany vyplývajúcej zo zákona č. 543 Z. z. z 25.júna 2002 O ochrane prírody a krajiny patrí do 1° ochrany.

Časť katastrálneho územia mesta Rajec bola zaradená uznesením Vlády SR č.636, zo dňa 9.7.2003 do národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území – SKCHVÚ 013 Malá Fatra a v súlade s návrhom ÚPN-VÚC ŽK má byť po roku 2015 vyhlásené za CHKO.

Ochranné opatrenia vyplývajúce z pripravovanej vyhlášky súvisiacej s navrhovaným zoznamom chránených vtáčích území   budú záväzné hlavne pre územie lesnej krajiny – zóna D – regulatívy.

Pre názornosť uvádzame výňatok z návrhu vtáčích území a odôvodnenie návrhu ochrany.

##### Vtáčie územie 13. Malá Fatra

Katastrálne územie: Okres Čadca: Riečnica, okres Dolný Kubín: Zázrivá, ... Žaškov, okres Martin: Šútovo, ... Vrícko, okres Námestovo: Oravská Lesná, Lomná, Hruštín, okres Prievidza: Kľačno, okres Ružomberok: Stankovany, okres Žilina: Horná Tižina, Terchová, Varín, Krasňany, Dolná Tižina, Strečno, Stráňavy, Nezbudská Lúčka, Višňové, Turie, Poluvsie nad Rajčankou, Stránske, Kunerad, Kamenná Poruba, Ďurčiná, Rajec, Rajecká Lesná, Fačkov.

Výmera lokality: 71 481 ha

Odôvodnenie návrhu ochrany:

Malá Fatra je jedným z troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov sokol sťahovavý (Falco peregrinus), orol skalný (Aquila chrysaetos), výr skalný (Bubo bubo), žlna sivá (Picus canus), kuvik kapcavý (Aegolius funereus), ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos), ďateľ čierny (Dryocopus martius), muchárik bielokrký (Ficedula albicollis) a jedným z piatich pre hniezdenie skaliara pestrého (Monticola saxatilis). Pravidelne tu hniezdi viac ako 1% národnej populácie druhov rybárik riečny (Alcedo atthis), bocian čierny (Ciconia nigra), včelár lesný (Pernis apivorus), sova dlhochvostá (Strix uralensis), lelek lesný (Caprimulgus europaeus), ďateľ hnedkavý (Dendrocopos syriacus), chriašteľ poľný (Crex crex), kuvik vrabčí (Glaucidium passerinum), jariabok hôrny (Bonasa bonasia), strakoš sivý (Lanius excubitor), prepelica poľná (Coturnix coturnix), žltochvost lesný (Phoenicurus phoenicurus), muchár sivý (Muscicapa striata), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Tetrao tetrix), ďateľ trojprstý (Picoides tridactylus) a muchárik červenohrdlý (Ficedula parva).

Tab. B-13  Zastúpenie druhov:

| druh | priemerný počet hniezdiacich párov | kritériové druhy | splnené kritérium |
| --- | --- | --- | --- |
| Falco peregrinus | 5 | • | K1 |
| Aquila chrysaetos | 8 | • | K1 |
| Bubo bubo | 25 | • | K1 |
| Picus canus | 120 | • | K1 |
| Aegolius funereus | 170 | • | K1 |
| Dendrocopos leucotos | 180 | • | K1 |
| Dryocopus martius | 200 | • | K1 |
| Ficedula albicollis | 4500 | • | K1 |
| Monticola saxatilis | 7 | • | K3 |
| Alcedo atthis | 10 |  | >1% |
| Ciconia nigra | 11 |  | >1% |
| Pernis apivorus | 25 |  | >1% |
| Strix uralensis | 30 |  | >1% |
| Caprimulgus europaeus | 40 |  | >1% |
| Dendrocopos syriacus | 40 |  | >1% |
| Crex crex | 80 |  | >1% |
| Glaucidium passerinum | 120 |  | >1% |
| Bonasa bonasia | 550 |  | >1% |
| Lanius excubitor | 10 |  | >1% |
| Coturnix coturnix | 100 |  | >1% |
| Phoenicurus phoenicurus | 675 |  | >1% |
| Muscicapa striata | 900 |  | >1% |
| Tetrao urogallus | 35 |  | >1% |
| Tetrao tetrix | 40 |  | >1% |
| Picoides tridactylus | 150 |  | >1% |
| Ficedula parva | 1200 |  | >1% |
| Aquila pomarina | 3 |  |  |
| Jynx torquilla | 70 |  |  |
| Streptopelia turtur | 80 |  |  |
| Saxicola torquata | 150 |  |  |
| Lanius collurio | 250 |  |  |
| Alauda arvensis | 400 |  |  |
| Sylvia nisoria | + |  |  |
| Hirundo rustica | + |  |  |

### Príklad činností, ktorých realizácia môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany chránených vtáčích území

V súvislosti s navrhovanou ochranou vtáčích území uvádzame zoznam činností podľa ÚPN - VÚC ŽK – aktualizácia 2005, ktoré môžu poškodiť, alebo iným negatívnym spôsobom zasiahnuť vtáčie územia:

#### v rybnom hospodárstve a pri výkone práva rybárstva

- robiť akékoľvek úpravy (kosiť, presekávať, vypaľovať, chemicky ošetrovať, vyhŕňať, vytvárať priechody) litorálnej vegetácie v období od 1.4. do 1.8.,

- zasahovať do submerznej a natantnej vegetácie (odstraňovať alebo redukovať porasty, odbahňovať, upravovať alebo prehlbovať dná a brehy) v období od 1.4. do 1.8. (s výnimkou koruny hrádze),

- do vzdialenosti 30 m od vodnej plochy likvidovať líniovú zeleň tvorenú stromovou a krovinovou etážou tak, aby jej zastúpenie v pobrežnej línii kleslo pod 20 %,

- uskutočňovanie vodnej turistiky od 1.1. do 1.7.,

- používanie malých a rekreačných plavidiel,

- aplikácia pesticídov a rodenticídov,

- meniť výšku vodnej hladiny vodných nádrží, mŕtvych ramien a močiarov v období od 15.3. do 1.8. o viac ako 20 cm,

- likvidácia pobrežných drevinových porastov (tzv. brehové porasty) na brehoch ramien, mokradí, terénnych depresií (vrátane periodických dočasne zaplavovaných) do vzdialenosti minimálne 8m od okraja vodnej plochy,

- ťažobné práce (oblasť C),

- vysádzanie drevín (oblasť C),

- lov rýb športovými rybármi počas hniezdneho obdobia (oblasť C, D) a počas migrácie (oblasť E);

#### v lesnom hospodárstve

- ťažobný zásah v porastoch starších ako 30 rokov, prípadne starších ako 50 rokov, alebo akýkoľvek zásah v lesných porastoch (oblasť A) v čase od 1. 3. do 31. 7. bežného kalendárneho roka,

- po ukončení obnovnej ťažby odstránenie výstavkov (minimálne 10 životaschopných stromov na 1 ha hrubších ako 30 cm v prsnej výške) a ich nezachovanie do nasledujúcej obnovy a rovnako odstránenie všetkých zlomov, vývratov, suchých stromov a pahýľov,

- vo všetkých porastoch odstránenie stromov označených ako „dutinové stromy“ (živé stromy s vytesanými alebo prirodzenými dutinami) v primeranom množstve (maximálne 10 životaschopných stromov/1ha), ktoré v poraste ostanú aj po jeho vyrúbaní,

- v prípade viacvrstvových porastov pri obnove lesa odstrániť hornú etáž na ploche väčšej ako 0,5 ha,

- pri obnove porastov používanie kratších obnovných dôb ako 30 rokov,

- pri obnove porastov používanie kratších obnovných dôb ako 60 rokov (oblasť F),

- použitie iných obnovných spôsobov ako s nepretržitou obnovnou dobou (jednotlivý alebo skupinovitý účelový výber) vo všetkých listnatých a zmiešaných porastoch nachádzajúcich sa na hrebeňoch od nadmorskej výšky viac ako 600 m n. m.,

- používanie pesticídov a granulovaných umelých hnojív (oblasť F);

#### v poľnohospodárstve

- rúbať a ničiť živé stromy s obvodom kmeňa väčším ako 30 cm mimo lesných porastov a suchých stromov ak sú hniezdiskom chránených druhov,

- úplný výrub krovín na trvalé trávnych porastoch, nevyhnutné ponechať min. 1000 m² krovín/1ha,

- realizovať zmenu druhu pozemku z trvalého trávnatého porastu (TTP) na iný,

- v období od 1. 5. do 31. 7. kosenie TTP od okrajov smerom do stredu,

- vykonávať činnosti meniace prirodzený stav skalných biotopov a terénne úpravy meniace tvary reliéfu,

- meniť trávové priekopy na betónové,

- odvodňovanie a zasypávanie mokradí, podmáčaných lúk a rašelinísk,

- aplikácia pesticídov a rodenticídov,

- aplikácia leteckých postrekov vo vzdialenosti menšej ako 500 m od vodnej hladiny a pozemných postrekov vo vzdialenosti menšej ako 50 m od vodnej hladiny,

- rekultivácia nevyužívaných pozemkov v období 1. 3. – 31. 7.,

- aplikácia chemických hnojív a pesticídov vo všetkých typoch rozptýlenej zelene, trvalých trávnych porastov a ostatných plôch a vo vzdialenosti menšej ako 10 m od nich;

- aplikácia chemických hnojív a pesticídov v okolí hniezd.

#### pri výkone práva poľovníctva

- usmrcovanie krkavcovitých druhov vtákov v hniezdnom období,

- lov zveri počas hniezdneho obdobia (oblasť A, D) a počas migrácie (oblasť E),

- stavať poľovnícke posedy (oblasť A, B, C),

- stavať poľovnícke posedy a iné zariadenia (krmelce, soľníky) (oblasť E).

Oblasť A

Vyhlasuje sa v bezprostrednom okolí vybraných hniezd orliaka morského, haje tmavej, haje červenej, sokola sťahovavého, sokola rároha, orla krikľavého, orla skalného, orla kráľovského, bociana čierneho a hadiara krátkoprstého. Oblasť A sa vyhlasuje najmä v okolí hniezd, ktoré boli využívané viac rokov, sú v starších porastoch a je predpoklad ich využívania aj v budúcnosti. Oblasť A nie je potrebné vyhlasovať u hniezd, v ktorých okolí je už zabezpečená dostatočná územná ochrana (napr. sa nachádzajú v existujúcej PR). Vyhlasuje sa v okruhu hniezda do vzdialenosti min. 200 m (u orla skalného, orliaka morského a orla kráľovského do vzdialenosti min. 300 m). Jej hranice je potrebné stanoviť presne podľa porastových dielcov, potokov, ciest alebo iných v prírode presne identifikovateľných hraníc. Oblasť A sa vyhlasuje predovšetkým z dôvodu zachovania charakteru najbližšieho okolia hniezda a z dôvodu zamedzenia vyrušovania v bezprostrednom okolí hniezda.

Okrem toho sa vyhlási aj v lesných porastoch, ktoré budú slúžiť ako biocentrá, alebo genofondové lokality pre lesné dutinové hniezdiče (kuvik kapcavý, kuvik vrabčí, žlna sivá, ďateľ trojprstý, sova dlhochvostá, ďateľ čierny, žlna sivá, ďateľ bielochrbtý, ďateľ prostredný, muchárik bielokrký, muchárik červenohrdlý, muchár sivý), a to tak, aby boli primerane zastúpené všetky typy lesných biotopov, podľa vegetačných stupňov v území. Jednotlivé porasty musia byť staršie ako 80 rokov s vhodnou štruktúrou, musia byť veľké minimálne 10 ha a nesmú byť od seba ďalej ako 1 km. Do tejto siete sa budú počítať aj všetky oblasti vytvorené okolo hniezd dravcov, pokiaľ budú spĺňať vyššie uvedené podmienky.

Oblasť B

Vyhlasuje sa v okolí hniezd orla skalného, orliaka morského a orla kráľovského, u ktorých bola vyhlásená aj oblasť A. Vyhlasuje sa v okruhu hniezda vo vzdialenosti min. 500 m mimo oblasti A. Pri jej vyhlasovaní treba brať do úvahy nielen samotnú vzdialenosť, ale aj konfiguráciu terénu a s tým spojené možné rušivé vplyvy.

Oblasť C

Vyhlasuje sa v okolí hniezdnych kolónií rybárov riečnych, čajok čiernohlavých a čajok sivých.

Oblasť D

Vyhlasuje sa v okolí hniezdnej kolónie bučiakov nočných.

Oblasť E

Vyhlasuje sa na miestach zimného nocovania husí počas migrácie.

Oblasť F

Vyhlasuje sa v oblastiach výskytu hlucháňa a tetrova na zabezpečenie ich biotopov.

Pripravovaná vyhláška bude upravovať všetky oblasti, ktoré sa vzťahujú na jednotlivé územia.

### Zhodnotenie územia z hľadiska krajinárskeho

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať formovaniu štruktúry ekotonu les/bezlesie (prechod lesa do intenzívne obrábaných poľnohospodárskych pozemkov, príp. sídiel) ako jedného z najdôležitejších ekostabilizačných prvkov v krajine, ktorý by mal mať prírode blízky charakter.

V oblasti poľnohospodárstva uvažovať s postupným znižovaním podielu ornej pôdy a zvyšovaním podielu TTP (najmä v nivách vodných tokov, na abioticky nepriaznivých stanovištiach, prioritne v areáloch veľkoblokovej ornej pôdy), zmenšovať veľkosť pôdnych celkov (honov), hlavne na ornej pôde a navrhnúť ochranu pôdy pred eróziou (medze, zasakovacie pásy, menej orby).

Odporúčania KEP

###### Katastrálne územie Rajec

-	zachovať, zveľaďovať a zbytočne, nevhodnými aktivitami nenarúšať súčasnú, veľmi vhodnú a účinnú organizáciu krajiny, priestorové usporiadanie prvkov štruktúry krajiny,

-	zvýšené nároky na novú bytovú výstavbu (bytové domy) uspokojovať v prvom rade využívaním voľných plôch (preluky) v intraviláne, následne je možné využiť plochy na severozápadnom kontakte so súčasnou zástavbou, až po areál termálneho kúpaliska Veronika, v jeho okolí výsadba izolačnej, bariérovej vegetácie,

-	pre bytovú výstavbu (bytové domy) je možné využiť aj plochu severne od termálneho kúpaliska Veronika (súčasná záhradkárska osada z hľadiska optimálneho využitia krajinného priestoru nevhodne situovaná, podobne termálne kúpalisko),

-	priestor medzi severozápadnou hranicou sídla, záhradkárskou osadou a termálnym kúpaliskom (lokalita Záhumnie, v súčasnosti orná pôda) chápať ako rezervu pre možnú ďalšiu bytovú zástavbu,

-	priestor na južnom kontakte so sídlom (sútok Rajčianky a potoka Rybná) je možné využiť na bytovú zástavbu,  rodinné domy,

-	v priestore Baranová, v kontakte s poľnohospodárskym dvorom možnosť bytovej výstavby – rodinné domy,

-	v severnom kontakte so sídlom, v priestore súčasnej priemyselnej zóny až k severnej katastrálnej hranici (medzi železničnou traťou Žilina – Rajec a záhradkárskou osadou) možnosť plošného pokračovania priemyselnej zóny – nezávadné výrobné prevádzky a služby,

-	zbytok záhradkárskej osady medzi plochami možnej bytovej výstavby a pokračovaním priemyselnej zóny v severnej časti katastra chápať ako „izolačný“ priestor medzi týmito plochami,

-	možný plošný „úbytok“ záhradkárskej osady v severozápadnom kontakte so sídlom je možné nahradiť plošným nárastom súčasnej záhradkárskej osady vo východnej časti katastra,

- 	zachovať kontaktné „pásy“ sadov, záhrad a záhumienok na východnej a západnej hranici so sídlom – účinný ekostabilizačný, krajinnotvorný a protipovodňový faktor,

-	západnú časť katastrálneho územia využívať prevažne formou trvalo trávnych porastov (lokality Pod Dubovou, Baranová a Hliny) využívať ako pasienky a priestor rozerodovanej riečnej terasy (lokality Na Diel, Hvojtová, Vrchná, Košariská, Hlavy, Zadné povrázky a Stráň) využívať prevažne ako kosné lúky, vo vrcholovej a južnej časti priestoru možnosť striedania kosných lúk s ornými pôdami (viacročné krmoviny) - prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	priestor v západnej časti katastrálneho územia (lokality Sedlisko a Charubina) využívať formou trvalo trávnych porastov – kosné lúky – prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	vo východnej časti katastrálneho územia ponechať prevahu štrukturálnych prvkov s ornou pôdou, rešpektovať závery KEP,

-	lokalitu Bukovina v severovýchodnom kontakte so sídlom využívať formou trvalo trávnych porastov – pasienky a jej východnú časť – kosné lúky – prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	lokalitu Skotňa využívať len formou trvalo trávnych porastov – kosné lúky – prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	južný svah v hornom a strednom  toku potoka Rybná využívať len ako trvalo trávne porasty – kosné lúky, v kombinácii so súčasnými plochami krajinnej vegetácie – prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	lokalitu  Nad Balcovcami možné využívať ako ornú pôdu s výrobou aj náročnejších plodín (obiloviny), v priestore nevyužívané menšie lokality  využiť (posilniť) ako plochy s rozptýlenou nelesnou vegetáciou – ekostabilizačný, krajinnotvorný a estetický prvok,

-	južnú časť lokality Nad Balcovcami – Hranice (okolie komunikácie do Kamennej Poruby) je vhodné využívať ako trvalo trávne porasty – kosné lúky s možnosťou striedania s ornými pôdami s viacročnými krmovinami – prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	lokality Požehy, Predný vŕšok a Za Nemčekom je možné využívať ako orné pôdy s výrobou aj náročnejších plodín (obiloviny), v lokalitách Požehy a Predný vŕšok (ich južné časti) nutnosť striedania s trvalo trávnymi porastami – kosné lúky, alebo orné pôdy s viacročnými krmovinami,

-	vo vrcholovom priestore (sedlová časť) v západnej časti katastrálneho územia (blízkosť Veľkej Lúky) možnosť lokalizácie nenáročného, rekreačného 9 – jamkového golfového ihriska, blízku plochu bývalého ovčína pri komunikácii využiť ako súčasť golfového areálu,

-		v blízkosti (dolina Hlboká) vodnej nádrže (rybník) možnosť dotvorenia priestoru športovo – rekreačnými, obslužnými službami s využitím drobnej architektúry – zameranie športový a rekreačný rybolov,

-	južný a východný priestor vodnej nádrže využívať ako rekreačno – relaxačný areál, bez objektovej potreby – prechádzky, oddych a pod.,

-	po ukončení ťažby v štrkopieskovom lome v južnom cípe katastrálneho územia možnosť využívať lokalitu ako športovo – motoristický areál (motokros, autokros a pod.),

-	priestor  v okolí  termálneho  kúpaliska  Veronika  a  možných  nových  plôch s byt.

výstavbou (niva Čierňanky) možnosť využívať formou nenáročného spôsobu relaxácie s drobnou architektúrou, rekreačné športové plochy a pod. - športovo – rekreačno – relaxačné zázemie kúpaliska a obytnej zóny,

-	sprievodné vegetačné formy (sprievodná, líniová vegetácia) tokov Rajčianka, Čierňanka, Rybná, Hvojtová, Turbínsky jarok, bezmenný tok v blízkosti poľnohospodárskeho podniku a vrchný tok Kľače chápať ako základnú kostru územného systému ekologickej stability, zásadne (výrub) nevstupovať do porastov, ponechať prirodzenosť, vylúčiť stavebnú úpravu (najmä Rajčianky, aj v sídle),

-	dbať o sprievodnú vegetáciu špecifických lokalít (cintoríny), orientovať sa na domáce, prirodzené druhy,

-	sprievodnú vegetáciu komunikácie do Porubskej doliny udržiavať, nevyužívané trávne plochy s procesom sukcesie ponechať prirodzenej tvorbe krajiny („zelený“ koridor) - ekostabilizačný, krajinnotvorný a diverzifikačný krajinný prvok,

-	lokalitu s neúžitkami vo východnom kontakte s poľnohospodárskym podnikom ponechať prirodzenému procesu krajinnotvorby – izolačný, bariérový prvok

-	priestor v lokalite Hlboká po oboch stranách cestnej komunikácie Rajec – Veľká Čierna ponechať prirodzenému procesu tvorby krajiny, podobne aj priestor bývalých strží v lokalite Hliny – ekostabilizačný, krajinnotvorný a estetický prvok,

-	priestor v lokalite Baranová s nevyužívanými trvalo trávnymi porastami – neúžitky, v minulosti zdevastovaný preháňaním dobytka, s nastupujúcim procesom sukcesie ponechať prirodzenému procesu tvorby krajiny – protierózny prvok,

-	plochy areálov poľnohospodárskeho podniku (východná časť katastra) a zdevastovaného poľnohospodárskeho dvora (západná časť katastra) revitalizovať, formou rozptýlenej nelesnej vegetácie prirodzene „vtiahnuť“ do okolitej krajiny.

Katastrálne územie Rajec v priestore Porubská:

-	v dominantých lesných komplexoch (buk) dbať na ochranu druhov fauny, viažucej sa na túto lokalitu, ponechávať dostatočný počet starých (aj odumretých) stromov v závislosti na ornitocenózach a ďalších špecifických podmienkach,

-	v celom priestore katastrálneho územia Rajec II. ponechať prirodzený proces krajinnotvorby,

-	priestor Porubskej doliny využívať ako nenáročný rekreačný priestor pre región Rajca,

-	rešpektovať a riadiť sa legislatívne ukotvenými podmienkami ochrany prírody a krajiny, najmä podmienkami navrhovaného vtáčieho územia Malá Fatra,

-	v I. skupine zachovať pôvodný, prirodzený priestor z hľadiska pôvodnosti fauny a flóry, vylúčiť hospodárske a turistické aktivity, rešpektovať podmienky ochrany prírody a krajiny (CHVÚ),

-	v II. skupine podobne ako v I. skupine, možnosť intenzívnejších foriem turizmu – možný turistický chodník, trasa, podobne ako I., rešpektovať podmienky ochrany prírody a krajiny (CHVÚ),

-	v III. skupine sú možné nenáročné antropoaktivity /aj ťažba, turizmus/, podobne ako I., rešpektovať podmienky ochrany prírody a krajiny (CHVÚ).

### Ochrana kultúrneho dedičstva

V návrhu územného plánu sú rešpektované podmienky ochrany kultúrnych pamiatok, zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR.

Národnou kultúrnou pamiatkou v meste je súsošie na stĺpe sv. Trojice (trojičný stĺp) na Námestí SNP. Historické jadro mesta je pamiatkovou zónou, ustanovenou vyhláškou č. 2/1995 Okresného úradu v Žiline zo dňa 6 .11. 1995,  ktorej hranice tvoria: severná strana – po hraniciach parciel č. 58, 57, cez ulicu M. R. Štefánika parcela 86, ul. Štúrova po hraniciach parciel 133, 132, 131, 128, 127,124, 123, 115/2, 115/1; východná strana po hraniciach parciel 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, cez ulicu Nádražnú, po ulici Šafárikovej, po hraniciach parciel 161/1, 161/2, 161; južná strana po ulici Hurbanova, po hraniciach parciel 159, 158, cez ulicu Sládkovičovu, po ulici Kmeťovej č. p. 297; západná strana ul. Kostolná, po hraniciach parciel č. 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34/1, 35, 40, 41, 44/1, 45, 47, 48, 52, 53/1, 55, 56/1, 58. Predmetom ochrany sú historický šachovnicový pôdorys, štvorcové námestie a jemu prislúchajúca priestorová a hmotová skladba a zachovalý historický mestský interiér ako aj objekty kultúrnych pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR:

- Fara, Hviezdoslavova ul. č. p. 8, číslo ÚZPF 1365 / 0, parc. č. 701.

- Kostol sv. Ladislava, Kostolná ul. č. p. 11, č. s. 39, číslo ÚZPF 1364 / 0, parc. č. 739.

- Súsošie na stĺpe stĺp s architektúrou, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 1 1-4, parc. č. 2.

- Súsošie na stĺpe sv. Trojice, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 2 1-4, parc. č. 2.

- Súsošie na stĺpe sv. Florián, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 3 1-4, parc. č. 2.

- Súsošie na stĺpe oplotenie, SNP nám., číslo ÚZPF 11490 / 4 1-4, parc. č. 2.

- Pamätník, SNP nám. č. p. 0, číslo ÚZPF 3297 / 0, parc. č. 2.

- Radnica, SNP nám. č. p. 1, č. s. 1, číslo ÚZPF 1366 / 0, parc. č. 1.

- Budova hospodárska, SNP nám. č. p. 11, č. s. 153, číslo ÚZPF 10703 / 0, parc. č. 151/2.

- Dom meštiansky, SNP nám. č. p. 15, č. s. 15, číslo ÚZPF 10762 / 0, parc. č. 5.

Objekty dotvárajúce pôvodný charakter prostredia:

- Meštiansky dom 19/19 (bývalá pošta), Nám. SNP, parc. č. 16.

- Meštiansky dom 17/17 (budova sporiteľne), Nám. SNP, parc. č. 10.

- Meštiansky dom 16/16, Nám. SNP, parc. č. 9.

- Meštiansky dom 14/14 (prízemie využívané v súčasnosti na služby), Nám. SNP, p. č. 4.

- Meštiansky dom 13/13 (prízemie využívané v súčasnosti na služby), Nám. SNP, p. č. 3.

- Meštiansky dom 12/12 (v súčasnosti využívané na služby), Nám. SNP, parc. č. 152/1.

- Meštiansky dom 11/11, Nám. SNP, parc. č. 151/1.

- Meštiansky dom 10/10 (prízemie služby, poschodie byt), Nám. SNP, parc. č. 150.

- Meštiansky dom 9/9 (prízemie služby, poschodie byt), Nám. SNP, parc. č. 147.

- Meštiansky dom 8/8 (prízemie služby, poschodie byt), Nám. SNP, parc. č. 146,147.

- Meštiansky dom 7/7 (služby), Nám. SNP, parc. č. 145.

- Meštiansky dom 6/6 (služby), Nám. SNP, parc. č. 144.

- Meštiansky dom 3/3 (služby, byt), Nám. SNP, parc. č. 139.

- Meštiansky dom 27/27 (služby), Nám. SNP, parc. č. 81.

- Meštiansky dom 28/28 (služby, byt), Nám. SNP, parc. č. 82.

- Hotel Kľak Unisale, Sládkovičova ul.,č. 685/12, parc. č. 154.

- Budova cirkevnej školy, Nám. A Škrábika 646/6, parc.č. 23.

Podmienkami pre pamiatkovú starostlivosť, zachovanie a využitie kultúrnych hodnôt sú:

- Na území pamiatkovej zóny v súlade s § 29 ods.2) pamiatkového zákona na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia a zabezpečenia pamiatkových hodnôt v území rešpektovať Zásady pamiatkovej starostlivosti pamiatkovej zóny:

- povinnosť rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov pri obnove, rekonštrukcii a akejkoľvek inej stavebnej činnosti na objektoch národných kultúrnych pamiatok a nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území vymedzenom hranicami pamiatkovej zóny,

- pri ostatných nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území pamiatkovej zóny primerane použiť podmienky na obnovu NKP tak, aby neboli narušené pamiatkové hodnoty územia,

- postupne odstraňovať nevhodné úpravy NKP a objektov dotvárajúcich prostredie,

- asanácie povoliť iba pri objektoch, ktoré nie sú využívané a ani nemajú ďalšiu perspektívu využitia vzhľadom k ich dezolátnemu stavebno-technickému stavu a narušeným alebo zničeným pamiatkovým hodnotám,

- pri novej výstavbe a dostavbe v rámci rozvoja územia rešpektovať pôvodnú parceláciu pozemkov, tvar a hmotu objektov,

- všetky druhy obnovy na pamiatkovom území a na NKP vykonávať v súlade s podmienkami určenými rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Žiline podľa § 32 pamiatkového zákona,

- reklamy, reklamné zariadenia, sezónne zariadenia (letné terasy) povoľovať v súlade s podmienkami povolenia KPÚ podľa § 30 ods. 3 pamiatkového zákona.

Do týchto opatrení je zahrnuté zachovanie celistvosti pôvodnej urbanistickej štruktúry šachovnicového pôdorysu historického centra mesta, zachovanie pôvodných uličných čiar,

pri rekonštrukciách objektov v pamiatkovej zóne používanie klasických materiálov (hladké vonkajšie omietky, dverné a okenné konštrukcie drevené, strešná krytina keramická alebo betónová červenohnedej farby), na námestí zachovanie sedlových striech s hrebeňom rovnobežne s uličnou čiarou, výškové zónovanie objektov maximálne dve nadzemné podlažia s využitím podkrovia.

V rámci regiónu je významnou pamiatkou aj židovský cintorín, pre ktorý sú v návrhu stanovené regulatívy jeho ochrany najmä v súvislosti s jeho okolím, sprievodnou vegetáciou a pod. Pre lepšie pochopenie histórie obce navrhujeme jeho vyhlásenie ako pamätihodnosť obce vo väzbe na § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z.

Mesto Rajec patrí medzi 5 európskych miest, ktoré majú prívlastok bruntlandské s cieľom riešenia úspor energie pri súčasnom zlepšení životného prostredia.

Nie je vylúčené, že pri zemných prácach v riešenom území môže dôjsť k zisteniu archeologických nálezísk. V k. ú. obcí Veľká Čiera, Jasenové, Šuja, Ďurčiná tvoriacich záujmové územie mesta sa nachádzajú evidované archeologické lokality. Z uvedených dôvodov je do regulatívov zahrnutá požiadavka vyžiadať si od Archeologického ústavu SAV v Nitre vyjadrenie k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko (vyjadrenie) AÚ SAV bude slúžiť ako podklad k stanovisku (rozhodnutiu) Pamiatkového úradu SR alebo KPÚ Žilina v územnom a stavebnom konaní, týkajúcom sa všetkých stavieb pri stavebnej činnosti, ktorá predpokladá zemné práce. Do záväznej časti regulatívov je zapracovaná povinnosť ohlásenia prípadného archeologického nálezu podľa § 40 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

### Opatrenia na ochranu prírody a krajiny

Návrh opatrení vychádza zo spracovanej Implementácie územných systémov ekologickej stability (ÚSES) - Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto. Tieto opatrenia sú preberané v plnej miere pre lokality nachádzajúce sa v katastrálnom území mesta. Pre lokality v jeho kontakte platia z hľadiska vytvárania nárazníkových zón, zmierňujúcich negatívne vplyvy z okolia. Pri stavebnej a hospodárskej činnosti v riešenom území je potrebné:

rešpektovať navrhované územia s navrhovanou legislatívnou ochranou

a)	Malá Fatra – územie zahrnuté do národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území nCHVÚ 013 Malá Fatra

b)	Lúčanská Malá Fatra – návrh na vyhlásenie CHKO

c)	chránený strom lipa veľkolistá (Tilia platyphylla) v lokalite evanielického cintorína v Rajci, ochranné pásmo 113 m2.

rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability :

d)	Nrbc 4  Strážov – Sádecké vrchy

e)	Rbc 33 Šujské rašelinisko a Rajčianka

f)	Rbc 35 Oselná – regionálne biocentrum

g)	Nrbk 6 Prepojenie hrebeňom Lúčanskej Fatry

h)	Rbk 18 Vodný tok a niva Rajčianky

i)	Rbk 19 Prepojenie Súľovské skaly – Strážovské vrchy

j)	Rbk 22 Ekotón Lúčanskej Fatry

k)	Genofondové lokality 	ZA 77 (50) – Priesek pod elektrickým vedením JV od Dubovej

l)					ZA 79 (53) – Veľká Čierna

m)					ZA 81  (nová) - Rajec Baranová

n)					ZA 82 (55) – Baranovské terasy

o)					ZA 83 (56) – Čierňanský rybník (Košiare)

p)					ZA 84 (65) – Šujské rašelinisko (PR) a Rajčianka

q)					ZA 85 (57) – Borina pri Šujskom rašelinisku

r)					ZA 86 (58) – Srniak

s)					ZA 89 (85) – Sokol

t)					ZA 90 (86)- Skaly

u)					ZA 91 (105) – Oselná

v)	ostatné genofondové lokality podľa MÚSES 6- Okolie skládky TKO a opustených výrobných jám, 7- Vidošová, 11 - Vraninský jarok na hranici zastavaného územia v južnej časti, 13 - Potok Rybná na hranici zastavaného územia v južnej časti mesta, 14 - Pod strelnicou, 15 – Bôrje, 16 - Kroviny pri Hučiaku (k. ú. Rajec) – významný biotop doposiaľ necharakterizovaný, väzba na 15., 17 - Terasy s kroviskami (k. ú. Rajec) Skotňa - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný, 18 - Židovský a evanjelický cintorín v Rajci a ich okolie - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný, 19 – názov neuvedený, 20 - Trstiny pod záhradkárskou osadou v Rajci, severozápadné svahy Skotne - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný, 21 - Chrástky v k. ú. Kľače v blízkosti k. ú. mesta - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný, 22 - Medze nad ľavým brehom Čierňanky v k. ú Rajec, Pod Dubovou - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný, 23 - Dubová – priesek pod VVN v k. ú Rajec – 60 x 1000 m, 24 - Dolinka Vojtová (prevzaté z MÚSES, správne Hvojtová) v severozápadnej časti k. ú. Rajec, na lokalitu nadväzuje lokalita č. 23., 25 - Priesek Dubová vo Vojtovej (prevzaté z MÚSES, správne Hvojtová) v severozápadnej časti k. ú. Rajec, západne od dvora poľnohospodárskeho družstva – chrakter podobný ako lokalita č. 23., 26 - Turbínsky jarok – medzi Šujou a juhozápadnou časťou zastavaného územia mesta Rajec – zachovalé mohutné porasty nelesnej drevinnej vegetácie, osadená stredným krovinatým porastom s podielom vŕby a topolov vysokého veku, 27 - Sady pri cintorínoch a školskej záhrade v Rajci – výrazné porasty na západných svahoch mesta – záhrady, 28 - Rajčianka nad Rajcom – zachovalý fragment brehového porastu vo väzbe na zastavané územie mesta, 29 Parčík na Partizánskej ulici v Rajci – výrazné solitéry Tilia cordata, Crataegus sp., neudržiavaný parčík s výraznou biologickou hodnotou,

w)    biokoridory lokálneho významu – hydrický, terestrický - Čierňanský potok a prítok Vojtová (prevzaté z MÚSES, správne Hvojtová), hydrický - Vranínsky jarok s prítokmi, hydrický - potok Rybná,  hydrický - potok spod Skotne, hydrický a terestrický Porubský potok – okraj lesa – Bystrička (Kunerádsky potok).

Je potrebné rešpektovať ekostabilizačné opatrenia a návrh režimu pre:

-	Nadregionálne biocentrum 4  Strážov – Sádecké vrchy

Špeciálny manažment poľnohospodárskych plôch z titulu ochrany živočíšnych druhov, kosba od stredu a pod., extenzívne prepásanie ovcami, kombinovaná pastva a kosenie, pravidelné pasenie s častým prekladaním košiarov a vykášaním burín a nedopaskov, kosenie a následné odstránenie biomasy 1 x ročne, jemnejšie spôsoby hospodárenia a ich formy (výberkový hosp. spôsob), šetrné spôsoby sústreďovania drevnej hmoty (kone, lanovky...), ponechávanie stromov a drevnej hmoty v porastoch (ojedinelo stojacich stromov, skupiny stromov a ležaniny). Zachovať alebo cielene obnoviť pôvodné druhové zloženie lesných porastov, eliminovať zastúpenie nepôvodných druhov drevín, optimalizovať ekologické podmienky v bylinnej etáži (napr. presvetlenie, znižovanie zápoja) z dôvodu výskytu chránených alebo ohrozených druhov rastlín, odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny, odstraňovanie inváznych druhov rastlín. Ponechávanie mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch bez výsadby drevín. Úprava a budovanie nových hniezd a hniezdnych biotopov vtáctva, ochrana liahnísk pre obojživelníky a ochrana trás ich migrácie, údržba vletových otvorov pre netopiere. Odstraňovanie nepôvodných druhov drevín, zakladanie nových brehových porastov s uplatnením pôvodných druhov drevín. Stráženie (napr. hniezd dravcov).

-	Regionálne biocentrum 33 Šujské rašelinisko a Rajčianka

Extenzívna pastva v osobitných prípadoch (napr. počas nízkej hladiny podzemnej vody), kosenie a následné odstránenie biomasy  x ročne, odstraňovanie sukcesných drevín, prípadne bylín a vyhrabávanie stariny, odstraňovanie inváznych druhov rastlín, ponechávanie mokradí, rašelinísk a statických vodných plôch bez výsadby drevín, zabezpečenie vhodných pobytových podmienok bioty, udržovanie zimovísk obojživelníkov a priaznivého stavu migračných zón k lokalitám reprodukcie a k niektorým typom letných stanovíšť. Zabezpečenie ochrany obojživelníkov v období migrácie (napr. budovanie migračných zábran, transfer jedincov na reprodukčné lokality), ochrana brehových porastov, zabrániť tvorbe nelegálnych skládok, zabrániť znečisťovaniu, zabrániť ruderalizácii, odstraňovanie inváznych druhov rastlín.

-	Regionálne biocentrum 35 Oselná

Využívať možnosti prirodzenej obnovy a s tým spojené jemnejšie spôsoby hospodárenia, nešíriť geograficky nepôvodné druhy drevín, uprednostniť členitejšiu priestorovú výstavbu lesných porastov, dbať o prítomnosť mŕtveho dreva a dutinových stromov.

-	Nadregionálny biokoridor 6 Prepojenie hrebeňom Lúčanskej Fatry

Zachovať krajinnú štruktúru, usmerňovať rekreáciu, zabrániť rozširovaniu výstavby do záverov dolín, mäkká turistika, obmedziť hromadné športové akcie.

-	Regionálny biokoridor 18 Vodný tok a niva Rajčianky

Znižovať znečistenie toku, zmierňovať bariérový efekt, zabrániť ďalšej regulácii, revitalizácia toku, výsadba brehových porastov, odstraňovať invázne druhy, odstraňovanie skládok.

-	Regionálny biokoridor 19 Prepojenie Súľovské skaly – Strážovské vrchy

Zmierňovať bariérový efekt.

-	Regionálny biokoridor  22 Ekotón Lúčanskej Fatry

Manažment ekotónov typu les/bezlesie, na hranici poľnohospodárskej a lesnej pôdy, podpora poľnohospodárskeho obhospodarovania (pasenie, kosenie), obmedziť výstavbu, zabrániť oplocovaniu pozemkov.

Územia biocentier a genofondových lokalít využívať tak, aby sa zachovali alebo zlepšili podmienky pre život tam žijúcich spoločenstiev a druhov, vykonať nápravné opatrenia tam, kde sa tieto podmienky zmenili, alebo menia. Do času konkretizácie špecializovanými inštitúciami platí zásada nepovoľovať činnosti, ktoré vedú k intenzívnejšiemu využívaniu územia než je súčasné, alebo by mohli viesť k poškodeniu ekosystémov územia (pri mokradiach sa to týka aj časti povodia nad mokraďou). Pre lokality, alebo ich časti, ktoré sú už poškodené realizovať nápravné opatrenia (revitalizáciu, renaturalizáciu, usmernenie sukcesie a pod.) Vylúčenie stavebných a iných technických zásahov (vrátane zariadení stacionárnej rekreácie a CR) do týchto priestorov a podľa možnosti aj do ekosystémov v ich bezprostrednom susedstve. V typoch spoločenstiev – ekosystémov, ktorých plnohodnotný vývoj a štruktúra je spolupodmienená ľudskou činnosťou (kosenie mokraďových lúk, usmernené pasenie, kosenie väčšiny trávnobylinných fytocenóz) udržiavať resp. obnoviť primeraný spôsob a intenzitu takýchto ľudských činností.

Pri realizácii zámerov ÚPN je potrebné rešpektovať biokoridory a zasahovať do nich iba v nevyhnutnom rozsahu potrebnom pre ochranu majetku obyvateľov z dôvodu prípadných protipovodňových úprav, technických, estetických a funkčných potrieb. Zlepšiť súčasnú štruktúru časti regionálneho biokoridoru Rajčianky v zastavanom území obce. Zachovať a doplniť brehové porasty a kvalitnú štruktúru lokálnych hydrických biokoridorov, ktorá  je výrazná a prejavuje sa v krajine vysokou stromovou a krovitou zeleňou. V priestoroch biokoridorov odstrániť nepôvodné druhy sprievodnej zelene. Reguláciu vodných tokov realizovať len v úsekoch, kde dochádza k deštrukcii brehov pričom je potrebné vytvoriť priestor pre príbrežnú vegetačnú zónu, zabezpečujúcu biotickú integritu a priaznivé existenčné podmienky riečneho ekosystému pre akvatickú a semiakvatickú biotu, min. o šírke  10 m na oba brehy.

V rámci regionálneho terestrického biokoridoru a terestrickej časti lokálneho biokoridoru zvýšiť diverzitu prechodnej zóny zmenou priamej línie lesov na členitú, zvýšiť pestrosť krajinných prvkov, na mimolesnej pôde vytvoriť extenzívne využívaný prechodný pás zčasti kosený, zčasti pasený, tvorený trvalými trávnymi porastami a mimolesnou drevinnou vegetáciou s gradáciu jej zastúpenia smerom k lesu. Líniové štruktúry orientovať v smere biokoridoru. Dotknutú časť lesa prekategorizovať na les osobitného určenia, alebo zmeniť spôsob obhospodarovania diverzitou pôvodných druhov a vekového zloženia.

Na plochách, ktoré nie sú určené na zástavbu a poľnohospodárske a rekreačné využitie, vylúčiť devastačné zásahy, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie existenčných podmienok a biotickej integrity rastlín a živočíchov týchto ekosystémov.

Medzi ornými pôdami a zastavaným územím obce riešiť vytvorenie nárazníkovej zóny tvorenej trvalými trávnatými povrchmi, záhradami a sadmi.  Prirodzená prírodná bariéra bude chrániť splavovanie pôdy do potoka, rodinné domy pred prachom z polí. Vytvorenie nárazníkovej zóny s extenzívne využívanými trvalými trávnymi porastami, s výsadbou drevín, alebo ponechaním sukcesii je potrebné aj medzi zónami biocentier a genofondových lokalít. Pri poľnohospodárskej pôde nepoužívať umelé hnojivá a biocídy. V tejto zóne vylúčiť aktivity, ktoré narušujú ekosystémy biocentra, alebo genofondovej lokality, príp. vedú k ich deštrukcii.

Záver

Zachovanie prírody ako takej by malo byť cieľom každého obyvateľa tejto planéty, ak mu záleží, aby aj nasledovné generácie mohli prežiť. Ekologická stabilita je veľmi vratká, preto je potrebné rešpektovať všetky usmernenia RÚSES-u. Zároveň však treba mať na pamäti, že aj človek je súčasťou prírody a potrebuje životný priestor a svoje bezpečné miesto pre život.

## Riešenie verejného dopravného a technického vybavenia

### Doprava

#### Napojenie mesta na nadradenú dopravnú sieť -  širšie vzťahy

Hlavnou cestnou komunikáciou prechádzajúcou riešeným územím je cesta prvej triedy č.I/64, ktorá prichádza zo severu, od Žiliny a pokračuje na juh, do Prievidze a ďalej na Partizánske a Topoľčany. Druhou cestnou komunikáciou, ktorá umožňuje prepojenie mesta západným smerom, je cesta druhej triedy č. II/517, vedúca z Rajca do Považskej Bystrice. Obe cesty sa napájajú na severe na hlavné dopravné tepny Považia, cestu I/61 a I/18 ako aj na cestu I/11.

Cesta I/64, ktorá dnes prechádza mestom bude v súlade s dokumentáciou pre územné rozhodnutie, preložená do polohy východne od mesta tak, že bude tvoriť východnú hranicu zastavanej časti mesta. S cestou II/517 bude prepojená na SV okraji osídlenia. Princip napojenia zostane zachovaný, iba poloha cesty II/517 sa v organizme mesta zmení, cesta bude posunutá smerom severným, mimo centrálnu časť mesta. Na cestu I/64 bude priesečnou križovatkou napojená aj cesta III/051816, Rajec-Ďurčiná.

Cestou I/64 bude Rajec napojený na diaľničnú sieť v Žiline, kde bude možné na križovatke medzi Lietavskou Lúčkou a Bytčicou napojiť sa na diaľnicu D1 a pri Brodne aj na diaľnicu D3.

Spojenie mesta so širším zázemím zabezpečuje aj jednokoľajná, neelektrifikovaná železničná trať č.126, Žilina – Rajec, prostredníctvom žel. stanice v Žiline, kde sa trať napája na rýchlikové trate č. 120 Žilina – Bratislava, 180 Žilina – Košice a 127 Žilina – Bohumín. Železničná trať zostane v dnešnej polohe zachovaná aj pre výhľad.

#### Organizácia dopravy v meste, dopravný systém

Cesty I/64 a II/517, ktoré, aj keď mali nadmestský význam (cesta I/64 aj nadregionálny)   tvorili v meste  základ mestského komunikačného systému. Napriek tomu, že mali zabezpečovať hlavne pohyb tranzitnej dopravy, slúžili v hraniciach mesta aj ako zberné komunikácie, v zmysle STN 736110 Projektovanie miestných komunikácií, ako komunikácie funkčnej skupiny B. Po preložení cesty I/64 na východný okraj osídlenia sa situácia zmení, tranzitná doprava prejde na preložku cesty I/64 a súčasná cesta I/64 bude slúžiť iba vnútornej doprave, resp. doprave cieľovej a zdrojovej. Pôvodná cesta I/64 sa stane mestskou zbernou komunikáciou.

Význam cesty II/517 zostane zachovaný i vo výhľade, ďalej  bude privádzať dopravu na cestu I/64, rozdiel od cesty I/64 bude v tom, že u cesty I/64 sa doprava rozdelí na starú a novú trasu a po ceste II/517 pôjde aj naďalej aj doprava  vonkajšia, aj  doprava vnútorná. To znamená, že sa po nej bude pohybovať aj tranzitná doprava, zo smeru (a do smeru) Pov.Bystrica. Zmena nastane iba v trasovaní cesty II/517, cesta nebude vchádzať na „vnútorný mestský okruh“, ale bude posunutá smerom severným, do novej polohy, kde bude vedená na rozhrani funkčných zón - bývania a priemyslu.

Pôvodná cesta I/64 zostane i naďalej najdôležitejšou komunikáciou v meste pre vnútornú dopravu. Cesta II/517 sa k nej  svojím významom priradí a systém doplní cesta III/051816 vedúca do Ďurčinej.

Komunikačný systém doplní sústava obslužných komunikácií zabezpečujúcich obsluhu jednotlivých objektov situovaných pozdĺž nich.

#### Funkčné členenie a kategorizácia ciest

Funkčné členenie komunikačnej siete obce bolo navrhnuté v zmysle predchádzajúcich zásad, podľa Slov.technickej normy STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií, kap. 3-6.

Po vybudovaní preložky cesty I/64 bude pôvodná cesta po  vstupe do mesta klasifikovaná ako komunikácia funkčnej triedy B2 s funkciou zbernou, dopravným významom a  s čiastočnou priamou dopravnou obsluhou. Podobný význam nadobudne aj cesta II/517, ktorá sa svojou funkciou a kategóriou stane rovnocennou s pôvodnou cestou I/64.

Kategórie oboch ciest boli navrhnuté rovnaké, ako MZ 11,5/50.

V poradí dôležitosti sú ďalšími komunikáciami komunikácie funkčnej triedy B3, na ktorých je priama obsluha neobmedzená a minimálna vzdialenosť križovatiek môže byť 80 m. Kategória týchto komunikácií bude MZ 8,5/50 u novobudovaných a MZ 8,0/50 u jestvujúcich.

Ostatné komunikácie pre motorovú dopravu zabezpečujúce pohyb vozidiel vo vnútri obytných skupín sú klasifikované  ako obslužné komunikácie funkčnej triedy C2 a C3 s kategóriami MO 7,5/40 a MO 6,5/30. Výnimkou sú iba cesty  navrhované v lokalitách, kde by mala byť doprava ukľudnená, tam by mali byť použité prípadne MOU 2,75/30, ktoré by mali byť doplnené prvkami pre upokojenie dopravy.

#### Rozvoj prepravných vzťahov a ich objemov

Prepravné vzťahy boli zabezpečované hlavne po ceste I/64, ktorá by mala mať prednostne dopravný význam, ale vzhľadom na svoju polohu slúžila aj na obsluhu mesta, nakoľko bola obojstranne obostavaná objektami bytovej a občianskej výstavby. Konflikt medzi pôvodným poslaním komunikácie a jej dnešným využitím odstráni projektovaná preložka cesty.

Podiel medzi tranzitnou dopravou a dopravou vnútornou nie je známy, ale podľa veľkosti mesta sa dá predpokladať, že tranzitná doprava prevyšuje  podiel vnútornej dopravy. Obraz o objeme a zložení prepravných vzťahov dávajú pravidelne sa opakujúce sčítania dopravy, ktoré každých päť rokov organizuje Slovenská správa ciest Bratislava, prostredníctvom svojích okresných pobočiek (SSC-SÚ Žilina). V prípade Rajca, sú k dispozícií údaje z týchto úsekov :

#### Zaťaženie z roku 2005 :

čís. ús.     nákl.   osob. mot.  spolu

1.- Cesta I/64, úsek pred Rajcom (od Žiliny) -   	91387     1088   4586    27   5701 voz/24 h

2.- 		     úsek pred križov. s II/517       -    	91381       960   5212    39   6211 voz/24 h

3.- 		     úsek za križov s III/51816      -    	91392       923   3654    25   4602 voz/24 h

4.- Cesta II/517, úsek za mestom                 -    	92409       440   1445    16   1901 voz/24 h

Rozvoj prepravných vzťahov sa vybudovaním preložky cesty I/64 výrazne zmení, po preložke cesty I/64 sa bude medzi dvoma križovatkami s cestou II/517 a s cestou III/051816 pohybovať hlavne doprava tranzitná a na pôvodnej ceste I/64 zostane iba doprava vnútorna. To znamená, že objem dopravy bude treba rozdeliť v pomere zodpovedajúcom jednotlivým druhom dopravy a pre výpočet výhľadového zaťaženia použiť okrem koeficientov uvedených v „Metodickom pokyne prognózovania výhľadových intenzít na cestnej sieti“, aj koeficienty zohľadňujúce vývoj počtu obyvateľov, prac.príležitosti, ročný obeh vozidiel a stupeň automobilizácie.

Pre preloženú cestu I/64 v úsekoch pred a za Rajcom a pre cestu II/517 pred Rajcom, boli použité koeficienty SSC a  pre pôvodnú cestu I/64 boli použité koeficienty zohľadňujúce miestne podmienky. Predpokladaný podiel tranzitu bol odhadnutý na 65%, počet obyvateľov v roku 2020 – 6 678 obyv., koef.roč. obehu – 1,10 a stupeň automobilizácie v r.2020 – 1:2,5.

Vypočítané hodnoty sú následovné :

Cesta I/64 		- úsek 91387

- rok 2010 ... 1186 (ťaž. voz)...5213 (ľah. voz.)...6399 voz/24 h.

- rok 2015 ... 1273 ...               5812 ...        	   ... 7085

- rok 2020 ... 1360 ...               6366 ...         	   ... 7726

- úsek 91392

- rok 2010 ...1006 ...               4157 ...             ... 5163

- rok 2015 ...1080 ...               4636 ...             ... 5716

- rok 2020 .. 1154 ...               5077 ...             ... 6231 voz/24 h.

Vychádzajúc z rozdelenia v roku 2005 – 5001 voz/h. na tranzit- 65%... 3705 voz. a na vnútornú dopravu ... 5001 – 3705 = 1996 voz/24 h. bude predpokladné zaťaženie pôvodnej cesty I/64 (úsek 91381)

v roku 2010 ... 1996 x 1,310 = 2613 voz/24 h.

v roku 2015 ... 1996 x 1,618 = 3228 voz/24 h.

v roku 2020 ... 1996 x 1,926 = 3842 voz/24 h.

Pri použití podobného principu bude predpokladané zaťaženie cesty II/517 v meste,   v roku 2010 ... 1901 x 1,310 = 2490 voz/24 h.

v roku 2015 ... 1901 x 1,618 = 3076 voz/24 h.

v roku 2020 ... 1901 x 1,926 = 3660 voz/24 h.

Z uvedeného vyplýva, že realizácia preložky cesty I/64 bude mať za následok podstatné zníženie intenzity dopravy v meste, čo bude mať priaznivý vplyv na kvalitu životného prostredia v meste. Intenzita dopravy sa vyrovná na hladinu, ktorá je z pohľadu životného prostredia prijatelná. Vyrovnanie bude zapríčinené tým, že na ceste II/517 zostane aj doprava tranzitná, jej objem je však pre mesto prijateľný.

Nepriaznivý vplyv má ale nákladna doprava, ktorej zdroj je lom v Šuji. Podiel nákladnej dopravy na ceste I/64, pred vstupom do mesta od juhu, bol v roku 2005 väčší ako 20%, na čom sa najviac podielala práve doprava z tohoto lomu. Z tohoto dôvodu by bolo veľmi vítané, keby preložka cesty I/64 umožnila priame napojenie Šuje, aby nákladná doprava z lomu môhla byť na cestu napojená priamo  a nemusela prechádzať Rajcom.

Vybudovaním preložky cesty I/64 sa v meste vytvoria nové podmienky, mesto bude napojené na vonkajšiu dopravu v dvoch bodoch, cez križovatky s cestou II/517 a III/051816 bude do mesta vchádzať cieľová doprava a vychádzať doprava zdrojová. Ostatná komunikačná sieť zostane v prevážnej miere k dispozícii vnútornej doprave. S tým rozdielom, že po cestách II/517 a III/051816 sa bude pohybovať aj doprava tranzitná smerujúca do, alebo z Pov.Bystrice. Preto boli obe komunikácie, cesta II/517 aj III/051816 smerove upravené, cesta II/517 má novú trasu v severnej časti mesta  a cesta III/051816 bola alternatívne navrhnutá tiež posunutím trasy do Kollárovej ulice a s vybudovaním nového mosta cez Rajčanku (čo nebolo odsúhlasené MZ a preto nie je v riešení uplatnené).

#### Hromadná doprava

Hromadná doprava je na území mesta prevádzkovaná vo dvoch formách. Jednou formou je železničná doprava, druhou autobusová doprava. Mestská hromadná doprava nie je vytvorená.

Železničná doprava je prevádzkovaná na trati č.126 Žilina – Rajec, železničná stanica je koncovou a je umiestnená v priemyselnej zóne, v severovýchodnej časti mesta. Návrh nepredpokladá ďalšie územné nároky.

Autobusová doprava pokrýva väčšie územie ako doprava železničná, autobusové linky sú vedené nielen smerom do Žiliny, ale aj v opačnom smere, na Šuju, Fačkov, Čičmany, ale aj ďalej, do Prievidze. Autobusová doprava zabezpečuje aj spojenie s Ďurčinou a smerom na západ s Pov. Bystricou. Prestup z autobusov na železnicu je možný v priestore autobusového nástupišťa, ktoré je situované v blízkosti železničnej stanice. Okrem autobusového nástupišťa má autobusová doprava v meste ešte štyri ďalšie zastávky. Autobusové linky sú vedené ulicami Hollého, Kostolnou, Partizánskou (všetky tri sú na pôvodnej ceste I/64), Nádražnou,  Jánošíkovou (na Ďurčinu)  a Bystrickou (smer na Pov. Bystricu).

Dnešné vedenie liniek autobusovej dopravy zostane zachované aj vo výhľade.

Návrh neuvažuje s výstavbou autobusovej stanice, ale iba odstavnej plochy pre nenasadené autobusy, všetky zastávky by boli vybudované ako priebežné.

#### Cyklistická doprava a peší pohyb

Cyklistická doprava má v meste vytvorené podmienky pre svoju existenciu, aj keď dnes nemá vybudované samostatné komunikácie. Cyklistická doprava je v centre vedená v uličnom prietore a je usmernená iba vodorovným dopravným značením. V ostatných častiach mesta je včlenená do uličného profilu, spolu s ostatnou dopravou. V roku 2002 bola spracovaná štúdia, ktorá sa zaoberala Rajeckou cyklomagistrálou, prechádzajúcou cez Zbyňov, Jasenové, ktorá do Rajca vchádzala po Bystrickej ceste. V návrhu sa uvažuje s obidvoma variantami cyklomagistrály v trase navrhnutej v štúdii.

Z cykloturistických trás sa Rajca dotýka trasa č. 10v, ako odbočka z trasy č. 10 – z Kuneradu, cez Kamennú Porubu, Ďurčinú, Rajeckú Lesnú, Slovianskou a Valčianskou dolinou zpäť do Kuneradu (viď cykloturistickú mapu Lúčanskej Malej Fatry). Na ne naväzujú navrhované miestne cyklotrasy spájajúce jednotlivé športovo-rekreačné zariadenia a obce Jasenové, Veľká Čierna a Malá Čierna.

Pešiemu pohybu v meste slúžia chodníky a pešie plochy. Chodníky sú vedené ako súčasť uličného priestoru, paralelne s vozovkami, iba v sídlisku Sever je použitá aj iná forma ochrany chodcov, v podobe „obytnej ulice“, avšak v tomto prípade sa jedná iba o osadenie dopravných značiek, bez akýchkoľvek stavebných úprav. Vymiestnenie tranzitnej dopravy preložkou cesty I/64 dáva všetky predpoklady pre ukľudnenie dopravy a pre prijatie priaznivých opatrení v prospech chodcov v zmysle STN 736110.  Centrálne Námestie SNP, ktoré je už dnes  upravené ako pešie zóna bude možné vhodnejšie prepojiť so svojím obytným zázemím.

#### Statická doprava, parkovanie a odstavovanie vozidiel

Plochy pre statickú dopravu slúžia v meste v dvoch formách, ako plochy na teréne, alebo v individuálnych garážiach.

Parkovaniu slúžia buď plochy vybudované pre tento účel - parkoviská, alebo uličný profil vozovky – státie pri obrubníku.

Odstavné plochy slúžiace obyvateľom mesta budú i naďalej zabezpečné buď na teréne, alebo v individuálnych garážiach. V prípade rodinných domov to bude na vlastnom pozemku, v prípade bytoviek vo vzdialnosti nepresahujúcej 300 m.

Ak budeme predpokladať, že v roku 2020 bude počet obyvateľov  6678 a stupeň automobilizácie 1 : 2,5 bude potrebné mať v meste pre potreby obyvateľov :

N = (6678:2,5)x1,0 + (6678:20)x 1,0x0,3x0,5x1,0 = 1240 + 62 = 1302 odstavných  a parkovacích miest.

Pre vybavenosť by bolo potrebné poskytnúť v centre mesta :

N = (6678 : 2,5) x 15% = 400 parkovacích miest, ktoré by nemali byť od centra vzdialenejšie ako 100 m. Parkoviská by mali byť budované pri jednotlivých objektoch vybavenosti, v počte ktorý zodpovedá STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií, čl. 16.3.9 – 13 a tab. č. 20. Výpočet uvažoval s týmito predpokladmi :

- stupeň automobilizácie ... 1 : 2,5

- veľkosť obce do 20 000 obyvateľov

- zóna s vyššou vybavenosťou

- podiel IAD : ostatnej doprave = 35 : 65

Na ich základe a podľa jednotlivých účelových jednotiek bola vypočítaná potreba parkovacích miest:

- hotel Kľak ... 30 : 2 x 0,24 = 4 p.m.

- penzion Rajec ... 50 : 2 x 0,24 = 8 p.m.

- penzion Dubová ... (12 : 2 +(45+28):5)x 0,24= 6 p.m.

- ubytovňa ... 70:2 x 0,24= 9 p.m.

- reštaurácia Šariš ... 80:4 x 0,24= 5 p.m.

- vináreň Ravin ... 17:2 x 0,24= 3 p.m.

- kaviareň Rio Cafe ... 60:4 x 0,24= 4 p.m.

- Rajecká piváreň ... 78:4 x 0,24= 5 p.m.

- Pohostinstvo ... 64:4 x 0,24= 5 p.m.

- Pohostinstvo Silemon ... 50:4 x 0,24= 4 p.m.

- Hostinec Krištál ... 52:4 x 0,24= 4 p.m.

- Pizzéria, espresso ... 48:4 x 0,24= 3 p.m.

- Rajka bar, buffet ... 119:4 x 0,24= 8 p.m.

- Cukráreň + zmrzlina ... 56:4 x 0,24= 4 p.m.

- Charubina ... (100:2 + 100:4 + 100:5) x 0,24= 23 p.m.

- Základné školy ... 82:7 x 0,24= 2 x 3 p.m.

- Gymnázium ... 28:5 x 0,24= 4 p.m.

- Kultúrny dom ... 200:4 x 0,24= 12 p.m.

- Kino ... 300:4 x 0,24= 18 p.m.

- Divadlo ... 150:4 x 0,24= 9 p.m.

- Koncertná sála ... 100:4 x 0,24= 6 p.m.

- Poliklinika ... (96:7 + 1880:30) x 0,24= 19 p.m.

- Futbalové ihrisko ... 500:4 x 0,24= 30 p.m.

- Športová hala ....... 300:4 x 0,24= 18 p.m.

- Termálné kúpalisko Veronika ... 4000:3 x 0,24= 320 p.m. (max.návštevnosť)

...  500:3 x 0,24=   40 p.m. (priemerná denná  návštevnosť)

- MsÚ ... 52:7 x 0,3 + 330:30 x 0,3= 6 p.m.

Na odstavenie vozidiel sa využívajú v prípade rodinných domov odstavné  plochy na vlastnom pozemku (v garáži, alebo pod prístreškom), alebo individuálne garáže stojace samostatne, alebo sústredené do blokov (radové garáže). Celkové ich je v Rajci vybudovaných 181. Najviac ich stojí za ihriskom, na Športovej ulici.

#### Vplyv dopravy na územie mesta, ochranné a hlukové pásma

Vplyv dopravy na obytné územie mesta je jednoznačne negatívny, intenzita dopravy na ceste I/64 už prekročila hranicu prijatelnú z pohľadu životného prostredia, preto jej preloženie bude mať pre zlepšenie hlukových pomerov zásadný význam.

Poloha ciest, ako aj rozsah obytnej zástavby v jej bezprostrednej blízkosti je historicky daná a zostane aj naďalej zachovaná, preto nie je možné v súvislosti s hlukom uvažovať o uplatnení urbanistických, ale ani technických prostriedkov na zníženie hluku. Je evidentné, že časť mesta nachádzajúca sa  v priamom kontakte s uvedenými cestami je už dnes zasiahnutá nadmerným hlukom. Očakávaný pokles dopravy, v budúcnosti bude znamenať zlepšenie tohoto stavu, ale  rozhodujúce zlepšenie je možné očakávať až po  zavedení limitov, ktoré Európska únia pripravuje pre rok 2010 z hľadiska produkcie exhalátov a hluku.

V súčasnosti asi jediným zlepšením pre ochranu vnútorného prostredia, by bola výmena okien, za okná s trojitým zasklením.

Na ochranu ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia, alebo územia určeného k zastavaniu, slúžia cestné ochranné pásma definované v Zákone o pozemných komunikáciach (Zákon č.135/61 zb. v  znení zák. č.524/03 Z. z.), v prípade Rajca sa uplatnia iba pred a za mestom ochranné pásma pre: 			cestu I/64 ........ 50 m

cestu II/517 ..... 25 m

cestu III/51816..20 m

### Vodné hospodárstvo

Tento návrh (v oblasti vodného hospodárstva) je spracovaný v súlade s:

- Záväznými regulatívmi územného rozvoja ÚPN VÚC Žilinského kraja

- Všeobecne záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja  číslo 6/2005 o záväzných častiach zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja

- Vyhláškou MŽP SR č.684/2006 zo dňa 14.11.2006

- príslušnými technickými normami a predpismi.

#### Zásobovanie vodou

##### Súčasný stav

- pitná voda

Kataster mesta Rajec sa nachádza v Rajeckej kotline, v povodí rieky Rajčanka. Leží na hranici dvoch horstiev: Malá Fatra a Strážovské vrchy. V priestore sa nachádza viacero obývaných lokalít a to:

Tab. B-15

| Názov lokality | Počet obyvateľov |
| --- | --- |
| Rajec – celkom (SODB 2001) | 6074 |
| Rajec – celkom (r.2004) | 6073 |
| Súvisiace lokality z pohľadu vodovodnej sústavy: Šuja Jasenové ( v súčinnosti s vlastným vodným zdrojom) Kľače Zbyňov |

Osídlenie sa vyvíjalo oddelene v lokalitách s vlastnými zdrojmi pitnej vody, t.j. jednotlivé nehnuteľnosti boli zásobované z individuálnych studní.

Zvyšovaním nárokov na vybavenosť bývania, budovaním domov s vyššou kumuláciou bývania reálne vznikalo väčšie množstvo odpadových vôd (ktoré sa zneškodňovali v septikoch a žumpách), čo malo negatívny vplyv na kvalitu podzemnej vody. Z rovnakých dôvodov vznikala aj potreba zásobovania urbanizovanejších lokalít z výdatnejších vodných zdrojov, čo si vyžadovalo vybudovať súvislú vodovodnú sieť. Vodovodná sieť sa vybudovala v meste Rajec (odkiaľ je zabezpečené zásobovanie pitnou vodou aj pre okolité sídla (Šuja, Jasenové, Zbyňov, Kľače).

K budovaniu miestneho vodovodu došlo cca v roku 1957 a ďalších. Jeho vybudovaním sa riešil nedostatok kvalitnej pitnej vody v meste Rajec.  Ako zdroj pitnej vody bol využívaný žilinský skupinový vodovod – vodné zdroje Fačkov, napojenie miestnej siete  cez vodojemy.

Privádzacie potrubie skupinového vodovodu je oc. DN 400. Zásobovacie/rozvádzacie potrubie je budované z liatiny, PVC a PE potrubia. Použité dimenzie DN 100 - 250 a menšie. Na trase sú osadené podzemné hydranty pre potreby požiarnej vody.

Celková dĺžka vodovodnej siete je cca 6,3 km (6,0 km v správe SEVAKu, 0,3 km v správe mesta).

Kedže samotné mesto  sa nachádza v rozpätí 440 – 460 m n. m. (475  m n. m.  časť „Za Nemčekom“) a hladina vodojemu Rajec je  min. 503,04 m n. m., max. 507,35 m n. m., zásobovanie pitnou a požiarnou vodou je možné v jednom tlakovom pásme. Podľa príslušnej normy pre navrhovanie vodovodných potrubí (STN 75 5401), resp. vyhlášky MŽP SR č.684/2006 je max. dovolený pretlak vo vodovodnej sieti prípustný 0,6 resp. 0,7 MPa). Obdobne je stanovený aj najnižší hydrodynamický pretlak v rozvodnej sieti verejného vodovodu, t. j. v mieste napojenia vodovodnej prípojky musí byť najmenej 0,25 MPa resp. pri zložitej členitosti terénu a v zástavbe na okraji obce može byť min. 0,15 MPa.

V katastri mesta Rajec v hornej časti povodia Porubského potoka sa nachádzajú ďalšie významné vodohospodárske objekty: Vodný zdroj prameň Kamenná Poruba č.2 (dovolená výdatnosť 12 l.s-1), slúžiaci pre SKV Žilina a Kamenná Poruba a jeho gravitačné privádzacie potrubie do VDJ Kamená Poruba.

Lokalita Charubina leží v povodí potoka Čierňanka. V dolnej časti lokality sa nachádzajú prieskumné hydrogeologické vrty  (vrt VČH 1/II – výdatnosť 6-7 l. s-1), VČH2/II (výdatnosť 4,5 -5 l. s-1), VČH3/II (výdatnosť 4 - 4,5 l. s-1), VČH4/II (výdatnosť 2-3 l. s-1), ktoré boli realizované v roku 1990 SVS a. s. Žilíina za účelom zásobovania obcí Malá Čierna a Veľká Čierna. V budúcnosti sa uvažuje s ich využitím

- požiarna  voda

Vodovod napĺňa aj požiadavku zabezpečenia požiarnej vody. Vzájomnú vzdialenosť podzemných hydrantov predpisuje príslušná STN. Rozmiestnenie hydrantov je také, aby v prípade problémov na vodovode dochádzalo iba k jednoduchým prevádzkovým zásahom.

Vnútornú potrebu požiarnej vody majú objekty zabezpečenú podľa platných legislatívnych predpisov formou hasiacich prístrojov a vnútorných požiarnych hydrantov.

Prevádzkovateľom vodovodnej sústavy je SEVAK a. s. Žilina a mesto Rajec.

Kvalita pitnej vody má zodpovedať príslušnému Nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z. z.

Tab. B-16Rozhodujúce vodárenské objekty podľa výkresovej časti:

| ozn. | Názov objektu | nadm. výška [m n.m.] | techn. údaj | poznámky, vysvetlivky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | privádzacie potrubie z VZ Fačkov do VDJ Rajec 2 (SKV Žilina) |  | oc. DN 400 |  |
| V2 | privádzacie potrubie z VDJ Rajec 2 do Žiliny (SKV Žilina) |  | oc. DN 400 |  |
| V3 | vodojem Rajec 1 (zásobný vodojem) | Hmin=503,04 Hmax=507,35 | V=2x250 m3 | pre potreby mesta Rajec a obcí Šuja, Jasenové, Kľače, Zbyňov tvorí I.TP (tlakové pásmo) |
| V4 | vodojem Rajec 2 (rozdeľovací vodojem) | Hmin=505,00 Hmax=510,00 | V=2x 1000 m3 | súčasťou SKV Žilina |
| V5 | zásobovacie/hlavné potrubie |  | oc.DN 250, LT DN 100-150 | dopravuje vodu z VDJ Rajec 1 do distribučnej siete pre potreby mesta Rajec a obcí Šuja, Jasenové, Kľače, Zbyňov |
| V6 | rozvádzacie potrubie |  | mat.PE,PVC LT, oc. DN 100-250 |  |
| V7 | prameň Kamenná Poruba č.2 + gravitačné privádzacie potrubie do VDJ K. Poruba |  | dovolená výdatnosť 12 l.s-1 | Slúžiaci pre SKV Žilina a Kamennú Porubu |
| V8 | V lokalite Charubina VČH 1/II výdatnosť 6-7 l.s-1 VČH2/II výdatnosť 4,5-5 l.s-1 VČH3/II výdatnosť 4-4,5 l.s-1 VČH4/II výdatnosť 2-3 l.s-1 |  |  | Alternatívne sa uvažuje s ich využitím |

Stupeň zásobovania pitnou vodou obyvateľstva (SODB 2001) je cca 98 %, – zo 6074 obyvateľov odoberá vodu 5961.

Výpočet potreby pitnej vody pre štatistické zhodnotenie pre súčasný stav (100% zásobovania):

(podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006):

- pre bytový fond (kd = 1,4; kh = 1,8) – veľkosť územia od 5001 do 20 000 obyv:

- Špecifická potreba vody je závislá od vybavenia bytov.

Podľa úpravy navrhujem 120 l. obyv-1.d-1.

-     pre základnú a vyššiu občiansku a technickú vybavenosť

–  pre obec predstavuje 40 l. os-1.d-1.

Tab. B-17 Celková potreba vody pre obec z verejného vodovodu – súčasný stav (kd = 2,0; kh = 1,8):

Qd = Qp = 971 800 l. deň-1 => 11,25 l.s-1

Qd,max = Qm = Qd x kd = 1 360 600 l. deň-1 => 15,75 l.s-1

Qh,max = Qh = (Qd,max/24) x kh =  28,35 l. s-1

Okrem spomínaných odberov je v obci aj nasledujúci:

Priemysel (10 % z  potreby vody pre obyv., 260 dní/rok):

Qd = Qppriem = Qmpriem = 6074 os. x 120 l.os.-1.deň-1 . 0,1 = 72 888 l. deň-1 = 18 950 m3. rok-1

Potreba vody pre celé mesto Rajec:

Qd = Qppriem = 1 044 688 l. deň-1 => 12,09 l. s-1

Qd,max = Qmpriem = 1 433 488 l. deň-1 => 16,59 l. s-1

Ročná potreba vody - celkom: Qročné = 373 673 m3. rok-1

Potreby poľnohospodárstva sú riešené samostatným vodovodným systémom pre potreby družstva.

##### Riešenie

- pitná voda

Navrhované nové lokality budú tvorené územiami pre bytovú výstavbu, občiansku vybavenosť a  pre priemysel. V súvislosti s novou výstavbou  bude potrebné rozšíriť jestvujúci vodovodný systém tak, aby zabezpečil potrebu pitnej a požiarnej vody pre nové objekty.

Tab B – 18 Zoznam navrhovaných lokalít s ich popisom:

| Lokalita | hlavné funkčne využitie |
| --- | --- |
| Lokalita „Sever - Záhumnie" | HBV (240 bytov pre 576 obyvateľov) OV (základná škola, materská škola, hotel, kryté kúpalisko, obchodný dom (supermarket), integrovaný záchranný systém, iné zariadenia občianskej vybavenosti, parkovisko pre termálne kúpalisko Veronika, športovo-rekreačné plochy vo väzbe na kúpalisko Veronika (akvapark, detský zábavný park, tenis, minigolf, ihrisko pre plážový volejbal a pod.) |
| Lokalita „Vrchná" | IBV (60 RD – 204 obyvateľov) športovorekreačné plochy |
| Lokalita „Na Ďurčinú“ | IBV (20 RD – 68 obyvateľov) športovorekreačné plochy |
| Lokalita „Pod Krivínom" | IBV (60 RD – 204 obyvateľov) |
| Lokalita „Močidlá" | IBV (45 RD – 153 obyvateľov) ubytovanie |
| Lokalita „Charubina" | golfklub (400 návštevníkov) ubytovanie – hotel (160 lôžok) IBV (70 RD – 210 obyvateľov) |
| Lokalita „centrum“ | kultúrnospoločenské centrum OV |
| Lokalita „Hvojtová " | agroturistika amfiteáter ubytovanie |
| Lokalita „Bukovina" | supermarket OV priemysel ČSPH |
| Lokalita byv. Intimoda Rajec juh | hotel (80 lôžok) |
| Lokalita futbalové ihrisko | športová hala, tribúny, šatne |
| Lokalita „Piesky" k. ú. Jasenové | priemysel |

Lokality sa nachádzajú v intraviláne obce (s výnimkou zástavby „Hvojtová“, „Piesky“ a „Charubina“), z čoho vyplýva ich jednoduchá možnosť napojenia sa na jestvujúci vodovodný systém a bezproblémovosť pri  zabezpečovaní ich zásobovania dostatočnými tlakmi (STN 755401 stanovuje maximálny pretlak vo vodovodnej sieti 0,6 MPa).

Rozšírenie sa bude realizovať prepojením na už vybudované vodovody (z PVC, PE, LT DN 100 - 150) z materiálu polyetylén DN 100 a 80 (pre IBV), v lokalite Lokality „Sever – Záhumnie" DN 125.

Lokalitu „Hvojtová" (objekt Motorestu), vzhľadom na jej odľahlosť od jesvujúcej zástavby (cca. 400 m) uvažujem zásobovať pitnou vodou individuálne z vlastného vodného zdroja.

Lokalita „Charubina“

Alternatíva 1 – vlastný vodovodný systém

Lokalita „Charubina“ - z dôvodu kompletnej novonavrhovanej výstavby, bude potrebné vybudovať ucelený vodovodný systém pre zabezpečenie pitnej, požiarnej a úžitkovej vody (pre potreby závlah). Bude tvorený z vodného zdroja (existujúcich vrtov), úpravne vody pri vodnom zdroji, výtlačného potrubia (od vodného zdroja do vodojemu), samotného vodojemu (ktorý by tvoril 1 tlakové pásmo) a rozvodnej vodovodnej siete. Systém bude úplne nezávislý od systému mesta Rajec.

Pre praktické využitie prieskumných hydrogeologických vrtov bude potrebné vykonať na dané vrty krátkodobý čerpací pokus na overenie kvality a výdatnosti vrtov podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 126/2006 Z. z. Zároveň bude potrebné stanoviť ochranné pásma vodného zdroja v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov.

Pri vodnom zdroji bude potrebné vybudovať úpravňu vody tak, aby zabezpečovala úpravu na úrovni platných hygienických požiadaviek. Objekt úpravne zároveň môže slúžiť ako strojovňa pre vodný zdroj. Vodojem navrhujem vybudovať jeden, tak, aby jeho minimálna hladina bola na úrovni cca. 530 m n. m. Tým sa docieli, že hydrodynamický tlak vo vodovodnom systéme bude v rozsahu 0,15 – 0,6 MPa. V mieste minimálneho tlaku (0,15 MPa) sa uvažuje s výstavbou max. 2. nadzemných podlaží.ä

Alternatíva 2 – napojenie na vodovodný systém mesta Rajec

Charubinu navrhujeme v zmysle rokovania o návrhu ÚPN – M Rajec alternatívne pre zabezpečenie pitnej a požiarnej vody napojiť na vodovodný systém mesta. Systém bude tvorený automatickou tlakovou stanicou (ATS) potrubím DN 100 po VDJ, vodojemom a rozvádzacím potrubím do spotrebiska.

Ako napojovací bod pre rozšírenie bude slúžiť vetva DN 100 vo Hvojtovej na Bystrickej ul. Tu bude umiestnená ATS (v nadm. výške cca 445 m n. m.), ktorá zabezpečí dostatočné zvýšenie tlaku vo vodovodnom systéme pre prívod do VDJ Charubina. Toto privádzacie potrubie v dĺžke 2,2 km bude vedené v súbehu s tokom Čierňanka a 22 kV vzdušného a podzemného vedenia (v jeho ochrannom pásme).

VDJ Charubina bude slúžiť pre potreby golfového areálu i pre obec Veľká Čierna. Tomu bude odpovedať aj jeho navrhovaný objem – 150 m3.

Štyri hydrogeologické prieskumné vrty budú využívané len pre potreby zavlažovania golfového areálu

Jednotlivé nehnuteľnosti v rámci ÚPN – M Rajec budú napojené na verejný vodovod pomocou vodovodných prípojok, ktoré budú ukončené na hranici nehnuteľnosti v jej vnútri. Tu bude osadená vodomerná zostava spolu s fakturačným vodomerom.

Vybudovaná vodovodná sieť musí by v súlade s platnými normami. Navrhovaná vodovodná sieť bude zásobovať obec len pitnou a požiarnou vodou. Kvalita pitnej vody má zodpovedať príslušnému Nariadeniu vlády SR č. 354/2006 Z. z.

- potreba požiarnej vody

Na trasách budú osadené podzemné a nadzemné požiarne hydranty (ich veľkosť závisí od druhu zástavby), rozmiestnenie podľa príslušnej STN 92 0400.  Navrhujeme ich umiestniť tak, aby plnili aj prevádzkové požiadavky určené pre vodovodnú sieť. Pri návrhu zástavby požadujeme rešpektovať kapacitné parametre vodovodného systému pre zabezpečenie požiarnej vody.

Lokalitu „Hvojtová" (objekt Motorestu), vzhľadom na jej odľahlosť od jesvujúcej zástavby  (cca. 400 m) uvažujem zásobovať pitnou vodou individuálne z vlastného vodného zdroja, t.j. potrebu požiarnej vody zabezpečiť podľa príslušnej vyhlášky.

Podrobnosti pre zabezpečenie požiarnej vody stanovuje STN 92 0400 a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 699/2004 Z. z.

Výpočet potreby pitnej vody pre štatistické zhodnotenie pre súčasný stav:

(podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006):

- pre bytový fond (kd = 1,4; kh = 1,8) – veľkosť územia od 5001 do 20 000 obyv:

- Špecifická potreba vody je závislá od vybavenia bytov. Podľa úpravy navrhujem 120 l. obyv-1. d-1  (pre jestvujúcu resp. navrhovanú zástavbu)

- pre základnú a vyššiu občiansku a technickú vybavenosť – pre mesto predstavuje          40 l. os-1. d-1.

Tab. B-19 Súčasný stav:

Tab. B-20 Návrh:

Tab. B-21 Výhľadový stav:

Potreba vody pre bytovú výstavbu a občiansku vybavenosť (súčasnosť + návrh + výhľad):

Qd = QpOBYV = Qp,súč + Qp,návrh + Qp,výhľad = 1 341 500 l. deň-1 => 15,53 l. s-1

Qd,max = QmOBYV = Qd x kd =  1 878 100 l. deň-1 => 21,74 l. s-1

Tab. B-22 Ostatné uvažované odbery:

Okrem spomínaných odberov sú v meste aj nasledujúce:

Jestv. priemysel (10 % z  potreby vody pre obyv., 260 dní/rok):

Qd = Qppriem,súč = Qmpriem,súč = 6074 os. x 120 l. os-1. deň-1 . 0,1 = 72 888 l. deň-1 = 18 950 m3. rok-1

Potreba vody pre celé mesto Rajec (bez lokality „Charubina“):

Qd = Qp,celk = QpOBYV + QpOST + Qppriem,súč = 1 459 600 l. deň-1 => 16,9 l. s-1

Qd,max = Qm,celk = QmOBYV + QmOST + Qmpriem,súč = 2 062 300 l. deň-1 => 23,9 l. s-1

Ročná potreba vody - celkom: Qročné = 521 140 m3. rok-1

Potreba vody pre lokalitu „Charubina“

Qd = Qp,celk = QpOBYV + QpOST  +  = 34 700 + 111 000 = 145 700 l. deň-1 => 1,69 l. s-1

Qd,max = Qm,celk = QmOBYV + QmOST = 159 500 l. deň-1 => 1,84 l. s-1

Ročná potreba vody pre Charubinu: Qročné = 43 650 m3. rok-1

Potreby poľnohospodárstva sú riešené samostatnými vodovodnými systémami pre potreby družstiev.

Posúdenie objemu vodojemu (Charubina) pre návrhový stav (2020):

(bude slúžiť aj pre potreby obce Veľká Čierna)

Výpočet potreby pitnej vody pre štatistické zhodnotenie pre súčasný stav:

(podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006):

pre bytový fond (kd = 1,4; kh = 1,8) – veľkosť územia do 1 000 obyv. Špecifická potreba vody je závislá od vybavenia bytov. Podľa úpravy navrhujem 100 l. obyv-1. d-1  (pre jestvujúcu zástavbu)

pre základnú občiansku a technickú vybavenosť – stanovujem 15 l. os-1.d-1

Tab. B-23 Potreba pitnej vody

Využiteľný objem zásobného vodojemu:

Qm,celk = Qm,Charubina + Qm,V.Čierna =159 500 + 96 600 = 256 100 l. d-1 => 256,1 m3. d-1

Vcelk = min (0,6 x Qm,celk) = 153 m3 – celkový potrebný využiteľný objem vodojemu (rozdiel medzi min. a max. hladinou) Charubina má byť min. 60 % Qm, t. j. min. 153 m3 => navrhujem vodojem 1x 150 m3.

Posúdenie objemu vodojemov (Rajec 1 a 2) pre návrhový stav (2020):

- Vrátane lokality Charubina a obce Veľká Čierna:

Využiteľný objem zásobných vodojemov:

Qm,celk = 2 198 290 + 256 100 = 2 454 390 l. d-1 => 2 454 m3. d-1

Vcelk = min (0,6 x Qm,celk) = 1473 m3

- Bez lokality Charubina a obce Veľká Čierna:

Využiteľný objem zásobných vodojemov:

Qm,celk = 2 198 290 l. d-1 => 2 198 m3. d-1

Vcelk = min (0,6 x Qm,celk) = 1319 m3

Celkový potrebný využiteľný objem (rozdiel medzi min. a max. hladinou) vodojemov Rajec 1 a Rajec 2 má byť min. 60 % Qm, t. j. min. 1473 resp. 1319 m3. Vzhľadom na to, že jestvujúce vodojemy majú objem nádrží 2 x 250 + 2 x 1000 m3 = 2500 m3, bude aj pre výhľadový stav (r. 2020) akumulácia vody pre mesto a okolité obce dostačujúca.

Takto navrhnuté vodojemy sú posúdené v súlade s vyhl. č. 699/2004 Z. z., STN 75 5302 a STN 92 0400.

#### ODKANALIZOVANIE:

Súčasný stav

- Jednotná kanalizácia (splašková + dažďová)

V meste bola budovaná verejná kanalizácia v nadväznosti na nárast množstva odpadových vôd, podmienená výstavbou domov pre skupinové bývanie a priemyselných závodov s vyššou kumuláciou osôb. Bolo to v 60-tich rokoch 20 storočia. Odpadové vody boli dovtedy  akumulované buď v žumpách, alebo prečisťované v septikoch, či malých čistiarňach vtedajšieho štandardu.

Popri budovaní stokovej siete bola realizovaná aj mestská čistiareň odpadových vôd. Nakoľko stoková sieť bola jednotná – odvádzala splaškové i dažďové vody, účinnosť ČOV bola nízka, v počiatkoch jej prevádzky až problémová. Mestské odpadové vody sú stále zvádzané jednotnou kanalizáciou so stupňami odľahčenia balastných dažďových vôd do recipientu – rieky Rajčanka. Čistiareň odpadových vôd – situovaná v smere toku Rajčanky pred obcou Kľače má stabilizovaný režim.

Vlnou ozdravovania životného prostredia po vstupe Slovenska do Európskej Únie dochádza k zmene koncepcií v odvádzaní a likvidácii odpadových vôd. Budujú sa nové stokové sústavy, jestvujúce sú rozširované o priľahlé obce, intenzifikujú sa čistiace stanice. Novobudované stoky sa riešia už len pre splaškovú kanalizáciu, na jestvujúcich odkanalizovaných lokalitách sa zhodnocuje spôsob a kvalita odkanalizovania, oddeľujú sa dažďové vody, v prípade potreby sa v lokalitách buduje nová – len splašková stoková sieť s účelom dosiahnuť vyššie parametre odpadových vôd s dopadom na efektivitu ich následného čistenia.  Taký režim je pripravený aj pre oblasť Rajca, keď  budú na miestnu sieť napojené okrem samotného Rajca, Šuje, čiatočne Rajeckej Lesnej aj ďalšie obce – V. a M. Čierna, Ďurčiná, Kľače, Jasenové, Zbyňov a pod. Zahájenie stavby sa predpokladá okolo roku 2010.

Prevádzkovateľom kanalizačnej sústavy je SEVAK a. s. Žilina a mesto Rajec.

V meste Rajec je v rámci stavby „Verejná kanalizácia  Rajec - rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“  uvažované s dostavbou kanalizačnej siete v meste Rajec, Ďurčina, Fačkov, Malá Čierna, Veľká Čierna, Rajecká Lesná, Šuja, pričom investičná akcia bude hradená z fondov EU.

Lokalita „Charubina“

Priľahlé obce Veľká Čierna a Malá Čierna nateraz nie sú odkanalizované. Jednotlivé domy (podľa vybavenia) sú odkanalizované vlastnou domovou kanalizáciou, a splaškové odpadové vody sú zaústené do domových žúmp resp. septikov, alebo domových čistiarní odpadových vôd (ČOV).

V mesiaci 12/2004 bola vypracovaná „Štúdia uskutočniteľnosti stavby verejnej kanalizácie Rajec“, kde sa riešila rekonštrukcia stokovej siete a ČOV Rajec. Zadávateľom štúdie bol SEVAK a. s. Žilina, za účelom financovania projektu z európskych fondov.

Súčasťou štúdie bolo aj riešenie likvidácie odpadových vôd z obidvoch obcí. Bola vypracovaná v 2 alternatívach, pričom 1 riešila napojenie obidvoch obcí na kanalizačný systém mesta Rajec a druhá riešila likvidáciu OV z obcí formou ČOV pod obcou Veľká Čierna s s vypúšťaním OV do potoka Čierňanka.

Na základe spracovaných štúdii bola vybraná alternatíva 2 – vlastná ČOV.

- dažďová kanalizácia

V meste nie je vybudovaný ucelený systém, nakoľko sa nachádza v dobrom odtokovom území, kde cez mesto prechádzajú miestne recipienty. Pomocou systému povrchových priekop, jarkov dielčích dažďových stôk  sú dažďové vody lokálne odvázané do povrchových vôd. Vzhľadom na geológiu podložia v časti lokality (niva  rieky Rajčanka) sa vody z povrchového odtoku po ich separácii, resp. zabezpečení kvality dajú likvidovať aj do podložia – tam, kde patria.

Tab. B-24 Prehľad štatistických ukazovateľov odkanalizovania (podľa SODB 2001):

| Názov lokality | Počet bytov | Počet obyvateľov |
| --- | --- | --- |
| Rajec – celkom (r.2006) |  | 6101 |
| Rajec – celkom (SODB 2001) | 1 655 | 6074 |
| - s kanalizáciou: | 1590 | 5788 |
| - prípojka na kanalizačnú sieť | 1 242 | 4 547 |
| - septik (žumpa) | 348 | 1 241 |

Bilancia odpadových vôd (podľa Vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 zo dňa 14.11.2006):

Celkový počet obyvateľov s vybudovanou kanalizačnou prípojkou, žumpou, septikom resp. DČOV: 5788 (SODB 2001) (stupeň likvidácie OV - 95 %)

Celková bilancia splaškových OV pre mesto Rajec (kd = 1,4; kh = 1,8)(totožná s bilanciou pitnej vody)

(stupeň odkanalizovania 100 %)

Qd = Qppriem = 1 044 688 l. deň-1 => 12,09 l. s-1

Qd,max = Qmpriem = 1 433 488 l. deň-1 => 16,59 l. s-1

Ročná potreba vody - celkom: Qročné = 373 673 m3. rok-1

##### Riešenie

Kedže je v meste vybudovaná jednotná stoková sústava (odvádza jedným potrubím odpadové vody aj vody z povrchového odtoku) a nie je vhodné pre samotný čistiaci proces v ČOV čistenie aj dažďových vôd uvažujem v čo najväčšej miere (pokiaľ sa to dá – je možnosť odvedenia týchto vôd do povrchových tokov) budovanie delenej stokovej sústavy.

- splašková kanalizácia

Bude odvádzať spoločne splaškové odpadové vody z jednotlivých objektov v navrhovaných lokalitách do jednotnej kanalizácie obce s následným čistením v MČOV Rajec. Potrubia jednotlivých navrhovaných vetiev budú z materiálu PVC K/PE/PP DN 250 - 500 (upresnia stupne projektovej dokumentácie), šachty betónové/plastové DN 1000. Celé rozšírenie kanalizácie bude gravitačné resp. tlakové. Jednotlivé nehnuteľnosti budú napojené na verejnú kanalizáciu pomocou kanalizačných prípojok. Tie budú ukončené na hranici parcely vo vnútri parcely revíznou šachtou (RŠ) resp. komorou. Do RŠ bude objekt napojený vnútornou kanalizáciou.

Keď dôjde k realizovaniu splaškovej kanalizácie (v zástavbe, kde dosiaľ nie je) bude potrebné žumpy zlikvidovať a napojiť jednotlivé nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

Vypúšťané odpadové vody do verejnej kanalizácie musia byť v súlade s prevádzkovým poriadkom kanalizačnej siete, ktorého limitné hodnoty znečistenia vôd vypúšťaných do kanalizácie stanovuje vyhláška MŽP SR č. 55/2005 Z. z. Pre reštauračné zariadenia bude potrebné predčistenie tukových odpadových vôd v lapačoch tukov. Upresnenie stupňov predčistenia z priemyselnej výroby resp. jednotlivých objektov OV stanovia ďaľšie  stupne projektovej dokumentácie.

Trasy stôk je potrebné navrhnúť tak, aby korešpondovali s navrhovanou zástavbou a boli prispôsobené dannostiam terénu.

Vybudovaná stoková sieť musí by v súlade s platnými normami a predpismi.

Lokalita „Charubina“

Alternatíva 1- odkanalizovanie na ČOV Veľká Čierna

Odkanalizovanie lokality Charubina bude riešené tlakovo-gravitačným systémom tak, že splaškové odpadové vody budú akumulované v najnižšom mieste územia a budú cez ČS prečerpávané do uvažovanej ČOV pre obce Malá a Veľká Čierna. Odtiaľ budú vypúšťané vyčistené odpadové vody do toku Čierňanka. Na ČOV pôjdu len splaškové vody, aby jej efektivita bola čo najvyššia.

Alternatíva 2 – napojenie na kanalizačný systém mesta Rajec

Splaškové odpadové vody z územia budú gravitačne odvádzané a akumulované pri čerpacej stanici odpadových vôd (ČS OV). Odtiaľ bude vedené výtlačné potrubie o dĺžke cca 2,6 km (v ochrannom pásme 22 kV vzdušného a podzemného vedenia) do lokality Hvojtová do ďaľšej ČS OV, ktorá bude budovaná s súvislosti s projektom SEVAK-u „Verejná kanalizácia Rajec, rekonštrukcia stokovej siete a ČOV“.

V prípade realizovateľnosti tejto alternatívy je predpoklad, že by slúžila aj pre potreby obcí Veľká a Malá Čierna. Preto pri jej návrhu odporúčame navrhovať jednotlivé objekty (ČS OV , výtlak) v súlade s touto koncepciou.

- dažďová kanalizácia

Dažďové vody zo striech objektov a spevnených plôch nehnuteľnností (ak to dovolí geológia) môžu byť odvádzané do podložia  – tam, kde patria. V prípade, že geológia neumožní túto alternatívu, dažďové vody sa zaústia do uličnej dažďovej kanalizácie resp. cestného rigolu, ktoré vyústia do priľahlého recipientu pomocou vyústneho objektu. V tomto prípade však treba rešpektovať požiadavky príslušného vodohospodárskeho orgánu.

Dažďové vody z povrchov v lokalite Charubina (zo striech, zelene, spevnených plôch, komunikácii a parkovísk) budú systémom stôk a povrchových rigolov odvádzané do recipientu Čierňanka. Znečistené dažďové odpadové vody odvádzané z plôch (parkoviská), bude potrebné pred ich vyústením do recipientu predčistiť pomocou odlučovačov ropných látok.

Obdobným problémom je odvádzanie dažďových vôd z komunikácií a parkovacích plôch do podzemných vôd.  V takom prípade treba zvážiť ich možný vplyv na podzemné vody. V prípade požiadavky sa môžu taktiež navrhnúť odlučovače ropných látok (podľa príslušného vodohospodárskeho orgánu). Limitné hodnoty pre vypúšťanie do povrchových a podzemných vôd stanovuje nariadenie vlády SR č. 296/2005 Z. z.

Potrubia jednotlivých navrhovaných vetiev budú z materiálu PVC K/PE/PP DN 250 - 300 (upresnia stupne projektovej dokumentácie), šachty betónové/plastové DN 1000. Celé rozšírenie kanalizácie bude gravitačné. Jednotlivé nehnuteľnosti budú napojené na verejnú dažďovú kanalizáciu pomocou kanalizačných prípojok. Tie budú ukončené na hranici parcely vo vnútri parcely revíznou šachtou (RŠ) resp. komorou.

Bilancia odpadových a dažďových vôd

odpadové vody (rovnaké množstvo ako je potreba pitnej vody)

Potreba vody pre celé mesto Rajec (bez lokality „Charubina“):

Qd = Qp,celk = QpOBYV + QpOST + Qppriem,súč = 1 459 600 l. deň-1 => 16,9 l. s-1

Qd,max = Qm,celk = QmOBYV + QmOST + Qmpriem,súč = 2 062 300 l. deň-1 => 23,9 l. s-1

Ročná potreba vody - celkom: Qročné = 521 140 m3. rok-1

Potreba vody pre celé mesto Rajec (s lokalitou „Charubina“):

Qd = Qp,celk = Qp,celkRajec  +  Qp,celk Charubina = 1 605 300 l. deň-1 => 18,6 l. s-1

Qd,max = Qm,celk = Qm,celkRajec  +  Qm,celk Charubina= 2 221 800 l. deň-1 => 25,7 l. s-1

Ročná potreba vody - celkom: Qročné = 564 790 m3. rok-1

Potreba vody pre lokalitu „Charubina“

Qd = Qp,celk = QpOBYV + QpOST  +  = 34 700 + 111 000 = 145 700 l. deň-1 => 1,69 l. s-1

Qd,max = Qm,celk = QmOBYV + QmOST = 159 500 l. deň-1 => 1,84 l. s-1

Ročná potreba vody pre Charubinu: Qročné = 43 650 m3. rok-1

dažďové vody – vody z povrchového odtoku (pre výpočet množstva zrážkových vôd platí aj STN 75 6101)

Ochranné pásma dotknuté v území:

Vodovod DN do 500: 1,5 m od obrysu na obidve strany podľa zákona č. 442/2002 Z. z.

Kanalizácia (podľa zákona č. 442/2002 Z. z.):

DN do 500: 1,5 m od obrysu na obidve strany

DN nad 500: 2,5 m od obrysu na obidve strany

Vodárenské zdroje - vyhl. MŽP SR č. 29/2005 Z. z.

Chránená vodohospodárska oblasť - Zákon o vodách č. 364/2004 Z. z.

### Elektrická energia

#### Súčasný  stav

##### Širšie vzťahy

Cez časť katastrálneho územia mesta Rajec prechádza VVN linka vyššieho významu 400 kV, V415. Záujmové územie mesta Rajec a jej miestne  časti  sú zásobované elektrickou energiou  z transformovní  22 kV, ktoré sa napájajú z existujúcich vzdušných liniek VN č. 118, 223, 253, 293 a z existujúcich zemných liniek VN č.1311 a 1312. Záujmové územie mesta Rajec a jej miestne časti sú zásobované elektrickou energiou  z rozvodu VN siete cez existujúce transformačné stanice.

##### Riešené územie

a/  VVN vedenie

Cez časť katastrálneho územia mesta Rajec prechádza VVN linka vyššieho významu 400 kV, V415. Pri záujmových návrhoch a pri navrhovaní zástavby v riešenom území popri VVN linke je nutné uvedenú linku VVN rešpektovať s dodržaním ochranného pásma 25 m od krajného vodiča.

b/  VN vedenie

VN vedenia č.118, č. 223, č.253 a č. 293 a  náväzne elektrické prípojky k trafostaniciam sú realizované vo vzdušnom prevedení na betónových stĺpoch a oceľových stožiaroch a časť prívodov k trafostaniciam káblovým vedením v zemi. Uvedené vzdušné VN linky sú privedené do VN rozvodne Rajec, v ktorej je možné spínanie a rozpínanie jednotlivých liniek VN. Z rozvodne VN sú vyvedené káblové vývody VN  v zemi č. 1311 a č. 1312. Existujúce vzdušné linky 22 kV  prechádzajúce riešeným územím zásobujúce mesto Rajec a široké okolie sa neuvažuje v blízkej budúcnosti prekladať, prípadne rušiť, uvažuje sa z ich rozšírením, pri navrhovaní zástavby. V riešenom území je nutné uvedené linky VN rešpektovať s dodržaním ochranného pásma 10 m od krajného vodiča.

Pri navrhovaní zástavby v riešenom území s káblovym rozvodom 22 kV v zemi je nutné uvedené linky VN rešpektovať s dodržaním ochranného pásma 1 m od káblov VN na každú stranu.

V prípade prekážok vzdušných liniek VN,  pri navrhovaní zástavby, je možné urobiť kabelizáciu časti liniek VN do zeme. Uvedené je možné iba so súhlasom správcu a majiteľa sieti VN.

c/  Trafostanice 22/0,4 kV

Elektrická energia je dodávaná odberateľom prostredníctvom 40-tich distribučných trafostaníc o celkovom inštalovanom príkone 16 735 kVA. Priemyselný odber sa odhaduje na    12 025 kVA inštalovaného príkonu. Vyťažiteľnosť transformačných staníc priemyselnej častí je daná činnosťou a obnovou výroby jednotlivých podnikateľských subjektov. Transformačné stanice T38, T39 a T40 sa nachádzajú v katastrálnom území mesta Rajec v časti obcí V. Čierna a Šuja.

Tab. B-25

| TS | napájacia linka | Prevedenie TS | výkon trafo kVA | Miestny názov TS | Pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 118/480 | murovaná | 400 | Rajec Za hotelom Kľak | Stav |
| T2 | 118/481 | murovaná | 400 | Rajec El. vinuta námestie | Stav |
| T3 | 118/482 | kiosková plech. | 400 | Rajec Pri kostole | Stav |
| T4 | 118/483 | kiosková plech. | 400 | Rajec ul. Pri Rajčianke | Stav |
| T5 | 118/484 | vstavaná | 250 | Rajec Juh ul. Pri kotolni | Stav |
| T6 | 118/485 | murovaná | 400 | Rajec Sídl. Juh - Rezbár | Stav |
| T7 | 118 | stĺpová | 100 | Rajec Majomax | Stav |
| T8 | 118 | stĺpová | 630 | Rajec Diamoak | Stav |
| T9 | 118 | vstavaná | 100 | Rajec Kofola | Stav |
| T10 | 118 | stožiarová | 250 | Rajec VD Rajčan | Stav |
| T11 | 118 | stĺpová | 100 | Rajec Sevak vodojem | Stav |
| T12 | 118 | murovaná | 2x400 | Rajec Zipp - Prefa | Stav |
| T13 | 118 | stožiarová | 100 | Rajec Rezbár prevádka 1 | Stav |
| T14 | 118 | stožiarová | 250 | Rajec soc. dom Slovena | Stav |
| T15 | 118 | vežová | 250 | Rajec ul. Obrancov mieru | Stav |
| T16 | 118 | stožiarová | 160 | Rajec Agroregión Krivín | Stav |
| T17 | 118 | stožiarová | 250 | Rajec ul. S. Chalúpku IBV | Stav |
| T18 | 118 | stožiarová | 160 | Rajec Čerpačka PHM | Stav |
| T19 | 1312/487 | murovaná | 250 | Rajec Gymnázium | Stav |
| T20 | 1312/486 | murovaná | 160 | Rajec Sever plyn. kotolňa | Stav |
| T21 | 1312/478 | murovaná | 400 | Rajec Poliklinika | Stav |
| T22 | 1312/496 | vstavaná | 400 | Rajec Kompress Medical | Stav |
| T23 | 1311/479 | vstavaná | 1000 | Rajec Korasan | Stav |
| T24 | 1311/494 | murovaná | 2x1000 | Rajec Euro Enterprise s.r.o | Stav |
| T25 | 253 | stĺpová | 400 | Rajec ul. Bystrická | Stav |
| T26 | 253/477 | murovaná | 400 | Rajec Škola | Stav |
| T27 | 253 | stĺpová | 250 | Rajec Agroregión AB | Stav |
| T28 | 253 | stožiarová | 250 | Rajec Eurofarma | Stav |
| T29 | 253 | stožiarová | 75 | Rajec Agroregión sušička | Stav |
| T30 | 253 | murovaná | 1000+400 | Rajec ZŤS Vinuta | Stav |
| T31 | 253 | stĺpová | 250 | Rajec ROSS s. r. o. | Stav |
| T32 | 253 | stĺpová | 100 | Rajec Nákl. autodoprava | Stav |
| T33 | 253 | stĺpová | 160 | Rajec ČOV | Stav |
| T34 | 253 | stĺpová | 100 | Rajec Drevodom | Stav |
| T35 | 253 | stožiarová | 400 | Rajec Intimoda | Stav |
| T36 | 253 | murovaná | 1000 | Rajec Veronika kúpalisko | Stav |
| T37 | 223 | stožiarová | 160 | Rajec Agroregión Vojtová | Stav |
| T38 | 223 | stĺpová | 30 | Rajec V. Čierna Charu pila | Stav |
| T39 | 223 | stožiarová | 160 | Rajec V. Čierna ZIPP lom | Stav |
| T40 | 293 | murovaná | 3x630 | Rajec Šuja kameňolom | Stav |
| Spolu inštalovaný výkon | 16 735 |  |  |

#### Riešenie  elektrifikácie

Základné údaje o riešenom území

Stav                    r. 2020

Trvalo obývané byty celkom :                                   1655 b. j.                2303  b.j.

z toho : súčasne                                     1655 b. j.               1605  b.j.

navrhované                                    	     -                          698   b.j.

Priemerný podielový príkon na byt :

súčasne byty                                1,4 kW                     1,9 kW

navrhované byty                                -                          2,0 kW

Príkon pre občiansku vybavenosť - podľa podobných objektov v súčasnosti

Príkon pre plánované výrobne plochy á 7,2 kW/pracovne miesto, resp. 60 kW/ ha celkovej plochy

Tab. B-26 Nápočet elektrického príkonu podľa druhu odberu a územného členenia

| Riešené územie | Etapa 2007 KW | Etapa 2020 KW |
| --- | --- | --- |
| Rajec |  |  |
| 1. Byty stav : 1655 b.j. á 1,37 / 1,9 kW | 2 270 | 3 150 |
| Návrh lokalita : Sever-Záhumnie HBV 240 b.j. á 2,0 kW | - | 480 |
| Vrchná 60 RD á 2,0 kW | - | 120 |
| Na Ďurčinú 20 RD á 2,0 kW | - | 40 |
| Pod Krivínom 60 RD á 2,0 kW | - | 120 |
| Močidlá 45 RD á 2,0 kW | - | 90 |
| Charubina 70 RD á 2,0 kW | - | 140 |
| preluky 203 RD á 2,0 kW | - | 406 |
| Spolu | 2 270 | 4 550 |
| 2. Občianska vybavenosť |  |  |
| Súčasná celkom | 1 500 | 1 550 |
| Návrh, lokalita : Sever-Záhumnie | - | 250 |
| Charubina golf + ubyt. kapacity | - | 800 |
| Hvojtová-agroturistika, ubytovanie, stravovanie, amfiteáter | - | 180 |
| Bukovina-supermarket, benz. čerpadlo | - | 250 |
| Bývalá Intimoda Rajec juh-hotel | - | 50 |
| Futbalové ihrisko-športová hala | - | 50 |
| Spolu | 1 500 | 3 130 |
| 3. Výroba |  |  |
| Súčasná celkom | 12 025 | 12 100 |
| Návrh lokalita : rozvoj priemyslu | - | 500 |
| Spolu | 12 025 | 12 600 |
| Rajec c e l k o m | 15 795 | 19 480 |

Tab. B-27 Požiadavka územia na transformačný výkon podľa členenia územia  v kVA

| Miestna časť | Stav | Návrh r. 2020 |
| --- | --- | --- |
|  | Inšt.výkon trafostaníc | Potreba Územia | Inšt.výkon trafostaníc | Potreba Územia |
| Rajec | 16 735 | 15 795 | 25 350 | 20 280 |

##### Širšie vzťahy

Pre urbanizačný rozvoj riešeného územia a predpokladaný nárast odberu elektrickej energie sa navrhuje  v riešenom území rozšírenie počtu 22 kV napájačov.

##### Riešené územie

V návrhovom období do roku 2020 sa navrhuje jestvujúca 22 kV distribučná sieť (vzdušné VN vedenia, trafostanice) v zastavanom území mesta postupne na zrušenie a jej náhrada podzemnými vedeniami, spolu s rekonštrukciou existujúcich transformačných staníc a prestavbou vonkajších trafostaníc za kioskové. V objekte 22 kV rozvodne sa uvažuje s vybudovaním nového káblového napájača s vyústením do severnej časti mesta Rajec, s prepojením do súčasnej priemyselnej  časti.

##### Trafostanice :

-	T14, T15, T17, T18, T25, T27, T37, sa navrhujú vymeniť za kioskové trafostanice, s novým káblovým rozvodom VN

-	ostatné jestvujúce trafostanice sa ponechávajú bez zmeny, alebo sa budú rekonštruovať podľa potreby nárastu príkonov, stavu a umiestnenia

- navrhované  trafostanice pre nové obytné plochy, občiansku vybavenosť, priemyselné plochy  v počte do 15 ks (rozmiestnenie, počet a výkon trafostaníc bude spresnený po spracovaní náväznej dokumentácie)

##### Sekundárny rozvod  :

Sekundárnu sieť navrhujeme budovať systémom zakáblovanej jednoduchej  mrežovej siete v plochách so sústredenou bytovou výstavbou a objektov občianskej vybavenosti. V okrajových častiach s nízkopodlažnou zástavbou a IBV je možne ponechať vonkajšie sekundárne rozvody na betónových podperných bodoch.

Verejné osvetlenie v centrálnych častiach územia a v nových lokalitách sa navrhuje aj naďalej budovať zakáblovaným rozvodom a na podperných oceľových bodoch.

##### Netradičné zdroje

Podporujú sa ďalej všetky aktivity vo využití solárnej energie na prípravu teplej úžitkovej vody, veternej a geotermálnej energie.

#### Ochranné   pásma

V zmysle zákona č. 656/2004 Z. z. je potrebné rešpektovať ochranné pásma elektrických vedení od krajných vodičov na každú stranu, resp. od zariadení  :

§ 36, odsek (2) pre vodiče od 1 kV do 35 kV vrátane

pre vodiče bez izolácie 10 m,  v súvislých lesných priesekoch  7 m

pre vodiče so základnou izoláciou  4 m,  v súvislých lesných priesekoch  2 m

pre zavesené káblové vedenie  1 m

pre 110 kV vedenie  15 m

pre 220 kV vedenie  20 m

pre 400 kV vedenie  25 m

§ 36, odsek (9) pre elektrické stanice vonkajšieho prevedenia

pre 110 kV stanicu 30 m od oplotenia pozemku

pre trafostanicu 22/0,4 kV 10 m od konštrukcie

§ 36, odsek (4) – v ochrannom pásme a pod vedením je zakázané

zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

pestovať porasty s výškou presahujúcou  3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča

uskladňovať ľahko výbušné a horľavé látky

vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb, majetku, elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy

### Zásobovanie plynom

#### Súčasný stav

Zdrojom zemného plynu pre riešené územie mesta Rajec je VTL distribučný plynovod Severné Slovensko o parametroch DN 500  PN 64 , ktorý prechádza južnou časťou intravilánu mesta a bol uvedený do prevádzky v roku l977, vzápätí bola zahájená plynofikácia sídla.

V meste  Rajec je  realizovaný rozvod zemného plynu v  tlakovom pásme STL do 0,1 MPa.

Územie mesta je pokryté uceleným plynárnským systémom na báze STL plynovodov. Plynovody boli budované v roku 1978 a následných, sú v štádiu perspektívy životnosti, pokrývajú celé územie s možnosťou pripojiť celú urbanisticky koncentrovanú zástavbu.

Odberatelia plynu v jadrovom území mesta sú zásobovaní plynom z dvoch RS v  tlakovej hladine STL do 0,1 MPa.

Z celkového počtu 1655 obývaných bytov je 1263 b. j. pripojených na zemný plyn, čo predstavuje plynofikáciu obyvateľstva na 76,3 %. Priemerná spotreba ZPN na jeden byt je 1427 m3 za rok a cca 0,85 m3 za hodinu.

V kategórií maloodber - vybavenosť mesta a podnikateľský segment je evidovaných 19 odberateľov ZPN s celkovou spotrebou plynu 150 tisíc m3 za rok. Priemerná ročná spotreba na odber je cca 8 100 m3 a cca 3,7 m3 za hodinu.

V území je evidovaný jeden veľkoodberateľ – ZDŠ, s ročným odberom 55 tis. m3 a 65 m3 za hodinu.

Stav plynofikácie bytovej zástavby  (podľa SODB 2001):

-	počet trvale obývaných bytov ...................................	1655

-	počet plynofikovaných bytov ....................................	1263

-	percento plynofikácie bytov ......................................	   76,3 %.

Občianska vybavenosť je splynofikovaná na  100 %.

Tab. B-28  PREHĽAD JESTVUJÚCICH REGULAČNÝCH STANÍC (RS) VTL/STL

| Por.č. | Lokalizácia RS | Výkon (m3/h) | Typ | Správca | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rajec - Slovena | 3000 | RS 3000 | SPP a. s. | výstup 100 kPa |
| 3 | Rajec – Sever Moyzesa | 3000 | RS 3000 | SPP a. s. | výstup 100 kPa (pre Rajec) výstup 300 kPa (pre Ďurčinú) |

Tab. B-29  PLYNOFIKÁCIA

| Názov lokality | Počet odberateľov(odberov) / príkon m3. h-1 / ročne – tis. m3. h-1 | Poznámka |
| --- | --- | --- |
|  | MO + VO nebytový odber | Obyv. |  |
| Rajec | 1) / 100/ 298 | 5580 2)/ 1125/ 1802 |  |

| C e l k o m | 1 125 m3. h-1 | cca. 2 100 tis. m3. h-1 |
| --- | --- | --- |

Tab. B-30  ZOZNAM DISTRIBUČNÝCH PLYNOVODNÝCH ROZVODOV

| Trasa plynovodu od - do | Dĺžka v km | Max. tlak v MPa | Priemer v mm | Rok uvedenia do prevádzky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VTL rozvody |  | 6,4 | oc. DN 500 |  |  |
| VTL prípojky |  | 6,4 | oc. DN 100 |  |  |
| miestne rozvody |  | 0,1 | PE D63-160 oc. DN 80-300 |  | STL 0,1 MPa |
| miestne rozvody |  | 0,3 | 1) |  | STL 0,3 MPa – pre Ďurčinú |

Zdroj : SPP Distribúcia, a. s.

Poznámka:

1)  Podrobné informácie o distribučnej sieti (dimenzie, kapacitné ukazovatele) neboli vlastníkom plynovodov (SPP Distribúcia, a. s.) pre potreby územno-plánovacej dokumentácie poskytné, nakoľko sú uvedené informácie súčasťou obchodného tajomstva SPP a. s.

2)  Údaje získané zo SODB 2001

#### Riešenie

Rozšírenie výstavby, ktoré rieši tento územný plán je tvorené lokalitami pre IBV, HBV, priemyselné zóny a objekty občianskej vybavenosti. Všetky lokality ležia v blízkosti miestnych  plynovodov, ako zdroj zásobovania budú slúžiť STL plynovody – 0,1 MPa.

V súvislosti z rozšírením výstavby bude potrebné vykonať zmeny trás distribučných plynovodov (v lokalite „Záhumnie-Sever“) tak, aby nedochádzalo ku konfliktom navrhovanej zástavby s nimi.

V rámci každej uličnej zástavby sa navrhuje vybudovanie uličného plynovodu pre zásobovanie obyvateľstva. Plynovody budú nadväzovať na už vybudované vetvy v priľahlom území, materiál plynovodov PE/oceľ. Tlaková hladina je daná tlakovou hladinou jestvujúcich plynovodov – 0,1 MPa. Celý navrhovaný rozvod plynu pre jednotlivé lokality bude zároveň slúžiť ako distribučný plynovod. Jednotlivé objekty budú napájané na tento rozvod plynovodnými prípojkami ukončenými v skrinke HUP umiestnenej na hranici parciel.

V zmysle bilancií uvedených v stati ústredné vykurovanie tohto elaborátu je prevedený prepočet na potrebu zemného plynu. V závere priložených tabuliek sú aj bilancie z pohľadu základných výberov - stupňov zásobovania energiami – teplom/plynom.

Tab. B-31  Bilancia zemného plynu navrhovaných odberov:

Tab. B-32 Bilancia zemného plynu výhľadových odberov:

Pre navrhovanú zástavbu predpokladáme potrebu príkonu plynu 2014 m3. h-1, resp.  488 m3. h-1 pre výhľadovú zástavbu.

Ročná potreba zemného plynu predstavuje 3543 x103 m3.r-1  resp.  1138  x103 m3.r-1

Záver :

Kedže v súčasnosti je mesto (spolu s obcou Ďurčiná) zásobované zemným plynom z 2 regulačných staníc VTL/STL (2x 3000 m3. h-1), čo činí spolu 6000 m3. h-1, uvedené navýšenie potreby plynu zo súčasných 1125 m3. h-1 na navrhovaných 3139 m3. h-1 a výhľadových 3627 m3. h-1 bude možné pokryť z jestvujúceho stavu, t.j. jestvujúce regulačné stanice sú vyhovujúce.

V návrhovom období je potrebné sledovať rozvoj plynofikácie a všetky rozširovania realizovať v súlade so schváleným generelom plynofikácie.

Ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov dotknuté v území (podľa zákona č. 656/2004 Z. z.):

Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho  plynovodu alebo plynárenského zariadenia, vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu, alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu, alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je:

4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,

12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm,

1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa,

8 m pre technologické objekty

Bezpečnostné pásmo - sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia, meraný kolmo na os, alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu, alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je:

10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,

50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm,

150 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 500 mm,

50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.

### Zásobovanie teplom

#### Stav

Zásobovanie teplom je dôležitou časťou energeticko výrobno – zásobovacej sústavy ovplyvňujúcej územný rozvoj mesta Rajec a jeho enviromentálnu hodnotu.

Riešené územie  spadá do oblasti s vonkajšou výpočtovou teplotou  - 18 ° C v zmysle STN 060210 a STN 383350 , so strednou dennou teplotou v januári (najchladnejší mesiac) mínus 4,0 ° C  a dĺžkou  vykurovacej sezóny  232 dní a strednou teplotou vykurovacieho obdobia  + 2,7°C .

Mesto Rajec má decentralizovaný systém zásobovania teplom s:

a)	blokovými zdrojmi tepla (sídlisko Sever a sídlisko Juh)

- domovými lokálnymi zdrojmi tepla

Na území mesta pôsobí dodávateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi (BINEKO, spol. s. r. o.) z týchto zdrojov tepla:

Kotolňa sídlisko Sever – inšt. výkon 4,4 MW, s palivovou základňou zemný plyn a počtom napojených bytov 563 b. j. Dĺžka rozvodov tepla k jednotlivým blokom je 1250 m.

Kotolňa sídlisko Juh – inšt. výkon 2,5 MW, s palivovou základňou biomasa a počtom napojených bytov 176 b.j. Dĺžka rozvodov tepla k jednotlivým blokom je 470 m.

Ostatná bytová výstavba HBV a IBV je zásobovaná teplom z domových a lokálnych zdrojov tepla.

Objekty vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby sú zásobované teplom z vlastných zdrojov.

V povodí Porubského potoka sa nachádza 11 rekreačných chát s lokálnym zabezpečením tepla.

Vybrané priemyselné zdroje tepla nad 1 MW:

Vinuta, s. r. o.  – inšt. výkon 2x1,86 MW s palivovou základňou hnedé uhlie

ZIPP – inšt. výkon 2x1,1 MW s palivovou základňou zemný plyn

Uvedené zdroje tepla vyrábajú teplo pre vlastnú potrebu.

Tab.B-33  Orientačná potreba tepla

| Členenie potreby | Tepelný príkon MW | Ročná spotreba GJ | Použité Paliva |
| --- | --- | --- | --- |
| Byty: IBV – 761 b.j. HBV – 880 b.j. Ostatné – 14 b.j. Byty celkom: 1655 b.j. | 10,500 5,200 0,100 15,800 | 72 315 35 745 965 109 025 | ZPN, PP, EE ZPN, Bio, PP |
| Vybavenosť + rekreácia: školstvo kultúra šport + rekreácia zdravotníctvo maloobchod soc. starostlivosť ubytovanie a stravovanie služby administratíva Vybavenosť celkom | 3,900 0,345 0,530 0,345 0,310 0,425 1,155 0,820 0,300 8,130 | 25 270 2 240 5 175 2 420 2 100 3 040 7 855 5 310 1945 55 355 | ZPN, PP, Bio, EE |
| Priemys. a poľnohosp. objekty | 4,570 | 34 130 | ZPN, PP, EE |
| Mesto Rajec C e l k o m | 28,500 MW | 198 510 GJ |  |

Orientačné krytie celkovej potreby tepla 198 510 GJ/rok jednotlivými druhmi palív a energií je nasledovné:

- zemný plyn			113 150 GJ/rok		57%

- pevné palivo a ostatné 		  65 510 GJ/rok 		33%

- biomasa				    7 940 GJ/rok		  4%

- elektrická energia		  11 910 GJ/rok		  6%

#### Riešenie zásobovania teplom

Zásobovanie teplom v Rajci má decentralizovaný charakter s nadväznosťou na štruktúru zástavby a koncentráciu spotrebičov tepla.

Pri ďalšom rozvoji mesta sa uvažuje so zásobovaním teplom pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV), hromadnú bytovú výstavbu (HBV), občiansku vybavenosť a priemyselnú výrobu.

Požadované potreby tepla podľa lokalít:

Tab. B-34 Lokalita „Sever – Záhumnie“

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| HBV | 240 | 1 560 |
| Občianska vybavenosť (základná a materská škola, hotel, kryté kúpalisko, obchodný dom a pod. | - | 3 420 |
| Spolu | 240 | 4 980 |

Tab. B-35 Lokalita „Vrchná“

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| IBV | 60 | 1 440 |
| Spolu | 60 | 3 055 |

Tab. B-36 Lokalita „Na Ďurčinú“

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| IBV | 20 | 480 |
| Spolu | 20 | 480 |

Tab. B-37 Lokalita „Pod Krivínom“

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| IBV | 60 | 1 440 |
| Spolu | 60 | 1 440 |

Tab. B-38 Lokalita „Močidlá“

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| IBV | 45 | 1 080 |
| Občianska vybavenosť (penzión-44 lôžok) | - | 180 |
| Spolu | 45 | 1 260 |

Tab. B-39 Lokalita „Charubina“

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| IBV | 70 | 1 680 |
| Občianska vybavenosť (hotel – 120 lôžok, golfový klub) | - | 705 |
| Spolu | 70 | 2 285 |

Tab. B-40 Lokalita „Centrum – kultúrnospoločenské centrum“

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| IBV | 100 | 1 600 |
| HBV | 105 | 680 |
| Občianska vybavenosť (telocvičňa, turistická ubytovňa-110 lôžok, kultúrno-spoločenské centrum) | - | 1 700 |
| Spolu | 205 | 3 980 |

Tab. B-41 Lokalita „Hvojtová“

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| Občianska vybavenosť (ubytovanie-40 lôžok, motorest, amfiteáter) | - | 510 |
| Spolu |  | 510 |

Tab. B-42 Lokalita „Bukovina“

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| Občianska vybavenosť (supermarket, benzínové čerpadlo, autoumývareň) | - | 750 |
| Priemysel | - | 3 560 |
| Spolu |  | 4 310 |

Tab. B-43 Lokalita „byv. Intimoda Rajec juh - hotel“

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| Občianska vybavenosť (hotel-80 lôžok) | - | 300 |
| Spolu |  | 300 |

Tab. B-44  Lokalita „futbalové ihrisko – športová hala“

|  | Návrh bytových jednotiek | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| Občianska vybavenosť | - | 400 |
| Spolu |  | 400 |

Tab. B-45  Požadované potreby tepla podľa funkčného využitia:

| Názov lokality | Tepelný výkon (kW) |
| --- | --- |
| IBV | 7 760 |
| HBV | 2 240 |
| Priemysel | 3 560 |
| Občianska vybavenosť | 7 965 |
| Spolu lokality | 21 525 |

Celková navrhovaná potreba tepelnej energie pre rozvoj mesta Rajec je 21,525 MW.

#### Riešenie potrieb tepla

Koncepcia zásobovania teplom pre mesto Rajec do roku 2020 by mala vychádzať z nasledujúcich zásad:

využiť kapacity súčasných zdrojov tepelnej energie – objektové teplovodné plynové kotolne

kotolne na tuhé palivo upraviť na využitie zemného plynu

postupne dopĺňať obnoviteľné zdroje tepla pre vykurovanie a ohrev TÚV.

Individuálna bytová výstavba bude zásobovaná teplom z lokálnych domových plynových teplovodných kotolní, resp. kotolní na spaľovanie drevnej hmoty. Na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) sa bude využívať aj solárna energia s použitím slnečných kolektorov.

Objekty HBV a občianskej vybavenosti budú zásobované teplom z objektových teplovodných plynových kotolní slúžiacich pre ohrev média ÚK a ohrev TÚV. Na ohrev, resp. predohrev TÚV sa bude využívať solárna energia  použitím slnečných kolektorov, alebo iné obnoviteľné zdroje energie (napr. v lokalite Sever – Záhumnie sa využije geotermálna energia).  Uvedeným riešením sa dosiahne možnosť vykurovať každý objekt samostatne, podľa účelu jeho využitia, bude tu vytvorená možnosť lokálnej regulácie, príprava médií priamo na mieste odberu (vylúčenie strát vo vonkajších tepelných sieťach), v prípade neobsadenosti objektov je možný prechod do útlmovej ochrany objektu a tým šetrenia tepelnou energiou.

Objekty priemyselnej výroby budú zásobované teplom na  báze zemného plynu (plynové kotolne, plynové infražiariče, resp. plynové vzduchotechnické jednotky) s doplnkovým využitím obnoviteľných zdrojov energie (kotolne s využitím biomasy) a využitím odpadového tepla z kogeneračnej výroby elektrickej energie.

Alternatívne objekty v lokalite Bukovina + priemyselné objekty budú zásobované teplom z centrálneho zdroja tepla so spaľovaním biomasy – rýchlorastúcich drevín.

Aplikáciou územného plánu mesta Rajec vzniknú nové zdroje znečistenia ovzdušia. V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa Prílohy č. 2 sa budú kotolne s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a viac zaraďovať do kategórie  - 1.2.1. stredné zdroje znečisťovania z palivo – energetického priemyslu - technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným menovitým príkonom 0,3 MW a vyšším, až do 50 MW.

### Pošta a telekomunikácie

#### Súčasný   stav

##### Pošta

Poskytovanie poštových služieb pre obyvateľstvo zabezpečuje zriadená poštová prevádzka v meste Rajec, organizačne je začlenená  pod Regionálne poštové centrum RPC Žilina, ktoré je riadené ústredím Slovenskej pošty a. s.

Poštová prevádzka je umiestnená v samostatnom objekte, dodávanie zásielok je zabezpečené poštovými doručovateľmi.

##### Telekomunikácie

Telekomunikačné služby, podľa súčasnej štruktúry Slovák Telecom a. s. zabezpečuje Centrum sieťovej infraštruktúry Žilina, prislúchajúce do Regionálneho centra RCSI Žilina.

V meste je zriadená digitálna ústredňa RSU v  objekte pošty, na ktorú sú pripojené aj pridružené obce.

Miestna telefónna sieť je realizovaná v kombinácii káblový rozvod v zemi a vzdušný závesný kábel po drevených stĺpoch .

##### Telefonizácia

Telekomunikačné služby, podľa súčasnej štruktúry Slovák Telecom a. s. zabezpečuje Centrum sieťovej infraštruktúry Žilina, prislúchajúce do Regionálneho centra RCSI Žilina.

V meste je zriadená digitálna ústredňa RSU v  objekte pošty, na ktorú sú pripojené aj pridružené obce.

Miestna telefónna sieť je realizovaná v kombinácii káblový rozvod v zemi a vzdušný závesný kábel po drevených stĺpoch,  navzájom prepojená nadradenými rozvádzačmi ( sieťové, traťový).

##### Mobilná sieť

Poskytovanie telekomunikačných služieb ako hovorová služba, fax, prenos dát a pod. je v území  zabezpečované mobilnými operátormi ORANGE a T-Mobile.

##### Miestny rozhlas

V meste Rajec a jej miestnych častiach je celoplošne realizovaný rozvod miestneho rozhlasu rozvodom v zemi a po oceľových stožiaroch vzduchom, rozhlasová ústredňa je umiestnená v priestoroch mestského úradu.

##### TV signál

Televízne vysielanie v meste Rajec sa zabezpečuje TV vykrývačom. Pre rozšírený príjem televízneho vysielania v meste je realizovaná káblová televízia s príjmom satelitných programov. Technologické zariadenie je situované v objekte MÚ, rozvod k užívateľom je realizovaný káblom v zemi a závesným káblovým vedením po stĺpoch NN siete.

##### Diaľkové káble

Riešeným územím v  prechádzajú trasy miestnych a diaľkových káblov:

metalický kábel DK Žilina - B. Bystrica, odbočka Rajec pošta

koaxialný kábel  DK Žilina - P. Bystrica

optický Žilina - Rajec pošta

optický Rajec pošta - Rajecká Lesná

Rajec pošta – Rajecké Teplice

#### Riešenie

##### Pošta

Poštové služby budú aj naďalej poskytované na štandardnej úrovni. V ďalšom období je potrebné sa zamerať na ich skvalitnenie. Akékoľvek zmeny v poskytovaných službách sú v kompetencií RPC Žilina a ústredia Slovenská pošta, a. s. Bratislava.

##### Telekomunikácie

Telefonizácia

Tab. B-46 a/  	Základné údaje riešeného územia

| Ú d a j e | E t a p a |
| --- | --- |
|  | Rok 2006 | Rok 2020 |
| - počet obyvateľov | 6 101 | 6 678 |
| - počet bytov celkom | 1 655 | 2 303 |
| z toho rozvojové územie | - | 698 |
| - počet HTS pre navrhované byty | - | 1 až 1,5 |
| - počet HTS na prac. miesta | - | 25 |

b/   	Nápočet HTS pevnej telefónnej  siete podľa členenia územia pre rok  2020

Pre súčasnú zástavbu počty HTS v bytovej a nebytovej sfére sa neudávajú nakoľko neboli sprístupnené údaje o ich súčasnom stave, taktiež neboli sprístupnené údaje o kapacite digitálnej ústredne a telekomunikačných sietí.

Tab. B-47

| Mesto - rozvojové územie | Počet obyvateľov | Počet bytov rok 2020 | P o č e t H T S | % na obyvateľ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bytové | nebytové | s p o l u |  |
| Rajec | 6 678 | 698 | 1 050 | 500 | 1 550 | 68 |
| Lokalita : |  |  |
| Sever-Záhumnie HBV 240 b.j. | 400 pár. |  |
| Vrchná 60 RD | 100 pár. |  |
| Na Ďurčinú 20 RD á 2,0 kW | 50 pár. |  |
| Pod Krivínom 60 RD | 100 pár. |  |
| Močidlá 45 RD | 50 pár. |  |
| Charubina 70 RD | 100 pár. |  |
| preluky 203 RD | 250 pár. |  |
| OV |  |  |
| Sever-Záhumnie | 100 pár. |  |
| Charubina golf + ubyt. kapacity | 100 pár. |  |
| Hvojtová-agroturistika, ubytovanie, stravovanie, amfiteáter | 50 pár. |  |
| Bukovina-suppermarket, benz. čerpadlo | 100 pár. |  |
| Bývalá Intimoda Rajec juh-hotel | 50 pár. |  |
| Futbalové ihrisko-športová hala | 50 pár. |  |
| Priemysel | 50 pár. |  |

Riešenie navrhovaného stupňa telefonizácie

Pre zabezpečenie telefonizácie riešeného územia v roku 2020 pre navrhované ukazovatele rozvojových častí mesta Rajec  je potrebné realizovať :

rozšírenie  kapacity  digitálnej  ústredne  RSU  Rajec o cca 1550 vývodných vedení

pripojovanie telefónnych účastníkov v sústredenej zástavbe IBV a v priemyselných  zónach cez káblové prípojkové skrine, bytovú zástavbu v rozptyle z účastníckych stĺpových rozvádzačov závesným káblovým vedením.

Rozšírenie  kapacity  rozvodnej siete, a ich prívody do navrhovaných lokalít sa bude riešiť v ďalších stupňoch  projektových dokumentácií, podľa danej situácie a príslušnej lokality. (rozmiestnenie a počet HTS bude spresnený po spracovaní náväznej dokumentácie)

##### Mobilná sieť

Telekomunikačne služby, ako hovorová služba, fax, prenos dát a pod. v území budú aj naďalej zabezpečované mobilnými operátormi ORANGE, T-Mobile, O2. Zariadenia mobilných operátorov treba v území rešpektovať.

##### Miestny rozhlas

Celoplošne realizovaný rozvod miestneho rozhlasu s riadiacou ústredňou na Mestskom úrade Rajec sa navrhuje rozšíriť do všetkých plánovaných obytných zón.

##### TV signál

Televízne vysielanie v meste Rajec sa zabezpečuje TV vykrývačom. Pre rozšírený príjem televízneho vysielania v meste je realizovaná káblová televízia s príjmom satelitných programov. Technologické zariadenie je situované v objekte MÚ, rozvod k užívateľom je realizovaný káblom v zemi a závesným káblovým vedením po stĺpoch NN siete.

V návrhovom období sa odporúča rozvod KTV rozširovať do všetkých obytných zón, zakáblovaným rozvodom.

##### Diaľkové  káble

Riešeným územím v  prechádzajú trasy miestnych a diaľkových káblov

metalický kábel DK Žilina - B. Bystrica, odbočka Rajec pošta

koaxialný kábel  DK Žilina - P. Bystrica

optický Žilina - Rajec pošta

optický Rajec pošta - Rajecká Lesná

Rajec pošta – Rajecké Teplice

Pri trasách optických a metalických káblov treba rešpektovať  ich ochranné pásmo, t. j.    1 m  od krajného kábla na každú stranu. Trasy káblov v grafickej časti sú zakreslené len informatívne, preto v ďalšom stupni projektovej dokumentácie je potrebné trasu káblov nechať vytýčiť správcom telekomunikačnej siete.

## Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

### Stav životného prostredia

Územie je bez výrazných znečisťovateľoch povrchových vôd. Mesto má vybudovanú jednotnú kanalizáciu. Väčšina objektov je na ňu pripojená. Riziko znečistenia vodných tokov vzniká pri odľahčovacích komorách.

K plošnému znečisteniu prispieva najmä poľnohospodárska výroba. Znečisťujúce látky sa do vodných tokov dostávajú nepriamo cez infiltráciu do podzemných vôd a splachom kontaminovanej pôdy. V rámci prieskumov neboli zistené zdroje znečistenia, pretože na poľnohospodárskych dvoroch je v súčasnosti útlm živočíšnej výroby.

Problémom je aj čiastočný podiel vykurovania tuhými palivami (Vinuta), napriek vybudovanej plošnej plynofikácii mesta, trasovanie cesty I/64 a II/517 stredom obytného územia, ako aj znečisťovanie brehov miestnych tokov rôznou formou komunálneho odpadu.

### Ochrana ovzdušia

Stav ovzdušia v k. ú. je ovplyvnený najmä väčšími a strednými znečisťovateľmi ovzdušia (ako aj automobilovou dopravou), ku ktorým patria Vinuta s. r. o. (na dvoch stanoviskách), Lhodl s. r. o., Euroenterprise s. r. o., Bineko s. r. o. (prevádzky jednotlivých kotolní), Agroregión, ROSS, Rajčanka VD, Korasan, ZIPP Bratislava s. r. o., Drevospektrum s. r. o., Kofola a. s., Drevotvar Rajec, Dolkam Šuja a MŽS Rajec – Lipová. Mohol by byť ďalej ovplyvnený lokálnymi zdrojmi vykurovania na tuhé palivo, výfukovými plynmi z osobných automobilov a sústredeným chovom HD a ošípaných.

Mesto je z veľkej časti plynofikované, preto je minimalizovaný vplyv lokálnych zdrojov na tuhé palivo. V čase prieskumov nebol zistený ani zápach z družstva. Ku kontaminácii ovzdušia dochádza v čase dopravnej špičky v okolí cesty I/64 a II/517. Vplyv je krátkodobý a obmedzený iba na líniu cesty a v závislosti na smere vetra.

Realizáciou prvkov územného plánu mesta Rajec vzniknú nové zdroje znečistenia ovzdušia. V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa Prílohy č. 2 sa budú kotolne s menovitým tepelným príkonom 0,3 MW a viac zaraďovať do kategórie  - 1.2.1. stredné zdroje znečisťovania z palivo – energetického priemyslu - technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným menovitým príkonom 0,3 MW a vyšším, až do 50 MW.

Pre zlepšenie ochrany ovzdušia navrhujeme:

upraviť včas povrchy po realizácii a rozkopávkach ciest, v dôsledku vykonávania zemných prác, pri realizácii stavieb technickej infraštruktúry a iných zásahov do existujúcich komunikácii

ďalej zvyšovať podiel vykurovania zemným plynom, využívať solárnu energiu použitím slnečných kolektorov, geotermálnu energiu, využitie odpadového tepla z kogeneračnej výroby elektrickej energie na úkor vykurovania tuhými palivami

rešpektovať platné právne normy v oblasti ochrany ovzdušia

zamedziť spaľovaniu rastlinného odpadu, uprednostniť kompostovanie

v nárazníkovej zóne, na rozhraní zastavaného a nezastavaného územia, vysádzať vzrastlé formy zelene, ktorá by zachytávala prach ktorý vznikne pri poľnohospodárskych prácach – orba, sejba, zber plodín, hnojenie a pod.

v jarných mesiacoch včas zabezpečiť upratanie komunikácií po zimnom posype

v prípade iného znečistenia komunikácií zabezpečiť okamžité odstránenie znečistenia

v blízkosti významných zdrojov znečisťovania ovzdušia nerealizovať výstavbu obytných domov.

### Ochrana podzemných a povrchových vôd

Ochranu podzemných a povrchových vôd navrhujeme do roku 2020 riešiť:

- zmenou koncepcie v odvádzaní a likvidácii odpadových vôd, vybudovaním novobudovaných stôk, oddelene pre splaškovú a pre dažďovú kanalizáciu, s cieľom efektivity čistenia a odstránenia znečistenia tokov pri odľahčovacích staniciach

- revitalizáciou korýt miestnych tokov Čierňanky a Ďurčianky

- ochranou zdrojov pitnej vody vrátane ich PHO I. a II. stupňa

- nepoužívať chemické postreky a hnojivá v množstvách, ktoré by mohli znečistiť podzemné vody.

### Ochrana pred hlukom a vibráciami

Ochranu pred hlukom a vibráciami navrhujeme do roku 2020 riešiť:

- zamedzením budovania prevádzok vytvárajúcich nadmerný hluk v obytnom území

- kontrolou a následnými opatreniami pre odstránenie hlučnosti existujúcich prevádzok a dopravy

- vybudovaním protihlukovej izolačnej zelene v priestore prekládky cesty I/64

- vedením trás s tranzitnou dopravou cez územia, ktorým nevadí hlukové a emisné zaťaženie – priemyselná zóna,

- odstupom navrhovanej zástavby od ciest s tranzitnou dopravou.

### Ochrana pred účinkami zápachu

- nezavádzať veľkochov hospodárskych zvierat, ani budovanie poľných hnojísk v kontakte s obytným a rekreačným územím

- vo výrobe dodržiavať bezpečnostné predpisy a normy v oblasti narábania z farbivami a riedidlami

- navrhovaný areál agroturistiky limitovať počtom 20 koní, 20 oviec a 5 ks hovädzieho dobytka

- v areáli družstva Krivín obmedziť počet chovaných zvierat na 500 ks HD, alebo 800 ks oviec.

### Odpady

#### Súčasný stav

V blízkosti mesta sa nachádza zariadenie na zneškodňovanie odpadov - skládka odpadov rajeckého regiónu. Prevádzkovateľom je Skládka odpadov rajeckého regiónu – združenie (SORR). Smerom na Veľkú Čiernu sa nachádza uzavretá, ale ešte stále jestvujúca skládka odpadu. V priestore Skotne je zrekultivovaná bývalá skládka. Občas sa v niektorých miestach katastra vyskytnú drobné nepovolené skládky. Drobný výskyt odpadov je aj v miestnych vodných tokoch a na ich brehoch.

V období od roku 1996 až 2001 bolo množstvo zneškodňovaného odpadu v tonách nasledovné :

Tab. B-48

| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 933 | 1163,31 | 1 185,85 | 1 139,49 | 933,08 |

Každý pôvodca odpadu, ktorý produkuje viac ako 50 kg nebezpečného odpadu, alebo viac ako 1 tonu ostatného odpadu ročne je povinný zabezpečiť si vypracovanie vlastného programu odpadového hospodárstva.

Všetky bytové jednotky, vrátane rodinných domov v meste, majú k dispozícii odpadové nádoby s objemom 1100 l. Okrem toho mesto disponuje s 5 ks veľkokapacitných kontajnerov na odpady zo zelene, za ktoré zodpovedá mestský úrad. Odpad je po naplnení kontajnerov zneškodňovaný skládkovaním, keďže v okrese Žilina sa nenachádza zariadenie na spaľovanie odpadu.

Mesto Rajec zabezpečuje 2 x ročne zber a následné zneškodnenie veľkoobjemových odpadov ako aj vyseparovaných nebezpečných zložiek komunálneho odpadu prostredníctvom zmluvnej organizácie.

Mesto v rámci svojho odpadového hospodárstva v minulých rokoch okrem toho vytvorilo podmienky a zabezpečovalo zber týchto oddelených zložiek komunálneho odpadu za účelom recyklácie a zhodnotenia:

-	zber papiera a lepenky

-	zber skla

-	zber plastov (PET)

Podľa spracovaného Programu odpadového hospodárstva (POH) na obdobie rokov 1997 – 2000 zber a zvoz komunálnych odpadov na území mesta do 1.4.1998 zabezpečovali Technické služby mesta Rajec, pričom bol odpad ukladaný na miestnu skládku odpadov v katastri mesta a obce  Šuja. Odvtedy zabezpečuje zber a zvoz komunálnych odpadov spoločnosť T+T, a. s. Žilina. Vyzberané druhotné suroviny z mesta Rajec boli pretriedené a upravené lisovaním v areáli firmy A.S.A Slovensko, odštepný závod Žilina a následne materiálovo zhodnotené u konečného spracovateľa.

Z dostupnej evidencie sú zrejmé údaje o odpadoch za rok 1996 (údaj z predošlého POH) a za roky 1998 – 2001, podľa kategorizácie odpadov a vydaného katalógu odpadov. Mesto má spracovaný POH na obdobie rokov 1997 – 2000 a do roku 2005.

Tab. B-49   Vyseparovane zložky z komunálneho odpadu v tonách

| za rok 2002 | t |
| --- | --- |
| papier a lepenka | 4,3 |
| sklo | 4,5 |
| vytriedené elektrické a elektronické zariadenia | 8,82 |
| plasty (PET) | 0,1 |
| biologicky rozložiteľný odpad | 58,30 |
| zmesový komunálny odpad | 1141,9 |
| objemný odpad | 397,3 |
| spolu | 1615,22 |
| z toho zhodnotený |  |
| papier a lepenka | 4,3 |
| plasty (PET) | 0,1 |
| zhodnotený spolu | 4,4 |
| zneškodnený skládkovaním | 1610,82 |

Okrem toho v roku 2002 predstavoval skládkovaním zneškodnený stavebný odpad 37 ton, nebezpečný odpad batérie a akumulátory 0,065 t (odoberaný spoločnosťou LECOL s. r. o. zhodnotený na zariadení firmy MACHTRADE, a. s. Sereď).

Všetky opatrenia v súčasnosti sú zamerané na znižovanie množstva komunálneho odpadu, ktorý musí byť ako zvyškový komunálny odpad ukladaný na skládky odpadov. Mesto bude smerovať svoje opatrenia tak, aby rozvíjalo dobré podmienky pre oddelený zber tých zložiek KO, ktoré je možné využiť materiálovo, energeticky, ako zdroj výroby kompostov resp. ktoré je nutné oddeliť z KO ako nebezpečné odpady, podľa prijatého všeobecne záväzného nariadenia č. 27 z roku 2001.

Opatrenia sú nasledovné

1.		Opotrebované batérie a akumulátory vznikajú pri výmene v automobiloch obyvateľov mesta. Odpad je zhromažďovaný u prevádzkovateľov miestnych autoservisov, kde sa ukladá do medziskladov nebezpečných odpadov. Odtiaľ sú pravidelne odvážané zmluvnou organizáciou na zneškodňovanie v rámci zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu  2 x ročne.

2.		Odpadové oleje a opotrebované pneumatiky – zhromažďovanie a zvoz použitých motorových olejov sa taktiež vykonáva na úrovni miestnych autoservisov. Od roku 2002 je zabezpečený zber a zneškodnenie týchto odpadov 2 x ročne prostredníctvom zberu vytriedených nebezpečných zložiek komunálneho odpadu.

3.		Odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov – zatiaľ sa nerealizuje separovaný zber týchto odpadov pre jeho nerentabilnosť.

4.		Elektronický šrot je odvážaný zmluvnou organizáciou na zneškodňovanie v rámci zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu 2 x ročne.

5.   	Odpady z PET

6.	Odpady z PE

7.	Odpady z PP

8.	Odpady z PS

9.		Odpady z PVC – odpady z plastov sú zberané a odvážané zmluvnou organizáciou na zhodnotenie v rámci zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu 2 x ročne.

10.		Odpady zo žiariviek sú zberané a odvážané zmluvnou organizáciou na zhodnotenie v rámci zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu 2 x ročne.

11.		Odpady z papiera sú zberané a odvážané zmluvnou organizáciou na zhodnotenie v rámci zberu vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu 2 x ročne.

12.		Sklo je riešené v rámci separovaného zberu. Mesto vlastní viacero kovových a plastových zberných nádob, ktoré sú rozmiestené po meste a do ktorých sa zbiera zmiešané sklo.

13.		Staré vozidlá – za minulé obdobie boli časti starých vozidiel odvážané Zbernými surovinami v rámci zberu železného šrotu.

14.		Biologicky rozložiteľný odpad – v meste sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery, z ktorých sa zhromaždený odpad odváža na skládku odpadov v katastri obce Šuja

#### Riešenie likvidácie a nakladanie s odpadmi do roku 2020

Územný plán mesta Rajec po konzultácii so samosprávnymi orgánmi mesta  predpokladá, že skládka komunálnych odpadov v Šuji bude mať činnosť predĺženú pre návrhové obdobie územného plánu. Pritom sa bude skládkovanie vykonávať v smere na juh a zároveň pokračovať jej rekultivácia smerom od vykonaných rekultivácii na juh. Uzavretú skládku v lome na pravej strane cesty II/517 v smere na Veľkú Čiernu navrhujeme postupne zaviesť a zalesniť. Občas sa vyskytujúce nepovolené skládky sú aktívne vyhľadávané zástupcami mesta, poslancami mestského zastupiteľstva, mestskou políciou, poľovníckym združením a ihneď likvidované. Je tiež potrebné zaoberať sa čistením vodných tokov, nielen z hľadiska zachovania prietočnosti vzhľadom k riziku povodní, ale aj ich zbavovania drobného komunálneho odpadu. Otvorený nepovolený lom v priestore Hvojtová je v územnom pláne mesta riešený ako pobytový priestor s lavičkami, ohniskami atď.

Mesto bude aj naďalej producentom odpadov, ktoré vo svojej štruktúre budú kopírovať súčasný stav. Vzhľadom k uvažovanému rastu počtu obyvateľov mesta predpokladáme aj úmerný rast produkcie odpadov. Systém organizovania zberu a likvidácie odpadov bude potrebné prispôsobiť vývoju legislatívy v SR.

##### Do roku 2020 navrhujeme:

pravidelne aktualizovať plán odpadového hospodárstva a zabezpečiť jeho naplnenie

naďalej pravidelne odvážať a zneškodňovať TKO a stavebný odpad z územia mesta na riadených skládkach v k. ú. Rajec

ďalej rozvíjať separovaný zber

podporovať kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov – zavedenie drvenia drevného odpadu

pokračovať v osvete medzi občanmi.

zvýšiť podiel energetického využitia odpadov

zriadiť zberný dvor separovaného odpadu v navrhovanom areáli technických služieb.

V rámci opatrení na likvidáciu a triedenie komunálnych odpadov navrhujeme výstavbu zberného dvora mesta, ktorý bude plniť funkciu medziskladu, kde by sa biologicky nerozložiteľné odpady krátkodobo zhromažďovali, triedili, drvili a prevážali do zberných surovín. Biologicky rozložiteľné odpady navrhujeme skladovať v areáli poľnohospodárskeho dvora Krivín, kde by boli aj kompostované.

#### prírodná rádioaktivita

##### Súčasný stav

Z prírodnej rádioaktivity, ktorá priamo pôsobí na ľudskú populáciu, je potrebné hodnotiť nasledujúce faktory:

- prírodná rádioaktivita hornín

- prírodná rádioaktivita vôd

- kozmické žiarenie

- rádioaktivita pobytových priestorov, ktorá je závislá od rádioaktivity podložia budov (hlavne radónu v pôde), rádioaktivity použitých stavebných hmôt, rádioaktivity vody, typu stavby, (vetrania, „komínového“ efektu v budovách, tesnosti základovej dosky)

##### Prírodná rádioaktivita hornín

Prírodná rádioaktivita hornín čiastočne odráža celkovú geologickú stavbu územia, ktoré má pestré litologické zloženie hornín. Malá Fatra a Veľká Fatra tvoria jadrové pohoria. V Turčianskej kotline sú vyvinuté treťohorné sedimenty v menšom rozsahu.

tabuľka B-50  Radónové riziko v meraných mestách Žilina a Martin

| Mestá | Počet referenčných plôch | Percentuálne zastúpenie radónového rizika |
| --- | --- | --- |
|  |  | nízke (%) | stredné (%) | vysoké (%) |
| Martin | 19 | 57,9 | 42,1 |  |
| Žilina | 28 | 25,0 | 60,7 | 14,3 |

##### Prírodná rádioaktivita vôd

Hodnoty koncentrácie Unat vo vodách sú zvýšené najmä v podzemných vodách kryštalinika Malej Fatry.

Objemová aktivita 226Ra je zvýšená v niektorých podzemných vodách vo verfenských  vrstvách spodného triasu vo Veľkej a Malej Fatre.

Zvýšené hodnoty (okolo 100 Bq.l-1) boli zistené vo vodách kryštalinika Malej Fatry, ako aj v niektorých minerálnych vodách (Žiar, Lúčky). Nízkymi hodnotami sa vyznačujú vody vonkajšieho flyša, ako aj vnútrokarpatských predterciérnych výplní.

##### Radónové riziko v pobytových priestoroch

V okrese Žilina boli namerané nasledujúce výsledky:

tabuľka B-51 Radónové riziko v pobytových priestoroch

| Okres | Počet zmeraných bytov | Počet bytov v EOAR <100 Bq.km-3 | 100-200 Bq.m-3 | > 200 Bq.m-3 | Priemer EOAR Bq.m-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Žilina | 11 | 11 | 0 | 0 | 17 |

Poznámka: EOAR - ekvivalentná objemová aktivita radónu, rizikové pracovisko najmä pre pracovníkov jaskýň.

##### Základné zákony,  vyhlášky a norma o problematike rádioaktivity

1.	Základným zákonom, z ktorého sa odvíjajú vyhlášky, nariadenia a normy v tejto problematike, je Zákon č. 20/1966 Z. z. o starostlivosti o zdravie ľudu.

2.	Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 65/72 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.

3.	Od roku 1992 je v platnosti vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 406/92 o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov.

4.	Norma STN 01 1308 stanovuje základné pojmy, veličiny a jednotky atómovej a jadrovej fyziky.

##### Hodnotenie a riešenie opatrení

Rajec je možné charakterizovať ako sídlo s priemernou rádioaktivitou a nízkym radónovým rizikom.

Plochy pre výstavbu vo všetkých lokalitách nie je potrebné overiť meraním pred výstavbou. Hydroizolačné materiály používané v stavebníctve dostatočne eliminujú prenikanie radónu do suterénnych priestorov.

Stavebné materiály na trhu by mali spĺňať normou stanovené limity vyžarovania radónu a ďalších prírodných rádionuklidov. Základným opatrením pri výstavbe nových objektov je preto používanie certifikovaných stavebných materiálov a zabezpečenie suterénov budov proti prenikaniu rádioaktivity z radónu vhodnými hydroizolačnými materiálmi. Suterény a pivnice bez hydroizolácie je potrebné pravidelne vetrať a obmedziť dĺžku pobytu v takýchto priestoroch.

## Vymedzenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

Do katastrálneho územia mesta Rajec zasahuje:

1.	Výhradné ložisko č. 381: „Veľká Čierna – Petrová, dolomit“ s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) a dobývacím priestorom (DP) „Veľká Čierna I“ pre spoločnosť LUVEMA, spol. s r. o., Nová Baňa,

2.	Výhradné ložisko č. 492: „Veľká Čierna – Baranová, stavebný kameň“ s určeným CHLÚ a  DP „Veľká Čierna“ pre spoločnosť KSR – Kameňolomy SR, s. r. o., Zvolen,

3.	Výhradné ložisko č. 379: „Rajec – Šuja, dolomit“ s určeným CHLÚ a  DP „Rajec“ pre spoločnosť DOLKAM Šuja, a. s., Rajec.

Územný plán mesta rešpektuje ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona. V zmysle § 19 banského zákona povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať orgán príslušný na povoľovanie stavieb a zariadení len so súhlasom obvodného banského úradu. Žiadosť o povolenie stavby a zariadenia musí žiadateľ doložiť vyjadrením organizácie, ktorá zabezpečuje ochranu výhradného ložiska, spolu s návrhom podmienok jeho ochrany.

Všetky činnosti, ktoré nesúvisia s banskou činnosťou v dobývacom priestore je potrebné pred ich začatím prerokovať s organizáciou, ktorá má určený dobývací priestor a obvodným banským úradom a získať ich súhlas.

Územný plán mesta Rajec rešpektuje hranice dobývacieho priestoru Veľká Čierna, ktorý bol stanovený Rozhodnutím Ministerstva stavebníctva SSR č. 1355/12 – Be/Dm, zo dňa 08.06.1973, kde sa vykonáva banská činnosť- dobývanie ložiska vyhradeného nerastu dolomit, tak ako to ustanovuje § 27 ods.6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v platnom znení. Banská činnosť bola povolená rozhodnutím Obvodného banského úradu v Prievidzi č. 2540-1/I/Pv/2005, zo dňa 02.12.2005. ÚPN – M rešpektuje všetky výhradné ložiská v k. ú. Rajec ich CHLÚ a DP.

## Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

### o.1.     Opatrenia na ochranu prírody

Zvýšenú ochranu si vyžadujú plochy súvisiace s návrhom ochrany území stanovených    R-ÚSES-om,  prevzatým do riešenia ÚPN mesta. V grafickej časti sú vyznačené územia vyžadujúce zvýšenú ochranu.  Ide o plochy na PP a LPF. V samostatnej kapitole boli podrobne popísané jednotlivé územia, a to :

- biocentrá

- genofondové lokality

- biokoridory

- hodnotná vzrastlá zeleň

Tieto ekologicky hodnotné územia treba chrániť pred poškodením, nevhodnými zásahmi, respektíve zničením, napríklad odvodnením, zasypaním a inými protiochranárskymi aktivitami.

### o.2)   Riešenie protipovodňových a vodohospodárskych opatrení

Intravilán mesta nie je ohrozovaný povodňami. Úpravy miestnych vodných tokov sú stabilizované a zabezpečujú prietok prívalových vôd. Výnimkou je nevhodná úprava potoka Čierňanka, najmä v priestore medzi cestou II/517 a termálnym kúpaliskom Veronika. Územný plán mesta preto navrhuje odstránenie spevnenia dna a vytvorenie lepších odtokových pomerov v tomto priestore. Všeobecným nedostatkom je zanedbaná údržba korýt tokov. Tie  sú zarastené náletovými drevinami a trávami hlavne mimo centra mesta.

Koncepcia ÚPN mesta Rajec z hľadiska vodohospodárskych úprav :

- Spomalenie odtoku vody z povodia

- Realizácia priečnych hrádzok

- Osadenie rozmerných balvanov do toku

- Realizácia priečnych prahov

Koncepcia ÚPN mesta Rajec z hľadiska ochrany pred povodňami :

- Rešpektuje realizované úpravy vodných tokov

- Navrhuje vypracovať projekt a následne realizovať úpravu toku Čierňanky v uvedenom úseku

- Pri novej výstavbe v priestore potoka Čierňanka zachovať prístup k vodnému toku o min. šírke 6,0 m od brehovej čiary z dôvodu jeho údržby a správy. Vodný tok je potrebné pravidelne čistiť od nánosov

- Navrhuje realizovať pravidelnú údržbu miestnych tokov a odstraňovanie nevhodnej brehovej vegetácie. Ide o vegetáciu náletového charakteru, ktorá výrazne bráni prietoku vo vodnom toku. Odstránenie tejto vegetácie je možné len po súhlase všetkých dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

### o.3)  Riešenie úprav území znehodnotených ťažbou

V lome smer Veľká Čierna sa nachádza uzavretá skládka komunálneho odpadu. Navrhujeme ju postupne zaviesť a zalesniť.

Otvorený nepovolený lom v priestore Hvojtová je v územnom pláne mesta riešený ako pobytový priestor s lavičkami, ohniskami, atď..

## Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde

### Prírodné podmienky

Navrhované lokality ÚPN  mesta Rajec podľa kódu patria do klimatického regiónu

07 – mierne teplého, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári –2 - -5°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 13 – 15°C

08 – mierne chladného, mierne vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári –3 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 12 – 14°C

09 –chladného, vlhkého, s priemernou teplotou vzduchu v januári –4 - -6°C a s priemernou teplotou vzduchu za vegetačné obdobie 12 – 13°C.

Na dotknutých lokalitách na pôdotvorných substrátoch sa vyvinuli tieto typy pôdy :

02 – fluvizeme typické karbonátové, stredne ťažké

06 - fluvizeme typické, stredne ťažké

11 – fluvizeme glejové, stredne ťažké

14 - fluvizeme, stredne ťažké, až ľahké, plytké

29 – čiernice typické, čiernice glejové, stredne ťažké, až ťažké, na sprašových a svahových hlinách

64 – kambizeme typické na minerálne bohatých zvetralinách flyša, ťažké

65 – kambizeme typické a kambizeme luvizemné na svahových hlinách, stredne ťažké, až ťažké

70 – kambizeme pseuglejové na flyši, ťažké, až veľmi ťažké

71 – kambizeme pseuglejové na svahových hlinách, stredne ťažké, až ťažké

82 – kambizeme na flyši, na výrazných svahoch : 12 – 25°, stredne ťažké, až ťažké

83 – kambizeme na ostatných substrátoch, na výrazných svahoch : 12 – 25°, stredne ťažké, až ťažké

87 – rendziny typické a rendziny kambizemné, stredne hlboké na vápencoch a dolomitoch, stredne ťažké, až ťažké

88 – regozeme typické, až regozeme pelické, ojedinele hnedozeme erodované, alebo kambizeme erodované na slieňoch, alebo íloch, stredne ťažké, až ťažké

92 – rendziny typické na výrazných svahoch: 12-25°, stredne ťažké, až ťažké

00 – pôdy na zrázoch nad 25°

Dotknuté BPEJ sú zaradené do týchto kvalitatívnych skupín :

5 – 0771012, 0806012, 0806022,

6 – 0729012, 0729013, 0802012, 0811012, 0865242, 0865442, 0871212, 0871213,

7 – 0814062, 0864433, 0865442, 0870413, 0887213, 0888233, 0888243, 0888443

8 - 0988443

9 – 0882673, 0883682, 089267, 20892682, 0800892

### Vyhodnotenie záberov PP

Urbanistický návrh rieši rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v 20 lokalitách, čo je zdokumentované v tabuľke – Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde.

Celkovo sa predpokladá rozvoj na ploche 84,59 ha. Z celkového záberu lokalít je 81,01 ha poľnohospodárskej pôdy. V urbanistickom riešení je plánovaný aj záber nepoľnohospodárskych a zastavaných plôch o výmere 3,58 ha.

Vyhodnotenie lokalít

Lokalita č.1 – je určená na rozvoj rekreácie - golfového ihriska.

Lokality č.2 – rozšírenie cintorína.

Lokalita č.3,4,5,6 – sú určené na výstavbu rodinných domov a detského ihriska.

Lokalita č.7 – je určená na výstavbu komunikácie.

Lokalita č.8  – je určená na výstavbu rodinných domov.

Lokality č.9 – je určená na výstavbu izolačnej zelene.

Lokalita č.10 – je určená na prekládku cesty I/64.

Lokalita č.11 – je určená na výstavbu izolačnej zelene.

Lokality č.12,13,14 – sú určené na výstavbu priemyselných podnikov a technickej vybavenosti.

Lokalita č.15 – je určená na rozvoj kúpaliska Veronika.

Lokalita č.16 – je určená pre rozvoj HBV.

Lokalita č.17 – je určená na výstavbu mestského parku.

Lokalita č.18 – je tu navrhovaná občianska vybavenosť.

Lokalita č.19 – je určená na výstavbu motorestu a rekreačné využitie.

Lokalita č.20 – je tu navrhovaná občianska vybavenosť vo forme amfiteátra.

### Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

Tab. B-52

| Lokalita číslo | Katastrálne územie | Funkčné využitie | Výmera lokality celková v ha | Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy v hektároch | Vykonané investičné zásahy v ha | Užívateľ poľnohosp. pôdy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkom v ha | z toho |  |  |
|  |  |  |  |  | kód/skupina BPEJ | výmera . |  |  |
| 1 | Rajec | golf ihrisko | 20,43 | 19,05 | 0806012/5 | 5,99 | odvodnenia | agroregión Rajec |
|  |  |  |  |  | 0865242/6 | 3,05 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0865442/7 | 5,54 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0883682/9 | 4,42 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0800892/9 | 0,05 |  |  |
| 2 | Rajec | rozšir, cintorína | 0,95 | 0,95 | 0864433/7 | 0,95 |  | agroregión Rajec |
| 3 | Rajec | IBV | 0,38 | 0,38 | 0864433/7 | 0,38 | odvodnenia | agroregión Rajec |
| 4 | Rajec | IBV | 5,86 | 5,26 | 0814062/7 | 0,30 | odvodnenia | agroregión Rajec súkr. os. |
|  |  |  |  |  | 0888233/7 | 0,27 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0882673/9 | 4,69 |  |  |
| 5 | Rajec | IBV | 5,62 | 5,62 | 0802012/6 | 5,62 |  | agroregión Rajec |
| 6 | Rajec | IBV+detské ihr | 4,01 | 3,88 | 0814062/7 | 3,88 |  | agroregión Rajec súkr. os |
| 7 | Rajec | komunikácia | 0,22 | 0,20 | 0806022/5 | 0,09 |  | agroregión Rajec súkr. os |
|  |  |  |  |  | 0814062/7 | 0,11 |  |  |
| 8 | Rajec | IBV | 5,50 | 5,33 | 0771012/5 | 0,92 |  | agroregión Rajec súkr. os |
|  |  |  |  |  | 0871212/6 | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0892672/9 | 4,29 |  |  |
| 9 | Rajec | Izolačná zeleň | 2,64 | 2,64 | 0871212/6 | 0,05 |  | agroregión Rajec |
|  |  |  |  |  | 0892672/9 | 2,59 |  |  |
| 10 | Rajec | preložka cesty I/64 | 4,57 | 4,23 | 0771012/5 | 0,32 | odvodnenia | agroregión Rajec súkr. os |
|  |  |  |  |  | 0806022/5 | 0,44 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0729012/6 | 0,43 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0871212/6 | 0,62 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0871213/6 | 0,69 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0888243/7 | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0888443/7 | 0,44 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0892672/9 | 1,19 |  |  |
| 11 | Rajec | Izolačná zeleň | 1,98 | 1,84 | 0771012/5 | 0,58 |  | agroregión Rajec súkr. os |
|  |  |  |  |  | 0871213/6 | 1,26 |  |  |
| 12 | Rajec | Priemysel | 2,37 | 2,37 | 0771012/5 | 0,37 | odvodnenia | agroregión Rajec |
|  |  |  |  |  | 0729012/6 | 0,92 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0888243/7 | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0888443/7 | 0,99 |  |  |
| 13 | Rajec | ČSPHM+komunikácia | 1,75 | 1,75 | 0729012/6 | 1,75 | odvodnenia | agroregión Rajec |
| 14 | Rajec | Priemysel | 3,08 | 2,48 | 0729012/6 | 2,48 |  | súkr. os |
| 15 | Rajec | rekreácia | 3,00 | 2,95 | 0729013/6 | 2,95 |  | agroregión Rajec |
| 16 | Rajec | HBV | 9,22 | 9,22 | 0729012/6 | 9,22 | odvodnenia | agroregión Rajec |
| 17 | Rajec | Verejná zeleň | 1,73 | 1,73 | 0729012/6 | 0,44 | odvodnenia | agroregión Rajec |
|  |  |  |  |  | 0729013/6 | 1,29 |  |  |
| 18 | Rajec | OV | 8,32 | 8,32 | 0729012/6 | 5,24 |  | agroregión Rajec |
|  |  |  |  |  | 0814062/7 | 3,08 |  |  |
| 19 | Rajec | rekreácia | 2,07 | 1,92 | 0806012/5 | 1,68 |  | agroregión Rajec |
|  |  |  |  |  | 0811012/6 | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0887213/7 | 0,22 |  |  |
| 20 | Rajec | Amfiteáter | 0,89 | 0,89 | 0870413/7 | 0,79 |  | agroregión Rajec |
|  |  |  |  |  | 0988443/8 | 0,10 |  |  |
| Celkom lokality 1 – 20 | 84,59 | 81,01 |  | 81,01 |  |  |

## Hodnotenie riešenia

### Hodnotenie z hľadiska environmentálnych dôsledkov

Riešenie rešpektuje v najvyššej možnej miere prvky ochrany prírody a územného systému ekologickej stability ako ich definujú Implementácia územných systémov ekologickej stability(ÚSES) – Aktualizácia prvkov regionálneho ÚSES okresov Žilina, Bytča a Kysucké Nové Mesto a Miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES).

Územný plán rešpektuje  prvky s navrhovanou legislatívnou ochranou

  - Malá Fatra – územie zahrnuté do národného zoznamu navrhovaných chránených     vtáčích území nCHVÚ 013 Malá Fatra

  - Lúčanská Malá Fatra – návrh na vyhlásenie CHKO

  - chránený strom lipa veľkolistá (Tilia platyphylla) v lokalite evanielického cintorína v Rajci, ochranné pásmo 113 m2.

prvky územného systému ekologickej stability – nadregionálne a regionálne biocentrá a biokoridory:

  - Nrbc 4  Strážov – Sádecké vrchy

  - Rbc 33 Šujské rašelinisko a Rajčianka

  - Rbc 35 Oselná – regionálne biocentrum

  - Nrbk 6 Prepojenie hrebeňom Lúčanskej Fatry

  - Rbk 18 Vodný tok a niva Rajčianky

  - Rbk 19 Prepojenie Súľovské skaly – Strážovské vrchy

  - Rbk 22 Ekotón Lúčanskej Fatry

a genofondové lokality RÚSESu a MÚSESu.

Výnimkou sú čiastkové zásahy do troch genofondových lokalít. Územný plán mesta prebral rozpor medzi

- genofondovou lokalitou č.6 MÚSESu - okolie skládky TKO a opustených výrobných jám (k. ú. Rajec) – skládka, ktorá vznikla po vyťažení dolomitu, v okolí teplomilná vegetácia, riedky porast borovice lesnej, ktorá bude aj naďalej v konflikte so skládkou

- genofondovou lokalitou č.20 MÚSESu - trstiny pod záhradkárskou osadou v Rajci, severozápadné svahy Skotne - významný biotop doposiaľ necharakterizovaný, cez ktorú vedie prevzatá preložka cesty I/64.

ÚPN - M Rajec navrhuje IBV Vrchná čiastočne do priestorov genofondovej lokality č.27 MÚSESu - Sady pri cintorínoch a školskej záhrade v Rajci – výrazné porasty na západných svahoch mesta – záhrady, kde citlivo navrhuje novú IBV tak, aby významná časť sadov ostala zachovaná.

Mesto Rajec patrí medzi 5 európskych miest, ktoré majú prívlastok bruntlandské s cieľom riešenia úspor energie pri súčasnom zlepšení životného prostredia. Aj z tohoto dôvodu je v návrhu kladený dôraz na významné zlepšenie životného prostredia mesta.

Dôležitou zložkou pôsobiacou na kvalitu životného prostredia je zeleň.

Revitalizácia zelene sa navrhuje v priestore námestia, v rámci úpravy hlavných peších priestorov na trase peších ťahov  - od kostola smer – námestie – škola – sever – Záhumnie; pri toku Rajčianky, ostatné pešie ťahy, úprava okrasnej zelene na cintoríne, údržba zelene v rámci židovského cintorína a v jeho okolí.  Tiež v rámci úpravy nástupnej plochy do kostola a vytvorenia nástupu už z cesty pri budove bývalej školy, ako aj pri kúpalisku Veronika.

Ďalej v rámci doplnenia okolia toku Rajčianky v celom katastri mesta po odstránení inváznych druhov drevín a ich nahradení autochtónnymi druhmi, navrhujeme oživiť tok aj drobnými trávnatými ihriskami, detskými ihriskami, lavičkami, altánkami, doplniť aj drevinovú zeleň ostatných vodných tokov o pôvodné brehové porasty s ochrannou funkciou – najmä Čierňanského potoka s prítokom Hvojtová, potoka Ďurčianka, Vranínskeho jarku s prítokmi, potoka Rybná, potoka spod Skotne, Porubského potoka, ale aj ostatných vodných tokov v katastrálnom území mesta.

Taktiež doplniť poľné cesty a navrhované cyklotrasy o sprievodnú stromovú zeleň v autochtónnom druhovom zastúpení.

Nové a pôvodné vstupy do mesta upraviť tak, aby pôsobili esteticky – dotvoriť zeleňou, ktorá zabezpečí zaclonenie priemyselných objektov a garáží, a prípadne aj ochranu obytných plôch pred hlukom a prachom.

Aj okolie výrobných areálov, poľnohospodárskych dvorov a vnútorné časti ich areálov navrhujeme v kontaktných polohách s obytnou zástavbou doplniť vzrastlou zeleňou plniacou funkciu optického oddelenia rozdielnych funkčných plôch.

V priestore medzi preložkou cesty I/64 a zastavaným územím navrhujeme využitie formou TTP  a izolačnej zelene.

Z krajinárskeho hľadiska vychádza ÚPN – M  z KEP a navrhuje:

V katastrálnom územií Rajec

-	zachovať, zveľaďovať a zbytočne, nevhodnými aktivitami nenarúšať súčasnú, veľmi vhodnú a účinnú organizáciu krajiny - priestorové usporiadanie prvkov štruktúry krajiny,

-	rešpektovať požiadavku - zvýšené nároky na novú bytovú výstavbu (bytové domy) uspokojovať v prvom rade využívaním voľných plôch (preluky) v intraviláne, následne je možné využiť plochy na severozápadnom kontakte so súčasnou zástavbou až po areál termálneho kúpaliska Veronika, v jeho okolí výsadba izolačnej, bariérovej vegetácie,

-	v rámci rezervy pre IBV požiadavku - pre bytovú výstavbu (bytové domy) je možné využiť aj plochu severne od termálneho kúpaliska Veronika (súčasná záhradkárska osada z hľadiska optimálneho využitia krajinného priestoru nevhodne situovaná, podobne termálne kúpalisko),

-	rešpektovať požiadavku - priestor medzi severozápadnou hranicou sídla, záhradkárskou osadou a termálnym kúpaliskom (lokalita Záhumnie, v súčasnosti orná pôda) chápať ako rezervu pre možnú ďalšiu bytovú zástavbu,

-	rešpektovať požiadavku - priestor na južnom kontakte so sídlom (sútok Rajčianky a potoka Rybná) je možné využiť na bytovú zástavbu,  rodinné domy,

-	rešpektovať požiadavku v rámci rezervy pre IBV - v priestore Baranová, v kontakte s poľnohospodárskym dvorom možnosť bytovej výstavby – rodinné domy,

-	rešpektovať odporúčanie - v severnom kontakte so sídlom, v priestore súčasnej priemyselnej zóny až k severnej katastrálnej hranici (medzi železničnou traťou Žilina – Rajec a záhradkárskou osadou) možnosť plošného pokračovanie priemyselnej zóny – nezávadné výrobné prevádzky a služby,

-	akceptovať odporúčanie - zbytok záhradkárskej osady medzi plochami možnej bytovej výstavby a pokračovaním priemyselnej zóny v severnej časti katastra chápať ako „izolačný“ priestor medzi týmito plochami,

-	akceptovať - možný plošný „úbytok“ záhradkárskej osady v severozápadnom kontakte so sídlom je možné nahradiť plošným nárastom súčasnej záhradkárskej osady vo východnej časti katastra,

- 	rešpektovať odporúčanie - zachovať kontaktné „pásy“ sadov, záhrad a záhumienok na východnej a západnej hranici so sídlom – účinný ekostabilizačný, krajinnotvorný a protipovodňový faktor,

-	rešpektovať požiadavku  - západnú časť katastrálneho územia využívať prevažne formou trvalo trávnych porastov (lokality Pod Dubovou, Baranová a Hliny využívať ako pasienky) a priestor rozerodovanej riečnej terasy (lokality Na Diel, Hvojtová, Vrchná, Košariská, Hlavy, Zadné povrázky a Stráň) využívať prevažne ako kosné lúky, vo vrcholovej a južnej časti priestoru možnosť striedania kosných lúk s ornými pôdami (viacročné krmoviny) - prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	rešpektovať požiadavku - priestor v západnej časti katastrálneho územia (lokality Sedlisko a Charubina) využívať formou trvalo trávnych porastov – kosné lúky – prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	vo východnej časti katastrálneho územia ponechať prevahu štrukturálnych prvkov s ornou pôdou, rešpektovať závery KEP,

-	rešpektovať požiadavku - lokalitu Bukovina v severovýchodnom kontakte so sídlom využívať formou trvalo trávnych porastov – pasienky a jej východnú časť – kosné lúky – prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	rešpektovať požiadavku - lokalitu Skotňa využívať len formou trvalo trávnych porastov – kosné lúky – prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	rešpektovať požiadavku - južný svah v hornom a strednom  toku potoka Rybná využívať len ako trvalo trávne porasty – kosné lúky, v kombinácii so súčasnými plochami krajinnej vegetácie – prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	rešpektovať požiadavku - lokalitu  Nad Balcovcami možné využívať ako ornú pôdu s výrobou aj náročnejších plodín (obiloviny), v priestore nevyužívané menšie lokality  využiť (posilniť) ako plochy s rozptýlenou nelesnou vegetáciou – ekostabilizačný, krajinnotvorný a estetický prvok,

-	rešpektovať požiadavku - južnú časť lokality Nad Balcovcami – Hranice (okolie komunikácie do Kamennej Poruby) je vhodné využívať ako trvalo trávne porasty – kosné lúky s možnosťou striedania s ornými pôdami s viacročnými krmovinami – prirodzená protierózna a protipovodňová ochrana,

-	rešpektovať požiadavku - lokality Požehy, Predný vŕšok a Za Nemčekom je možné využívať ako orné pôdy s výrobou aj náročnejších plodín (obiloviny), v lokalitách Požehy a Predný vŕšok (ich južné časti) nutnosť striedania s trvalo trávnymi porastami – kosné lúky, alebo orné pôdy s viacročnými krmovinami,

-	v  rozvoji golfového ihriska rešpektovať odporúčanie - vo vrcholovom priestore (sedlová časť) v západnej časti katastrálneho územia (blízkosť Veľkej Lúky) možnosť lokalizácie nenáročného, rekreačného 9 – jamkového golfového ihriska, blízku plochu bývalého ovčína pri komunikácii využiť ako súčasť golfového areálu,

-		rešpektovať odporúčanie - v blízkosti (dolina Hlboká) vodnej nádrže (rybník) možnosť dotvorenia priestoru športovo – rekreačnými, obslužnými službami s využitím drobnej architektúry – zameranie športový a rekreačný rybolov,

-	rešpektovať požiadavku - južný a východný priestor vodnej nádrže využívať ako rekreačno – relaxačný areál, bez objektovej potreby – prechádzky, oddych a pod.,

-	v aktualizácii ÚPN – M - po ukončení ťažby v štrkopieskovom lome v južnom cípe katastrálneho územia možnosť využívať lokalitu ako športovo – motoristický areál (motokros, autokros a pod.),

-	rešpektovať požiadavku  - priestor  v okolí  termálneho  kúpaliska  Veronika  a  možných  nových  plôch s bytovou výstavbou (niva Čierňanky) možnosť využívať formou nenáročného spôsobu relaxácie s drobnou architektúrou, rekreačné športové plochy a pod. - športovo – rekreačno – relaxačné zázemie kúpaliska a obytnej zóny,

-	rešpektovať požiadavku - sprievodné vegetačné formy (sprievodná, líniová vegetácia) tokov Rajčianka, Čierňanka, Rybná, Hvojtová, Turbínsky jarok, bezmenný tok v blízkosti poľnohospodárskeho podniku a vrchný tok Kľače chápať ako základnú kostru územného systému ekologickej stability, zásadne (výrub) nevstupovať do porastov, ponechať prirodzenosť, vylúčiť stavebnú úpravu (najmä Rajčianky, aj v sídle),

-	rešpektovať požiadavku - dbať o sprievodnú vegetáciu špecifických lokalít (cintoríny a ich okolie), orientovať sa na domáce, prirodzené druhy,

-	rešpektovať požiadavku - sprievodnú vegetáciu komunikácie do Porubskej doliny udržiavať, nevyužívané trávne plochy s procesom sukcesie ponechať prirodzenej tvorbe krajiny („zelený“ koridor) - ekostabilizačný, krajinnotvorný a diverzifikačný krajinný prvok,

-	rešpektovať požiadavku - lokalitu s neúžitkami vo východnom kontakte s poľnohospodárskym podnikom ponechať prirodzenému procesu krajinnotvorby – izolačný, bariérový prvok

-	rešpektovať - priestor v lokalite Hlboká po oboch stranách cestnej komunikácie Rajec – Veľká Čierna ponechať prirodzenému procesu tvorby krajiny, podobne aj priestor bývalých strží v lokalite Hliny – ekostabilizačný, krajinnotvorný a estetický prvok,

-	rešpektovať odporúčanie - priestor v lokalite Baranová s nevyužívanými trvalo trávnymi porastami – neúžitky, v minulosti zdevastovaný preháňaním dobytka, s nastupujúcim procesom sukcesie ponechať prirodzenému procesu tvorby krajiny – protierózny prvok,

-	rešpektovať požiadavku - plochy areálov poľnohospodárskeho podniku (východná časť katastra) a zdevastovaného poľnohospodárskeho dvora (západná časť katastra) revitalizovať, formou rozptýlenej nelesnej vegetácie prirodzene „vtiahniť“ do okolitej krajiny.

v katastrálnom území Rajec v priestore Porubská:

-	rešpektovať požiadavku - v dominantých lesných komplexoch (buk) dbať na ochranu druhov fauny, viažúcej sa na túto lokalitu, ponechávať dostatočný počet starých (aj odumretých) stromov v závislosti na ornitocenózach a ďalších špecifických podmienkach,

-	rešpektovať požiadavku - v celom priestore katastrálneho územia Rajec II. ponechať prirodzený proces krajinnotvorby,

-	rešpektovať požiadavku - priestor Porubskej doliny využívať ako nenáročný rekreačný priestor pre región Rajca,

-	akceptovať požiadavku - rešpektovať a riadiť sa legislatívne ukotvenými podmienkami ochrany prírody a krajiny, najmä podmienkami navrhovaného vtáčieho územia Malá Fatra,

-	akceptovať požiadavku - v I. skupine (vyššia spoločenská hodnota – váha záujmov ochrany - 3 a viac záujmov) zachovať pôvodný, prirodzený priestor z hľadiska pôvodnosti fauny a flóry, vylúčiť hospodárske a turistické aktivity, rešpektovať podmienky ochrany prírody a krajiny (CHVÚ),

-	akceptovať odporúčanie - v II. skupine (stredne vysoká spoločenská hodnota - 2 záujmy) podobne ako v I. skupine, možnosť intenzívnejších foriem turizmu – možný turistický chodník, trasa, podobne ako v skupine I., rešpektovať podmienky ochrany prírody a krajiny (CHVÚ),

-	akceptovať odporúčanie - v III. skupine (stredná spoločenská hodnota - 1 záujem)  sú možné nenáročné antropoaktivity (aj ťažba, turizmus), podobne ako v skupine I., rešpektovať podmienky ochrany prírody a krajiny (CHVÚ).

Pre zlepšenie ochrany ovzdušia navrhujeme:

- individuálna bytová výstavba bude zásobovaná teplom z lokálnych domových plynových teplovodných kotolní, resp. kotolní na spaľovanie drevnej hmoty. Na ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) sa bude využívať aj solárna energia s použitím slnečných kolektorov

- objekty HBV a občianskej vybavenosti budú zásobované teplom z objektových teplovodných plynových kotolní slúžiacich pre ohrev média ÚK a ohrev TÚV. Na ohrev, resp. predohrev TÚV sa bude využívať aj solárna energia  použitím slnečných kolektorov, alebo iné obnoviteľné zdroje energie (napr. v lokalite Sever – Záhumnie sa využije geotermálna energia).  Uvedeným riešením sa dosiahne možnosť vykurovať každý objekt samostatne podľa účelu jeho využitia, bude tu vytvorená možnosť lokálnej regulácie, príprava médií priamo na mieste odberu (vylúčenie strát vo vonkajších tepelných sieťach), v prípade neobsadenosti objektov je možný prechod do útlmovéj ochrany objektu a tým šetrenia tepelnou energiou

- objekty priemyselnej výstavby budú zásobované teplom na  báze zemného plynu (plynové kotolne, plynové infražiariče, resp. plynové vzduchotechnické jednotky) s doplnkovým využitím obnoviteľných zdrojov energie (kotolne s využitím biomasy) a využitím odpadového tepla z kogeneračnej výroby elektrickej energie

-   alternatívne objekty v lokalite Bukovina + priemyselné objekty budú zásobované teplom z centrálneho zdroja tepla so spaľovaním biomasy – rýchlorastúcich drevín

- vykonať včas povrchové úpravy pri realizácii a rozkopávkach ciest v dôsledku zemných prác pri realizácii stavieb technickej infraštruktúry a iných zásahov do existujúcich komunikácii

- rešpektovať platné právne normy v oblasti ochrany ovzdušia

- zamedziť spaľovaniu rastlinného odpadu, uprednostniť kompostovanie

- v nárazníkovej zóne na rozhraní zastavaného a nezastavaného územia  vysádzať vzrastlé formy zelene, ktorá by zachytávala prach vzniknutý pri poľnohospodárskych prácach – orba, sejba, zber plodín, hnojenie a pod.

- v jarných mesiacoch včas zabezpečiť upratanie komunikácií po zimnom posype

- v prípade iného znečistenia komunikácií zabezpečiť okamžité odstránenie znečistenia.

Pre ochranu povrchových a podzemných vôd navrhujeme	:

- zmenu koncepcie v odvádzaní a likvidácii odpadových vôd, vybudovaním novobudovaných stôk oddelene pre splaškovú a pre dažďovú kanalizáciu s cieľom efektivity čistenia a odstránenia znečistenia tokov pri odľahčovacích staniciach

- revitalizáciu korýt miestnych tokov

- ochranu zdrojov pitnej vody vrátane ich PHO I. a II. stupňa

- nepoužívať chemické postreky a hnojivá v množstvách, ktoré by mohli znečistiť podzemné vody.

Pre zlepšenie ochrany pred hlukom a vibráciami navrhujeme:

- zamedziť budovaniu prevádzok v obytnom území vytvárajúcich nadmerný hluk

- kontrolou a následnými opatreniami odstránenie hlučnosti existujúcich prevádzok

- vybudovanie protihlukovej izolačnej zelene v priestore prekládky cesty I/64

- vedenie trás s tranzitnou dopravou cez územia, ktorým nevadí hlukové a emisné zaťaženie – priemyselná zóna

- odstup navrhovanej zástavby od ciest s tranzitnou dopravou.

Pre ochranu pred účinkami zápachu navrhujeme:

- nezavádzať veľkochov hospodárskych zvierat ani budovanie poľných hnojísk v kontakte s obytným a rekreačným územím

- vo výrobe dodržiavať bezpečnostné predpisy a normy v oblasti narábania z farbivami a riedidlami

- navrhovaný areál agroturistiky limitovať počtom 20 koní, 20 oviec a 5 ks hovädzieho dobytka.

Pre nakladanie z odpadmi navrhujeme:

- uzavretú skládku v lome smer Veľká Čierna postupne zaviesť a zalesniť

- občas sa vyskytujúce nepovolené skládky naďalej aktívne vyhľadávať zástupcami mesta, poslancami mestského zastupiteľstva, mestskou políciou, poľovníckym združením a ihneď likvidovať

- čistiť vodné toky nielen z hľadiska zachovania prietočnosti, vzhľadom k riziku povodní, ale aj ich zbavovania drobného komunálneho odpadu

- otvorený nepovolený lom v priestore Hvojtová riešiť ako pobytový priestor – ohniská, lavičky, atď.

- systém organizovania zberu a likvidácie odpadov prispôsobiť vývoju legislatívy v SR

- pravidelne aktualizovať plán odpadového hospodárstva a zabezpečiť jeho naplnenie

- naďalej pravidelne odvážať a zneškodňovať TKO a stavebný odpad z územia obce na riadených skládkach v k. ú. Rajec, pritom sa bude skládkovanie vykonávať v smere na juh a zároveň pokračovať jej rekultivácia smerom od vykonaných rekultivácii na juh

- zvýšiť materiálové zhodnotenie odpadov

- ďalej rozvíjať separovaný zber, separovať zhodnotiteľný domový odpad dosiahnúť zapojenie 60% obyvateľov

- podporovať kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov – zavedenie drvenia drevného odpadu

- zvýšiť podiel energetického využitia odpadov

-    zapojiť sa do tzv, kúpeľňového programu a kuchynského programu (separácia určitých zložiek komunálneho odpadu využiteľných k tvorbe alternatívneho paliva)

- pripraviť projekt pre Recyklačný fond

- v rámci prípravy zberného dvora odpadov a ďalšieho rozvoja separovaného zberu v meste pripraviť a predložiť projekt so žiadosťou o dotáciu z Recyklačného fondu

- znižovať produkciu odpadov v meste a ich využitie na druhotné účely propagáciou ekologického zmýšľania obyvateľstva

- pravidelne informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu, miestneho mesačníka, alebo na nástenkách o základných organizačných opatreniach pre druhotné znižovanie odpadov

- podporovať environmentálnu výchovu obyvateľov a to už od školského veku, čo sa v blízkej budúcnosti navrhuje

- uprednostňovať výrobky z dlhšou životnosťou pred jednorázovými výrobkami

- uprednostňovať výrobky z vratnými obalmi pred výrobkami z jednorázovými obalmi

- dodržiavať, resp. prispôsobiť sa termínovníku na zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu, ktorý vypracováva firma A.S.A Slovensko, odštepný závod Žilina a je doručovaný obyvateľom priamo do domov

- vyzývať obyvateľov k iniciatívam a návrhom k zlepšeniu životného prostredia, čistoty mesta a odpadového hospodárstva

- znižovať biologicky rozložiteľné odpady ukladané na skládky odpadov s cieľom – znížiť množstvo skladovaných biologicky rozložiteľných odpadov

- zaviesť a udržovať separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov, najmä drevného odpadu zo záhrad

- zaviesť spracovanie odpadu drvením pomocou mobilného drviča priamo v meste a v priestore poľnohospodárskeho dvora Krivín

- zefektívniť skladovanie a prepravu drveného odpadu

- zvýšiť informovanosť obyvateľstva o nutnosti separovania a kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu

- realizovať výstavbu zberného dvora mesta, ktorý bude plniť funkciu medziskladu, kde sa budú biologicky rozložiteľné odpady krátkodobo zhromažďovať, triediť, drviť, a prevážať do kompostárne, konečnému spracovateľovi v priestore poľnohospodárskeho dvora Krivín

- zberný dvor separovaných odpadov vybudovať v priestore technických služieb mesta.

Pre zníženie rizika pôsobenia prírodnej rádioaktivity navrhujeme:

Plochy pre výstavbu vo všetkých lokalitách katastra mesta nie je potrebné overiť meraním pred výstavbou. Hydroizolačné materiály používané v stavebníctve dostatočne eliminujú prenikanie radónu do suterénnych priestorov.

Stavebné materiály na trhu by mali spĺňať normou stanovené limity vyžarovania radónu a ďalších prírodných rádionuklidov. Základným opatrením je preto pri výstavbe nových objektov používať certifikované stavebné materiály a suterény budov zabezpečiť vhodnými hydroizolačnými materiálmi.

Suterény a pivnice bez hydroizolácie je potrebné pravidelne vetrať a obmedziť dĺžku pobytu v takýchto priestoroch.

### Hodnotenie z hľadiska ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov

Riešenie ÚPN – M sa sústredilo na vytvorenie legislatívnych podmienok pre výstavbu bytových domov, rodinných domov, rekreačných zariadení spolu s kapacitami pre ubytovanie a stravovanie, realizáciu zelene, doplnenie absentujúcej občianskej vybavenosti, a zariadení výroby.

Počet navrhovaných rodinných domov je spolu s počtami v rezervných plochách do roku 2020 je mierne nadsadený. Domy nezrealizované do tohto obdobia bude možné aj po tomto roku budovať až do vyčerpania územnej rezervy určenej pre výstavbu IBV. Predpokladáme, že po roku 2020 sa počet domov ustáli v rámci navrhovanej hranice zastavaného územia. Dôvodom pre toto ustálenie bude demografický vývoj.

Rozsiahla ponuka plôch pre rozvoj rodinných domov nesie zo sebou riziko nekontrolovateľnej rozostavanosti. Na predstaviteľoch mesta bude eliminácia tohoto rizika, pomocou zvolenia operačného plánu pre postup zastavovania, s prihliadnutím na skutočný záujem v jednotlivých lokalitách.

Rast mesta s výnimkou satelitu Charubina je riešený aditívne, čo dáva predpoklad aj ekonomicky výhodného riešenia.

Dôraz na ekologické aspekty je v konečnom dôsledku pozitívny aj z hľadiska ekonomického.

Návrh je opatrný v oblasti rozvoja vybavenosti a osobných služieb, ktoré sú v súčasnosti v rukách podnikateľov. Veľký dôraz je kladený na rozvoj sociálnych služieb, tak aby mesto a jeho blízke okolie zabezpečilo ich plnú škálu.

Hlavným cieľom do roku 2020 je postupne upraviť historické jadro mesta, ktoré je zväčša pamiatkovou zónou, do estetickej podoby a pobytových plôch pre neformálny spoločensky styk obyvateľov. Ďalším je oblasť OV - vybudovanie kultúrnospoločenského centra, novej školy, škôlky, ubytovacích zariadení, supermarketu, krytého kúpaliska, integrovaného záchranného systému, športových zariadení pre dospelých a deti, športovej haly,  agroturistického areálu, amfiteátra, dokončenie športovej haly ako objektu občianskej vybavenosti a čerpacej stanice pohonných hmôt.

Tvorba zelene je vyvolaná jednak požiadavkami na ekologickú stabilitu územia, krajinárskymi aspektami, ale aj vytvorením pobytových priestorov a estetickými požiadavkami na priestory mesta, okolie peších komunikácii, pre skvalitnenie životného prostredia a vytvorenie vhodných priestorov pre oddych obyvateľov mesta.

Výrobná zóna je navrhnutá najmä na základe intenzifikácie využitia existujúcich areálov priemyselných podnikov a poľnohospodárskych dvorov.

Technická infraštruktúra je navrhnutá na základe plánovanej výstavby. Jej rozvoj by mal kopírovať stavebnú činnosť, prípadne mal by byť v predstihu.

Dopravný skelet po preložení ciest I/64 a II/517 bude v meste pre potreby obsluhy územia postačujúci. Navrhované komunikácie sú dimenzované s ohľadom na účelnosť a ekonomickú nenáročnosť.

### Uplatnenie jednej z alternatív riešenia konceptu ÚPN – M v  ÚPN – M

Rozvoj golfového ihriska Charubina

Alternatíva 1- odsúhlasená stavebnou komisiou a Mesta a akceptovaná.

Rozvoj smerovaný do doliny Hlboká je riešený tak, aby nebol v rozpore s využívaním rybníka Košiare, jeho bezprostredného okolia s výkonom práva rybolovu, aby okolie rybníka zostalo tichou zónou. Je požadované zabezpečiť rozvoj golfového ihriska v doline Hlboká tak, aby nedošlo k  zasahovaniu do brehového porastu a koryta potoka Čierňanka, odberu vody z toku Čierňanky úprav jeho koryta, pri aplikácii chemických prostriedkov pri ošetrovaní golfového ihriska a jeho okolia ku kontaminácii potoka Čierňanka a rybníka Košiare, aby nedochádzalo k rozptylu návštevníkov do oblasti brehových porastov potoka. Zabezpečiť praktickým manažmentom kosenie a odstránenie biomasy v priestoroch vyčlenených S – NP Malá Fatra

Alternatíva 2 – neakceptovaná.

Nové plochy golfového ihriska navrhované do smeru k Hlinám a Šutovej sú podľa hodnotenia v koncepte ÚPN – M z hľadiska bezkolízneho využitia územia ako aj samotného športového odvetvia vhodné. (Využitie v návrhu ÚPN – M zostáva vo funkcii F – voľná poľnohospodárska krajina)

Preložka cesty II/517

Alternatíva 1 – odsúhlasená stavebnou komisiou a Mesta a akceptovaná .

Preložka cesty smerovaná medzi navrhovanú plochu HBV a kúpalisko Veronika je vhodná najmä z hľadiska ekonomického – bez mostných objektov a ekologického – biokoridor Čierňanky.

Alternatíva 2 – neakceptovaná.

Preložka cesty smerovaná za termálne kúpalisko oddeluje areál kúpaliska od športovo-rekreačných priestorov nachádzajúcich sa v západnej časti katastrálneho územia mesta a zamedzuje jeho ďalšiemu plošnému rozvoju.

Areál poľnohospodárskeho dvora Hvojtová

Alternatíva 1 - odsúhlasená stavebnou komisiou a Mesta a akceptovaná.

Využitie na účely agroturistiky vrátane chovu príslušného malého počtu hospodárskych zvierat, s tým spojenej nezávadnej výroby, ubytovacích a stravovacích zariadení, plôch športu - kolková hala, stolný tenis, golfový trenažér, krytá motocyklová hala, ubytovacie a stravovacie kapacity, zeleň, je v súlade s cieľom vytvoriť v západnej časti katastra mesta športovo-rekreačný priestor s navzájom prepojenými areálmi a aktivitami.

Alternatíva 2-  v Návrhu ÚPN – M Rajec neakceptovaná.

Využitie pre nezávadnú výrobu vychádza najmä z existujúceho stavu areálu, pripúšťa v zmysle konceptu ÚPN – M možnosť drobných zmien vo využití v oblasti nezávadnej výroby charakteru remesiel a služieb, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, možnosť umiestnenia skladového hospodárstva, distribučných centier.

Amfiteáter

Alternatíva 1- neakceptovaná.

Umiestňuje amfiteáter v doline Hvojtová v mieste nepovolenej ťažby. Priestor je v zmysle Konceptu ÚPN – M Rajec veľmi dobre dopravne prístupný a definitívne rieši likvidáciu nepovolenej ťažby. Umiestnenie je v súlade s funkciou  športovo-rekreačného priestoru okolia. Navrhované využitie po prejednaní konceptu – pobytový priestor – ohniská, lavičky atď.

Alternatíva 2 - odsúhlasená stavebnou komisiou a Mesta a akceptovaná.

Amfiteáter umiestnený v priestore Pod Dubovou má menej výhodnú možnosť dopravnej prístupnosti, z hľadiska okolitých funkcií je rovnocenný s alternatívou 1.

Cesta III/518 16

Alternatíva 1- odsúhlasená stavebnou komisiou a Mesta a akceptovaná.

Ponecháva cestu III/518 16 v existujúcej trase.

Alternatíva 2- neakceptovaná vzhľadom k predchádzajúcemu nesúhlasu občanov.

Rieši cestu III/518 16 v novej vhodnejšej trase neatakujúcej historické jadro mesta.

## Záväzná časť

ÚPN - M Rajec slúži mestu ako záväzný dokument pre riadenie výstavby a investičnej činnosti v meste. Záväzná časť územného plánu je z dôvodu formálnej kontinuity na  následné všeobecné záväzné nariadenie (ďalej VZN) mesta spracovaná v členení na časť – článok – odsek – písmeno.

ČASŤ PRVÁ

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Rozsah platnosti ÚPN – M  Rajec a VZN

1.	Záväzná časť ÚPN – M Rajec platí pre celé katastrálne územie mesta Rajec , vymedzené vo výkresovej časti, ako riešené územie.

2.	Všeobecne záväzné nariadenia určí, alebo upraví rozsah platnosti Záväznej časti ÚPN – M Rajec.

3.  Všeobecne záväzné nariadenie platí do doby schválenia prípadnej aktualizácie  ÚPN – M Rajec, resp. do doby schválenia nového územného plánu mesta Rajec.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  Záväzné časti územného plánu mesta – obsahujú regulatívy územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce vyjadrenými vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.

2.  Zásady – určujú základnú koncepciu funkčného využitia a priestorového usporiadania  vymedzeného riešeného územia mesta.

3.  Regulatívy – sú záväzné pravidlá vyjadrené slovne, číselne alebo graficky, ktoré regulujú funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia.

Článok 3

Význam mesta v rámci územia okresu Žilina

-	Mesto Rajec je centrom južnej časti Rajeckej kotliny s prirodzenou spádovitosťou okolitých vidieckych obcí. Patrí sem ešte 15 obcí (Čičmany, Ďurčiná, Fačkov, Jasenové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Kunerád, Malá Čierna, Rajecká Lesná, Rajecké Teplice, Stránske, Šuja, Veľká Čierna, Zbyňov).

- Mesto Rajec je centrom 4. skupiny, teda centrom osídlenia regionálneho významu v rámci rozvojovej osi tretieho stupňa rajecká rozvojová os Žilina - Rajec. Zároveň je centrom rekreačného krajinného celku Rajecká kotlina.

ČASŤ DRUHÁ

Článok 4

Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky

1.  Regulatívy priestorové

- dotvorenie mesta urbanistickou štruktúrou, ktorá korešponduje z pôvodnou zástavbou  a zmierňuje dopady nevhodne volenej hromadnej zástavby - t.j. max. 4 podlažná hromadná bytová výstavba s obytným podkrovím

- spôsob zástavby na navrhovaných obytných plochách HBV z nízkopodlažnej bytovej výstavby bytových domov, s max. počtom nadzemných podlaží 4 NP  + podkrovie s max. výškou stavieb +15,0 m nad úroveň upraveného terénu, s neoploteným pozemkom

- voľbou vhodného vzájomného odstupu obytných domov zabezpečiť insoláciu navzájom, ako aj okolitej obytnej výstavby

- požaduje sa jasne definovať poloverejný priestor vnútroblokov, aby bol priestor využívaný iba ich obyvateľmi. Odlíšením od verejného priestoru sa zníži anonymita vnútrobloku - vzťah society k priestoru vnútrobloku.

- pre výstavbu rodinných domov využiť prioritne preluky a plochy naväzujúce na zastavané plochy mesta

- navrhované plochy IBV riešiť formou obojstrannej zástavby, s využitím koridoru cesty aj pre vedenie inžinierskych sietí

- rešpektovať založené pešie trasy a komunikačný systém v obci a zabezpečiť prístup k pozemkom využívaným na poľnohospodárske účely

- dotvoriť obytnú zónu IBV urbanistickou štruktúrou, ktorá korešponduje s pôvodnou zástavbou – t.j. izolované rodinné domy jednopodlažné, max. 2 podlažné so sedlovými, polovalbovými strechami

- šírka parcely navrhovaných  rodinných domov 20-22 metrov

- uličný priestor IBV široký 12 metrov, (medzi plotmi) – komunikácia 6 m + zelený pás 3 m na každú stranu

- domy osádzať 6 m od okraja komunikácie

- za vhodné šírky parciel považovať rozmer od 16 m, menšie šírky parciel nie sú vhodné pre výstavbu izolovaných rodinných domov

- do roku 2020 nezastavovať územie za navrhovanú hranicu zastavaného územia, vo výstavbe pokračovať až po vyčerpaní územných rezerv v lokalitách : Pod Krivínom, Na Ďurčinú, Močidlá, Hvojtová, Vrchná

- okolie a vnútorné časti  priemyselných areálov a poľnohospodárskych dvorov doplniť zeleňou

- pri vodných tokoch a odvodňovacích rigoloch podporiť vsakovacie pásy v min. šírkach 3 m výsadbou kríkovej a stromovej zelene

- rešpektovať poľnohospodársku krajinu za navrhovanou hranicou zastavaného územia s jej krajinotvorným potenciálom

- rozvoj mesta realizovať v nových lokalitách:

tabuľka B-53  Rozvoj funkčných plôch v sídle sa odohráva v týchto lokalitách

| Lokalita | funkčne využitie | predpokladané kapacity |
| --- | --- | --- |
| Lokalita „Sever - Záhumnie" | HBV + občianska vybavenosť | 240 bytov |
| Lokalita „Vrchná" | IBV –RD | 60 RD |
| Lokalita „Na Ďurčinú" | IBV –RD | 20 RD |
| Lokalita „Pod Krivínom" | IBV –RD | 60 RD |
| Lokalita „Močidlá" | IBV –RD | 45 RD |
| Lokalita „Charubina" | Golfové ihrisko, IBV –RD, ubytovanie | 70 RD |
| Lokalita „Centrum" | Kultúrnospoločenské centrum | 300 miest v sále |
| Lokalita „Hvojtová" | Agroturistika | 40 lôžok |
| Lokalita „Bukovina" | Supermarket, benzínové čerpadlo | 2000 m2 |
| Lokalita „býv. Intimoda" | hotel | 80 lôžok |
| Lokalita „Futbalové ihrisko" | Športová hala + dobudovanie | 600 divákov |
| Lokalita „Piesky" | Výrobná zóna v záujmovom území mesta | mimo k. ú. mesta |

Poznámka:Počty domov a plošné zábery sú iba smerné nie záväzné!

2.  Regulatívy kompozičné

a) Kompozičné osi

- Základom urbanistickej kompozície sídla je jeho severojužná os tok Rajčianky a terajšia cesta I/64 zo severu Hollého ulica s pokračovaním cez Nám. SNP ulicu Štúrovu a Sládkovičovu, ďalej v kumulácii s východo-západnou podružnou osou v časti ulice Kollárovej a ulicou Partizánskou smer na juh k Šuji

- Návrh vymedzuje v tomto smere ďalšiu súbežnú kompozičnú os Nám. SNP –Štefánikova ul. – Lipová ul. – kúpalisko Veronika

- Najvýraznejšou priečnou kompozičnou osou prechádzajúcou Námestím SNP je smer Porubská cesta – Nádražná ulica, končiaca na Kostolnej ulici

- Historickým jadrom mesta prechádza aj súbežná kompozičná os cintorín – rímsko-katolícky kostol – Nám. Andreja Škrábika – Kmeťova ul.– Hurbanova ul. – Záhradnícka ul. končiaca na ul. Obrancov mieru.

- V priestore Hvojtová – termálne kúpalisko Veronika je počiatok kompozičnej osi pokračujúcej Kostolnou ul., Nám. Andreja Škrábika, Kollárovou, a Moyzesovou ulicou v smere Ďurčiná.

- Za podružné kompozičné osi je možné považovať v priečnom smere Kukučínovu ulicu, v pozdĺžnom Štefánikovú a Lipovú ulicu

b) Dominanty

- Dominantou je Kostol sv. Ladislava, Kostolná ul. č. p. 11, č. s. 39

- Je nevyhnutné zabrániť výstavbe ďalších dominánt v meste

- Je nutné zachovať  súčasnú siluetu mesta

c) Námestia, ústredné priestory

- Ťažiskovým priestorom mesta je historické jadro mesta, ktorého kompozícia má šachovnicový pôdorys v strede so štvorcovým námestím, z ktorého pravouhlo vybiehajú uličky, ktoré aj vzájomne zvierajú pravý uhol. Je pamiatkovou zónou s predmetom ochrany – historický šachovnicový pôdorys, štvorcové námestie a jemu prislúchajúca priestorová a hmotová skladba a zachovalý historický mestský interiér

- Významným námestím je aj námestie A Škrábika, s kumulovanou funkciou a existenciou viacerých kultúrno-historických pamiatok a objektov občianskej vybavenosti s dominantou – kostolom sv. Ladislava

- Nové námestie je vyformované v priestore kríženia  hlavnej severo-južnej a hlavnej východo-západnej osi (Kollárova ul.) a v mieste rozvoľnenia severojužnej osi (Hollého, Komenského, Javorova ul.).

d) Zásady osadzovania stavieb

- objekty bytových domov budú nízkopodlažné s max. počtom nadzemných podlaží 4 NP  + podkrovie s max. výškou stavieb +15,0 m nad úroveň upraveného terénu

- osadenie bytových domov od obslužnych komunikácii 12 m od okraja komunikácie, pás zelene od obytného domu 5 m

- sklon  šikmých striech do 45°, doplnkový tvar zastrešenia nie je obmedzený

- objekty rodinných domov situovať štítmi k uliciam

- osadenie domov 6 m od okraja miestnej komunikácie

- rodinné domy budú jednopodlažné s podkrovím s max. výškou hrebeňa strechy 10 m

- sklon striech musí byť min. 35°- 45°

- oplotenie domov min.3 m od okraja verejnej komunikácie, v odôvodnených prípadoch je možné znížiť odstup na 1m

- 3 metre široký pás verejnej zelene rezervovať na vedenie inžinierskych sieti ako verejné osvetlenie, telekomunikačné rozvody, vodovod.

3.	Regulatívy funkčného usporiadania riešeného územia časti obce v členení na

A	Obytná zóna vrátane rozvojových plôch a občianskej vybavenosti

- A1 	Obytné územie s prevládajúcou HBV

- A2	Obytné územie s prevládajúcou IBV

B	Funkčné plochy s prevládajúcou občianskou vybavenosťou

- B1	Funkčné plochy s prevahou OV

- B2	Funkčné plochy s prevahou plôch pamiatkovej zóny

C	Funkčné plochy s prevládajúcim športom a rekreáciou

- C1	Funkčná plocha športu a rekreácie – intenzívne využitie

- C2	Funkčná plocha športu a rekreácie – extenzívne využitie

- C3	Záhradková osada

- C4	Agroturistický areál

- D	Funkčné plochy s prevládajúcou výrobou

- D1	Priemyselná výroba

- D2	Poľnohospodárska výroba

- D3	Plochy ťažby nerastných surovín a skládok odpadov

E	Zeleň

F	Zóna voľnej poľnohospodárskej krajiny

G	Plochy lesov

- G1	Zóna - lesná krajina

- G2	Lesopark

H	Zóna ochrany prírody.

4.   A.	Obytná zóna vrátane rozvojových plôch a občianskej vybavenosti

- A1 	Obytné územie s prevládajúcou HBV (hromadná bytová výstavba)

- Základná funkcia obytná – bytové domy,

- Doplnková funkcia – rodinné domy, služby, rekreačná, športová a výrobná (obchody, ubytovacie a reštauračné zariadenia),bez škodlivých vplyvov na obytnú funkciu,

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti – nadstavby, stavebné úpravy, novostavby

- Spôsob zástavby – bytové domy, počet podlaží pri novostavbách, stavebných úpravách, nadstavbách max. 1+4+1 alebo 0+4+1, strecha sedlová alebo valbová so sklonom do 45°, počet podlaží pri existujúcich bytových domoch nezvyšovať nad 6 nadzemných podlaží (1+6+1, 0+6+1)

- Veľkosť nových pozemkov bez obmedzenia , šírka pozemkov bez obmedzenia

- Drobnochov zakázaný.

- A2	Obytné územie s prevládajúcou IBV (individuálna bytová výstavba – rod. domy)

- Základná funkcia obytná – rodinné domy

- Doplnková funkcia – bytové domy, služby, rekreačná, športová a výrobná (obchody, ubytovacie a reštauračné zariadenia),bez škodlivých vplyvov na obytnú funkciu

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti –  nadstavby, stavebné úpravy, prístavby, novostavby

- Spôsob zástavby – dvojtraktové rodinné domy, počet podlaží pri novostavbách, stavebných úpravách, nadstavbách max. 1+2+1 alebo 0+2+1, strecha sedlová alebo valbová so sklonom 35 - 45°

- Veľkosť nových pozemkov 400 – 1000 m2 , šírka pozemkov 18 –22 m

- Drobnochov obmedzený na malé hospodárske zvieratá v počte, ktory nevytvára negatívny vplyv na obytnú funkciu (susedné pozemky).

5.   B.	Funkčné plochy s prevládajúcou občianskou vybavenosťoui

- B1	Funkčné plochy s prevahou OV)

- Základná funkcia občianska vybavenosť

- Doplnková funkcia – bývanie, nezávadná výroba, šport a rekreácia, zeleň

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti – nadstavby, stavebné úpravy, novostavby

- Spôsob zástavby –veľkorozmerorové halové objekty, objekty korešpondujúce s bytovou zástavbou, počet podlaží pri novostavbách, stavebných úpravách, nadstavbách max. 1+4+1 alebo 0+4+1, strecha plochá, pultová, sedlová alebo valbová so sklonom do 45°

- Veľkosť nových pozemkov bez obmedzenia , šírka pozemkov bez obmedzenia

- Drobnochov zakázaný.

- B2	Funkčné plochy s prevahou plôch pamiatkovej zóny

- Základná funkcia občianska vybavenosť

- Doplnková funkcia – bývanie, nezávadná výroba, šport a rekreácia, zeleň

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti v pamiatkovej zóne –  rekoštrukcie, stavebné úpravy, prístavby, novostavby v zmysle podmienok pamiatkovej ochrany

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti mimo pamiatkovej zóny - nadstavby, stavebné úpravy, prístavby, novostavby

- Spôsob zástavby – objekty korešpondujúce s existujúcou zástavbou

počet podlaží 1 + 2 + 1, alebo 0 + 2 + 1 - v zmysle podmienok pamiatkovej ochrany

- Výnimka - severná strana námestia SNP, počet podlaží max. 1+3+1 alebo 0+3+1

strecha sedlová alebo valbová so sklonom 35 - 45°

- Na území pamiatkovej zóny, v zástavbe nám. SNP v južnej a východnej časti, kde sa nachádzajú objekty dotvárajúce pôvodný charakter zástavby, zachovať 2 podlažnosť, sedlové strechy s hrebeňom rovnobežne s uličnou čiarou

- Veľkosť pozemkov v zmysle existujúcej parcelácie, šírka pozemkov zmysle existujúcej parcelácie

- Drobnochov vylúčený.

6.   C.	Funkčné plochy s prevládajúcim športom a rekreáciou

- C1	Funkčná plocha športu a rekreácie – intenzívne využitie

- Základná funkcia šport a rekreácia

- Doplnková funkcia –zeleň

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti – terénne a sadové úpravy, nadstavby, stavebné úpravy, prístavby, novostavby

- Výška zástavby max. 15m nad terén, strecha sedlová alebo valbová so sklonom do 45°

- Veľkosť pozemkov bez obmedzenia , šírka pozemkov bez obmedzenia

- Drobnochov vylúčený

- C2	Funkčná plocha športu a rekreácie – extenzívne využitie

- Základná funkcia šport a rekreácia

- Doplnková funkcia –zeleň, poľnohospodárske využitie – rastlinná výroba – využitie trávnej hmoty

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti – terénne a sadové úpravy bez pozemných objektov

- Veľkosť pozemkov bez obmedzenia , šírka pozemkov bez obmedzenia

- Drobnochov vylúčený, povolený chov rýb, pasenie oviec

- C3	Záhradková osada

- Základná funkcia rekreácia,

- Doplnková funkcia –zeleň, poľnohospodárske využitie

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti – terénne a sadové úpravy, nadstavby, stavebné úpravy, novostavby

- Spôsob zástavby – záhradné chatky, počet podlaží max. 1+1+1 alebo  0+1+1,strecha sedlová, alebo valbová so sklonom do 45°

- Veľkosť pozemkov do 500 m2 , šírka pozemkov 18 m

- Drobnochov povolený v počte, ktory nevytvára negatívny vplyv na rekreačnú funkciu (susedné pozemky)

- C4	Agroturistický areál

- Základná funkcia agroturistika a rekreácia

- Doplnková funkcia – ubytovanie, nezávadná výroba, šport, zeleň

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti – nadstavby, stavebné úpravy, novostavby

- Spôsob zástavby –veľkorozmerorové halové objekty, objekty korešpondujúce s bytovou zástavbou, počet podlaží max. 1+3+1 alebo 0+3+1, strecha plochá, pultová, sedlová alebo valbová so sklonom do 45°

- Veľkosť nových pozemkov bez obmedzenia , šírka pozemkov bez obmedzenia

- Drobnochov povolený – kone 20ks, ovce 20 ks, kravy 5 ks.

7.   D.	Funkčné plochy s prevládajúcou výrobou

- D1	Priemyselná výroba

- Základná funkcia priemyselná výroba,

- Doplnková funkcia –občianska vybavenosť, technická vybavenosť, zeleň

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti – nadstavby, stavebné úpravy, novostavby

- Spôsob zástavby – veľkorozmerorové halové objekty, objekty korešpondujúce s bytovou zástavbou, počet podlaží max. 1+4+1 alebo 0+4+1, strecha plochá, pultová, sedlová alebo valbová so sklonom do 45°

- Veľkosť nových pozemkov bez obmedzenia, šírka pozemkov bez obmedzenia

- Drobnochov vylúčený.

- D2	Poľnohospodárska výroba

- Základná funkcia poľnohospodárska výroba,

- Doplnková funkcia –občianska vybavenosť, technická vybavenosť, zeleň

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti – nadstavby, stavebné úpravy, novostavby

- Spôsob zástavby –veľkorozmerorové halové objekty, objekty korešpondujúce s bytovou zástavbou, počet podlaží max. 1+4+1 alebo 0+4+1, strecha plochá, pultová, sedlová alebo valbová so sklonom do 45°

- Veľkosť nových pozemkov bez obmedzenia , šírka pozemkov bez obmedzenia

- Chov hospodárskych povolený v kapacite 800 ks oviec, alebo 500 ks HD

- D3	Plochy ťažby nerastných surovín a skládok odpadov

- Základná funkcia ťažba nerastných surovín a skládky odpadov

- Doplnková funkcia – drobné zariadenia občianskej vybavenosti a technickej vybavenosti, pre obsluhu územia, zeleň

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti – nadstavby, stavebné úpravy, novostavby

- Veľkosť nových pozemkov bez obmedzenia , šírka pozemkov bez obmedzenia

- Drobnochov vylúčený.

8.   E.	Zeleň

- Základná funkcia cintoríny,  verejná, izolačná, ekostabilizačná zeleň

- Doplnková funkcia drobné ihriská, mobiliár v pobytovej zeleni, drobné stavby občianskej vybavenosti, pešie chodníky, cyklotrasy

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti chodníky, terénne a sadové úpravy, údržba a ošetrovanie zelene

- Spôsob využitia – pobytový priestor, protihluková a protiprachová ochrana, optická bariéra

- Veľkosť nových pozemkov bez obmedzenia , šírka pozemkov bez obmedzenia

Drobnochov vylúčený.

9.   F.	Poľnohospodárske plochy

F1	Zóna voľnej poľnohospodárskej krajiny

- Základná funkcia – poľnohospodársky využívaná, alebo voľná krajina bez zástavby

- Doplnková funkcia – ekostabilizačná

- Prevládajúci typ stavebnej činnosti – bez stavebnej činnosti, s výnimkou stavieb technickej infraštruktúry a stavieb pre poľnohospodárstvo

- Spôsob využitia – využitie krajiny podľa druhu pozemkov

- Veľkosť pozemkov bez obmedzenia, minimálna veľkosť jedného pozemku 2000 m2 s výnimkou pozemkov pre stavby technickej infraštruktúry

- Chov hospodárskych zvierat povolený v kapacite, ktorá nebude mať vplyv na obytnú funkciu mesta a ekologickú stabilitu územia (1 DJ / ha)

- Spásanie pasienkov prípustné, za predpokladu ekologickej únosnosti územia vzhľadom na veľkosť stád (nesmie dochádzať k poškodeniu pôdneho krytu).

10.  G.	Plochy lesov

- G1	Zóna - lesná krajina

- Základná funkcia leso – hospodárska (platí lesný hospodársky plán),

- Bez stavebnej činnosti, s výnimkou udržiavacích prác na lesných cestách a sieťach technickej infraštruktúry

- Spásanie pasienkov prípustné, za predpokladu ekologickej únosnosti územia vzhľadom na veľkosť stád (nesmie dochádzať k poškodeniu pôdneho krytu).

- G2	Lesopark

- Základná funkcia rekreačná a leso – hospodárska

- Doplnková funkcia – ekostabilizačná

- Veľkosť pozemkov bez obmedzenia, minimálna veľkosť jedného pozemku 2000 m2 s výnimkou pozemkov pre stavby technickej infraštruktúry

- Bez stavebnej činnosti, s výnimkou prác na lesných cestách, sieťach technickej infraštruktúry, cykloturistických, turistických trasách, náučných chodníkoch a pobytových plochách s lesoparkovým mobiliárom (altánky, ohniská, lavičky, odpadkové koše, plochy pre rekreačné kolektívne hry)

- Spásanie pasienkov prípustné, za predpokladu ekologickej únosnosti územia vzhľadom na veľkosť stád (nesmie dochádzať k poškodeniu pôdneho krytu)

- Pre vymedzené územie bude nutné vypracovať osobitný LHP

- Do doby vypracovania osobitného LHP využívať ako hospodársky les, s hospodárením podľa schváleného lesohospodárskeho plánu.

11.  H.	Zóna ochrany prírody

- Základná funkcia ochrana prírody a ekologická (ekostabilizačná)

- Doplnková funkcia leso-hospodárska (platí lesný hospodársky plán), rekreačná – extenzívne využitie

- Bez stavebnej činnosti

- Extenzívne využitie TTP

- Rešpektovať opatrenia vyplývajúce so stupňa ochrany prírody.

Článok 5

Prípustné, obmedzujúce, vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch, na intenzitu ich využitia, regulácia využitia plôch.

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:	A1

Funkčná plocha: 	Obytné územie s prevládajúcou HBV

Tab B- 54

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy určené pre hromadnú bytovú výstavbu s možnosťou podstavanej občianskej vybavenosti a samost. objektami občianskej vybavenosti. |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Bytové domy |
| + | Prípustná funkcia | Občianska vybavenosť v dole uvedenom rozsahu, rodinné domy |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Nezávadná výroba, remeslá |
| x | Neprípustná funkcia | Super a hypermarkety, veľkoobchodné zariadenia, priemysel a sklady, stavebné dvory, zariadenia poľnohospodárskej výroby |

| + | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| ++ | Bytové domy do 4 +1 podlažie | x | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| + | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| + | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | x | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| + | Zariadenia verejného stravovania | x | Športové haly |
| + | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | ± | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| x | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| + | Zariadenia pre kultúru | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| ± | Zábavné zariadenia | ± | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| + | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | x | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| + | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| + | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | + | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| + | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| + | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | + | Zeleň líniová a plošná |
| + | Materské školy | + | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | + | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | ++ | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| ± | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| x | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | + | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| ± | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| + | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | ++ | Odstavné státia a parkoviská |
| + | Domovy penzióny dôchodcov | + | Parkovacie garáže |
| + | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | ++ | Komunikácie vozidlové |
| ± | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | ++ | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | x | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			A2

Funkčná plocha: 				Obytné územie s prevládajúcou IBV

Tab B- 55

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy určené pre individuálnu bytovú výstavbu s možnosťou nezávadnej občianskej vybavenosti a výroby. |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | IBV |
| + | Prípustná funkcia | Občianska vybavenosť v dole uvedenom rozsahu, bytové domy |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Nezávadné remeslá a výroba |
| x | Neprípustná funkcia | Super a hypermarkety, veľkoobchodné zariadenia, priemysel a sklady, stavebné dvory, zariadenia poľnohospodárskej výroby |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| ++ | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| + | Bytové domy do 4 +1 podlažie | x | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| x | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| + | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | x | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| ± | Zariadenia verejného stravovania | x | Športové haly |
| ± | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | x | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| x | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| x | Zariadenia pre kultúru | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| x | Zábavné zariadenia | x | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | x | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | ± | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| ± | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | + | Zeleň líniová a plošná |
| ± | Materské školy | + | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | + | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | ++ | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| ± | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| x | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | ± | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | ± | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| ± | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | ++ | Komunikácie vozidlové |
| ± | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | ++ | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | x | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			B1

Funkčná plocha: 			        Funkčné plochy s prevládajúcou OV

Tab B- 56

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy s prevládajúcou občianskou vybavenosťou s možnosťou bytovej výstavby |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Občianska vybavenosť |
| + | Prípustná funkcia | Bytové domy, šport a rekreácia, zeleň |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Nezávadná výroba, rodinné domy |
| x | Neprípustná funkcia | Priemyselná a poľnohospodárka výroba |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| ± | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| + | Bytové domy | x | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| + | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| ++ | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| ++ | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| ++ | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| ++ | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | + | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| ++ | Zariadenia verejného stravovania | + | Športové haly |
| ++ | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | + | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| + | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | + | Kúpaliská |
| ++ | Zariadenia pre kultúru | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| ++ | Zábavné zariadenia | + | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| + | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| + | Obradné a smútočné siene | x | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| ++ | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| ++ | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| ++ | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | ++ | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| ++ | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| + | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | ++ | Zeleň líniová a plošná |
| ++ | Materské školy | + | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| ++ | Základné školy a základné umelecké školy | ++ | Cyklistické trasy |
| ++ | Stredné školy, špeciálne školy | ++ | Pešie komunikácie |
| ++ | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| ++ | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| ++ | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| ++ | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | + | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| + | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| + | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | ++ | Odstavné státia a parkoviská |
| ± | Domovy penzióny dôchodcov | + | Parkovacie garáže |
| + | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | ++ | Komunikácie vozidlové |
| + | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | ++ | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| ± | Zariadenia výroby a výrobných služieb | x | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			B2

Funkčná plocha:    Funkčné plochy s prevahou plôch pamiatkovej zóny

Tab B- 57

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy s prevládajúcou občianskou vybavenosťou s možnosťou bytovej výstavby |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Občianska vybavenosť a rodinné domy |
| + | Prípustná funkcia | Bytové domy, nezávadná výroba, remeslá, zeleň |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Športovo rekreačné zariadenia |
| x | Neprípustná funkcia | Priemyselná a poľnohospodárka výroba |
|  | Doplnujúce ustanovenia | Stavebnú činnosť regulovať v zmysle zásad pamiatkovej ochrany |

| + | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| + | Bytové domy do 4 +1 podlažie | x | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| + | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| ++ | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | ± | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| ++ | Zariadenia verejného stravovania | ± | Športové haly |
| ++ | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | ± | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| ± | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | ± | Kúpaliská |
| ++ | Zariadenia pre kultúru | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| ++ | Zábavné zariadenia | ± | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| ++ | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| + | Obradné a smútočné siene | x | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| ++ | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| ++ | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| ++ | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | ++ | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| ++ | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| + | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | + | Zeleň líniová a plošná |
| ++ | Materské školy | + | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| ++ | Základné školy a základné umelecké školy | ++ | Cyklistické trasy |
| ++ | Stredné školy, špeciálne školy | ++ | Pešie komunikácie |
| ++ | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| ++ | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| + | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| ++ | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | + | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| + | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| + | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | + | Odstavné státia a parkoviská |
| ± | Domovy penzióny dôchodcov | ± | Parkovacie garáže |
| + | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | ++ | Komunikácie vozidlové |
| + | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | ++ | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | x | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			C1

Funkčná plocha:			  Športu a rekreácie – intenzívne využitie

Tab B- 58

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy určené pre športové zariadenia s intenzívnym využitím |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Ihriská, športové zariadenia a zariadenia rekreácie |
| + | Prípustná funkcia | Občianska vybavenosť - drobné zariadenia OV pre obsôuhu územia |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Služby a administratíva |
| x | Neprípustná funkcia | Bytová výstavba, priemyselná a poľnohospodárska výroba |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| x | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | x | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| ± | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| + | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | ++ | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| ± | Zariadenia verejného stravovania | ++ | Športové haly |
| ± | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | ++ | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| + | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| x | Zariadenia pre kultúru | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| ± | Zábavné zariadenia | x | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | x | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | ± | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| ± | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | ++ | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | ++ | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | x | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | + | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| ± | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | x | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | ++ | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | + | Komunikácie vozidlové |
| x | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | + | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | x | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			C2

Funkčná plocha:	     		  Športu a rekreácie – extenzívne využitie

Tab B- 59

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy určené pre športové zariadenia s intenzívnym využitím |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Ihriská, športové zariadenia a zariadenia rekreácie, zeleň |
| + | Prípustná funkcia | Občianska vybavenosť |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Služby a administratíva |
| x | Neprípustná funkcia | Bytová výstavba, nezávadná výroba, priemyselná a poľnohospodárska výroba |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| x | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | x | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| ± | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| ± | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | + | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| + | Zariadenia verejného stravovania | + | Športové haly |
| + | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | + | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| ++ | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | + | Kúpaliská |
| x | Zariadenia pre kultúru | + | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| + | Zábavné zariadenia | + | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | + | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | + | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | + | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| ± | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | ++ | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | ++ | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | ++ | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | + | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| ± | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | x | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | + | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | + | Komunikácie vozidlové |
| ± | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | + | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | + | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			C3

Funkčná plocha: 							    Záhradková osada

Tab B- 60

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Záhradková osada, zeleň |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Záhradky a chatky, zeleň |
| + | Prípustná funkcia | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Služby |
| x | Neprípustná funkcia | Bytová výstavba, občianska vybavenosť, priemyselná výroba, |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| x | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | ++ | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| x | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| x | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | x | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| x | Zariadenia verejného stravovania | x | Športové haly |
| x | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | x | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| x | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| x | Zábavné zariadenia | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| x | Zariadenia pre kultúru | x | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | x | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | ++ | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | ± | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | ++ | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | ++ | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | x | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | + | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| x | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | + | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | + | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | + | Komunikácie vozidlové |
| ± | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | + | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | x | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			C4

Funkčná plocha: 			                       		Agroturistický areál

Tab B- 61

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy určené pre agroturistiku a ubytovanie v turistickom ruchu |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Agroturistika, ubytovanie, nezávadná výroba, športovo-rekreačné zariadenia |
| + | Prípustná funkcia | Nezávadná výroba, služby, remeslá |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| x | Neprípustná funkcia | Priemyselná a poľnohospodárska výroba veľkého rozsahu |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| x | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | ++ | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| + | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | ± | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | ± | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| + | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | ++ | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| ++ | Zariadenia verejného stravovania | ++ | Športové haly |
| ++ | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | ++ | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| + | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| + | Zábavné zariadenia | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| x | Zariadenia pre kultúru | + | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| ± | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | x | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | + | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| ± | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | + | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | + | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | + | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | + | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| ± | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | ± | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | + | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | + | Komunikácie vozidlové |
| ± | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | + | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | x | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			D1

Funkčná plocha: 					  		Priemyselná výroba

Tab B- 62

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy určené pre priemyslovú výrobu, distribúciu a sklady |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Priemyslová výroba |
| + | Prípustná funkcia | Občianska vybavenosť pre obsluhu zóny, zeleň |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Byty |
| x | Neprípustná funkcia | Občianska vybavenosť celomestského a vyššieho významu, rekreácia |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| x | Rodinné domy | ++ | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | ± | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| ± | Byty v objektoch určených na inú funkciu | ++ | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | ++ | Stavebné dvory a zariadenia |
| + | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| + | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | x | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| ± | Zariadenia verejného stravovania | x | Športové haly |
| x | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | ± | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| x | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| x | Zábavné zariadenia | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| x | Zariadenia pre kultúru | ± | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | x | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | + | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| + | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | + | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | + | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | x | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | ± | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| ± | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | + | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | + | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| ± | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | + | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | + | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | + | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | + | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | + | Komunikácie vozidlové |
| + | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | + | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| + | Zariadenia výroby a výrobných služieb | + | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:		       	D2

Funkčná plocha: 					       Poľnohospodárska výroba		Tab B- 63

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy určené pre poľnohospodársku výrobu |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Poľnohospodárska výroba |
| + | Prípustná funkcia | Priemyselná výroba, zeleň |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Služby |
| x | Neprípustná funkcia | Bývanie, ubytovanie, šport, rekreácia |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| x | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | ++ | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| x | Byty v objektoch určených na inú funkciu | + | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | + | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | ++ | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | ++ | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| x | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | x | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| x | Zariadenia verejného stravovania | x | Športové haly |
| x | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | x | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| x | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| x | Zábavné zariadenia | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| x | Zariadenia pre kultúru | x | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | x | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | ± | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| ± | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | + | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | + | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | x | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | x | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | + | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | + | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | + | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| x | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | + | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | + | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | + | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | + | Komunikácie vozidlové |
| + | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | + | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| ++ | Zariadenia výroby a výrobných služieb | ± | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:	   D3

Funkčná plocha: 	Plochy ťažby nerastných surovín a skládok odpadov

Tab B- 64

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy určené ťažbu nesrastných surovín a skládku odpadov |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Ťažba nesrastných surovín a skládka odpadov |
| + | Prípustná funkcia | Ekostabilizačná |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Neprípustná funkcia | Bytová výstavba, občianska vybavenosť, šport, rekreácia |
|  | Doplnujúce ustanovenia | Po ukončení činnosti územie rekultivovať a začleniť do lesnej, alebo poľnohospodárskej krajiny |

| x | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | x | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| x | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| x | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | x | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| x | Zariadenia verejného stravovania | x | Športové haly |
| x | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | x | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| x | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| x | Zábavné zariadenia | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| x | Zariadenia pre kultúru | x | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | x | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | + | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| ± | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | + | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | + | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | x | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | x | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | + | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | + | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| x | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | + | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | + | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | + | Komunikácie vozidlové |
| x | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | + | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:    		      E

Funkčná plocha: 										Zeleň	Tab B- 65

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy určené verejnú, izolačnú a ekostabilizačná zeleň |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Zeleň verejná, izolačná, ekostabilizačná |
| + | Prípustná funkcia | Drobné ihriská, mobiliár v pobytovej zeleni, drobné stavby občianskej vybavenosti, pešie chodníky, cyklotrasy |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Parkoviská, automobilové komunikácie |
| x | Neprípustná funkcia | Výroba, bývanie, občianska vybavenosť |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| x | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | x | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| x | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| x | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | x | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| x | Zariadenia verejného stravovania | x | Športové haly |
| x | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | ± | Detské ihriská |
| x | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| x | Zábavné zariadenia | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| x | Zariadenia pre kultúru | x | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | + | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | ± | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | ++ | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | ++ | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | + | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | + | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| x | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | ± | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | ± | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | ± | Komunikácie vozidlové |
| x | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | ± | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | x | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			       F

Funkčná plocha: 						Poľnohospodárska krajina

Tab B- 66

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy určené pre poľnohospodárske využitie a ekologickú stabilitu krajiny. |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Poľnohospodárska výroba, líniová, krajinná a ekostabilizačná zeleň |
| + | Prípustná funkcia | Objekty technickej infraštruktúry a stavby pre poľnohospodárstvo |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Rekreačná, športová |
| x | Neprípustná funkcia | Bytová, občianska a priemyselná výstavba |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| x | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | + | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| x | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | + | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | + | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| x | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | x | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| x | Zariadenia verejného stravovania | x | Športové haly |
| x | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | x | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| x | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| x | Zábavné zariadenia | ± | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| x | Zariadenia pre kultúru | x | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | ± | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | + | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | x | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | x | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | ++ | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | ++ | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | ± | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | ± | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| x | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | x | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | x | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | + | Komunikácie vozidlové |
| x | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | + | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | + | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			G1

Funkčná plocha: 							 	  Lesná krajina

Tab B- 67

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy určené pre funkciu lesa |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Lesy hospodárske |
| + | Prípustná funkcia | Drobné dočasné objekty súvisiace s lesnou výrobou, pobytové plochy, cyklistické, turistické a náučné chodníky |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Zariadenia technickej infraštruktúry – vodojemy, záchytné objekty vody, retenčné nádrže a pod. |
| x | Neprípustná funkcia | Bytová, občianska a výrobná výstavba |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| x | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | x | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| x | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| x | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | x | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| x | Zariadenia verejného stravovania | x | Športové haly |
| x | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | x | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| x | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| x | Zábavné zariadenia | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| x | Zariadenia pre kultúru | x | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | + | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | ± | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | x | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | ++ | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | ++ | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | ++ | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | + | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | + | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| x | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | x | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | ± | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | ± | Komunikácie vozidlové |
| x | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | ± | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | + | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			G2

Funkčná plocha: 							   		Lesopark	Tab B- 68

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy lesa s funkciou lesopark |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | Lesopark, pobytové plochy s nenáročnými zariadeniami pre pobyt, pešie turistické a cykloturistické chodníky |
| + | Prípustná funkcia | Drobné dočasné objekty súvisiace s lesnou výrobou |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Zariadenia technickej infraštruktúry – vodojemy, záchytné objekty vody, retenčné nádrže a pod Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Neprípustná funkcia | Stavby bytové, občianskeho vybavenia , výroby a skladov |
|  | Doplnujúce ustanovenia | Pre vymedzené územie bude nutné vypracovať osobitný LHP. |

| x | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | x | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| x | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| x | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | x | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| ± | Zariadenia verejného stravovania | x | Športové haly |
| x | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | x | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| x | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| x | Zábavné zariadenia | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| x | Zariadenia pre kultúru | x | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | ++ | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | ± | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | ++ | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | ++ | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | ++ | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | ++ | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | ++ | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| x | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | ± | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | ± | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | ± | Komunikácie vozidlové |
| x | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | ± | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | + | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Označenie vo výkrese priestorového usporiadania a funkčného využitia:			H

Funkčná plocha: 							  Ochrana prírody		Tab B- 69

| Ozn. | Druh funkčnej plochy | Plochy s ochranou prírody a funkciou ekologickej stability |
| --- | --- | --- |
| ++ | Prevládajúca funkcia | SKUEVy, biocentrá, biokoridory, genofondové lokality |
| + | Prípustná funkcia | Les, cyklistické, turistické a náučné chodníky |
| ± | Obmedzene prípustná funkcia | Zariadenia technickej infraštruktúry – vodojemy, záchytné objekty vody, retenčné nádrže a pod |
| x | Neprípustná funkcia | Stavby bytové, občianskeho vybavenia , výroby a skladov |
|  | Doplnujúce ustanovenia |  |

| x | Rodinné domy | x | Areály veľkých a stredných priemyselných podnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Bytové domy do 4 +1 podlažie | x | Záhradníctva, skleníkové hospodárstvo |
| x | Byty v objektoch určených na inú funkciu | x | Skladové areály, distribučné centrá |
| x | Nákupné strediská a obchodné domy | x | Stavebné dvory a zariadenia |
| x | Distribučné a veľkoobchodné centrá | x | Zariadenia pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu |
| x | Supermarkety, diskonty | x | Zariadenia pre živočíšnu poľnohospodársku výrobu |
| x | Predajne a služby v objektoch inej funkcie | x | Športové a telovýchovné areály a zariadenia |
| x | Zariadenia verejného stravovania | x | Športové haly |
| x | Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu | x | Telocvične, ihriská, fitnes, posilňovne, netradičné športy |
| x | Areály voľného času a multifunkčné zariadenia | x | Kúpaliská |
| x | Zábavné zariadenia | x | Lyžiarske svahy a bobové dráhy |
| x | Zariadenia pre kultúru | x | Zariadenia športu a telovýchovy v objektoch inej funkcie |
| x | Zariadenia pre kultúru v objektoch pre inú funkciu | x | Rekreačno-oddychové a športové prírodné areály |
| x | Obradné a smútočné siene | x | Pobytové lúky, naučné chodníky, turistické trasy |
| x | Kostoly a modlitebne | x | Záhradkárske osady a lokality |
| x | Areály cirkevných zariadení | x | Chatové osady |
| x | Zariadenia pre správu, administratívu a riadenie | x | Drobné zariad. občianskej vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia pre administratívu v iných objektoch | ++ | Les |
| x | Zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia polície | ++ | Zeleň líniová a plošná |
| x | Materské školy | ++ | Zeleň krajinná a ekostabilizačná |
| x | Základné školy a základné umelecké školy | + | Cyklistické trasy |
| x | Stredné školy, špeciálne školy | + | Pešie komunikácie |
| x | Ubytovacie a stravovacie zariadenia školstva | x | Kompostárne a zariad. na zhodnoc. biolog. rozlož. odpadu |
| x | Veda a výskum, vedeckotechnické parky | x | Spracovanie, úprava a iné nakladanie s odpadmi |
| x | Ambulantná lekárska starostlivosť, polikliniky | x | Zariadenia na separovaný zber odpadov |
| x | Špecifické zdravotnícke zariadenia a služby | x | Zariadenia na separovaný zber miestneho významu |
| x | Stacionáre soc služieb, chránené dielne, chránené bývanie | x | Čerpacie stanice pohonných hmôt |
| x | Domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov | x | Odstavné státia a parkoviská |
| x | Domovy penzióny dôchodcov | x | Parkovacie garáže |
| x | Zariadenia poskytujúce sociálne služby | x | Komunikácie vozidlové |
| x | Zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb | ± | Zariadenia, vedenia tech. vybavenosti pre obsluhu územia |
| x | Zariadenia výroby a výrobných služieb | ± | Tranzit. vedenia tech. vybavenosti nadradeného významu |

Článok 6

Zásady a regulatívy umiestnenia občianského vybavenia, rekreácie a priemyslu

- V oblasti občianskej vybavenosti:

- Školstvo

- Realizovať novú materskú školu v lokalite Sever – Záhumnie v rámci navrhovanej HBV.

- V lokalite Sever – Záhumnie postaviť novú základnú školu.

- Na navrhovanú aj existujúce základné školy naviazať aj školské stredisko záujmovej činnosti.

- Vo väzbe na existujúce gymnázium zriadiť inštitút vzdelávania dospelých.

- Zriadiť vyššiu odbornú školu poskytujúcu pomaturitné vzdelávanie vo väzbe na drevospracujúce podniky.

- Kultúra

- Pre kultúrne a spoločenské podujatia zriadiť nové kultúrne centrum prepojením Mestského úradu, nového objektu a rekonštruovaním židovskej synagógy s náplňou – kino, divadlo, koncertná sála, reprezentačné priestory mesta, výstavná sieň a drobné obchody a služby v parteri. Za tým účelom odstrániť výrobnú halu spoločnosti s ručením obmedzeným eu-com.

- Umiestniť amfiteáter v priestore Hvojtová resp.Pod Dubovou

- V rámci vybavenosti golfového ihriska Charubina zabezpečiť realizáciu viacúčelovej sály.

- Telovýchova a šport

- V rámci oploteného areálu futbalového ihriska zabezpečiť úpravu šatní a tribúny a umiestniť sem športovú halu. Odstrániť výrobný objekt LM KOVO.

- Zriadiť detské ihrisko, detské dopravné ihrisko a umiestniť tenisové kurty v lokalite s vysokým podielom zelene v priestore sútoku Rajčianky a Ďurčianky a v navrhovaných športovo-rekreačných plochách pri termálnom kúpalisku.

- Dokončiť rozostavanú športovú halu ako objekt občianskej vybavenosti.

- V lokalite Tŕstie pri navrhovanej  ZŠ a v blízkosti kúpaliska Veronika realizovať krytú plaváreň s fitnescentrom.

- V lokalite Charubina uskutočniť realizáciu golfového ihriska, tenisové kurty a ihriská pre loptové hry.

- Vytvoriť podmienky pre prevádzku lyžiarskeho vleku (v lete umelá hmota, vozíčky a pod.) v priestore Pod Dubovou.

- V zime na športových plochách a rybníku Košiare vytvárať aj naďalej plochy pre korčulovanie a ľadový hokej.

- Zdravotníctvo

- Rozšíriť služby polikliniky v primárnej zdravotnej starostlivosti tak, aby v meste bolo 7 miest praktických lekárov pre dospelých, 12 miest praktických lekárov pre deti a dorast, 4 miesta gynekológov, 5 stomatológov. V oblasti sekundárnej zdravotnej starostlivosti zriadiť 16 miest lekárov, rozšírenie služieb o  neurológiu, diabetológiu, jednodňovú chirurgiu, kožné oddelenie a logopédiu.

- V rámci zdravotníckych služieb zriadiť agentúru domácej ošetrovateľskej služby, výdajňu zdravotníckych potrieb a pomôcok, dialyzačné stredisko a lekársku službu prvej pomoci.

- Previazať rýchlu záchrannú službu s hasičským a záchranným zborom a civilnou ochranou – zriadenie záchranného centra v susedstve polikliniky.

- Sociálna starostlivosť

- Dokončiť prestavbu bývalého objektu základnej umeleckej školy na dom opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti (hospic) s kapacitou 15 izieb pre celkom 23 ľudí.

- Rozšíriť kapacitu Domova vďaky.

- Zriadiť penzión pre osamelých ľudí vo forme malometrážnych bytov.

- Zriadiť stredisko osobnej hygieny, resocializačné stredisko a rehabilitačné stredisko.

- Maloobchod

- Podporovať všetky podnikateľské aktivity zamerané na rozšírenie siete sortimentu maloobchodných predajní hlavne v ťažiskovom priestore mesta.

- Predajne riešiť formou samoobslužného predaja aj v rámci navrhovanej obytnej zástavby.

- Rozostavanú športovú halu dokončiť ako objekt občianskej vybavenosti.

- Doplniť sieť maloobchodných zariadení o nákupné a obchodné stredisko, ktoré je pripravované ako obchodný dom Tesco v priestore pri poliklinike.

- Doplniť maloobchod o supermarket umiestnený spolu s benzínovým čerpadlom a autoumyvárňou na severnom okraji zastavanej časti v kontakte s preložkou cesty I/64.

- Stravovanie a ubytovanie

- V súvislosti s funkciou mesta ako  centra  rekreačného krajinného celku  vybudovať nové ubytovacie zariadenia v kapacite 638 lôžok a stravovacie zariadenia v kapacite 598 stoličiek.

- Podporovať zariadenia stravovania zamerané na podávanie špecialít regionálnej kuchyne a realizáciu netradičného atraktívneho prostredia pre konzumáciu jedál, trávenie voľného času a doplnkové služby.

- Rozšíriť služby cestovnej agentúry a informačnej kancelárie o ubytovaní na plnohodnotnú turistickú informačnú kanceláriu, poskytujúcu informácie o turistike a rekreácii, ubytovacích a stravovacích kapacitách s vydávaním informačného občasníka s touto tématikou.

- Služby

- Umiestniť hasičskú stanicu spolu s rýchlou zdravotnou pomocou v rámci záchranného centra v blízkosti areálu polikliniky.

- Podporovať všetky podnikateľské aktivity zamerané na rozšírenie siete sortimentu služieb.

- Zabezpečiť drobné služby, ktorých deficit mesto pociťuje – oprava obuvi, odevov, čistiareň, manikúra, pedikúra, masáže, kozmetika.

- Rozšíriť pobočky finančných a poisťovacích služieb.

- Zabezpečiť v oblasti nehnuteľností služby s náplňou - sprostredkovanie činností s nehnuteľnosťami, realitné kancelárie, správa nehnuteľností, v oblasti počítačové a súvisiace činnosti - dodávanie programového vybavenia, spracovanie údajov, činnosti súvisiace s databázami, údržba a oprava kancelárskych strojov a počítačov, iné obchodné služby - právne, daňové a podnikateľské poradenstvo, architektonické a inžinierske činnosti, technické poradenstvo, činnosť reklamy, sprostredkovanie a nábor pracovnej sily, rôzne obchodné činnosti.

- Administratíva

- Zriadiť  notársky úrad.

- Umiestniť zariadenie správy okresného významu – správy katastra nehnuteľností.

V oblasti rozvoja rekreácie a turizmu

Pre rozvoj rekreácie a motiváciu cestovného ruchu do roku 2020 sa zamerať na tieto aktivity:

- Západnú časť katastra mesta s navzájom previazanými priestormi od severu Pod Dubovou –amfiteáter, lyžiarsky vlek (v lete umelý povrch, vozíčky a pod.) - termálne kúpalisko Veronika a navrhované plochy v jeho väzbe, agroturistický areál Hvojtová, lesopark v priestoroch Šutová cez dolinu Hvojtová po hranicu katastra a na území katastra Jasenového po Jasenovský potok (Dubová,  Hlboká, Háj, Dubná Skala, Petrová, Klapeška, Úboč, Vŕšok, Dubová, Tisovec, Hradová), rybník Košiare, golfové ihrisko Charubina využívať prednosne pre účely rekreácie.

- Vo väzbe na termálne kúpalisko Veronika zriadiť športovo-rekreačné plochy s náplňou akvapark, detský zábavný park, tenis, minigolf, ihrisko pre plážový volejbal, priestory na slnenie, zeleň a vykonať revitalizáciu existujúcej zelene.

- V priestore hospodárskeho dvora Hvojtová a jeho okolí využívať plochy pre rozvoj agroturistiky, vrátane chovu príslušného malého počtu hospodárskych zvierat, s tým spojenej nezávadnej výroby, ubytovacích a stravovacích zariadení, plôch športu - kolková hala, stolný tenis, golfový trenažér, krytá motocyklová hala, ubytovacie a stravovacie kapacity, zeleň.

- Oproti hospodárskemu dvoru Hvojtová, v priestore vjazdu na prístupovú cestu k rybníku realizovať ubytovanie a motorest.

- Umiestniť amfiteáter v priestore Pod Dubovou.

- Pri rybníku Košiare úpraviť pobytové plochy – ohniská, altánky, atď., po zlepšení kvality vody vybudovaním kanalizácie a likvidácie splaškových vôd v obciach v hornej časti povodia Čierňanky vymedziť na rybníku plochy na prírodné kúpanie, doplniť miestne cyklotrasy (východná a južná časť rybníka) naväzujúce na miestnu sieť cyklotrás a to aj za účelom vzájomného preľnutia a prepojenia rekreačných atraktivít Košiare – Charubina - lesopark – Hvojtová – Veronika, rozšíriť golfové ihrisko o 18 jamkové pre profesionálov aj do časti doliny Hlboká tak, aby okolie rybníka zostalo tichou zónou, aby nebol narušený výkon práva rybolovu na rybníku, aby bol chránený biotop korýtka riečneho (nezasahovať do brehového porastu a koryta potoka Čierňanka, nevykonávať odber vody z toku Čierňanky a nevykonávať žiadne úpravy koryta, zabezpečiť, aby nebol kontaminovaný potok Čierňanka a rybník Košiare pri aplikácii chemických prostriedkov pri ošetrovaní golfového ihriska a jeho okolia, zabezpečiť prevádzku ihriska a práva rybolovu tak, aby nedochádzalo k rozptylu návštevníkov do oblasti brehových porastov potoka a každoročne zabezpečiť praktickým manažmentom kosenie a odstránenie biomasy v priestoroch vyčlenených S – NP Malá Fatra).

- Pri západnom okraji  katastrálneho územia v priestore Charubina dokončiť realizáciu plochy pre rozvoj 9 jamkového golfového ihriska pre amatérov a 18 jamkového ihriska pre profesionálov so sprievodnými drobnými športovými plochami, zariadeniami stravovania, ubytovania, s väzbou na hipoterapiu v priestoroch obce Malá Čierna.

- Na plochách lesov Strážovských vrchov vymedzených z juhu potokom v doline Široká cez dolinu Hlboká (rybník Košiare) po lokalitu Hliny ako aj od lokality Šutová cez dolinu Hvojtová po hranicu katastra zriadiť lesopark a využívať ho pre účely turistiky v rámci vyznačených turistických chodníkov.

- Pre cykloturistov zahustiť sieť značených cyklotrás (a trás pre korčuliarov, v zime využívaných ako udržiavané lyžiarske bežecké trasy) s vyznačením stupňa náročnosti a popisom trasy naväzujúc na cyklotrasy v koridoroch poľných ciest v smere Jasenové – Malá Čierna a Hvojtová – Malá Čierna – Veľká Čierna – Charubina – Košiare (Široká) – Hvojtová. Tieto cyklotrasy prepojiť na cyklomagistrály regionálneho významu v smeroch Rajec – Žilina, Rajec – Rajecká Lesná  a cyklotrasu Rajec – začiatok doliny Porubská.

- Umožniť prístup cyklistom do doliny Porubská mimo pracovné dni po existujúcej komunikácii za účelom cykloturistiky a zberu lesných plodín.

- Pre rozvoj hipoturistiky využiť poľnohospodársku krajinu medzi západným okrajom zastavaného územia a hranicou lesných pozemkov.

- Izolačnú zeleň  vysadiť medzi preložkou cesty I/64 a intravilánom zo strany cesty aj IBV.

- Plochy lesov Lúčanskej Malej Fatry využívať pre účely turistiky v rámci značkovaných turistických chodníkov, keď na chodník v doline Porubského potoka naväzuje po hlavnom hrebeni chodník v priestore sedlo Maríková – Usypaná skala – Hnilická Kýčera – Úplaz (s pokračovaním na obe strany LMF).

- V časti poľnohospodárskej krajiny na ploche lúk a pasienkov pred a v doline Porubského potoka vybudovať nenáročné vychádzkové trasy a oddychové miesta.

- V priestore Vrchná podporiť vybudovanie športovo-rekreačnej vybavenosti vo forme pobytových plôch, altánkov, trávnatých ihrísk pre nenáročné športové využitie.

- Vylúčiť novú stavebnú činnosť z katastrálneho územia Rajec II - údolie Porubského potoka – Porubská. Výnimku môžu tvoriť dočasné prevádzkové objekty užívateľa lesa.

- Pri vstupe do Porubskej doliny vyčleniť vhodnú odstavnú plochu pre autá so súvisiacim vybavením (odpadkové koše, lavičky, ohnisko), čím sa znížia negatívne dopady na ŽP v priestore doliny (zakladanie ohnísk, odpadky a pod.). Túto plochu navrhujeme umiestniť v katastri obce Kamenná Poruba na odbočke k strelnici (požiadavka je smerná).

- Požiadavku zo zadania: “V katastrálnom území II., v rámci prevencie živelnej výstavby, vymedziť plochu s možnosťou výstavby rekreačných zariadení a regulatívmi usmerniť ich rozmiestnenie, vybavenie a vzhľad“ navrhujeme uplatniť v rámci katastra obce Kamenná Poruba vo väzbe na lesnú cestu a zastavanú plochu (požiadavka je smerná).

- Pre rekreačné zázemie zabezpečiť zodpovedajúci počet parkovísk osobných automobilov.

- Naďalej podporovať sústreďovanie každodennej rekreácie do záhradkárskych osád a súkromných záhrad a zmenu ich funkcie z hospodársko-pestovateľskej na pobytovo-rekreačnú s rastúcim podielom okrasnej zelene.

- Mestský turizmus – dnes pamiatková zóna mesta Rajec, múzeum s národopisnou a prírodopisnou expozíciou, galériou, remeselnou dieľňou posilniť o ďalšie atraktivity - umiestnenie nového kultúrneho centra, s kinom, divadlom a reprezentačnými priestormi mesta, ale aj ozelenením mesta v rámci rekonštrukcie námestia SNP a nám A. Škrábika a ich vzájomným prepojením, modernizáciou ich povrchov, mobiliáru, revitalizáciou ich zelene a zelene hlavných peších ťahov, cintorínov, vyhlásením židovského cintorína a jeho sprievodnej zelene za pamätihodnosť, úprav nástupnej plochy do kostola, doplnením pôvodnej zelene v rámci biokoridorov okolo vodných tokov, uplatnením krajinárskej zelene okolo poľných ciest a cyklotrás, úpravou nových a existujúcich vstupov do mesta, okolia a  priemyselných a poľnohospodárskych areálov vhodnou zeleňou.

V oblasti priemyslu,  poľnohospodárstva a ťažby nerastných surovín

- Rozvoj priemyselnej výroby realizovať vytvorením podmienok pre intenzifikáciu využitia existujúcich priemyselných areálov v lokalite Rajec - severovýchod A.

- Vytvorením podmienok pre intenzifikáciu v lokalitách	Rajec – severovýchod B a Rajec – severovýchod C a na dotykových ich plochách.

- Využívaním disponibilných priestorov v areáloch poľnohospodárskej výroby - hospodársky dvor Krivín.

- Vytvorením podmienok pre umiestnenie väčšieho areálu technologického parku v záujmovom území mesta v k. ú. Jasenové v lokalite Piesky (smerný ukazovateľ).

- Drobné nezávadné výrobné prevádzky (remeselné dielne) situovať v obytnom území  len za podmienky, že negatívne neovplyvnia životné prostredie.

- Hmotové charakteristiky (výška, šírka, tvaroslovie) drobných nezávadných výrobných prevádzok umiestnených v obytnom území musia korešpondovať s architektonickým tvaroslovým rodinných domov (aj pre materiálové riešenie platia zásady ako pre rodinné domy).

- Podporovať rozvoj prevádzok zameraných predovšetkým na finálne spracovanie dreva.

- V kontakte s obytným a navrhovaným rekreačným územím neuvažovať s objektami ustajnenia veľkochovu hospodárskych zvierat.

- Poľnohospodársku výrobu v katastrálnom území mesta orientovať predovšetkým na obhospodarovanie ornej pôdy, lúk a pasienkov s preferovaním vidieckej turistiky.

- Umožňovať chov drobných hospodárskych zvierat v rámci existujúcich plôch obytnej štruktúry v kapacitách, ktoré nebudú mať negatívny dopad na funkciu bývania.

- Uskladnenie exkrementov hospodárskych zvierat riešiť formou využitia bioplynu, ktorý vzniká v procese hnitia (bioplyn využiť pre tepelnú sebestačnosť družstva).

- V procese zúžitkovania bioodpadu v rámci dvora Krivín riešiť aj kompostovanie bioodpadu mesta Rajec.

- Chov hospodárskych zvierat na dvore Krivín udržať v kapacite 500 ks HD, alebo 800 ks oviec.

- Chov hospodárskych zvierat na dvore Hvojtová využívať len pre účely agroturistiky – (najviac) kone 20ks, ovce 20 ks, 5 ks kráv.

- Dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona.

- Podľa § 19 banského zákona povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, ktoré nesúvisia s dobývaním, môže vydať orgán príslušný na povoľovanie stavieb a zariadení len so súhlasom obvodného banského úradu. Žiadosť o povolenie stavby a zariadenia musí žiadateľ doložiť vyjadrením organizácie, ktorá zabezpečuje ochranu výhradného ložiska, spolu s návrhom jeho ochrany

- Všetky činnosti, ktoré nesúvisia z banskou činnosťou v dobývacom priestore je potrebné pred ich začatím prerokovať s organizáciou, ktorá má určený dobývací priestor a obvodným banským úradom a získať ich súhlas.

Článok 7

Zásady a regulatívy na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia

            - Regulatívy v oblasti dopravnej sústavy

Pri rozvoji mesta Rajec z hľadiska komunikačného systému bude nutné dodržiavať nasledovné regulatívy :

a)	mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty 1/64 v kategórii C 11,5/80

b)	v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty I/64 v kategórii MZ 14/60, vo funkčnej triede B1

c)	mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre  výhľadové šírkové usporiadanie cesty druhej triedy II/517 v zmysle STN 736101 v kategórii C 9,5/70

d)	v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty druhej triedy II/517  v zmysle STN 736110 v kategórii MZ 12 (11,5)/50 vo funkčnej triede B2

e)	mimo zastavaného územia rezervovať koridor pre výhľadové šírkové usporiadanie cesty tretej triedy III/51816 v kategórii C 7,5 /60

f)	v zastavanom území rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty tretej triedy III/51816 v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3

g)	rešpektovať kategóriu MZ 8,5/50 pri novobudovaných komunikáciách funkčnej triedy B3

h)	nové navrhované komunikácie funkčnej triedy C2 realizovať v šírkovom usporiadaní kategórie  MO 7,5/40

i)	nové navrhované komunikácie funkčnej triedy C3 realizovať v šírkovom usporiadaní kategórie MO 6,5/30

j)	rešpektovať kategóriu MZ 8,0/50 pri existujúcich komunikáciách funkčnej triedy B3

k)	v lokalitách s ukľudnenou dopravou realizovať obslužné komunikácie kategórie MOU 2,75/30 s prvkami upokojenia

l)	odkloniť nákladnú dopravu z lomu Šuja mimo zastavané územie mesta

m)	vybudovať v katastri mesta Rajeckú cyklomagistrálu

n)	realizovať cykloturistické prepojenia dvor Hvojtová - po poľnej ceste smer Jasenové a dolinou Hvojtová do Malej Čiernej odtiaľ v smere Veľká Čierna – Charubina – rybník Košiare späť do Hvojtovej s napojením na Rajeckú cyklomagistrálu

o)	realizovať kvalitatívnu úpravu peších priestorov nám. SNP, nám A. Škrábika,  pešieho ťahu okolo Rajčianky a peších prepojení na obytné, športovo – rekreačné a výrobné  zóny

p)	zachovať súčasnú polohu autobusových zastávok a pri rekonštrukcii jestvujúcich komunikácii na navrhované kategórie riešiť na autobusových zastávkach zastavovacie pruhy

q)	realizovať plochy statickej dopravy pri navrhovaných rekreačných plochách, pri objektoch HBV, občianskej vybavenosti a výrobe v zmysle STN 73 6056.

            - Regulatívy v oblasti vodného hospodárstva

- ďalej rozvíjať vodovodný systém v sídle

- pre nové vetvy uprednostniť trasovanie v komunikáciách - vyhnúť sa súkromným pozemkom

- budovať  vodovodný systém tak, aby zabezpečoval aj potrebu požiarnej vody – hydrantami

- budovať vodovodný systém ako okruhový, čím sa docieli vyššia kvalita dodávanej pitnej vody, ako i dostupnosť dodávky v prípade porúch na vodovodnom potrubí (možnosť dodávky z dvoch smerov)

- objem existujúcich vodojemov (Rajec 1 a 2 - 2 x 250 + 2 x 1000 m3 = 2500 m3) bude do roku 2020 zároveň slúžiť aj pre zásobovanie susedných obcí (Šuja, Jasenové, Kľače, Zbyňov)

- zabezpečiť maximálne napojenie potenciálnych domácností (zákazníkov) na kanalizáciu

- v navrhovanej zástavbe realizovať delenú verejnú kanalizáciu

- v závislosti na rozvoji obce, budovaní nových objektov rozširovať stoky dažďovej kanalizácie, čím  sa vyriešia problémy so zahlteným potrubím v čase dažďov

- trasy kanalizácií (dažďovej i splaškovej) viesť v telese komunikácie, a tým sa vyhnúť súkromným pozemkom s problémami vstupov pre výstavbu a obsluhu

- tam, kde to dovoľuje geológia, preferovať odvádzanie vôd z povrchového odtoku individuálne do podložia

- v súvislosti s rekonštrukciou stokovej siete a ČOV verejnej kanalizácie Rajec navrhnúť trasy stokovej siete mimo ochranného pásma cesty I/64, ako aj mimo plánovanej stavby „I/64 Kľače – Šuja“

- v rámci rekonštrukcie a intenzifikácie ČOV Rajec uvažovať s napojením novej skupinovej kanalizácie obce Jasenové , ktorá spadá do záujmového územia mesta Rajec.

3.	Regulatívy v oblasti elektrickej energie

- postupne vymeniť existujúce transformačné stanice za kioskové

- v zastavanom území mesta postupne zrušiť vzdušné vedenia VN a nahradiť ich podzemnými vedeniami

- pre sústredenú výstavbu HBV, IBV, priemysel a obč. vybavenosť budovať NN sieť 1 kV káblami v zemi

- v súlade s ustanoveniami § 4 zákona č. 543/2002 Z. z. pri rekonštrukcii a výstavbe vzdušných vedení použiť také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov

- v okrajových častiach s nízkopodlažnou zástavbou a IBV je možne ponechať vonkajšie sekundárne rozvody na betónových podperných bodoch

- verejné osvetlenie budovať zakáblovaným rozvodom a na podperných oceľových bodoch

- dodržať ochranné pásma podľa zákona 656/2004 Z. z.

- podporovať využitie netradičných zdrojov elektrickej energie – biomasa Krivín.

4.	V oblasti plynofikácie

- rešpektovať koncepciu systému zariadení a rozvodov zemného plynu v zmysle ÚPM – M, vrátane navrhovaných

- zemný plyn využívať komplexne pre zabezpečovanie vykurovania, prípravu teplej úžitkovej vody a varenie

- rozširovania realizovať v súlade so schváleným, prípadne aktualizovaným generelom plynofikácie

- pripájanie novej zástavby realizovať formou STL rozvodov

- regulátory s plynomermi osadzovať do múrikov oplotenia.

5.  V oblasti teplofikácie

- individuálnu bytovú výstavbu zásobovať teplom z lokálnych domových plynových teplovodných kotolní, resp. kotolní na spaľovanie drevnej hmoty. Na ohrev teplej úžitkovej vody využívať aj solárnu energiu s použitím slnečných kolektorov

- objekty HBV a občianskej vybavenosti zásobovať teplom z objektových teplovodných plynových kotolní slúžiacich pre ohrev média ÚK a ohrev TÚV

- na ohrev, resp. predohrev TÚV hromadnej bytovej výstavby využívať aj solárnu energiu s použitím slnečných kolektorov, alebo iné obnoviteľné zdroje energie (napr. v lokalite Sever – Záhumnie využiť aj geotermálnu energiu)

- objekty priemyselnej výroby zásobovanť teplom na  báze zemného plynu (plynové kotolne, plynové infražiariče, resp. plynové vzduchotechnické jednotky) s doplnkovým využitím obnoviteľných zdrojov energie (kotolne s využitím biomasy) a využitím odpadového tepla z kogeneračnej výroby elektrickej energie

- alternatívne objekty v lokalite Bukovina + priemyselné objekty zásobovať teplom z centrálneho zdroja tepla so spaľovaním biomasy – rýchlorastúcich drevín

- dodržať pásma ochrany podľa zákona č. 656/2004 Z. z.

- V oblasti pôšt a telekomunikácií

a)	rozšíriť  kapacitu  digitálnej  ústredne  RSU  Rajec o cca 1550 vývodných vedení

b)	pripojovať telefónnych účastníkov, v sústredenej zástavbe IBV a v priemyselných  zónach cez káblové prípojkové skrine, bytovú zástavbu v rozptyle z účastníckych stĺpových rozvádzačov závesným káblovým vedením

c)	rešpektovať zariadenia mobilných operátorov v území

d)	zariadenia mestského rozhlasu rozšíriť do všetkých plánovaných obytných zón

e)	rozširovať rozvod KTV do všetkých obytných zón, zakáblovaným rozvodom v súlade s požiadavkami občanov

f)	rešpektovať diaľkové  káble:

1)	metalický kábel DK Žilina - B. Bystrica, odbočka Rajec pošta

2)	koaxialný kábel  DK Žilina - P. Bystrica

3)	optický Žilina - Rajec pošta

4)	optický Rajec pošta - Rajecká Lesná

5)	Rajec pošta – Rajecké Teplice

g)	pri trasách optických a metalických káblov treba rešpektovať  ich ochranné pásmo, t.j.  1 m  od krajného kábla na každú stranu. Trasy káblov v grafickej časti sú zakreslené len informatívne, preto je nutné, v legislatívnom procese v rámci realizácie stavieb, nechať trasu káblov vytýčiť správcom telekomunikačnej siete.

Článok 8

Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrno-historických hodnôt, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability vrátane plôch zelene

      - Zásady a regulatívy pre ochranu kultúrno-historických hodnôt

- Podľa ustanovenia § 40 Zákona č. 49/2002 Z. z. a § 127 a § 138 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (úplné znenie zákon č. 109/1998 Z. z.)

1)	v rámci stavebnej činnosti predpokladajúcej zemné práce, z dôvodu možnosti odkrytia neznámych archeologických lokalít platí povinnosť ohlásenia archeologického nálezu Krajskému pamiatkovému úradu v Žiline

2)   povinnosť stavebníka – investora každej stavby vyžiadujúcej si zemné práce, už v stupni projektovej prípravy resp. územného konania vyžiadať si od Archeologického ústavu SAV v Nitre vyjadrenie - stanovisko k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk, ktoré bude slúžiť ako podklad k stanovisku – rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR, alebo Krajského pamiatkového úradu v Žiline a následne požiadať o toto stanovisko - rozhodnutie

3)  povinnosť v prípade akejkoľvek stavebnej činnosti predpokladajúcej zemné práce v časti s evidovanými archeologickými lokalitami a pri realizácii líniových stavieb a veľkoplošných novostavieb upovedomiť o začatí územného a stavebného konania Krajský pamiatkový úrad v Žiline

4)  podľa § 37 ods. 3 zák. č. 49/2002 Z. z. o nevyhnutnosti vykonať záchranný výskum rozhoduje pamiatkový úrad, ktorý vydá rozhodnutie po predchádzajúcom vyjadrení archeologického ústavu (§ 7 – Arch. ústav SAV)

b)	Z hľadiska pamiatkovej starostlivosti, zachovania a využitia kultúrnych hodnôt rešpektovať skutočnosť, že historické jadro mesta je pamiatkovou zónou, ustanovenou vyhláškou         č. 2/1995 Okresného úradu v Žiline zo dňa 6.11.1995,  ktorej hranice tvoria: severná strana – po hraniciach parciel č. 58, 57, cez ulicu M. R. Štefánika parcela 86, ul. Štúrova po hraniciach parciel 133, 132, 131, 128, 127, 124, 123, 115/2, 115/1; východná strana po hraniciach parciel 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, cez ulicu Nádražnú, po ulici Šafárikovej, po hraniciach parciel 161/1, 161/2, 161; južná strana po ulici Hurbanovej, po hraniciach parciel 159, 158, cez ulicu Sládkovičovu, po ulici Kmeťovej č. p. 297; západná strana ul. Kostolná, po hraniciach parciel č. 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34/1, 35, 40, 41, 44/1, 45, 47, 48, 52, 53/1, 55, 56/1, 58. Predmetom ochrany sú historický šachovnicový pôdorys, štvorcové námestie, a jemu prislúchajúca priestorová a hmotová skladba a zachovalý historický mestský interiér.

c)	Na území pamiatkovej zóny v súlade s § 29 ods. 2) pamiatkového zákona na vykonávanie základnej ochrany pamiatkového územia a zabezpečenia pamiatkových hodnôt v území - rešpektovať Zásady pamiatkovej starostlivosti pamiatkovej zóny:

1)   povinnosť rešpektovať ustanovenia zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov pri obnove, rekonštrukcii a akejkoľvek inej stavebnej činnosti na objektoch národných kultúrnych pamiatok a nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území vymedzenom hranicami pamiatkovej zóny

2)  pri ostatných nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa na území pamiatkovej zóny primerane použiť podmienky na obnovu NKP tak, aby neboli narušené pamiatkové hodnoty územia

3)    postupne odstraňovať nevhodné úpravy NKP a objektov dotvárajúcich prostredie

4)   asanácie povoliť iba pri objektoch, ktoré nie sú využívané a ani nemajú ďalšiu perspektívu využitia vzhľadom k ich dezolátnemu stavebno-technickému stavu a narušeným alebo zničeným pamiatkovým hodnotám

5)  pri novej výstavbe a dostavbe v rámci rozvoja územia rešpektovať pôvodnú parceláciu pozemkov, tvar a hmotu objektov

6)   všetky druhy obnovy na pamiatkovom území a na NKP vykonávať v súlade s podmienkami určenými rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Žiline podľa § 32 pamiatkového zákona

7)  reklamy, reklamné zariadenia, sezónne zariadenia (letné terasy), povoľovať v súlade s podmienkami povolenia KPÚ podľa § 30 ods. 3 pamiatkového zákona

8)   zachovať celistvost pôvodnej urbanistickej štruktúry šachovnicového pôdorysu historického centra mesta - zachovanie pôvodných uličných čiar, pri rekonštrukciách objektov v pamiatkovej zóne používanie klasických materiálov (hladké vonkajšie omietky, dverné a okenné konštrukcie drevené, strešná krytina keramická alebo betónová červenohnedej farby), na námestí zachovanie sedlových striech s hrebeňom rovnobežne s uličnou čiarou, výškové zónovanie objektov maximálne dve nadzemné podlažia s využitím podkrovia

d)	Židovský cintorín považovať za významnú pamiatku v rámci regiónu Rajca, pre ktorý a jeho blízke okolie, navrhované ako funkčná plocha „zeleň“ platia nasledovné regulatívy:

1)   spracovať pasport zelene a projekt jej revitalizácie

2)  pravidelne udržiavať zdravotný stav vegetácie cintorína a blízkeho okolia, ako jeho ochrannej zóny, odborne spôsobilou organizáciou

3)    na všetkých mestských cintorínoch, aj ich priľahlom súvisiacom okolí, orientovať zeleň na domáce prirodzené druhy s kvalitným záhradno-architektonickým riešením.

      - Zásady a regulatívy pre ochranu a využívanie prírodných hodnôt a prvkov ÚSES

- rešpektovať navrhované územia s legislatívnou ochranou:

1)	Lúčanská Malá Fatra – územie zahrnuté do národného zoznamu navrhovaných      chránených vtáčích území SKCHVÚ 013 Malá Fatra

2)  Lúčanská Malá Fatra – návrh na vyhlásenie CHKO

3)  chránený strom lipa veľkolistá (Tilia platyphylla) v lokalite evanielického cintorína v Rajci, ochranné pásmo 113 m2

- rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability :

1)   nadregionálne biocentrum 5  Strážov – Sádecké vrchy

2)   regionálne biocentrum 33 Šujské rašelinisko a Rajčianka (v dotyku s k. ú.Rajec)

3)   regionálne biocentrum 35 Oselná

4)   nadregionálny biokoridor  6 Prepojenie hrebeňom Lúčanskej Fatry

5)   regionálny biokoridor 18 Vodný tok a niva Rajčianky

6)   regionálny biokoridor 19 Prepojenie Súľovské skaly – Strážovské vrchy

7)   regionálny biokoridor 22 Ekotón Lúčanskej Fatry

8)   genofondové lokality RÚSESu a MÚSESu nachádzajúce sa v k. ú. Rajec

9)   lokálne hydricko – terestrické biokoridory pozdĺž miestnych vodných tokov

- riešiť zlepšenie súčasnej štruktúry časti biokoridorov v zastavanom území mesta, zachovať a doplniť brehové porasty

- zachovať kvalitnú štruktúru lokálnych hydricko terestrických biokoridorov pozdĺž miestnych tokov

- pri návrhu na reguláciu vodných tokov rešpektovať potrebu vytvorenia priestoru pre príbrežnú vegetačnú zónu, zabezpečujúcu biotickú integritu a priaznivé existenčné podmienky riečneho ekosystému pre akvatickú a semiakvatickú biotu

- na plochách, ktoré nie sú určené na zástavbu, poľnohospodárske a rekreačné využitie, vylúčiť devastačné zásahy, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie existenčných podmienok a biotickej integrity rastlín a živočíchov týchto ekosystémov

- zásahy do vodných tokov realizovať iba v častiach, kde hrozí riziko pôdnej erózie a vybreženia v rámci zastavaného územia :

- regulovať brehy v zastavanom území a v polohách definovaných podrobnými projektmi pre ochranu územia pred povodňami

- regulačné opatrenia realizovať v súlade s funkciou riečneho ekosystému

1)   regulované časti brehov z lomového kameňa

2)   dno prirodzeného charakteru

3)   bez aplikácie priečnych stupňov

4)   použitím priečnych hrádzok

5)   osadením rozmerných balvanov

6)   prúdnica toku sústredená do jednej časti dna

7)   v rámci brehového opevnenia vysádzať brehové porasty v šírke do 6 m, zabezpečiť prístup a zasahovací pás pre údržbu

8) min. raz ročne realizovať obhliadku stavu vodných tokov v obci za účasti odborne spôsobilej osoby

- pri realizácii stavebných prác dodržať ustanovenia zákona č. 543 z 25. júna 2002 o ochrane prírody a krajiny najmä § 4 všeobecná ochrana rastlín a živočíchov a § 6 ochrana biotopov.

Článok 9

Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie

1. V oblasti odpadového hospodárstva

a)	uzavretú skládku v lome smer Veľká Čierna postupne zaviesť a zalesniť

b)	vyhľadávať a ihneď likvidovať občas sa vyskytujúce nepovolené skládky

c)	čistiť pravidelne vodné toky, nielen z hľadiska zachovania prietočnosti vzhľadom k riziku povodní, ale aj ich zbavovania drobného komunálneho odpadu

d)	otvorený nepovolený lom v priestore Hvojtová riešiť ako pobytový priestor, ohniská atď.

e)	systém organizovania zberu a likvidácie odpadov prispôsobiť vývoju legislatívy v SR

f)	pravidelne aktualizovať plán odpadového hospodárstva a zabezpečiť jeho naplnenie

g)	naďalej pravidelne odvážať a zneškodňovať TKO a stavebný odpad z územia obce na riadených skládkach v k. ú. Rajec

h)	zvýšiť materiálové zhodnotenie odpadov, ďalej rozvíjať separovaný zber

i)	zaviesť a udržovať zber biologicky rozložiteľných odpadov, najmä drevného odpadu zo záhrad

j)	zvýšiť informovanosť obyvateľstva o nutnosti separovania a kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu

k)	podporovať kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov – zavedenie drvenia drevného odpadu pomocou mobilného drviča priamo v meste a v priestore poľnohospodárskeho dvora Krivín

l)	zvýšiť podiel energetického využitia odpadov

m)	realizovať výstavbu zberného dvora mesta, ktorý bude plniť funkciu medziskladu, kde sa budú biologicky rozložiteľné odpady krátkodobo zhromažďovať, triediť, drviť a prevážať do kompostárne, konečnému spracovateľovi v priestore poľnohospodárskeho dvora Krivín.

2. V oblasti ochrany vôd a ovzdušia

a)	rešpektovať zákon o vodách č. 364/2004 Z. z. a príslušné platné normy STN 73 6822,       75 2102, atď.

- akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s vodnými tokmi Rajčianka, Čierňanka, Hvojtová, Kamenný potok a jeho prítoky odsúhlasiť so Slovenským vodohospodárskym podnikom

- ponechať manipulačný pás pre opravy, údržbu a povodňovú aktivitu v šírke min. 6,0 m od brehovej čiary tokov Rajčianka, Čierňanka, Hvojtová, Kamenný potok a jeho prítoky.

- zmeniť koncepciu v odvádzaní a likvidácii odpadových vôd, vybudovaním novobudovaných stôk oddelene pre splaškovú a pre dažďovú kanalizáciu s cieľom efektivity čistenia a odstránenia znečistenia tokov pri odľahčovacích staniciach

e)	revitalizovať korytá miestnych vodných tokov, pravidelne z nich odstraňovať komunálny odpad

f)	spomaliť odtok z povodia v prípade nízkych stavov vody priečnymi prahmi, bočnými hrádzkami, osadením balvanov

g)	rešpektovať ochranu zdrojov pitnej vody vrátane ich PHO I. a II. stupňa

h)	nepoužívať chemické postreky a hnojivá v množstvách, ktoré by mohli znečistiť podzemné vody

i)	vykurovanie a ohrev TÚV zabezpečovať spaľovaním zemného plynu a obnoviteľných zdrojov energie

j)	upraviť včas povrchy, po realizácii a rozkopávkach ciest v dôsledku vykonávania zemných prác, pri realizácii stavieb technickej infraštruktúry a iných zásahoch do existujúcich komunikácii

- vybudovať protihlukovú izolačnú zeleň v priestore prekládky cesty I/64

- viesť trasy s tranzitnou dopravou cez územia, ktorým nevadí hlukové a emisné zaťaženie – priemyselná zóna

m)	eliminovať hlukové zaťaženie a emisie odstupom navrhovanej zástavby od ciest s tranzitnou dopravou

n)	rešpektovať platné právne normy v oblasti ochrany ovzdušia

o)	zamedziť spaľovaniu rastlinného odpadu, uprednostniť kompostovanie

p)	v nárazníkovej zóne na rozhraní zastavaného a nezastavaného územia  vysádzať vzrastlé formy zelene, ktorá by zachytávala prach vzniknutý pri poľnohospodárskych prácach – orba, sejba, zber plodín, hnojenie a pod.

r)	v jarných mesiacoch včas zabezpečiť upratanie komunikácií po zimnom posype

s)	v prípade iného znečistenia komunikácií zabezpečiť okamžité odstránenie znečistenia.

Článok 10

Vymedzenie zastavaného územia obce

1. Výsledné zastavané územie kompaktnej časti mesta

- Severná hranica zastavaného územia je stotožnená s hranicou katastra medzi lokalitou Záhumnie a lokalitou Bukovina.

- Východná hranica začína v lokalite Bukovina v severovýchodnom okraji katastra a pokračuje obalovou krivkou existujúcej a plánovanej výstavby priemyslu, preložky cesty I/64, záhradkárskej osady, poľnohospodárskeho dvora a IBV v lokalitách Bukovina, Skotňa, Krivín, Za Nemčekom, Na honoch.

- Južná hranica je krátky úsek pri navrhovanej IBV Močidlá v južnom cípe mesta.

- Západnú hranicu tvorí obalová krivka navrhovanej a existujúcej zástavby IBV, športu, cintorína, agroturistického areálu a športovo-rekreačných plôch od lokality Močidlá,cez lokality Vrchná, Na dvor, Hvojtová, Baranová, Pod Dubovou po Záhumnie.

2. Výsledné zastavané územie satelitného priestoru Charubina

- Navrhovaná severná hranica zastavaného územia sa stotožňuje s hranicou katastra a tvorí ju obalová krivka IBV a občianskej vybavenosti.

- Východnú hranicu tvorí obalová krivka plánovanej výstavby občianskej vybavenosti, cesty I/517, parkoviska a občianskej vybavenosti.

- Južnú hranicu tvorí navrhovaná občianska vybavenosť a IBV.

- Západnú hranicu tvorí hranica katastra a obalová krivka plánovanej výstavby IBV.

Článok 11

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

a)	Veľkoplošné a maloplošné chránené územia, územia európskeho významu a genofondové lokality, nachádzajúce sa a zasahujúce do k. ú. Rajec, alebo ktoré sú v jeho bezprostrednej blízkosti, sú vymedzené v súlade s označením vo výkrese č. 2  Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia v mierke 1:10000, výkrese č.3 Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia v mierke 1:5000 a vo výkrese ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES v mierke 1:10000 (č. 7).

V zmysle zákona č. 543 z 25. júna 2002 O ochrane prírody a krajiny, na celom území Slovenska platí I. stupeň ochrany podľa §7. Časť katastrálneho územia mesta Rajec sa nachádza v priestore Lúčanskej Malej Fatry, ktorá má byť v súlade s návrhom ÚPN-VÚC ŽK po roku 2015 vyhlásená za CHKO.

Veľkoplošné chránené územia:

- Do katastrálneho územia mesta Rajec zasahuje chránené vtáčie územie (nCHVÚ) pod    p. č. 1 Id. č. (kód) 13 - nCHVÚ Malá Fatra o výmere 71481 ha.

Maloplošné chránené územia

Z maloplošných chránených území sa v katastrálnom území Rajca nachádzajú, respektíve sa ho dotýkajú :

- Prírodná rezervácia Šujské rašelinisko so 4. stupňom ochrany a zároveň navrhované SKUEV 0255 so stupňom ochrany 3,4 Šujské rašelinisko.

Genofondovo významné lokality:

- ZA 77 (50) – Priesek pod elektrickým vedením JV od Dubovej (v dotyku s k.ú.Rajec)

- ZA 81  (nová) - Rajec Baranová

- ZA 82 (55) – Baranovské terasy

- ZA 83 (56) – Čierňanský rybník (prevzatý názov s RÚSES, zaužívaný názov Košiare)

- ZA 84 (65) – Šujské rašelinisko (PR) a Rajčianka (v dotyku s k. ú.Rajec)

- ZA 86 (58) – Srniak

- ZA 90 (86) - Skaly

- ZA 91 (105) – Oselná

- genofondové lokality MÚSES-u

b)	Ochrana vodných pomerov a vodárenských zdrojov:

- Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO), §31 zákona č.364/2004 Z. z. (vodný zákon)

- juhozápadná hranica katastrálneho územia mesta Rajec v priestore Cibuľková je hranicou CHVO Strážovské vrchy.

- Ochranné pásma vodárenských zdrojov, §32 zákona č.364/2004 Z.z. (vodný zákon)

- vodárenské zdroje v doline Porubská. OP sa nachádzajú v podstatnej časti k. ú. Rajec II. v doline Porubská. Nezasahujú iba do najsevernejšej časti priestoru od línie honov Kamenný diel kóta 681, Kopaná, Jedloviny

- ďalší vodný zdroj sa nachádza v katastri obce Malá Čierna a jeho ochranné pásmo zasajuje tesne do k. ú. Rajec.

- Vodárensky významné toky v k. ú. Rajec sú Rajčianka a Porubský potok.

c)	Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení:

Verejné vodovody a verejné kanalizácie, §19 zákona č. 442/2002 Z. z.

Pásma ochrany sú v zmysle zákona č.442/2002 Z.z. vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného a kanalizačného potrubia na obidve strany :

- 1,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii do priemeru 500 mm

- 2,5 m pri verejnom vodovode a kanalizácii nad priemer 500 mm

d)	Oprávnenia pri správe vodných tokov, §49 zákona č. 364/2004 Z. z.

Pri výkone správy vodného toku a správy vodných stavieb alebo zariadení môže správca toku využívať pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami v závislosti od druhu opevnenia brehu a druhu vegetácie sú pri vodohospodársky významnom toku Rajčianka, toku Čierňanky, Hvojtovej, a Kamenného potoka pozemky do 6m od brehovej čiary.

e)	Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov

Vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 184 /2002 Z. z. boli vyhlásené a podľa §26, §27, §28, §29 a §50 Zákona NR SR č. 538/2005 Z. z. sa vzťahujú obmedzenia na ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Rajeckej kotline :

- Ochranné pásmo II. stupňa chráni akumulačnú oblasť.

Severné ohraničenie sa začína severne od obce Jasenové, prechádza južnou časťou obce Zbyňov a severnou časťou mesta Rajecké Teplice. Tu sa prudko stáča k juhu, jeho východná hranica prechádza medzi obcami Konská a Stránske, východne od Kunerádu, odkiaľ sa približuje k južnej časti obce Kamenná Poruba. Pokračuje južným okrajom Porubskej, južne od Ďurčinej, južnú hranicu tvorí línia Rajecká Lesná – Šuja – smer hon Cibuľková. Západná hranica pretína kataster mesta Rajec v priestoroch pod Cibuľkovou – rybník Košiare – Hvojtová – smer kopec Dubová.

Toto ochranné pásmo zaberá navrhovanú zastavanú časť mesta s výnimkou priestoru Hvojtová a Charubina. V extraviláne sa jedná o celé územie s výnimkou západného okraja ochranného pásma v línii od Šujského rašeliniska poľnou cestou k rybníku Rajec, odtial po toku Čierňanky do Hvojtovej  a odtial hrebeňovou časťou Dubovej východne od doliny Hvojtová.

- Ochranné pásmo III. stupňa chráni infiltračnú oblasť a je stanovené v západne od ochranného pásma II. stupňa.

Katastrálneho územia mesta Rajec sa týka aj táto oblasť. Západná hranica presahuje hranicu Žilinského kraja v mieste, kde je ona totožná s hranicou katastra mesta (s výnimkou malých plôch západne od križovatky hranice kraja a cesty II/517). Od hraníc okresov v priestore cesty II/517 pokračuje v súbehu s cestou až po odbočku k Malej Čiernej (cesta III/517008) a od južného okraja obce do smeru Petrová – Dubová.

f) 	Ochranné pásma z hľadiska lesných pozemkov (§10, ods. (1) zák. č. 326/2005 Z. z.)

- Ochranné pásmo lesa tvoria  pozemky vo vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku

g)	Ochranné pásma elektrických vedení - v zmysle zákona č. 656/2004 je potrebné rešpektovať od krajných vodičov na každú stranu, resp. od zariadení  :

- § 36, odsek (2) pre vodiče od 1 kV do 35 kV vrátane

-	pre vodiče bez izolácie 10 m,  v súvislých lesných priesekoch  7 m

-	pre vodiče so základnou izoláciou  4 m,  v súvislých lesných priesekoch  2 m

-	pre zavesené káblové vedenie  1 m

-	pre 110 kV vedenie  15 m

-	pre 220 kV vedenie  20 m

-	pre 400 kV vedenie  25 m

- § 36, odsek (9) pre elektrické stanice vonkajšieho prevedenia

-	pre 110 kV stanicu 30 m od oplotenia pozemku

-	pre trafostanicu 22/0,4 kV 10 m od konštrukcie

- § 36, odsek (4) – v ochrannom pásme a pod vedením je zakázané

-	zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky

-	pestovať porasty s výškou presahujúcou  3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča

-	uskladňovať ľahko výbušné a horľavé látky

-	vykonávať  činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb, majetku, elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

h)	Ochranné a bezpečnostné pásma plynovodov dotknuté v území (podľa zákona                č. 656/2004 Z. z.) :

- Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia, vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu, alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia, meraný kolmo na os plynovodu, alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je :

-	4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,

-	8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500 mm

-	1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn v zastavanom území obce                  s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa

-	8 m pre technologické objekty.

- Bezpečnostné pásmo - sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu, alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia, meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu, alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je :

-	10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa prevádzkovaných na voľnom priestranstve a na nezastavanom území,

-	20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm,

-	50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch.

i)	Pri súbehu viacerých vedení technickej infraštruktúry rešpektovať ustanovenia STN 73 6005 – Priestorová úprava vedení technickej infraštruktúry.

j)	Ochranné pásma podľa zákona o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) je potrebné  rešpektovať na ochranu ciest a premávky na nich mimo zastavaného územia, alebo územia určeného na súvislé zastavanie :

- pri cestách I. triedy 50 m od osi vozovky na obe strany

- pri cestách II. triedy 25 m od osi vozovky na obe strany

- pri cestách III. triedy  20 m od osi vozovky na obe strany cesty.

k) 	Ochranné pásma železničných tratí

- pri železničnej trati  - 60 m od osi krajnej koľaje

- pri železničnej vlečke - 30 m od osi vlečky, na obe strany.

Článok 12

Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonávanie a sceľovanie pozemkov, pre asanáciu  a pre chránené časti krajiny

1.   Plochy pre verejnoprospešné stavby

- Plochy a pozemky, pokiaľ nie sú majetkom obce, alebo štátu, je potrebné pre verejnoprospešné stavby vykúpiť od majiteľov pozemkov, alebo inak vysporiadať.

2.	Plochy pre vykonávanie delenia a sceľovanie pozemkov, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny

- Plochy pre vykonávanie delenia a sceľovanie pozemkov, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny nie sú vymedzené.

Článok 13

Určenie časti obce pre ktoré je potrebné obstarať územný plán zóny

- Územný plán zóny je potrebné vypracovať

1)   pre centrum mesta vymedzené uliciami Hollého, Kostolná, objektami, ktoré sú súčasťou nám. A. Škrábika, Kmeťova, Hurbanova, Šafárikova, Komenského.

- Urbanistické štúdie pre:

2)	HBV a OV v lokalite Sever – Záhumnie.

3)	Navrhovanú IBV a športovo-rekreačné plochy v lokalite Vrchná.

4)  	Navrhovanú IBV v lokalite Na Ďurčinú, včítane rezervy, pri zohľadnení drobných zosuvov.

5) 	Navrhovanú IBV Pod Krivínom.

6)	Navrhovanú IBV a ubytovacie zariadenie v lokalite Močidlá.

7)	Amfiteáter.

8)	Rajčianku a jej okolie včítane športovo-rekreačnej plochy na sútoku s Ďurčiankou.

9)	Športovo rekreačné plochy vo väzbe na kúpalisko Veronika.

10)	Agroturistický areál Hvojtová.

11)	Rozvoj golfového ihriska, rybník Košiare, lesopark.

- Generel zelene mesta Rajec.

ČASŤ TRETIA

Verejnoprospešné stavby

Článok 14

Zoznam verejnoprospešných stavieb

- Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta, včítane nám. A. Škrábika a vzájomného prepojenia týchto námestí, verejná zeleň, pešie komunikácie a priestory, parkoviská, ihrisko pre deti, parkové úpravy, mobiliár - lavičky, verejné osvetlenie, odpočinkové plochy.

- Dobudovanie kompozičnej osi Rajčianky o pešie chodníky, ekologickú a pobytovú zeleň, športové plochy, ihriská pre deti, lavičky, altánky, verejné osvetlenie, odpočinkové plochy a doplnenie brehových porastov aj ostatných biokoridorov po odstránení nepôvodných drevín v zastavanom území obce.

- Preložka trasy cesty I/64 v smerovom a šírkovom usporiadaní v zastavanom území v kategórii MZ 14/60 vo funkčnej triede B1, mimo zastavaného územia v kategórii C 11,5/80.

- Preložka trasy cesty II/517 v smerovom a šírkovom usporiadaní v zastavanom území v kategórii MZ 12(11,5)/50 vo funkčnej triede B2, mimo zastavaného územia v kategórii C 9,5/70.

- Realizácia siete značených cyklotrás (a trás pre korčuliarov, v zime využívaných ako udržiavané lyžiarske bežecké trasy) s vyznačením stupňa náročnosti a popisom trasy, v koridoroch poľných ciest v smere Jasenové – Malá Čierna a Hvojtová – Malá Čierna – Veľká Čierna – Charubina – Košiare (Široká) – Hvojtová a prepojenie na  cyklomagistrály regionálneho významu v smeroch Rajec - Kľače – Jasenové – Zbýňov – Rajecké Teplice; Rajec – Ďurčiná – Rajecká Lesná a cyklotrasu Rajec –začiatok Porubskej.

- Rekonštrukcie existujúcich a výstavba nových komunikácii pre nové lokality HBV, IBV, OV, rekreácie a výstavba parkovacích miest.

- Výstavba športovej haly a rekonštrukcia šatní a tribúny na futbalovom ihrisku.

- Dokončenie rozostavanej športovej haly ako  objektu občianskej vybavenosti.

- Výstavba krytej plavárne s fitnescentrom, výstavba detských ihrísk, športovo-rekreačnej vybavenosti vo forme pobytových plôch, altánkov, trávnatých ihrísk pre nenáročné športové využitie.

- Pešie a cyklistické chodníky v súčasnej trase cesty I/64, po jej preložení.

- Výstavba základnej školy, školského strediska záujmovej činnosti, materskej školy.

- Vybudovanie nového kultúrneho centra, modernizácia existujúceho kultúrneho domu, výstavba amfiteátra.

- Rozvoj polikliniky, výstavba integrovaného záchranného centra.

- Rozšírenie domova vďaky, zriadenie penziónu pre osamelých ľudí, realizácia domu opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, zriadenie resocializačného a rehabilitačného strediska.

- Zavezenie a zalesnenie uzavretej skládky TKO v lome smer Veľká Čierna.

- Vybudovanie zberného dvora mesta pre biologicky nerozložiteľné odpady, ktorý bude plniť funkciu medziskladu pre separáciu odpadov.

- Realizácia kompostárne s energetickým využitím biomasy.

- Postupné budovanie novej a rekonštrukcie existujúcej verejnej splaškovej a dažďovej kanalizácie.

- Vybudovanie vodovodu pre nové lokality zástavby.

- Zásobovanie územia mesta elektrickou energiou a stavby s tým spojené.

- Vybudovanie verejného osvetlenia v rozvojových plochách kábelovým rozvodom a sadovými osvetľovacími stožiarmi.

- Rozšírenie STL plynovodov do plôch s plánovanou zástavbou.

- Alternatívne vybudovanie centrálneho zdroja tepla na spaľovanie biomasy na vykurovanie objektov v lokalite Bukovina a priemyselných objektov.

- Rozšírenie  kapacity  digitálnej  ústredne  RSU  Rajec o cca 1550 vývodných vedení a rozšírenie telekomunikačných sietí.

- Dobudovanie vedení káblovej televízie v navrhovanej obytnej zástavbe.

- Skládka TKO Rajec – Šuja.

Článok 15

Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb

Viď nasledujúca strana.

# DOPLŇUJÚCE  ÚDAJE

Doplňujúce údaje sú uvedené priamo v texte, najmä v časti B písm. e. 1. 1) Kultúrnohistorický vývoj mesta  a písm. k) Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov úses a ekostabilizačných opatrení, ochrana kultúrneho dedičstva.

# DOKLADY